# 飞机多疲劳结构动态成组维修决策优化方法

### 论文摘要

以多个疲劳结构组成的飞机为对象,针对此类系统存在的维护困难、停机成本大等特点,研究多疲劳结构动态成组维修优化问题.在充分考虑结构停机维修用时以及多个疲劳结构之间维修相关性对于飞机使用率和维修费用的影响下,以维修费用和使用率为优化目标,以可靠度为约束,建立多疲劳结构动态成组维修决策优化模型.考虑飞机工作环境的严酷性和动态性,基于滚动时间轴模型,提出多疲劳结构动态成组维修决策优化方法.为了充分利用传感器获得的实时状态信息降低结构服役过程中损伤不确定性对维修计划制定的影响,并使维修计划能够适应复杂多变的动态环境,当每执行完一次停机维修活动或出现新的结构状态信息时,通过将维修决策时间窗口进行不断的滚动,使维修计划能够自适应地动态调整,达到无限规划周期的效果.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗斌,林琳,钟诗胜

关键词: 飞机,疲劳结构,维修费用,使用率,维修决策,动态成组

来源: 控制与决策 2019年07期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程

单位: 哈尔滨工业大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51775132)

分类号: V267

DOI: 10.13195/j.kzyjc.2017.1644

页码: 1365-1374

总页数: 10

文件大小: 461K

下载量: 182

### 相关论文文献

- [1].基于参数预测的航空发动机维修决策技术分析[J]. 信息技术与信息化 2014(11)

- [2].船舶电气设备的维修决策方法分析[J]. 科技创新与应用 2020(07)

- [3].基于蒙特卡洛仿真的阻拦索辅助维修决策[J]. 兵器装备工程学报 2017(09)

- [4].基于风险地形图的城轨设备风险-维修决策矩阵群构建[J]. 现代城市轨道交通 2020(08)

- [5].油液监测技术在船舶机械维修决策中的应用价值[J]. 装备制造 2014(S1)

- [6].试析高速公路机电设备故障预测及维修决策系统研究[J]. 江西建材 2016(17)

- [7].水电站混合维修决策模型设计[J]. 现代工业经济和信息化 2017(03)

- [8].模糊综合评判在基于信息的维修决策中的运用[J]. 四川兵工学报 2014(03)

- [9].维修决策建模和优化技术综述[J]. 机械科学与技术 2010(01)

- [10].多故障并发下考虑部件经济相关性的串并联系统选择性维护决策方法研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].基于全寿命周期抗震性能的桥梁结构维修决策方法研究进展[J]. 中国公路学报 2020(02)

- [12].减速机械的可靠性维修及其维修决策研究[J]. 南方农机 2019(02)

- [13].基于损伤标尺的电子设备预测维修决策优化[J]. 航空学报 2012(11)

- [14].基于在线质量检测的维修决策优化研究[J]. 科技经济导刊 2019(26)

- [15].可靠性维修理论在医用软性内窥镜维修决策中的应用[J]. 中国医疗设备 2018(07)

- [16].PHM体系中的航空器维修决策理论研究[J]. 航空制造技术 2012(20)

- [17].机械故障特征提取分析及其维修决策[J]. 吉林工程技术师范学院学报 2009(05)

- [18].多部件系统寿命空间划分建模及维修决策[J]. 计算机集成制造系统 2017(10)

- [19].基于内检测评价的管道安全维修决策[J]. 中国安全科学学报 2019(02)

- [20].基于蒙特卡洛模拟的船舶机械重要度等级评价[J]. 中国水运 2017(12)

- [21].基于视情维修的机队维修决策方法[J]. 计算机集成制造系统 2019(03)

- [22].浅析飞机自动化对接装配系统的故障维修决策[J]. 科技经济导刊 2019(09)

- [23].基于冲击模型劣化系统的不完全维修决策[J]. 系统工程理论与实践 2011(12)

- [24].油料装备智能维修决策系统研究[J]. 后勤工程学院学报 2009(05)

- [25].基于多目标智能加权灰靶理论的电力变压器状态维修决策[J]. 电力科学与技术学报 2013(02)

- [26].序贯任务下考虑不完全维修的装备选择性维修决策研究[J]. 航空兵器 2019(06)

- [27].基于风险的维修决策在立体仓库中的应用[J]. 中国工程机械学报 2012(01)

- [28].武器装备状态维修决策问题研究[J]. 现代防御技术 2010(02)

- [29].输变电设备风险评估与维修决策[J]. 浙江电力 2009(03)

- [30].基于RCM理论的ANP维修决策研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2016(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7bdd0fc551520f644b8c3779.html