# 铁路隧道接触网可更换预埋槽道新型锚杆型式研究及有限元分析

### 论文摘要

为解决铁路隧道内接触网预埋槽道承载力弱且不可更换等关键技术问题,在现有固定型式预埋槽道的基础上,设计了多种预埋锚杆结构型式的新型可更换预埋槽道。采用ABAQUS对预埋锚杆、锁紧螺杆、槽道、混凝土等主要构件的应力和变形进行分析,探究锚杆及混凝土的受力规律。研究表明:1)螺纹的设计对预埋锚杆的轴拉效果有一定的提高,翼缘锚杆的支撑对于预埋锚杆抗拉拔和抗剪切性能有较大提升; 2)更多翼缘的设计使轴拉时的混凝土压应力显著减少,但略增大了混凝土的拉应力,对抗剪切性能提升有限; 3)相比变截面型式的预埋件性能提升不大且加工制作较为复杂,单翼缘带螺纹的设计更为合理,可对此进行进一步设计。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 计算模型与方法

- 1.1 预埋锚杆结构型式

- 1.2 有限元计算模型

- 1.2.1 材料的选用

- 1.2.2 模型建立

- 1.2.3 接触的定义

- 1.2.4 边界条件及荷载施加

- 1.3 锚杆拉剪计算方法

- 1.3.1 锚杆受拉分析

- 1.3.2 锚杆受剪分析

- 2 结果与讨论

- 3 结论与建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王凌云,于国军,朱少杰,刘雅林,吕伟

关键词: 铁路隧道,预埋锚杆,结构型式,有限元法,可更换预埋槽道

来源: 隧道建设(中英文) 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 江苏大学土木工程与力学学院,河南经纬电力科技股份有限公司

基金: 国家自然科学基金青年基金资助项目(51508237),江苏省科技计划项目(产业前瞻与共性关键技术—竞争项目)(BE2017167),江苏省自然科学基金青年基金资助项目(BK20140560)

分类号: U225

页码: 1856-1863

总页数: 8

文件大小: 1295K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].浅谈高铁接触网的防雷措施[J]. 门窗 2019(10)

- [2].盐湖地区接触网基础防腐措施[J]. 电气化铁道 2019(S1)

- [3].电气化接触网硬点原因和改进策略浅谈[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2020(01)

- [4].接触网张力检测系统研究与设计[J]. 电气化铁道 2020(01)

- [5].张呼客专铁路强风地区接触网防风技术方案研究[J]. 科学技术创新 2020(09)

- [6].论刚性接触网燃弧的整治[J]. 郑州铁路职业技术学院学报 2020(01)

- [7].德国接触网-蓄电池混合动力列车供电设施的法律分类[J]. 现代城市轨道交通 2020(04)

- [8].城市轨道交通供电系统中接触网技术性能和常见故障分析[J]. 中国设备工程 2020(08)

- [9].高速铁路电连接的安装对接触网安全性能的影响[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [10].地铁刚性接触网常见故障及对策[J]. 安装 2020(02)

- [11].地铁刚性接触网故障的判断及查找研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [12].接触网关键零部件机械加工智能化改造[J]. 大众标准化 2020(10)

- [13].多维建模在低净空隧道刚性接触网中的研究与应用[J]. 工程建设与设计 2020(11)

- [14].无接触网供电车辆电磁-热场耦合计算[J]. 西南交通大学学报 2020(03)

- [15].刚性接触网质量指数研究[J]. 都市快轨交通 2020(03)

- [16].接触网故障跳闸分析及预防措施[J]. 科技创新与应用 2020(24)

- [17].地铁综合型接触网放线车研制[J]. 机械工程师 2020(09)

- [18].地铁高架段接触网异物防控方式的探讨[J]. 科技风 2020(28)

- [19].气象因素与接触网故障的相关性分析[J]. 大连交通大学学报 2020(05)

- [20].铁路路基上接触网基础的优化[J]. 工程技术研究 2020(18)

- [21].基于物联网的多线路共用接触网监测管理系统研究[J]. 电气化铁道 2020(05)

- [22].预埋槽道条件下架空刚性接触网设计配合要点分析[J]. 电气化铁道 2020(S1)

- [23].基于接触网技能大赛培训方法探讨[J]. 内江科技 2019(01)

- [24].浅析地铁接触网检测技术思考[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(10)

- [25].接触网检测硬点形成的原因及处理方案探究[J]. 通讯世界 2019(11)

- [26].高铁接触网异物侵入的机器视觉检测方法[J]. 计算机工程与应用 2019(22)

- [27].接触网机械除冰技术研究[J]. 高速铁路技术 2018(01)

- [28].地铁接触网的常见故障及应对策略[J]. 价值工程 2018(32)

- [29].刚性接触网的研究综述及展望[J]. 都市快轨交通 2016(06)

- [30].高铁接触网专用检修工程洗浴车的改造设计[J]. 装备制造技术 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7be9beaa6187d6c0fae6d0b1.html