# 加氢法生产环己烷二甲酸二元酯工艺开发

### 论文摘要

以苯二甲酸二元酯为原料,采用贵金属催化剂及配套固定床三段加氢工艺开展了100 t/a的环己烷二甲酸二元酯增塑剂生产中试试验,结果表明:入口反应温度35～75℃,压力5 MPa,质量总空速0.8 h-1,氢气与原料的体积比为130∶1的条件下,原料转化率达100%（原料残余<10 mg/kg）,选择性高于99.7%,该条件下催化剂连续运行2000 h活性选择性稳定,产品经提纯后达到进口产品质量标准。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 加氢催化剂

- 1.3 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 加氢单元

- 2.1.1 加氢流程

- 2.1.2 反应结果

- 2.1.3 催化剂稳定性考察

- 2.2 提纯单元

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 向明林,汪永军,敖博,杜鹏,周冬京,佘喜春

关键词: 环己烷二甲酸二元酯,加氢,环保增塑剂

来源: 塑料助剂 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 湖南长岭石化科技开发有限公司

分类号: TQ414

页码: 28-31

总页数: 4

文件大小: 1433K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].间苯三酚催化加氢制备1,3,5-三羟基环己烷工艺研究[J]. 化工技术与开发 2015(09)

- [2].取代环己烷椅式构象的课堂教学心得[J]. 中国科教创新导刊 2011(23)

- [3].CHDM添加量对PETG热性能及结晶性能的影响[J]. 聚酯工业 2020(02)

- [4].对苯二甲酸二甲酯加氢制1,4-环己烷二甲醇催化剂研究进展[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [5].乙醇-环己烷-水三元液液相平衡实验条件探索[J]. 实验科学与技术 2016(06)

- [6].绿色合成环己烷类含氧化学品研究取得新进展[J]. 塑料助剂 2018(03)

- [7].新型增塑剂环己烷二羧酸二烷基酯[J]. 塑料助剂 2010(01)

- [8].加盐萃取精馏分离苯-环己烷[J]. 化学工程 2009(03)

- [9].DMSO萃取分离环己烷-异丙苯混合液的模拟及优化研究[J]. 广东化工 2020(02)

- [10].双组分VOCs在吸附树脂上的吸附穿透特性[J]. 中国环境科学 2020(05)

- [11].反-4′-(4-甲基苯基)(1,1′-联环己烷)-4-酮的合成[J]. 化工管理 2020(23)

- [12].绿色合成环己烷类含氧化学品的研究进展[J]. 化工设计通讯 2019(08)

- [13].苯和环己烷的分离研究进展[J]. 石油化工应用 2019(08)

- [14].膜反应器中环己烷脱氢反应的热力学分析[J]. 石油炼制与化工 2015(08)

- [15].新型色满酮并环己烷螺环氧化吲哚类化合物的合成[J]. 合成化学 2020(02)

- [16].环己烷催化裂化反应化学研究进展[J]. 石油化工 2019(06)

- [17].环己烷在射流搅拌反应器中的低温氧化动力学初探:实验和动力学模型研究（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2018(04)

- [18].气相色谱法分离正己烷和环己烷的实验设计与教学探索[J]. 大学化学 2019(07)

- [19].环己烷/水界面自组装纳米银膜及性能研究[J]. 光散射学报 2017(02)

- [20].环己烷生产装置中加氢工艺安全设计[J]. 广东化工 2013(15)

- [21].甲苯和环己烷双组分在活性炭上竞争吸附特性[J]. 离子交换与吸附 2019(05)

- [22].固体酸催化下玉米芯在近临界甲醇-环己烷中的液化研究[J]. 林产化学与工业 2017(06)

- [23].环己烷-乙酸乙酯萃取精馏分离的研究[J]. 化工进展 2017(S1)

- [24].1,4-环己烷二甲酸催化加氢制备1,4-环己烷二甲醇的热力学分析[J]. 石油化工 2015(06)

- [25].苯-环己烷体系萃取精馏溶剂的计算机筛选[J]. 计算机与应用化学 2011(06)

- [26].环己烷苯类单体液晶的检测方法研究[J]. 液晶与显示 2010(03)

- [27].磁性竹基碳材料无溶剂选择性氧化环己烷（英文）[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2019(06)

- [28].吸收法处理有机尾气技术研究[J]. 环境保护与循环经济 2020(04)

- [29].1,1-二叔戊基过氧环己烷热危险性分析[J]. 中国安全科学学报 2019(02)

- [30].氧气催化氧化环己烷[J]. 化学进展 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7c262de08df5f454b13eb4c4.html