# 水合状态的无定形氧化铁用作高效水氧化催化剂（英文）

### 论文摘要

由于传统化石燃料的不可再生性和使用过程中对环境的污染,近年通过太阳光驱动催化水分解制备氢气或CO2还原制备甲醇等高能化学燃料是人工光合作用制备太阳能燃料领域的研究重点.水的氧化反应是制备太阳能燃料的重要半反应,为质子或CO2的还原提供必需的质子和电子,开发基于非贵金属氧化物的高效水氧化催化剂是人工光合作用制备太阳能燃料的重要挑战之一.最近我们课题组的研究发现,无定形氧化钴作为水氧化催化剂时,其本征活性比结晶态的高出一个数量级.与氧化钴催化剂相比,铁基氧化物作为水氧化催化剂具有许多优点,比如成本低、环境友好、对动植物不产生生理毒性.基于此,本文探索了开发制备具有高催化活性的铁基氧化物作为水氧化催化剂.结果发现,氧化铁水氧化催化剂活性不但受其结晶度影响,还与其水合状态密切相关.水合氧化铁在进行室温真空干燥脱水处理后,在Ru（bpy）32+-Na2S2O8光催化水氧化体系中,其催化水氧化活性降低了一个数量级.热重分析、XRD和拉曼测试等结果表明,室温下进行脱水处理后,氧化铁基本不含有水分子的信号,其体相结构没有发生显著的变化. XRD和拉曼结果表明,催化水氧化测试后回收的氧化铁催化剂结构没有发生改变,表明该水合状态的氧化铁是水氧化过程中真实的催化剂成分,并不是充当前驱体的角色.基于此,我们进一步制备了尺寸较小且为水合状态的无定形氧化铁纳米粒子,后者在Ru（bpy）32+-Na2S2O8光催化水氧化体系中显示出极高的催化活性, TOF值高达9.3 s-1,基于产生的氧气分子计算的光催化量子效率达到67%.该尺寸较小的水合状态氧化铁纳米粒子还可以有效地负载在SiO2表面进行催化水氧化反应,循环测试结果表明,负载的水合状态氧化铁纳米粒子连续进行三个催化水氧化循环测试,其活性未明显衰减,显示了较高的稳定性.该结果表明,未来设计铁基氧化物作为高活性的水氧化催化剂时,需要特别考虑其水合状态.

### 论文目录

- Graphical

- Abstract

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈政,黄清娥,黄保坤,章福祥,李灿

关键词: 人工光合作用,水氧化,氧化铁,水合状态,无定形

来源: 催化学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室洁净能源国家实验室

基金: supported by the Basic Research Program of China(973 Program,2014CB239403),National Natural Science Foundation of China(21522306,21633009),Key Research Program of Frontier Sciences,CAS(QYZDY-SSW-JSC023)

分类号: O643.36

页码: 38-42

总页数: 5

文件大小: 962K

下载量: 158

### 相关论文文献

- [1].水氧化催化剂的研究进展[J]. 科学通报 2014(17)

- [2].单核第一过渡周期金属水氧化催化剂（英文）[J]. 催化学报 2018(02)

- [3].具有环状配体的单核水氧化催化剂研究进展[J]. 当代化工 2016(02)

- [4].专利文摘[J]. 能源化工 2016(06)

- [5].第一过渡系列金属元素单核水氧化催化剂的最新进展[J]. 中国科学:化学 2014(02)

- [6].表面涂覆型低温氧化催化剂的开发与中试应用[J]. 化工设计通讯 2018(08)

- [7].两种丙烯酸氧化催化剂的使用对比概述[J]. 当代化工研究 2017(11)

- [8].丙烯腈尾气低温氧化催化剂的制备及性能评价[J]. 石化技术与应用 2013(05)

- [9].柴油车尾气用贵金属氧化催化剂实验研究[J]. 化肥设计 2020(02)

- [10].抗硫污染的CO氧化催化剂已实现工业应用[J]. 石油石化绿色低碳 2017(03)

- [11].甲烷直接氧化催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2017(04)

- [12].表面涂覆型低温氧化催化剂的开发与中试应用[J]. 石化技术 2018(10)

- [13].凹凸棒石吸附氧化催化剂对甲醛的脱除研究[J]. 环境科学学报 2012(07)

- [14].托普索开发高活性VK-701 SO_2氧化催化剂[J]. 硫酸工业 2011(01)

- [15].稠油注空气低温氧化催化剂筛选的室内实验研究[J]. 当代化工 2015(07)

- [16].巴斯夫开发高性能低温SO_2氧化催化剂O4-116[J]. 硫酸工业 2011(01)

- [17].一氧化氮(NO)氧化催化剂的研究进展[J]. 山东化工 2018(18)

- [18].CO催化氧化催化剂活性成分研究进展[J]. 材料导报 2016(21)

- [19].铂/多壁碳纳米管复合材料用作甲醇氧化催化剂的合成研究[J]. 玉林师范学院学报 2017(02)

- [20].CeO_2的添加对柴油车氧化催化剂Pt/SiO_2-Al_2O_3的NO氧化性能提高的影响（英文）[J]. 物理化学学报 2017(06)

- [21].花状的三维CuO微球作为光催化水氧化催化剂（英文）[J]. 催化学报 2016(01)

- [22].空气除氚系统中氚氧化催化剂的研究进展[J]. 核化学与放射化学 2013(03)

- [23].CO催化氧化催化剂改性研究进展[J]. 石油化工 2019(02)

- [24].国外文献摘要[J]. 乙醛醋酸化工 2015(01)

- [25].多金属氧酸盐催化的水氧化研究进展[J]. 化学学报 2014(02)

- [26].回收PX氧化催化剂的再生研究[J]. 广东化工 2013(13)

- [27].醇气相氧化催化剂中Ag与Cu_2O的协同作用[J]. 泰山医学院学报 2020(11)

- [28].吡咯甲酮基钴配合物:一种水氧化催化剂[J]. 无机化学学报 2014(04)

- [29].整体式催化氧化催化剂用于VOCs废气处理的研究[J]. 现代化工 2020(S1)

- [30].烟气NO氧化催化剂Cu-V/Ti-PILCs的制备及其硫水稳定性[J]. 环境工程学报 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7c5a3dea8b2e2bf740e4847d.html