# 浅谈水利工程项目施工阶段的监理工作

刘月霞

河南省豫北水利勘测设计院河南455000

摘要：水利工程项目施工阶段，即从工程项目开工建设到工程竣工的全过程。本文笔者主要论述现场责任监理工程师应该在这个阶段组织开展的主要工作内容。

关键词：水利工程；项目施工；监理工作

1导言

监理工作应从监理规范出发结合设计图纸及相关专业的工程施工规范、验收规范、质量标准进行控制，并将工作内容在监理日记中如实详细记录，为了使监理工作具有可操作性、笔者从工程生产五要素及质量验收检测方面出发，浅谈一下水利工程项目施工阶段的监理工作主要内容。

2安全：主要包括人员安全、机械设备安全、工程安全、环境安全。

检查施工现场安全员是否全过程现场巡视检查，检查施工现场安全保证措施到位情况，检查操作人员是否违章操作，检查特种工是否执证上岗，检查是否有非施工人员进入施工场地，检查安全防护措施是否巡视中查找施工现场包括项目部、生产场地、仓库等所有项目范围内的存在的安全隐患，并及时签发书面通知，责令即时整改。若属于重大安全隐患，须立即报告总监理工程师，根据总监理工程师的指令通知停工整改。

3材料：

检查原材料是否有进场，现场监理应该要求施工标段，每进一批原材料都要进行报验，（此项报验不受跟踪检测代表批量的限制）监理工程师接到报验后，应第一时间检查材料是否符合要求。与现场留存的合格材料进行比对。检查试验中间产品和工程设备的品质性能是否满足设计要求，如：水泥、粗细骨料、片（块）石、钢筋、石灰、回填土、拌合料等、对主要检查以下内容简要列项举例如下：

水泥：批号、出厂合格证、生产日期、出厂日期、三天安定性、强度试验报告，并跟踪前几次水泥厂家的28天强度试验报告。代表批量的复试报告结果未出或者不合格，不允许使用该代表批量的水泥，复试报告未出的现场该代表批量水泥封存，复试报告不合格的根据报告结果现场该代表批量水泥退场或重新复试或降级使用。

粗细骨料：天然砂应浑圆洁净、粒度均匀且满足要求；人工砂检查棱角丰富、手握粗糙、松手即全散，潮湿后无粘结成块儿现象；碎石料的棱角丰富、表面洁净、能看到石料原色，而非石粉的灰白色，粒径均匀且满足要求。

钢筋：进场所有钢筋必须具有质量证明书或试验报告单。试验报告单必须有销售部原章。外观检查，钢筋表面应平滑整齐，颜色均匀，呈光亮均匀的深蓝灰色，不得有裂纹、结疤和折叠等肉眼可见的缺陷，钢筋端面应基本为圆形。劣质钢筋往往端面为椭圆形，表面颜色不均匀，粗糙不平，甚至有结疤、裂纹、折叠等缺陷，轧制时产生的氧化铁皮屑经敲击或擦拭会脱落。螺纹钢的直径应测量其圆柱体的基圆直径，用卡尺测量不带纹的那一段直径即钢筋内径，钢筋内径参见钢筋GB1499-2007《热扎带肋钢筋》规范要求。外表的纵横肋尺寸另有规定。

石灰：对生石灰质量好坏的判断，随机取一小块放入盛清水的脸盆，待融解散热后（即变成消石灰）看是否纯白无杂质，杂质越少越好，撮一小撮粉末，用手指捻开，粉末越细越好。因为生石灰具有较大的膨胀性，应为消石灰，或者进场材料若是生石灰，现场监理应该要求施工标段对生石灰进行消解完全后使用。

混凝土拌合料：在混凝土配合料各自质量合格的基础是，检查混凝土拌合料的质量。检查砂石料的含水率、砂的细度模数、石料的超逊径、砂石料的含泥块量和含泥量（人工砂的石粉含量）、拌合料的配比质量、拌合物的拌合时间、均匀性、拌合时间、温度、坍落度、含气量（掺有引气剂的混凝土）等，具体检查方法、检查内容及检查频率参见相关施工规范。

4起重机

每日检查施工机械设备、配料系统、搅拌机等生产机械设备的生产性能，不允许带病作业。搅拌机使用间歇时间超过45min应进行清洗，每日检查配料系统，一次零点校验。检查施工标段的生产机械日检修维护记录，应有专人签字。起重机每日起吊前都要进行空吊、试吊运行状态检查。

5监理工程师质量控制的方法

熟悉已批准的施工方案、技术措施，熟悉相关施工规范和质量标准，经常查阅这些指导性规范标准及文件，与施工现场实际情况比较，符合则正常施工，不符合则视为异常情况，分析异常情况是否可能造成质量安全事故，并慎重处理。

检查施工标段的各种操作规程、所依据的规范和检验标准是否符合要求，检查是否全体人员都接受了技术与安全交底，必要时，监理工程师应列席参加生产工作会或技术安全交底会。

检查施工工艺流程、施工工法是否符合已批准的施工技案，检查操作工人是否按操作规程施工。如果发现违规违章作业及时通知整改，若施工工法改变，且不能保证质量安全，应及时签发监理通知单，责令其立即整改。

6施工环节

即生产环境，包括工程地理环境、天气环境、人文环境、施工场地协调环境，都有可能造成质量与安全隐患。当发现施工环境影响到工程质量、安全时，应及时通知承包商调整计划，重新制定质量保证措施或改变施工工艺；当生产环境已经影响到施工进度时，应在日记中如实记录，记录应包括施工标段的人员情况、作业情况、机械工作台班情况及日完成工程量情况。

7测量检测

测量检测是检验工程质量是否能满足要求的最科学最有效方法。包括事前检测、事中检测和事后检测。监理通过抽检、跟踪或平行检测进行复核，与设计要求比对，复核是否满足设计要求，满足则允许进行下道工序，不满足则签发监理通知责令其进行整改。质量检验的监理工作按监理规范第6.2.12，6.2.13，6.2.14，监理规范条文说明第4.2.6执行。监理抽检频率为施工自检频率的30%。

事前测量检测的主要内容有：原状测量、施工放线测量、原材料进场检测、预应力锚具、预应力锚索、混凝土配合比设计和生产工艺性试验检测。混凝土配合比设计和生产工艺性试验检测必须委托有水利资质的试验室完成。工艺性试主要有：土石料填筑，钢结构的焊接、灌浆、大体积混凝土浇筑、喷射混凝土、水下混凝土、预应力等。测量检测结果在确定满足工程设计及质量要求前提下形成最终成果，经过监理审签后，指导正常的施工过程。

事中测量检测即在施工过程中，同步检测影响工程施工质量的重要项目的技术数据。测量检测的项目主要有：当日混凝土拌合原材料、混凝土拌合料、钢筋加工、钢筋安装、模板加工、模板安装、混凝土浇筑、半成品加工、土及砂石料回填、地基、桩基础、锚杆锁定力等。检测数据结果与设计数据进行比对，是否满足设计要求。

事后测量检测即对施工成品的质量测量检测。主要有：竣工测量，实体外观测量检查，混凝土、浆砌体成品尺寸及强度，砌筑砂浆饱满度、管道工程水压和水密性试验、防水工程渗水试验、生产设备单机运行试验、联合运行试验等。

8总结

监理工作的目标得以实现，在于监理人员日常的监理工作是否到位，笔者对日常监理工作详细罗列，有无法详尽的情况，作为监理人员，尤其是监理工程师应根据工程项目设计内容及相关规范，逐条控制，亲力亲为；作为监理企业，应该加强企业内部监理人员的专业素养和业务能力的培训和学习教育。我相信，监理行业的现状还是可以有很大的改观。

参考文献：

[1]耿兴勤，李素娟.浅谈水利工程施工阶段监理的质量控制[J].价值工程，2010（24）

[2]潘杰，梁德山.浅谈施工阶段监理对工程质量的控制[J].水利科技与经济，2009（12）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7cb785f0b86544e2ce4eab5a.html