# 一种换流阀冷却塔论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种换流阀冷却塔，包括冷却塔体、控制系统、电极网、雾化器和微生物检测仪；冷却塔体底部设置有排水槽，排水槽连接排水管道，排水管道上安装电磁控制阀；排水槽内壁上设置有电极网，电极网上连接电极；排水槽一侧设置有电解液储罐，电解液储罐上设置有给料管道，给料管道连接至排水槽，给料管道上设置有电磁开关阀；冷却塔体顶部边缘处设置有环形管道，环形管道上连接消毒液管，消毒液管末端连接至消毒液储罐，消毒液管上安装定时开关阀；环形管道上设置有若干个分流管，分流管末端设置有雾化器，雾化器上安装雾化喷头。本实用新型结构简单，具备自清洁功能，可清除冷却塔内滋生的细菌，防止污染。

### 主设计要求

1.一种换流阀冷却塔，其特征在于：包括冷却塔体(1)、电极网(6)和雾化器(16)；所述冷却塔体(1)底部设置有排水槽(2)，排水槽(2)上连接排水管道(3)，排水管道(3)上安装电磁控制阀(4)，电磁控制阀(4)连接至控制系统(5)；排水槽(2)内壁上设置有电极网(6)，电极网(6)上连接电极(7)，电极(7)连接至控制系统(5)；排水槽(2)一侧设置有电解液储罐(8)，电解液储罐(8)上设置有给料管道(9)，给料管道(9)连接至排水槽(2)；给料管道(9)上设置有电磁开关阀(10)，电磁开关阀(10)连接至控制系统(5)；所述冷却塔体(1)顶部边缘处设置有环形管道(11)，环形管道(11)上连接消毒液管(12)，消毒液管(12)末端连接至消毒液储罐(13)，消毒液管(12)上安装定时开关阀(14)，定时开关阀(14)连接至控制系统(5)；环形管道(11)上设置有若干个分流管(15)，分流管(15)末端设置有雾化器(16)，雾化器(16)上安装雾化喷头(17)，雾化器(16)连接至控制系统(5)；所述的冷却塔体(1)内设置有微生物检测仪(19)，微生物检测仪(19)连接至控制系统(5)。

### 设计方案

1.一种换流阀冷却塔，其特征在于：包括冷却塔体(1)、电极网(6)和雾化器(16)；所述冷却塔体(1)底部设置有排水槽(2)，排水槽(2)上连接排水管道(3)，排水管道(3)上安装电磁控制阀(4)，电磁控制阀(4)连接至控制系统(5)；排水槽(2)内壁上设置有电极网(6)，电极网(6)上连接电极(7)，电极(7)连接至控制系统(5)；排水槽(2)一侧设置有电解液储罐(8)，电解液储罐(8)上设置有给料管道(9)，给料管道(9)连接至排水槽(2)；给料管道(9)上设置有电磁开关阀(10)，电磁开关阀(10)连接至控制系统(5)；所述冷却塔体(1)顶部边缘处设置有环形管道(11)，环形管道(11)上连接消毒液管(12)，消毒液管(12)末端连接至消毒液储罐(13)，消毒液管(12)上安装定时开关阀(14)，定时开关阀(14)连接至控制系统(5)；环形管道(11)上设置有若干个分流管(15)，分流管(15)末端设置有雾化器(16)，雾化器(16)上安装雾化喷头(17)，雾化器(16)连接至控制系统(5)；所述的冷却塔体(1)内设置有微生物检测仪(19)，微生物检测仪(19)连接至控制系统(5)。

2.根据权利要求1所述的一种换流阀冷却塔，其特征在于：所述的冷却塔体(1)内设置有液位传感器(18)，液位传感器(18)连接至控制系统(5)。

3.根据权利要求1所述的一种换流阀冷却塔，其特征在于：所述的电极(7)包括正电极和负电极，采用贴片形式设置在电极网(6)上。

4.根据权利要求3所述的一种换流阀冷却塔，其特征在于：所述的控制系统(5)设有变频控制模块，变频控制模块连接至电极(7)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种换流阀冷却塔。

背景技术

直流输电技术使用换流阀交流变直流，直流变交流，实现远距离跨区域输送电，由于直流输电采用超特高压，例如±500KV、±800KV、±1000KV等，输送容量大，如3000MW，在输送过程中换流阀会产生大量热量，为保持换流阀长期稳定运行，需要冷却设备将换流阀运行过程中产生的热量带走，以确保直流输电可靠运行。由此，冷却塔便应运而生。冷却塔是用水作为循环冷却剂，从一系统中吸收热量排放至大气中，以降低水温的装置；其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行，装置一般为桶状，故名为冷却塔。冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学，加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数，冷却更是多因素，多变量与多效应综合的过程。冷却塔长时间使用，会滋生细菌，其中典型的细菌是“军团菌”，目前，换流阀所装配的冷却塔清洁难度高，无法消除细菌滋生。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供一种换流阀冷却塔，具备自清洁功能，可有效清除冷却塔内滋生的细菌，防止污染。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：

一种换流阀冷却塔，包括冷却塔体、电极网和雾化器；所述冷却塔体底部设置有排水槽，排水槽上连接排水管道，排水管道上安装电磁控制阀，电磁控制阀连接至控制系统；排水槽内壁上设置有电极网，电极网上连接电极，电极连接至控制系统；排水槽一侧设置有电解液储罐，电解液储罐上设置有给料管道，给料管道连接至排水槽；给料管道上设置有电磁开关阀，电磁开关阀连接至控制系统；所述冷却塔体顶部边缘处设置有环形管道，环形管道上连接消毒液管，消毒液管末端连接至消毒液储罐，消毒液管上安装定时开关阀，定时开关阀连接至控制系统；环形管道上设置有若干个分流管，分流管末端设置有雾化器，雾化器上安装雾化喷头，雾化器连接至控制系统；所述的冷却塔体内设置有微生物检测仪，微生物检测仪连接至控制系统。

优选的，所述的冷却塔体内设置有液位传感器，液位传感器连接至控制系统。

优选的，所述的电极包括正电极和负电极，采用贴片形式设置在电极网上。

进一步地，所述的控制系统设有变频控制模块，变频控制模块连接至电极，用于控制电极的电解率。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

微生物检测仪检测冷却塔体内的微生物数量，当检测值达到预定控制范围时，控制系统控制电磁开关阀向排水槽内通入电解液，同时打开电极，通过电极网对排水槽内的污水进行电解分离后再排出；定时开关阀定时打开，消毒液从消毒液储罐内进入环形轨道，再通过分流管进入雾化器，雾化后的消毒液从雾化喷头处喷出，对冷却塔体内部进行杀菌消毒；本实用新型结构简单，具备自清洁功能，可清除冷却塔内滋生的细菌，防止污染。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的控制系统示意图；

附图标记说明：1-冷却塔体；2-排水槽；3-排水管道；4-电磁控制阀；5-控制系统；6-电极网；7-电极；8-电解液储罐；9-给料管道；10-电磁开关阀；11-环形管道；12-消毒液管；13-消毒液储罐；14-定时开关阀；15-分流管；16-雾化器；17-雾化喷头；18-液位传感器；19-微生物检测仪。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

如图1和图2所示，一种换流阀冷却塔，包括冷却塔体1、控制系统5、电极网6、雾化器16和微生物检测仪19。

冷却塔体1底部设置有排水槽2，排水槽2一侧连接排水管道3，排水管道3上安装电磁控制阀4，电磁控制阀4连接至控制系统5。排水槽2内壁上设置有电极网6，电极网6上连接电极7，电极7连接至控制系统5。电极7包括正电极和负电极，采用贴片形式设置在电极网6上，控制系统5设有变频控制模块，变频控制模块连接至电极7，以控制电解率。排水槽2另一侧设置有电解液储罐8，电解液储罐8上设置有给料管道9，给料管道9连接至排水槽2。给料管道9上设置有电磁开关阀10，电磁开关阀10连接至控制系统5。

冷却塔体1顶部边缘处设置有环形管道11，环形管道11上连接消毒液管12，消毒液管12末端连接至消毒液储罐13，消毒液管12上安装定时开关阀14，定时开关阀14连接至控制系统5；环形管道11上设置有若干个分流管15，分流管15末端设置有雾化器16，雾化器16上安装雾化喷头17，雾化器16连接至控制系统5。冷却塔体1内设置有液位传感器18和微生物检测仪19，液位传感器18和微生物检测仪19均连接至控制系统5。

工作原理：微生物检测仪19检测冷却塔体1内的微生物数量，当检测值达到预定控制范围时，控制系统5控制电磁开关阀4向排水槽2内通入电解液，同时打开电极7，通过电极网6对排水槽2内的污水进行电解分离，分离后再排出；定时开关阀14定时打开，消毒液从消毒液储罐13内进入环形轨道11，再通过分流管15进入雾化器16，雾化后的消毒液从雾化喷头17处喷出，对冷却塔体1内部进行杀菌消毒。

需要说明的是：装置用到控制系统、阀门、电极、雾化器及喷头、微生物检测仪等设备均为可商购获得的常用设备，属于现有技术，在此不再赘述其具体的机械、电路结构。

上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明，该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围，凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更，均应包含于本案的专利范围中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290687.5

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209910432U

授权时间:20200107

主分类号:F28C1/00

专利分类号:F28C1/00;A61L9/14

范畴分类:35F;

申请人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局

第一申请人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局

申请人地址:562400 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金南路58号

发明人:余尧;谢斌;罗鸿;唐力

第一发明人:余尧

当前权利人:中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局

代理人:林怡妏

代理机构:11315

代理机构编号:北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7cbf9a67e184c9d392949897.html