# 一种模组化两路服务器系统论文和设计-李锐

### 全文摘要

本实用新型公开了一种模组化两路服务器系统，涉及服务器技术领域；所述服务器系统包括机箱主体，所述机箱主体上安装两组服务器系统，所述服务器系统并排插入所述机箱主体，每组服务器系统包括储存模组和计算模组，所述计算模组与所述存储模组横插入所述机箱主体，上下不重叠，所述计算模组和所述存储模组与服务器主板互连。本方案能够将2U的2路服务器完成一个专业文件数据高效存取处理的设备，大幅度提升文件读写速度。使用传统的文件系统构成的文件服务器处理文件速度为5000个每秒，采用我们的服务器系统处理速度每秒最高达到60000个，本专利能够使得文件数据和结构化数据存储硬盘和从硬盘读出的数据保持一致。

### 设计方案

1.一种模组化两路服务器系统，其特征在于，所述服务器系统包括机箱主体，所述机箱主体上安装两组服务器系统，所述服务器系统并排插入所述机箱主体，每组服务器系统包括储存模组和计算模组，所述计算模组与所述存储模组横插入所述机箱主体，上下不重叠，所述计算模组和所述存储模组与服务器主板互连。

2.根据权利要求1所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，所述机箱主体高度为2U高。

3.根据权利要求1所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，所述计算模块包括扩展卡插槽、网络数据口、数据扩展口和显示输入口，所述网络数据口，所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口成排设置且所述扩展卡插槽设置在所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口的上方。

4.根据权利要求3所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，所述扩展卡插槽的数量为2-3个，依次竖向排列。

5.根据权利要求1所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，所述机箱主体后面板方向安装热插拔散热风扇和热插拔电源，所述热插拔电源为整个机箱供电，所述风扇为整个机箱散热。

6.根据权利要求1所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，所述存储模组包括12块热拔插硬盘，且所述热拔插硬盘竖直排列在所述机箱主体上。

7.根据权利要求1所述的模组化两路服务器系统，其特征在于，服务器主板包括两个处理器、北桥芯片和南桥芯片，所述两个处理器、所述北桥芯片和所述南桥芯片顺次相连，所述扩展卡插槽、所述网络数据口和所述显示输入口与所述北桥芯片相连，所述数据扩展口和硬盘的SAS接口连接至所述南桥芯片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及服务器技术领域，尤其涉及一种模组化两路服务器系统。

背景技术

AI场景下每一步发展都离不开数据，因为数据量越多，机器学习就信息量就越大，AI反应出来的就越智能化，而数据的处理时效性是关键。数据的实时处理也就是要求数据在可接受的时间内进行存取，目前AI数据存取中，数据存储系统通常承载着所有的数据读取业务需求，受到业务数据类型的限制，通常需要具备高效的统一存储能力，即能够提供高性能的块及文件存储。难点和关键就在于对超大型文件系统的支持，保证多机器学习AI场景近似于线性的性能提升需求，如果出现大数据量的访问需求，能够保证承载业务访问需求。但是，目前文件存储系统往往采用服务器安装软件作为机头的形式，并且不支持高效的文件处理及扩容，这种模式一旦出现数据存取效率低下，将严重影响AI业务的时效性。

目前的存储数据设备会存在一定程度上的读写数据不一致情况，造成静默数据损坏的风险。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种模组化两路服务器系统，从而解决现有技术中存在的前述问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种模组化两路服务器系统，所述服务器系统包括机箱主体，所述机箱主体上安装两组服务器系统，所述服务器系统并排插入所述机箱主体，每组服务器系统包括储存模组和计算模组，所述计算模组与所述存储模组横插入所述机箱主体，上下不重叠，所述计算模组和所述存储模组与服务器主板互连。

优选的，所述机箱主体高度为2U高。

优选的，所述计算模块包括扩展卡插槽、网络数据口、数据扩展口和显示输入口，所述网络数据口，所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口成排设置且所述扩展卡插槽设置在所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口的上方。

优选的，所述扩展卡插槽的数量为2-3个，依次竖向排列。

优选的，所述机箱主体后面板方向安装热插拔散热风扇和热插拔电源，所述热插拔电源为整个机箱供电，所述风扇为整个机箱散热。

优选的，所述存储模组包括8块热拔插硬盘，且所述热拔插硬盘竖直排列在所述机箱主体上。

优选的，服务器主板包括两个处理器、北桥芯片和南桥芯片，所述两个处理器、所述北桥芯片和所述南桥芯片顺次相连，所述扩展卡插槽、所述网络数据口和所述显示输入口与所述北桥芯片相连，所述数据扩展口和硬盘的SAS接口连接至所述南桥芯片。

本实用新型的有益效果是：

本实用新型提供一种模组化两路服务器系统能够将2U的2路服务器完成一个专业文件数据高效存取处理的设备，大幅度提升文件读写速度。使用传统的文件系统构成的文件服务器处理速度为每秒5000个文件，采用本实用新型中的服务器系统后对专业文件处理设备每秒最高达到60000个，使得在AI场景下文件数据和结构化数据存储硬盘和从硬盘读出的数据保持一致。

附图说明

图1是实施例1中的模组化两路服务器系统的背面结构图；

图2是实施例1中的模组化两路服务器系统的正面结构图；

图3是实施例1中的模组化两路服务器系统的连接图；

1是热拔插电源，2是热拔插风扇，3是扩展卡插槽，4是网络数据口，5是显示输入口，6是数据扩展口，7是状态指示灯，8是硬盘，9是电源开关。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施方式仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

实施例

本实施例一种模组化两路服务器系统，如图1和图2所示，所述服务器系统包括机箱主体，所述机箱主体上安装两组服务器系统，所述服务器系统并排插入所述机箱主体，每组服务器系统包括储存模组和计算模组，所述计算模组与所述存储模组横插入所述机箱主体，上下不重叠，所述计算模组和所述存储模组与服务器主板互连。

本实施例中的所述机箱主体高度为2U高，所述计算模块包括扩展卡插槽、网络数据口、数据扩展口和显示输入口，所述网络数据口，所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口成排设置且所述扩展卡插槽设置在所述网络数据口、所述数据扩展口和所述显示输入口的上方。

本实施例中所述扩展卡插槽的数量为2-3个，依次竖向排列。

本实施例中所述机箱主体后面板方向安装热插拔散热风扇和热插拔电源，所述热插拔电源为整个机箱供电，所述风扇为整个机箱散热。

本实施例中的所述存储模组包括8块热拔插硬盘，且所述热拔插硬盘竖直排列在所述机箱主体上。

本实施例中的服务器系统连接图如图3所示，服务器主板包括两个处理器、北桥芯片和南桥芯片，所述两个处理器、所述北桥芯片和所述南桥芯片顺次相连，所述扩展卡插槽、所述网络数据口和所述显示输入口与所述北桥芯片相连，所述数据扩展口和硬盘的SAS接口连接至所述南桥芯片。

通过采用本实用新型公开的上述技术方案，得到了如下有益的效果：

本实用新型提供一种模组化两路服务器系统能够将2U的2路服务器完成一个专业文件数据高效存取处理的设备，大幅度提升AI场景下小文件读写速度。使用传统的文件系统构成的文件服务器处理小文件5000个每秒，采用本实用新型中的服务器系统后对专业文件处理设备每秒最高达到60000个，使得在AI场景下文件数据和结构化数据存储硬盘和从硬盘读出的数据保持一致。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921593424.8

申请日:2019-09-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209895283U

授权时间:20200103

主分类号:G06F1/18

专利分类号:G06F1/18;G06F1/20

范畴分类:40B;

申请人:广州超云科技有限公司

第一申请人:广州超云科技有限公司

申请人地址:511458 广东省广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F3739(集群注册)(JM)

发明人:李锐;房玉震;刘容;冯禄明

第一发明人:李锐

当前权利人:广州超云科技有限公司

代理人:于国强

代理机构:11337

代理机构编号:北京市盛峰律师事务所 11337

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7cd395612e1b704ddf3cc2a3.html