# 污泥热解-自源炭重整获取高品质油气产物

### 论文摘要

利用污泥热解-自源炭重整的方式获得高品质的燃气和油,为了实现更高的气、油转化率,在600℃的重整条件下,对比了污泥在450～600℃内不同热解温度下产生的热解挥发分利用自源炭催化重整后的气、油产量与特性,同时考察了自源炭生成方式的影响。研究结果表明,550℃下污泥热解产生的热解液产量最高,同时最容易被炭催化裂解,但是因积碳使得污泥转化为气、油的产率不高。600℃下热解产生的挥发分经过重整后获得最高的气体转化率与热值,但也存在积碳问题。与一步升温到600℃的热解炭相比,不同温度下的热解炭继续被加热到600℃所获得的分步热解炭更符合连续化操作要求,但其重整效果总体上不如前者好;而热解温度在450℃时例外,450℃的热解炭继续升温至600℃并重整450℃热解挥发分,能够获得最高的气、油产率并减少碳沉积。在实际情况下的热解-重整连续化操作中推荐热解温度为450℃以及重整温度为600℃,以获得高值产物并降低对热解装置的要求。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 实验材料准备

- 1.2 实验装置

- 1.3 分析方法

- 2 结果与分析

- 2.1 重整后三相产物分布

- 2.1.1 一步热解重整的情形

- 2.1.2 分步热解炭重整的情形

- 2.2 气体产物

- 2.2.1 各气体组分的产量变化

- 2.2.2 产气的热值及能量回收额

- 2.3 液体产物

- 2.3.1 液体产量的变化

- 2.3.2 典型液体产物成分表征

- 2.4 固体的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐根利,梅振飞,陈德珍

关键词: 污泥,热解,炭重整,挥发分,裂解性质,一步热解炭,分步热解炭

来源: 环境工程学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 同济大学机械与能源工程学院热能与环境工程研究所

基金: 国家自然科学基金面上项目(51776141),四川省科技计划资助(2018TJPT0017)

分类号: X703

页码: 1209-1219

总页数: 11

文件大小: 1940K

下载量: 167

### 相关论文文献

- [1].污泥样品灰熔点与灰组成关联的实验研究[J]. 能源工程 2019(06)

- [2].污泥不同脱水方法的实验分析及脱水机理探讨[J]. 环境工程学报 2018(05)

- [3].污泥样品中稀土元素的检测方法研究[J]. 福建分析测试 2016(02)

- [4].污泥中镉的形态分析及蚯蚓对镉的富集探讨[J]. 杭州农业与科技 2010(03)

- [5].医院污水处理系统中污泥的关键指标分析——以沈阳辖区内5家医院为例[J]. 节能与环保 2019(07)

- [6].浑河流域贮存污泥成分特征及演变规律分析[J]. 环境科学 2018(01)

- [7].冻融法对污泥干燥特性的研究[J]. 中国资源综合利用 2018(10)

- [8].水热污泥与煤在混燃过程中的协同效应特性研究[J]. 燃料化学学报 2018(12)

- [9].磷在污泥热解过程中的迁移转化[J]. 化工学报 2018(07)

- [10].污泥与木屑共热解特性研究[J]. 可再生能源 2019(01)

- [11].城镇污泥样品的制备及前处理技术研究现状[J]. 山东化工 2019(02)

- [12].污泥含碳有机官能团分布及其模型化合物构建[J]. 中国环境科学 2019(09)

- [13].污泥有机质对热解反应动力学的影响研究[J]. 煤炭与化工 2018(01)

- [14].沉积物与污泥样品中十溴联苯醚测定方法的研究[J]. 农业环境科学学报 2008(06)

- [15].聚季铵盐调理污泥深度脱水过程与中试效能[J]. 化工进展 2019(07)

- [16].电感耦合等离子体发射光谱法快速测定工业污泥中9种元素[J]. 再生资源与循环经济 2018(04)

- [17].老港综合填埋场污泥填埋库区增容方案比选及稳定性研究[J]. 环境卫生工程 2018(04)

- [18].大田条件下污泥施用土壤中全氟烷酸化合物的玉米吸收和传输[J]. 环境化学 2018(09)

- [19].高温热解对污泥炭特性及其重金属形态变化的影响[J]. 环境工程 2019(03)

- [20].不同提取方法对污泥中16种多环芳烃含量测定的影响[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [21].雌酮和炔雌醇在污泥中的吸附特性[J]. 环境工程 2019(08)

- [22].超声波溶胞预处理对污泥溶出物和分形结构的影响[J]. 安全与环境学报 2017(06)

- [23].氮磷失衡下膨胀污泥性能及膨胀菌群落结构变化[J]. 环境科学 2018(04)

- [24].煤制油污泥制备污泥煤浆的基础特性研究[J]. 煤炭工程 2018(05)

- [25].原子吸收法对污泥中重金属含量的检测[J]. 常州轻工职业技术学院学报 2010(03)

- [26].制革污泥堆存场地典型土壤剖面中污染物的垂向分布特征[J]. 南水北调与水利科技 2017(06)

- [27].好氧污泥对三氯生的吸附等温线与热力学特性[J]. 环境科学与技术 2017(12)

- [28].水性漆污泥中钛元素的赋存状态研究[J]. 中国无机分析化学 2020(05)

- [29].宝钢电厂水处理污泥配制水泥熟料研究[J]. 建筑科技 2017(04)

- [30].氧化-解胶联合法分离含铬铝型材污泥中的铬铝金属[J]. 环境工程学报 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7d053d37acb9d3204025b564.html