# 一种给排水集成模块及建筑的给排水系统论文和设计-张铁

### 全文摘要

本实用新型公开了一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，涉及建筑排水系统设备技术领域，具体为一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，包括下水道法兰，所述下水道法兰的一端固定连接有尾管，所述尾管的一端固定连接有处理管，所述处理管的内壁固定连接有支撑架，所述处理管的一侧固定连接有保护外壳。该给排水集成模块及建筑的给排水系统，通过弯头的设置，起到了防止臭气的作用，弯头是下水道延长管下的一段弯曲的管道，水流从尾管通过压强穿过弯头，并从水道延长管排出，在此弯头中会滞留一定量的水，可形成密封层，防止下水道中的臭气回冲到周围环境，同时还能拦截毛发和污垢以防阻塞下水道延长管。

### 主设计要求

1.一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，包括下水道法兰(1)，其特征在于：所述下水道法兰(1)的一端固定连接有尾管(2)，所述尾管(2)的一端固定连接有处理管(3)，所述处理管(3)的内壁固定连接有支撑架(4)，所述处理管(3)的一侧固定连接有保护外壳(5)，所述保护外壳(5)内壁的一侧固定连接有电机底座(6)，所述电机底座(6)的内部固定连接有电机(7)，所述电机(7)的输出轴固定连接有主螺旋叶片(8)。

### 设计方案

1.一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，包括下水道法兰(1)，其特征在于：所述下水道法兰(1)的一端固定连接有尾管(2)，所述尾管(2)的一端固定连接有处理管(3)，所述处理管(3)的内壁固定连接有支撑架(4)，所述处理管(3)的一侧固定连接有保护外壳(5)，所述保护外壳(5)内壁的一侧固定连接有电机底座(6)，所述电机底座(6)的内部固定连接有电机(7)，所述电机(7)的输出轴固定连接有主螺旋叶片(8)。

2.根据权利要求1所述的一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，其特征在于：所述主螺旋叶片(8)的一端活动连接有第一轴承座(9)，所述主螺旋叶片(8)的表面套接有大带轮(10)。

3.根据权利要求2所述的一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，其特征在于：所述大带轮(10)的表面活动连接有窄V带(11)，所述窄V带(11)的内壁活动连接有小带轮(12)。

4.根据权利要求3所述的一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，其特征在于：所述小带轮(12)的内部插接有次螺旋叶片(13)，所述次螺旋叶片(13)的一端活动连接有第二轴承座(14)。

5.根据权利要求1所述的一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，其特征在于：所述处理管(3)的一端固定连接有弯头(15)，所述弯头(15)的底部活动连接有放水塞(16)。

6.根据权利要求5所述的一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，其特征在于：所述弯头(15)的一端固定连接有下水道延长管(17)，所述下水道延长管(17)的一端固定连接有孔罩(18)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑排水系统设备技术领域，具体为一种给排水集成模块及建筑的给排水系统。

背景技术

给水和排水系统必须是两个互不重叠的独立子系统，卫生洁具是这两个系统的连接点，进入通气立管和通气管的空气在存水弯处形成密封效果，防止排水管道中的气体反向溢出，主给水系统能够立即满足您对于冷水的需求，不过要使用热水，还要另外经过一步处理，一根管道将冷水输送到热水器中，热水器中的热水再通过热水管输送到需要热水的所有洁具、出水口以及其他设备，热水器上有一个恒温器，它可以根据需要打开或关闭热水器中的加热器件，将水温维持在您选择的温度范围，家用热水器的一般温度设置在60到70℃之间，不过50℃一般就够用了，而且更加经济，有些自动洗碗机需要更高的水温，不过这类洗碗机大多都有内置的加热器，可将水温再上调10℃，无论是否连接了污水或废水处理系统，您家的给排水系统基本上都是一样的，给水系统依靠水压工作，排水系统则不然，废水之所以能从家里排放出去，是因为所有的排水管都斜向或弯向下方，重力作用将废水一直向下拉去，下水管道继续将废水下排到污水处理设备中或化粪池中，这个系统可不像看上去那么简单，它还包括了通风口、存水弯和除污口，通风口从屋顶延伸下来，空气可从中通往排水管，如果没有通风口补给的空气，废水就不能顺畅地排走，而存水弯中的水则需要通过虹吸作用才可排除，但是现有的排水系统容易堵塞。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，包括下水道法兰，所述下水道法兰的一端固定连接有尾管，所述尾管的一端固定连接有处理管，所述处理管的内壁固定连接有支撑架，所述处理管的一侧固定连接有保护外壳，所述保护外壳内壁的一侧固定连接有电机底座，所述电机底座的内部固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有主螺旋叶片。

可选的，所述主螺旋叶片的一端活动连接有第一轴承座，所述主螺旋叶片的表面套接有大带轮。

可选的，所述大带轮的表面活动连接有窄V带，所述窄V带的内壁活动连接有小带轮。

可选的，所述小带轮的内部插接有次螺旋叶片，所述次螺旋叶片的一端活动连接有第二轴承座。

可选的，所述处理管的一端固定连接有弯头，所述弯头的底部活动连接有放水塞。

可选的，所述弯头的一端固定连接有下水道延长管，所述下水道延长管的一端固定连接有孔罩。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，具备以下有益效果：

1、该给排水集成模块及建筑的给排水系统，通过弯头的设置，起到了防止臭气的作用，弯头是下水道延长管下的一段弯曲的管道，水流从尾管通过压强穿过弯头，并从水道延长管排出，在此弯头中会滞留一定量的水，可形成密封层，防止下水道中的臭气回冲到周围环境，同时还能拦截毛发和污垢以防阻塞下水道延长管，通过放水塞的设置，便于清除弯管内的油脂和毛发，避免管道不能正常使用，通过处理管、支撑架、保护外壳、电机底座、电机、主螺旋叶片、大带轮、窄V带、小带轮和次螺旋叶片的设置，电机旋转主螺旋叶片带动大带轮，大带轮带动窄V带旋转小带轮使得次螺旋叶片进行同步旋转，对落入管道的大型杂物进行粉碎处理，避免大型杂物造成堵塞在弯头处不便处理，导致更换和拆除管道整体，对使用的财产和精力造成损失。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型处理管结构俯视示意图。

图中：1-下水道法兰、2-尾管、3-处理管、4-支撑架、5-保护外壳、6-电机底座、7-电机、8-主螺旋叶片、9-第一轴承座、10-大带轮、11-窄V带、12-小带轮、13-次螺旋叶片、14-第二轴承座、15-弯头、16-放水塞、17-下水道延长管、18-孔罩。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图2，本实用新型提供一种技术方案：一种给排水集成模块及建筑的给排水系统，包括下水道法兰1，管道法兰按与管子的连接方式，下水道法兰1的一端固定连接有尾管2，尾管2的一端固定连接有处理管3，处理管3的内壁固定连接有支撑架4，处理管3的一侧固定连接有保护外壳5，保护外壳5内壁的一侧固定连接有电机底座6，电机底座6的内部固定连接有电机7，电机7的输出轴固定连接有主螺旋叶片8，主螺旋叶片8的一端活动连接有第一轴承座9，转盘轴承座引是一种可以接受综合载荷、构造特别的大型和特大型轴承座，其具有构造紧凑、回转灵敏、装置维护方便等特点，有轴承的地方就要有支撑点，轴承的内支撑点是轴，外支撑就是常说的轴承座，主螺旋叶片8的表面套接有大带轮10，大带轮10的表面活动连接有窄V带11，窄V带11的内壁活动连接有小带轮12，小带轮12的内部插接有次螺旋叶片13，通过处理管3、支撑架4、保护外壳5、电机底座6、电机7、主螺旋叶片8、大带轮10、窄V带11、小带轮12和次螺旋叶片13的设置，电机7旋转主螺旋叶片8带动大带轮10，大带轮10带动窄V带11旋转小带轮12使得次螺旋叶片13进行同步旋转，对落入管道的大型杂物进行粉碎处理，避免大型杂物造成堵塞在弯头15处不便处理，导致更换和拆除管道整体，对使用的财产和精力造成损失，次螺旋叶片13的一端活动连接有第二轴承座14，处理管3的一端固定连接有弯头15，通过弯头15的设置，起到了防止臭气的作用，弯头15是下水道延长管17下的一段弯曲的管道，水流从尾管2通过压强穿过弯头15，并从水道延长管17排出，在此弯头15中会滞留一定量的水，可形成密封层，防止下水道中的臭气回冲到周围环境，同时还能拦截毛发和污垢以防阻塞下水道延长管17，弯头15的底部活动连接有放水塞16，通过放水塞16的设置，便于清除弯管15内的油脂和毛发，避免管道不能正常使用，弯头15的一端固定连接有下水道延长管17，下水道延长管17的一端固定连接有孔罩18。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

综上所述，该给排水集成模块及建筑的给排水系统，使用时，通过弯头15的设置，起到了防止臭气的作用，弯头15是下水道延长管17下的一段弯曲的管道，水流从尾管2通过压强穿过弯头15，并从水道延长管17排出，在此弯头15中会滞留一定量的水，可形成密封层，防止下水道中的臭气回冲到周围环境，同时还能拦截毛发和污垢以防阻塞下水道延长管17，通过放水塞16的设置，便于清除弯管15内的油脂和毛发，避免管道不能正常使用，通过处理管3、支撑架4、保护外壳5、电机底座6、电机7、主螺旋叶片8、大带轮10、窄V带11、小带轮12和次螺旋叶片13的设置，电机7旋转主螺旋叶片8带动大带轮10，大带轮10带动窄V带11旋转小带轮12使得次螺旋叶片13进行同步旋转，对落入管道的大型杂物进行粉碎处理，避免大型杂物造成堵塞在弯头15处不便处理，导致更换和拆除管道整体，对使用的财产和精力造成损失。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

需要说明的是，在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920083432.1

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:15(内蒙古)

授权编号:CN209457115U

授权时间:20191001

主分类号:E03F 1/00

专利分类号:E03F1/00;E03F3/04

范畴分类:36B;

申请人:张铁

第一申请人:张铁

申请人地址:028000 内蒙古自治区通辽市科尔沁区排水管理处通辽市中心大街179号

发明人:张铁

第一发明人:张铁

当前权利人:张铁

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7d99f51898fbe929cba3fb50.html