# 一种消防水带收卷装置论文和设计-孙丙爱

### 全文摘要

本实用新型公开了一种消防水带收卷装置，包括一号支撑柱、包胶滚筒、支撑杆和收卷辊，所述一号支撑柱内底部通过安装槽设置有减速电机，所述一号支撑柱一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨，所述一号支撑柱一侧上端设置有限位孔，所述一号支撑柱一端通过固定座设置有二号支撑柱，所述二号支撑柱一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨，所述二号支撑柱一侧上端设置有限位孔，所述二号支撑柱内侧通过螺钉设置有红外线人体感应灯，所述一号支撑柱和二号支撑柱之间下端通过安装槽设置有恒温存储箱，所述恒温存储箱的一侧通过螺钉设置有侧门。本实用新型效果显著，操作简单，经久耐用，能够满足工作需求，适合普遍推广。

### 主设计要求

1.一种消防水带收卷装置，包括一号支撑柱（1）、包胶滚筒（15）、支撑杆（11）和收卷辊（16），其特征在于：所述一号支撑柱（1）内底部通过安装槽设置有减速电机（3），所述一号支撑柱（1）一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨（6），所述一号支撑柱（1）一侧上端设置有限位孔（9），所述一号支撑柱（1）一端通过固定座设置有二号支撑柱（2），所述二号支撑柱（2）一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨（6），所述二号支撑柱（2）一侧上端设置有限位孔（9），所述二号支撑柱（2）内侧通过螺钉设置有红外线人体感应灯（13），所述一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）之间下端通过安装槽设置有恒温存储箱（20），所述恒温存储箱（20）的一侧通过螺钉设置有侧门（17），所述恒温存储箱（20）的另一侧通过螺栓设置有温度控制器（4），所述恒温存储箱（20）内底部通过螺钉设置有陶瓷加热片（7），所述恒温存储箱（20）内设置有收卷辊（16），所述恒温存储箱（20）上端设置有挤压辊（14），所述一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）之间上端设置有包胶滚筒（15），所述包胶滚筒（15）下端设置有固定钢管（21）。

### 设计方案

1.一种消防水带收卷装置，包括一号支撑柱（1）、包胶滚筒（15）、支撑杆（11）和收卷辊（16），其特征在于：所述一号支撑柱（1）内底部通过安装槽设置有减速电机（3），所述一号支撑柱（1）一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨（6），所述一号支撑柱（1）一侧上端设置有限位孔（9），所述一号支撑柱（1）一端通过固定座设置有二号支撑柱（2），所述二号支撑柱（2）一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨（6），所述二号支撑柱（2）一侧上端设置有限位孔（9），所述二号支撑柱（2）内侧通过螺钉设置有红外线人体感应灯（13），所述一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）之间下端通过安装槽设置有恒温存储箱（20），所述恒温存储箱（20）的一侧通过螺钉设置有侧门（17），所述恒温存储箱（20）的另一侧通过螺栓设置有温度控制器（4），所述恒温存储箱（20）内底部通过螺钉设置有陶瓷加热片（7），所述恒温存储箱（20）内设置有收卷辊（16），所述恒温存储箱（20）上端设置有挤压辊（14），所述一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）之间上端设置有包胶滚筒（15），所述包胶滚筒（15）下端设置有固定钢管（21）。

2.根据权利要求1所述的一种消防水带收卷装置，其特征在于：所述收卷辊（16）通过固定板与减速电机（3）的输出轴连接。

3.根据权利要求1所述的一种消防水带收卷装置，其特征在于：所述挤压辊（14）的两端通过安装板与滑块（5）连接，且滑块（5）位于电动滑轨（6）内。

4.根据权利要求1所述的一种消防水带收卷装置，其特征在于：所述包胶滚筒（15）外侧设置有橡胶防滑层（12），所述包胶滚筒（15）内设置有轴承（19），所述支撑杆（11）贯穿轴承（19），所述支撑杆（11）两端均通过插销（8）与一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）连接。

5.根据权利要求1所述的一种消防水带收卷装置，其特征在于：所述固定钢管（21）两端均通过插销（8）与一号支撑柱（1）和二号支撑柱（2）连接，所述限位孔（9）设置有三组，所述插销（8）设置有两组。

6.根据权利要求1所述的一种消防水带收卷装置，其特征在于：所述温度控制器（4）和陶瓷加热片（7）电性相连。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及安防设备技术领域，特别涉及一种消防水带收卷装置。

背景技术

传统的消防水带收卷装置不具有将消防水带整平且快速收卷起来的功能，消防水带中残留的水分空气会使消防水带产生褶皱和变形，会影响工作人员对消防水带的收卷，为此，我们提出一种消防水带收卷装置。

实用新型内容

本实用新型中，工作人员将装置接通电源，将消防水带的一端从包胶滚筒和固定钢管之间穿过，再将消防水带的一端从挤压辊的底部穿过，并将消防水带的一端套于收卷辊上固定棒的外侧，工作人员将减速电机开启，即可对消防水带进行收卷，包胶滚筒可以将消防水带拉直，使消防水带较为平整，挤压辊可以将消防水带中残留的水分空气进行清除，使本消防水带收卷装置可以将消防水带平整且快速收卷，不仅可以提高对消防水带的收卷速度，而且使收卷好的消防水带的外观更为整洁，从而可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种消防水带收卷装置，包括一号支撑柱、包胶滚筒、支撑杆和收卷辊，所述一号支撑柱内底部通过安装槽设置有减速电机，所述一号支撑柱一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨，所述一号支撑柱一侧上端设置有限位孔，所述一号支撑柱一端通过固定座设置有二号支撑柱，所述二号支撑柱一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨，所述二号支撑柱一侧上端设置有限位孔，所述二号支撑柱内侧通过螺钉设置有红外线人体感应灯，所述一号支撑柱和二号支撑柱之间下端通过安装槽设置有恒温存储箱，所述恒温存储箱的一侧通过螺钉设置有侧门，所述恒温存储箱的另一侧通过螺栓设置有温度控制器，所述恒温存储箱内底部通过螺钉设置有陶瓷加热片，所述恒温存储箱内设置有收卷辊，所述恒温存储箱上端设置有挤压辊，所述一号支撑柱和二号支撑柱之间上端设置有包胶滚筒，所述包胶滚筒下端设置有固定钢管。

进一步地，所述收卷辊通过固定板与减速电机的输出轴连接。

进一步地，所述挤压辊的两端通过安装板与滑块连接，且滑块位于电动滑轨内。

进一步地，所述包胶滚筒外侧设置有橡胶防滑层，所述包胶滚筒内设置有轴承，所述支撑杆贯穿轴承，所述支撑杆两端均通过插销与一号支撑柱和二号支撑柱连接。

进一步地，所述固定钢管两端均通过插销与一号支撑柱和二号支撑柱连接，所述限位孔设置有三组，所述插销设置有两组。

进一步地，所述温度控制器和陶瓷加热片电性相连。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1.工作人员将装置接通电源，将消防水带的一端从包胶滚筒和固定钢管之间穿过，包胶滚筒和固定钢管可以将消防水带夹紧，从而可以将消防水带拉直，防止消防水带扭曲变形，工作人员再将消防水带的一端从挤压辊的底部穿过，并将消防水带的一端套于收卷辊上固定棒的外侧，工作人员将减速电机开启，减速电机的输出轴可以带动收卷辊进行转动，即可对消防水带进行收卷，并且能够使收卷起来的消防水带更加的平整。

2.在收卷的过程中，挤压辊可以对待收卷消防水带施加压力，通过挤压的方式将消防水带中残留的水分空气排出，使本消防水带收卷装置可以将消防水带平整且快速收卷，不仅可以提高对消防水带的收卷速度，而且使收卷好的消防水带的外观更为整洁。

3.当待收卷的消防水带厚度不均时，工作人员可以通过将包胶滚筒两端的插销取出，将包胶滚筒抬高，再将插销插入对应的限位孔内，即可实现对包胶滚筒的高度进行调节，通过电动滑轨，挤压辊可以向上移动，从而加大挤压辊和恒温存储箱之间的距离，使消防水带的收卷可以顺利进行，使装置能够适应不同厚度的消防水带。

4.通过红外线人体感应灯，当有人员靠近设备的时候，红外线人体感应灯即可自动开启照明，当人员离开后即可自动延时关闭，从而延长红外线人体感应灯的使用寿命，同时可以有效节约资源。

5.当收卷完成之后，收卷完成后的消防水带被放置于恒温存储箱内，消防水带上会附着有少量的水分，温度控制器可控制陶瓷加热片对恒温存储箱内进行加热，不仅能够对消防水带进行烘干，而且可以使恒温存储箱内的温度保持在一定的范围之内，可以有效的对消防水带进行烘干。

附图说明

图1为本实用新型一种消防水带收卷装置的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种消防水带收卷装置的一号支撑柱和二号支撑柱的结构示意图。

图3为本实用新型一种消防水带收卷装置的包胶滚筒的结构示意图。

图4为本实用新型一种消防水带收卷装置的收卷辊的结构示意图。

图中：1、一号支撑柱；2、二号支撑柱；3、减速电机；4、温度控制器；5、滑块；6、电动滑轨；7、陶瓷加热片；8、插销；9、限位孔；10、消防水带；11、支撑杆；12、橡胶防滑层；13、红外线人体感应灯；14、挤压辊；15、包胶滚筒；16、收卷辊；17、侧门；18、固定棒；19、轴承；20、恒温存储箱；21、固定钢管。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-4所示，一种消防水带收卷装置，包括一号支撑柱1、包胶滚筒15、支撑杆11和收卷辊16，所述一号支撑柱1内底部通过安装槽设置有减速电机3，所述一号支撑柱1一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨6，所述一号支撑柱1一侧上端设置有限位孔9，所述一号支撑柱1一端通过固定座设置有二号支撑柱2，所述二号支撑柱2一侧下端通过螺栓设置有电动滑轨6，所述二号支撑柱2一侧上端设置有限位孔9，所述二号支撑柱2内侧通过螺钉设置有红外线人体感应灯13，所述一号支撑柱1和二号支撑柱2之间下端通过安装槽设置有恒温存储箱20，所述恒温存储箱20的一侧通过螺钉设置有侧门17，所述恒温存储箱20的另一侧通过螺栓设置有温度控制器4，所述恒温存储箱20内底部通过螺钉设置有陶瓷加热片7，所述恒温存储箱20内设置有收卷辊16，所述恒温存储箱20上端设置有挤压辊14，所述一号支撑柱1和二号支撑柱2之间上端设置有包胶滚筒15，所述包胶滚筒15下端设置有固定钢管21。

其中，所述收卷辊16通过固定板与减速电机3的输出轴连接。

本实施例中如图1和图4所示，减速电机3的输出轴可以带动收卷辊16进行转动。

其中，所述挤压辊14的两端通过安装板与滑块5连接，且滑块5位于电动滑轨6内。

本实施例中如图1所示，通过电动滑轨6和滑块5，挤压辊14可以实现上下方向的调节。

其中，所述包胶滚筒15外侧设置有橡胶防滑层12，所述包胶滚筒15内设置有轴承19，所述支撑杆11贯穿轴承19，所述支撑杆11两端均通过插销8与一号支撑柱1和二号支撑柱2连接。

本实施例中如图1和图3所示，橡胶防滑层12可以防止消防水带在被收卷的过程中被刮伤。

其中，所述固定钢管21两端均通过插销8与一号支撑柱1和二号支撑柱2连接，所述限位孔9设置有三组，所述插销8设置有两组。

其中，所述温度控制器4和陶瓷加热片7电性相连。

本实施例中如图1所示，当恒温存储箱20内的温度低于设定值时，温度控制器4可以控制陶瓷加热片7对恒温存储箱20进行加热。

需要说明的是，本实用新型为一种消防水带收卷装置，工作时，工作人员将装置接通电源，将消防水带10的一端从包胶滚筒15（佛山市恩博利科技有限公司产品）和固定钢管21之间穿过，包胶滚筒15和固定钢管21可以将消防水带10夹紧，从而可以将消防水带被拉直，防止消防水带10扭曲变形，工作人员再将消防水带10的一端从挤压辊14的顶部穿过，并将消防水带10的一端从收卷辊16的底部绕过，且将消防水带10的一端套于固定棒18的外侧，工作人员将减速电机3开启，减速电机3的输出轴可以带动收卷辊16进行转动，即可对消防水带10进行收卷，并且能够使收卷起来的消防水带10更加的平整，在收卷的过程中，挤压辊14可以对待收卷消防水带10施加压力，通过挤压的方式将消防水带中残留的水分空气排出，使本消防水带收卷装置可以将消防水带10平整且快速的收卷，不仅可以提高对消防水带10的收卷速度，而且使收卷好的消防水带10的外观更为整洁，当待收卷的消防水带10厚度不均时，工作人员可以通过将包胶滚筒15两端的插销8取出，将包胶滚筒15抬高，再将插销8插入对应的限位孔9内，即可实现对包胶滚筒15的高度进行调节，通过电动滑轨6，挤压辊14可以向上移动，从而加大挤压辊14和恒温存储箱20之间的距离，使消防水带10的收卷可以顺利进行，使装置能够适应不同厚度的消防水带10，通过红外线人体感应灯13（深圳市拓迪电子有限公司产品），当有人员靠近设备的时候，红外线人体感应灯13即可自动开启照明，当人员离开后即可自动延时关闭，从而延长红外线人体感应灯13的使用寿命，同时可以有效节约资源，当收卷完成之后，收卷完成后的消防水带10被放置于恒温存储箱20内，刚进入恒温存储箱20内的消防水带10上回附着有少量的水分，且恒温存储箱20内的温度会比较低，此时温度控制器4（深圳市鑫控锐自动化科技有限公司产品）控制陶瓷加热片7对恒温存储箱20内进行加温，达到对消防水带10的效果，同时可以使恒温存储箱20内的温度更加的稳定，不会发生大幅变化，可以将消防水带10更好的放置于恒温存储箱20内，再需使用消防水带10时，工作人员将侧门17打开，即可将消防水带10取出使用。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000613.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209306647U

授权时间:20190827

主分类号:B65H 18/10

专利分类号:B65H18/10;B65H18/26;B65H23/16

范畴分类:34A;

申请人:青岛龙翔机械制造有限公司

第一申请人:青岛龙翔机械制造有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市即墨区南泉镇驻地

发明人:孙丙爱;于晓兰;玄志训;马秀丽;张树军;孙志慎

第一发明人:孙丙爱

当前权利人:青岛龙翔机械制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7dbaacf0dd3798e1d9148132.html