# 一种自动调节亮度的照明电路论文和设计-李希龙

### 全文摘要

本实用新型公开了一种自动调节亮度的照明电路，它包括电源、光敏电阻、若干个分压电阻、比分压电阻个数少一个的开关三极管和与开关三极管个数相同的发光二极管，光敏电阻和若干个分压电阻串联连接且电源负极连接光敏电阻，位于最上端的分压电阻连接电源正极，每一开关三极管基极与相邻两个分压电阻之间电性连接，每一发光二极管正极均与电源正极电性连接，每一发光二极管负极分别与对应的开关三极管的集电极电性连接，每一开关三极管的发射极均与电源负极电性连接。整个照明电路结构简单，元器件较少，调节方便。

### 主设计要求

1.一种自动调节亮度的照明电路，其特征在于：它包括电源、光敏电阻、若干个分压电阻、比分压电阻个数少一个的开关三极管和与开关三极管个数相同的发光二极管，光敏电阻和若干个分压电阻串联连接且电源负极连接光敏电阻，位于最上端的分压电阻连接电源正极，每一开关三极管基极与相邻两个分压电阻之间电性连接，每一发光二极管正极均与电源正极电性连接，每一发光二极管负极分别与对应的开关三极管的集电极电性连接，每一开关三极管的发射极均与电源负极电性连接。

### 设计方案

1.一种自动调节亮度的照明电路，其特征在于：它包括电源、光敏电阻、若干个分压电阻、比分压电阻个数少一个的开关三极管和与开关三极管个数相同的发光二极管，光敏电阻和若干个分压电阻串联连接且电源负极连接光敏电阻，位于最上端的分压电阻连接电源正极，每一开关三极管基极与相邻两个分压电阻之间电性连接，每一发光二极管正极均与电源正极电性连接，每一发光二极管负极分别与对应的开关三极管的集电极电性连接，每一开关三极管的发射极均与电源负极电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种自动调节亮度的照明电路，其特征在于：还包括与开关三极管个数相同的分流电阻，每一分流电阻两端分别与对应的开关三极管的发射极和电源负极电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种自动调节亮度的照明电路。

背景技术

在特定的环境中，我们需要环境的亮度保持恒定不变，但是又不想手动去开灯来补充照明，这时候我们就需要用到亮度自动调节的照明灯。当白天的时候光线充足，我们不需要灯的辅助照明或者只需要稍微补充照明即可。但是当天色渐暗的时候，此时太阳光照已经满足不了照明的需求了，这时候自动调节亮度的灯会补充一部分照明，当天色继续变暗的时候，自动调节亮度的灯会补充更多的照明，直到完全黑夜的时候，自动调节亮度的灯全亮，来维持恒定亮度的照明需求。

而现有的自动调节亮度的照明电路，结构复杂，成本高，有必要进行改进。

实用新型内容

本实用新型提供了一种自动调节亮度的照明电路，其克服了背景技术的所存在的不足。本实用新型解决其技术问题的所采用的技术方案是：

一种自动调节亮度的照明电路，其特征在于：它包括电源、光敏电阻、若干个分压电阻、比分压电阻个数少一个的开关三极管和与开关三极管个数相同的发光二极管，光敏电阻和若干个分压电阻串联连接且电源负极连接光敏电阻，位于最上端的分压电阻连接电源正极，每一开关三极管基极与相邻两个分压电阻之间电性连接，每一发光二极管正极均与电源正极电性连接，每一发光二极管负极分别与对应的开关三极管的集电极电性连接，每一开关三极管的发射极均与电源负极电性连接。

一较佳实施例之中：还包括与开关三极管个数相同的分流电阻，每一分流电阻两端分别与对应的开关三极管的发射极和电源负极电性连接。

本技术方案与背景技术相比，它具有如下优点：

1.该照明电路的工作原理为：

当外界光照强度较大时，光敏电阻CDS阻值较小，此时所有的开关三极管Q1-Qn基极均为低电平，开关三极管Q1-Qn均不导通，发光二极管D1-Dn均不亮；

当外界亮度降低时，光敏电阻CDS阻值逐渐变大，此时开关三极管Q1-Qn基极电压逐渐变大，开关三极管Q1基极电压值最大，所以，光敏电阻CDS阻值上升至一定值时，开关三极管Q1最先导通，对应的发光二极管D1点亮；

外界光线继续变暗时，光敏电阻CDS阻值继续变大，直至第二个开关三极管Q2基极电压增大到可以导通的阈值，开关三极管Q2导通，发光二极管D2点亮；

以此类推，直至发光二极管全部被点亮。同理，反推可得，当外界亮度由暗变亮的过程中，发光二极管Dn-D1逐渐熄灭，以此达到自动调节亮度的目的。

整个照明电路结构简单，元器件较少，调节方便。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

图1绘示了一较佳实施例的该照明电路的结构示意图。

具体实施方式

请查阅图1，一种自动调节亮度的照明电路的一较佳实施例，所述的一种自动调节亮度的照明电路，它包括电源、光敏电阻、若干个分压电阻、比分压电阻个数少一个的开关三极管和与开关三极管个数相同的发光二极管。

光敏电阻和若干个分压电阻串联连接且电源负极连接光敏电阻，位于最上端的分压电阻连接电源正极，每一开关三极管基极与相邻两个分压电阻之间电性连接，每一发光二极管正极均与电源正极电性连接，每一发光二极管负极分别与对应的开关三极管的集电极电性连接，每一开关三极管的发射极均与电源负极电性连接。

本实施例中，该照明电路还包括与开关三极管个数相同的分流电阻，每一分流电阻两端分别与对应的开关三极管的发射极和电源负极电性连接。

如图1所示，分压电阻包括R0、R1、R2、R3、Rn，开关三极管包括Q1、Q2、Q3、Qn，发光二极管包括D1、D2、D3、Dn，分流电阻包括RA1、RA2、RA3、RAn，光敏电阻为CDS，分压电阻R0、R1、R2、R3、Rn和光敏电阻依次上下串联连接，电源负极与光敏电阻CDS电性连接，分压电阻R0与电源正极电性连接，开关三极管Q1基极与分压电阻R0和分压电阻R1的连接点电性连接，开关三极管基极Q1集电极与发光二极管D1负极电性连接，发光二极管D1正极与电源正极电性连接，开关三极管Q1发射极与分流电阻RA1电性连接，分流电阻RA1与电源负极电性连接；开关三极管Q2基极与分压电阻R1和R2的连接点电性连接，开关三极管Q2集电极与发光二极管D2负极电性连接，发光二极管D2正极与电源正极电性连接，开关三极管Q2发射极与分流电阻RA2电性连接，分流电阻RA2与电源负极电性连接；开关三极管Q3基极与分压电阻R2和R3的连接点电性连接，开关三极管Q3集电极与发光二极管D3负极电性连接，发光二极管D3正极与电源正极电性连接，开关三极管Q3发射极与分流电阻RA3电性连接，分流电阻RA3与电源负极电性连接；开关三极管Qn基极与分压电阻Rn-1和Rn的连接点电性连接，开关三极管Qn集电极与发光二极管Dn负极电性连接，发光二极管Dn正极与电源正极电性连接，开关三极管Qn发射极与分流电阻RAn电性连接，分流电阻RAn与电源负极电性连接.

该照明电路的工作原理为：

当外界光照强度较大时，光敏电阻CDS阻值较小，此时所有的开关三极管Q1-Qn基极均为低电平，开关三极管Q1-Qn均不导通，发光二极管D1-Dn均不亮；

当外界亮度降低时，光敏电阻CDS阻值逐渐变大，此时开关三极D1-Dn管基极电压逐渐变大，开关三极管Q1基极电压值最大，所以，光敏电阻CDS阻值下降至一定值时，开关三极管Q1最先导通，对应的发光二极管D1点亮；

外界光线继续变暗时，光敏电阻CDS阻值继续变大，直至第二个开关三极管Q2基极电压增大到可以导通的阈值，开关三极管Q2导通，发光二极管D2点亮；

以此类推，直至发光二极管全部被点亮。同理，反推可得，当外界亮度由暗变亮的过程中，发光二极管Dn-D1逐渐熄灭，以此达到自动调节亮度的目的。

整个照明电路结构简单，元器件较少，调节方便。

以上所述，仅为本实用新型较佳实施例而已，故不能依此限定本实用新型实施的范围，即依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰，皆应仍属本实用新型涵盖的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920051618.9

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:92(厦门)

授权编号:CN209787525U

授权时间:20191213

主分类号:H05B33/08

专利分类号:H05B33/08

范畴分类:39D;

申请人:厦门龙胜达照明电器有限公司

第一申请人:厦门龙胜达照明电器有限公司

申请人地址:361000 福建省厦门市翔安区侯滨路5号

发明人:李希龙

第一发明人:李希龙

当前权利人:厦门龙胜达照明电器有限公司

代理人:杨依展

代理机构:35204

代理机构编号:厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e0b3ceeb8abf0d1c4aa035e.html