# 松辽盆地大陆科学钻探深部页岩储层评价

### 论文摘要

对页岩储层岩性的准确识别,是计算各评价参数并最终完成页岩气储层评价的重要前提。国际大陆科学钻探计划(ICDP)在松辽盆地的实施过程中,由于深部储层深度大、温度高以及矿物成分复杂等特点,常规测井方法难以准确识别岩性,因此,需要借助元素俘获能谱(ECS)测井技术弥补常规测井技术的不足。以松辽盆地松科2井为例,利用最小二乘法、氧闭合模型计算出主要指示元素的质量百分比,进一步利用元素与矿物转化模型计算出各矿物种类和含量,从而准确识别岩性。在此基础上,计算出TOC含量、孔隙度、骨架密度等储层评价参数。结果表明,利用元素俘获能谱测井技术能准确识别深部储层岩性,利用DeltaLogR模型计算得出的TOC数值精确,与实测结果吻合度高。研究认为,元素俘获测井评价在松辽盆地大陆科学钻探深部储层评价中能弥补常规测井技术的不足且结果精确,对深部页岩气储层评价具有重要意义。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 国内会议

作者: 唐致远,韩双彪,马伟,陈恺,周林源,芮雨润

关键词: 松辽盆地,深部页岩,测井解释,储层评价

来源: 2019年中国地球科学联合学术年会 2019-10-27

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院

分类号: P618.13

DOI: 10.26914/c.cnkihy.2019.061994

页码: 16

总页数: 1

文件大小: 316k

下载量: 14

### 相关论文文献

- [1].四川盆地沙溪庙组储层评价及解释[J]. 当代化工研究 2020(14)

- [2].高探1井储层评价与产能分析[J]. 油气井测试 2020(05)

- [3].浅谈石油地质勘探中的储层评价[J]. 农家参谋 2019(11)

- [4].基于砂体储渗能力与集散程度的储层评价方法[J]. 大庆石油地质与开发 2018(05)

- [5].石油地质勘探与储层评价方法研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(22)

- [6].分析石油地质勘探与储层评价方法[J]. 化工管理 2016(03)

- [7].稠油开发方式转换热采储层评价技术研究[J]. 化工管理 2018(35)

- [8].低渗透火山岩气藏储层评价指标刍议[J]. 油气地质与采收率 2008(06)

- [9].自然伽马能谱测井在储层评价中的应用[J]. 科技信息 2011(20)

- [10].关于石油地质勘探与储层评价方法探讨[J]. 石化技术 2018(07)

- [11].稠油水淹及储层评价方法研究[J]. 国外测井技术 2020(05)

- [12].井旁裂缝储层评价技术获重大突破[J]. 断块油气田 2013(05)

- [13].石油地质勘探与储层评价方法研究[J]. 科技资讯 2019(13)

- [14].页岩气聚集条件及储层评价[J]. 内蒙古石油化工 2016(10)

- [15].灰色关联分析法在乌鲁木齐矿区储层评价中的应用[J]. 中国煤炭地质 2017(10)

- [16].基于石油地质勘探与储层评价方法分析[J]. 化工管理 2018(30)

- [17].合水地区庄211区块长6储层评价[J]. 化工管理 2015(11)

- [18].基于模糊数学理论的储层评价——以鄂尔多斯盆地富黄地区延长组长9油层为例[J]. 科学技术与工程 2019(20)

- [19].关于石油地质勘探与储层评价方法探讨[J]. 化学工程与装备 2018(08)

- [20].石油地质勘探与储层评价方法探讨[J]. 中国石油石化 2016(S1)

- [21].樊川区低渗储层地质条件约束测井储层评价研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(13)

- [22].沙埝油田阜三段测井储层评价研究[J]. 石油地质与工程 2009(03)

- [23].石油地质勘探与储层评价[J]. 资源节约与环保 2018(12)

- [24].陕北斜坡长8油组2砂组储层评价与预测[J]. 石油天然气学报 2010(01)

- [25].地化录井技术在储层评价中的应用探讨[J]. 信息系统工程 2020(02)

- [26].石油地质勘探与储层评价方法[J]. 化学工程与装备 2018(08)

- [27].基于石油地质勘探及其储层评价方法[J]. 建材与装饰 2016(33)

- [28].基于机器学习勘探资源评价方法的应用[J]. 计算机与网络 2020(20)

- [29].浅析石油地质勘探与储层评价方法[J]. 云南化工 2018(01)

- [30].石油勘探与储层评价方法研究[J]. 农家参谋 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e1b0ce54f0f7e2c4f8e5207.html