# 一种旋转编码器固定用可防水夹套论文和设计-甄彦辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种旋转编码器固定用可防水夹套，包括支撑座、第一固定座和第二固定座，所述支撑座上表面中部一侧开设有滑槽，所述滑槽内部滑动连接有滑块，所述支撑座上表面中部一侧焊接有第一固定座，所述支撑座上表面中部另一侧通过滑块滑动连接有第二固定座，所述第一固定座一侧边缘处焊接有第一磁铁块，所述第二固定座一侧边缘处焊接有第二磁铁块；本实用新型通过在第二固定座一侧设有的紧固环与定位块使得调节紧固环时能够有效的通过硅胶环对旋转编码器的输入轴进行防水保护，从而使得旋转编码器获取有效的防水防潮效果，极大的延长了旋转编码器的使用寿命积极有效的降低企业的生产成本从而弥补现有技术中的不足。

### 主设计要求

1.一种旋转编码器固定用可防水夹套，包括支撑座（1）、第一固定座（2）和第二固定座（3），其特征在于：所述支撑座（1）上表面中部一侧开设有滑槽（14），所述滑槽（14）内部滑动连接有滑块（15），所述支撑座（1）上表面中部一侧焊接有第一固定座（2），所述支撑座（1）上表面中部另一侧通过滑块（15）滑动连接有第二固定座（3），所述第一固定座（2）一侧边缘处焊接有第一磁铁块（21），所述第二固定座（3）一侧边缘处焊接有第二磁铁块（31），所述第一固定座（2）与所述第二固定座（3）相邻面中部通过螺栓固定连接有旋转编码器本体（4），所述第一固定座（2）另一侧中部焊接有限位块（5），所述限位块（5）外围一端螺纹连接有固定罩（51），所述固定罩（51）内壁靠近边缘处焊接有定位环（52），所述定位环（52）一侧的所述固定罩（51）内壁摆放有压块（53），所述压块（53）共设有三个，三个所述压块（53）与所述定位环（52）滑动连接，所述第二固定座（3）另一侧中部开设有螺纹槽（32），所述螺纹槽（32）内部螺纹连接有紧固环（6），所述紧固环（6）一侧焊接有定位块（61），所述定位块（61）轴心处焊接有轴承（62），所述定位块（61）轴心处通过轴承（62）与所述旋转编码器本体（4）输入轴转动连接，所述定位块（61）一侧的所述紧固环（6）内壁黏贴有硅胶环（63）。

### 设计方案

1.一种旋转编码器固定用可防水夹套，包括支撑座（1）、第一固定座（2）和第二固定座（3），其特征在于：所述支撑座（1）上表面中部一侧开设有滑槽（14），所述滑槽（14）内部滑动连接有滑块（15），所述支撑座（1）上表面中部一侧焊接有第一固定座（2），所述支撑座（1）上表面中部另一侧通过滑块（15）滑动连接有第二固定座（3），所述第一固定座（2）一侧边缘处焊接有第一磁铁块（21），所述第二固定座（3）一侧边缘处焊接有第二磁铁块（31），所述第一固定座（2）与所述第二固定座（3）相邻面中部通过螺栓固定连接有旋转编码器本体（4），所述第一固定座（2）另一侧中部焊接有限位块（5），所述限位块（5）外围一端螺纹连接有固定罩（51），所述固定罩（51）内壁靠近边缘处焊接有定位环（52），所述定位环（52）一侧的所述固定罩（51）内壁摆放有压块（53），所述压块（53）共设有三个，三个所述压块（53）与所述定位环（52）滑动连接，所述第二固定座（3）另一侧中部开设有螺纹槽（32），所述螺纹槽（32）内部螺纹连接有紧固环（6），所述紧固环（6）一侧焊接有定位块（61），所述定位块（61）轴心处焊接有轴承（62），所述定位块（61）轴心处通过轴承（62）与所述旋转编码器本体（4）输入轴转动连接，所述定位块（61）一侧的所述紧固环（6）内壁黏贴有硅胶环（63）。

2.根据权利要求1所述的一种旋转编码器固定用可防水夹套，其特征在于：所述支撑座（1）下表面中部一侧通过螺栓固定连接有限位板（11），所述限位板（11）下表面中部焊接有支撑柱（12），所述支撑柱（12）用于支撑所述支撑座（1），所述支撑座（1）下表面一侧与所述支撑柱（12）外围一侧通过螺栓固定连接有加强筋（13），所述加强筋（13）用于加固所述支撑座（1）与所述支撑柱（12）。

3.根据权利要求1所述的一种旋转编码器固定用可防水夹套，其特征在于：所述第一固定座（2）与所述第二固定座（3）相邻面通过第一磁铁块（21）与第二磁铁块（31）吸附连接，所述第一磁铁块（21）与所述第二磁铁块（31）均呈环形，所述滑槽（14）呈凸字型，所述滑槽（14）长度尺寸大于旋转编码器本体（4）长度尺寸。

4.根据权利要求1所述的一种旋转编码器固定用可防水夹套，其特征在于：所述第一固定座（2）与第二固定座（3）相邻面内壁均黏贴有硅胶套（22），所述硅胶套（22）与所述旋转编码器本体（4）套接，所述硅胶套（22）用于保护旋转编码器本体（4），所述螺纹槽（32）呈环形结构。

5.根据权利要求1所述的一种旋转编码器固定用可防水夹套，其特征在于：所述压块（53）一侧黏贴有密封垫（54），所述密封垫（54）用于保护旋转编码器本体（4）信号端，且用于对所述旋转编码器本体（4）信号端进行防水防潮，三个所述压块（53）均呈弧形，所述硅胶环（63）与所述旋转编码器本体（4）输入轴外围套接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及夹套技术领域，具体为一种旋转编码器固定用可防水夹套。

背景技术

旋转编码器是用来测量转速并配合PWM技术可以实现快速调速的装置，光电式旋转编码器通过光电转换，可将输出轴的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出，旋转编码器分有轴型和轴套型：有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等，夹套是指在容器或其他物体壁外面加上的一个外套使得对容器等物体进行保护，现有技术中针对旋转编码器固定用的夹套在实际应用过程中还存在一定的不足，例如：

现有技术中的旋转编码器固定用夹套通常采用防护罩的形式将旋转编码器进行防护实现对旋转编码器进行保护的目的，但在长时间使用后极易受到周围环境的影响使得旋转编码器受潮进水，极大的影响了旋转编码器的工作效率，严重时更有可能造成旋转编码器的损坏从而使得设备发生故障影响企业生产故而满足不了现有技术所需。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种旋转编码器固定用可防水夹套，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种旋转编码器固定用可防水夹套，包括支撑座、第一固定座和第二固定座，所述支撑座上表面中部一侧开设有滑槽，所述滑槽内部滑动连接有滑块，所述支撑座上表面中部一侧焊接有第一固定座，所述支撑座上表面中部另一侧通过滑块滑动连接有第二固定座，所述第一固定座一侧边缘处焊接有第一磁铁块，所述第二固定座一侧边缘处焊接有第二磁铁块，所述第一固定座与所述第二固定座相邻面中部通过螺栓固定连接有旋转编码器本体，所述第一固定座另一侧中部焊接有限位块，所述限位块外围一端螺纹连接有固定罩，所述固定罩内壁靠近边缘处焊接有定位环，所述定位环一侧的所述固定罩内壁摆放有压块，所述压块共设有三个，三个所述压块与所述定位环滑动连接，所述第二固定座另一侧中部开设有螺纹槽，所述螺纹槽内部螺纹连接有紧固环，所述紧固环一侧焊接有定位块，所述定位块轴心处焊接有轴承，所述定位块轴心处通过轴承与所述旋转编码器本体输入轴转动连接，所述定位块一侧的所述紧固环内壁黏贴有硅胶环。

优选的，所述支撑座下表面中部一侧通过螺栓固定连接有限位板，所述限位板下表面中部焊接有支撑柱，所述支撑柱用于支撑所述支撑座，所述支撑座下表面一侧与所述支撑柱外围一侧通过螺栓固定连接有加强筋，所述加强筋用于加固所述支撑座与所述支撑柱。

优选的，所述第一固定座与所述第二固定座相邻面通过第一磁铁块与第二磁铁块吸附连接，所述第一磁铁块与所述第二磁铁块均呈环形，所述滑槽呈凸字型，所述滑槽长度尺寸大于旋转编码器本体长度尺寸。

优选的，所述第一固定座与第二固定座相邻面内壁均黏贴有硅胶套，所述硅胶套与所述旋转编码器本体套接，所述硅胶套用于保护旋转编码器本体，所述螺纹槽呈环形结构。

优选的，所述压块一侧黏贴有密封垫，所述密封垫用于保护旋转编码器本体信号端，且用于对所述旋转编码器本体信号端进行防水防潮，三个所述压块均呈弧形，所述硅胶环与所述旋转编码器本体输入轴外围套接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过在支撑座上设有的第一固定座，并通过滑块滑动连接有第二固定座，同时在第一固定座与第二固定座之间通过硅胶套将旋转编码器外围进行固定防护，使得旋转编码器外围得以有效的防水防潮，同时在第一固定座一侧设有的限位块与固定罩，使得转动固定罩时能够通过压块与密封垫对旋转编码器的信号端进行密封保护，实现有效的防水防潮效果，且通过在第二固定座一侧设有的紧固环与定位块使得调节紧固环时能够有效的通过硅胶环对旋转编码器的输入轴进行防水保护，从而使得旋转编码器获取有效的防水防潮效果，极大的延长了旋转编码器的使用寿命积极有效的降低企业的生产成本从而弥补现有技术中的不足。

附图说明

图1为本实用新型整体半剖结构示意图；

图2为图1中A处放大结构示意图；

图3为图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型主视结构示意图。

图中：1-支撑座；11-限位板；12-支撑柱；13-加强筋；14-滑槽；15-滑块；2-第一固定座；21-第一磁铁块；22-硅胶套；3-第二固定座；31-第二磁铁块；32-螺纹槽；4-旋转编码器本体；5-限位块；51-固定罩；52-定位环；53-压块；54-密封垫；6-紧固环；61-定位块；62-轴承；63-硅胶环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种旋转编码器固定用可防水夹套，包括支撑座1、第一固定座2和第二固定座3，所述支撑座1上表面中部一侧开设有滑槽14，所述滑槽14内部滑动连接有滑块15，所述滑槽14与滑块15均呈凸字型，所述支撑座1上表面中部一侧焊接有第一固定座2，使得第一固定座2得以有效的定位固定在支撑座1上进而方便与所述第二支撑座3定位连接，所述支撑座1上表面中部另一侧通过滑块15滑动连接有第二固定座3，所述第一固定座2一侧边缘处焊接有第一磁铁块21，所述第二固定座3一侧边缘处焊接有第二磁铁块31，通过第一磁铁块21与第二磁铁块31能够方便安装固定第一固定座2与第二固定座3，同时通过将第二固定座3通过滑块15与滑槽14滑动连接使得第二固定座3在支撑座1上能够有效的定向移动，同时通过螺栓将第二固定座3进行定位固定，从而使得第一固定座2与第二固定座3连接时更加稳固，所述第一固定座2与所述第二固定座3相邻面中部通过螺栓固定连接有旋转编码器本体4，所述第一固定座2另一侧中部焊接有限位块5，所述限位块5与旋转编码器本体4的信号端套接，所述旋转编码器本体4的输入轴贯穿第二固定座3，且旋转编码器本体4的信号端贯穿第一固定座2，所述限位块5外围一端螺纹连接有固定罩51，所述固定罩51内壁靠近边缘处焊接有定位环52，所述定位环52一侧的所述固定罩51内壁摆放有压块53，所述压块53共设有三个，三个所述压块53与所述定位环52滑动连接，通过紧固固定罩51在限位块5上的位置使得固定罩51通过定位环52对三个所述压块53进行滑动挤压，使得三个压块53向旋转编码器本体4信号端靠拢，并通过密封垫54对其进行密封处理，所述第二固定座3另一侧中部开设有螺纹槽32，所述螺纹槽32内部螺纹连接有紧固环6，所述紧固环6一侧焊接有定位块61，所述定位块61轴心处焊接有轴承62，所述定位块61轴心处通过轴承62与所述旋转编码器本体4输入轴转动连接，所述定位块61一侧的所述紧固环6内壁黏贴有硅胶环63，通过转动紧固环6使得定位块61对紧固环6内侧的硅胶环63进行挤压从而对旋转编码器本体4的输入轴进行密封处理。

所述支撑座1下表面中部一侧通过螺栓固定连接有限位板11，所述限位板11下表面中部焊接有支撑柱12，所述支撑柱12用于支撑所述支撑座1，所述支撑座1下表面一侧与所述支撑柱12外围一侧通过螺栓固定连接有加强筋13，所述加强筋13用于加固所述支撑座1与所述支撑柱12，方便支撑固定旋转编码器本体4，所述第一固定座2与所述第二固定座3相邻面通过第一磁铁块21与第二磁铁块31吸附连接，方便安装，所述第一磁铁块21与所述第二磁铁块31均呈环形，所述滑槽14呈凸字型，所述滑槽14长度尺寸大于旋转编码器本体4长度尺寸，有效的方便安装旋转编码器本体4，所述第一固定座2与第二固定座3相邻面内壁均黏贴有硅胶套22，所述硅胶套22与所述旋转编码器本体4套接，所述硅胶套22用于保护旋转编码器本体4同时也起到有效的防水效果，所述螺纹槽32呈环形结构便于安装固定紧固环6，所述压块53一侧黏贴有密封垫54，所述密封垫54用于保护旋转编码器本体4信号端提高密封效果，且用于对所述旋转编码器本体4信号端进行防水防潮，三个所述压块53均呈弧形，所述硅胶环63与所述旋转编码器本体4输入轴外围套接便于对旋转编码器本体的输入轴进行保护。

工作原理：在使用时先松开第二固定座3与支撑座1之间的螺栓使得第二固定座3能够通过滑块15在支撑座1上的滑槽14中进行定向移动，然后将旋转编码器本体4安装在第一固定座2与第二固定座3之间，再次调节第二固定座3，使得第二固定座3通过第一磁铁块21与第二磁铁块31进行吸附固定，并使得硅胶套22与旋转编码器本体4充分连接，然后通过螺栓将第二固定座3在支撑座1上进行定位固定即可，通过在第一固定座2上设有的限位块5与固定罩51，使得通过紧固固定罩51在限位块5上的位置时，通过定位环52对三个压块53进行滑动挤压，从而通过密封垫54对旋转编码器本体4的信号端进行防水保护，通过在第二固定座3一侧设有的紧固环6，使得调节紧固环6在第二固定座3上的位置时能够通过定位块61对硅胶环63进行挤压，从而加强对旋转编码器本体4的输入轴进行防水保护即可。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920109193.2

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:62(甘肃)

授权编号:CN209166480U

授权时间:20190726

主分类号:G01D 11/24

专利分类号:G01D11/24

范畴分类:31P;

申请人:兰州宜天网络科技有限公司

第一申请人:兰州宜天网络科技有限公司

申请人地址:730030 甘肃省兰州市城关区张苏滩575号（兰州高新开发区大学科技园1号楼A座3楼）

发明人:甄彦辉;汪精海;罗清明;燕振刚;王正君;赵小霞;颉红霞;高振龙

第一发明人:甄彦辉

当前权利人:兰州宜天网络科技有限公司

代理人:郭海

代理机构:62202

代理机构编号:兰州嘉诺知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7e8c0d24542e871877158c8f.html