# 核磁共振观测模式研究及工具设计软件开发 ——图像化脉冲序列设计、模拟数据采集及效果分析

### 论文摘要

二维核磁共振测井观测模式是以获取特定地层信息为目标的数据采集方式,它直接决定着核磁共振谱仪对不同类型储层的适应性以及获取原始数据的可信度。本文从观测模式的组成元素以及工作机理出发,采用C#语言开发了一套具有可视化功能的二维核磁共振测井观测模式设计软件。然后利用设计软件结合理想的流体模型设计相应的观测模式,并依据二维核磁共振谱方程完成对模型的正反演数值模拟并得到模拟的二维反演谱,最后通过反演结果与流体模型的对比分析来验证观测模式设计的合理性。由此可以形成一套功能齐全的二维核磁共振测井测前设计软件。本文重点对以下两个方面内容进行深入研究:第一,观测模式设计软件的研究与工具设计软件开发。目前主流的二维核磁共振测井仪器有多种,且二维核磁共振测井的观测模式组成元素多,元素之间的约束条件复杂。为了简化工作,本文以Baker Atlas多维核磁仪器MREX的观测模式工作机理为主,首先通过调研相关文献搞清楚观测模式的组成元素以及工作机理,在此基础上结合观测模式设计人员的相关需求构画出设计软件的实现思路,最终采用C#编程语言完成观测模式设计软件的实现。软件支持二维核磁共振测井以及核磁共振岩心分析仪的观测模式设计,同时软件提供了三种采集参数编辑方式、观测模式优化机制以及图形化显示等功能,实现了观测模式的灵活调整,解决了当前主流二维核磁共振测井观测模式存在采集参数固定、不宜灵活调整从而导致所采集的原始数据信噪比低下、储层中流体弛豫特性加载不完全等问题。此外,软件还提供了观测模式的采集参数信息以及采集时序信息的输出功能等。第二、通过数值模拟完成观测模式的应用效果验证。核磁共振测井的测前设计对于流体识别至关重要。首先,结合储层条件以及流体性质构建理想的流体模型。然后,依据设计的观测模式对模型进行正演数值模拟、数据反演处理等操作,得到流体模型的二维谱分布。最终,通过反演结果与构造谱的对比分析来验证优化观测模式的有效性,并通过观测模式的优化来达到测前设计的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 国内外现状及发展趋势

- 1.3 论文研究内容及技术路线

- 1.4 创新性分析

- 第2章 二维核磁共振测井观测模式研究

- 2.1 核磁共振测井原理

- 2.2 一维核磁共振测井技术及应用

- 2.3 二维核磁共振测井

- 2.4 二维核磁共振测井常见脉冲序列

- 2.5 核磁共振测井观测模式

- 第3章 观测模式设计软件的设计与实现

- 3.1 软件需求分析

- 3.2 软件实现思路

- 3.3 观测模式的逻辑设计

- 3.4 观测模式的视图布局

- 3.5 软件的实现结果

- 3.6 常见观测模式

- 第4章 二维核磁共振测井数值模拟

- 4.1 核磁共振谱方程

- 4.2 数值模拟

- 4.3 软件可靠性验证

- 第5章 应用实例

- 5.1 构建模型

- 5.2 观测模式选择

- 5.3 数值模拟

- 5.4 效果分析

- 5.5 观测模式优化

- 第6章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 崔帅帅

导师: 何宗斌,薛志波

关键词: 二维核磁共振测井,观测模式设计,图形化显示,数值模拟,软件开发

来源: 长江大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,石油天然气工业

单位: 长江大学

分类号: P631.81

总页数: 78

文件大小: 6096K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].一维、二维核磁共振测井在东海低渗储层评价中的应用[J]. 海洋石油 2017(01)

- [2].基于弛豫-扩散的二维核磁共振流体识别方法[J]. 石油勘探与开发 2012(05)

- [3].二维核磁共振测井方法[J]. 国外测井技术 2011(06)

- [4].渤海钻探测井公司首次应用二维核磁共振测井技术获成功[J]. 录井工程 2017(02)

- [5].二维核磁共振测井技术在长庆油田的应用[J]. 测井技术 2009(06)

- [6].二维核磁共振测井识别稠油储层方法研究[J]. 核电子学与探测技术 2008(01)

- [7].二维核磁共振测井时序与反演算法实验研究[J]. 国外电子测量技术 2013(09)

- [8].基于C#的二维核磁共振测井观测模式设计软件的开发[J]. 波谱学杂志 2019(01)

- [9].二维核磁共振测井在致密碳酸盐岩储层中的应用[J]. 测井技术 2020(02)

- [10].二维核磁共振测井在柴达木盆地复杂储层流体识别中的应用[J]. 地球物理学进展 2018(04)

- [11].二维核磁共振D—T_2测量数据处理算法及应用[J]. 测井技术 2020(01)

- [12].(T_2,T_1)二维核磁共振数值模拟与流体响应分析(英文)[J]. Applied Geophysics 2012(04)

- [13].二维磁共振探测分辨率分析[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [14].气水模型(T_2,D)二维核磁共振测井数值模拟及参数影响分析[J]. 测井技术 2011(02)

- [15].二维核磁共振测量及相关方法研究[J]. 石化技术 2015(07)

- [16].基于二维核磁共振弛豫谱的雷四段孔隙度计算方法[J]. 波谱学杂志 2020(02)

- [17].T_2-D二维核磁共振测井评价在气水识别中的初步应用[J]. 测井技术 2014(05)

- [18].二维核磁共振相关方法介绍[J]. 石化技术 2015(09)

- [19].基于SVD和BRD的二维核磁共振测井正则化反演算法研究[J]. 地球物理学报 2014(10)

- [20].川西气田白云岩储层二维核磁共振测井气水识别方法[J]. 波谱学杂志 2020(03)

- [21].(T_2,D)二维核磁共振测井混合反演方法与参数影响分析[J]. 地球物理学报 2012(02)

- [22].多糖化学结构解析研究进展[J]. 渤海大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [23].舒林酸的核磁共振波谱研究[J]. 浙江化工 2013(05)

- [24].二维核磁共振技术解析萘普生分子结构[J]. 实验室研究与探索 2017(06)

- [25].十年一剑试锋芒[J]. 红外 2015(07)

- [26].菊苣中一个新倍半萜类化合物的结构解析[J]. 中国现代中药 2010(10)

- [27].覆盆子中有效成分椴树苷的波谱学研究[J]. 安徽医药 2009(12)

- [28].端羟基超支化聚酯分子结构的表征[J]. 功能高分子学报 2019(02)

- [29].D-T_2二维核磁共振脉冲序列及反演方法改进设计[J]. 物理学报 2015(09)

- [30].二维核磁测井仪脉冲序列发生器的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2014(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ec2eb0727dd93050cc7ab27.html