# 一种帽子整烫机论文和设计-萧少勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种帽子整烫机，其结构包括整烫机机体、控制显示装置、整烫装置、外接电源线和排气装置，通过设置了排气装置，有利于启动电机使电机逆时针转动，并带动第一锥齿轮逆时针转动，第一锥齿轮与第二锥齿轮呈垂直状态且相互啮合，则第二锥齿轮顺时针转动，带动滚珠丝杠顺时针转动，滚珠丝杠驱动轴套向上滑动，带动支撑块及支撑柱向上移动，再带动固定板及风机向上移动并移动至适当的高度后使其停止，按压风机启动按钮，即可使风机开始进行工作，解决了现有技术帽子整烫机对帽子整烫完以后，取下帽子时，烫帽头上的高温蒸汽会向四周散开，高温蒸汽容易造成烫伤，且长久过后容易使周围环境变得潮湿的问题。

### 主设计要求

1.一种帽子整烫机，包括整烫机机体（1）、万向轮（2）、柜门（3）、门锁（4）、控制显示装置（5）、整烫装置（6）和外接电源线（8），其特征在于：还包括排气装置（7），所述整烫机机体（1）底端面四角均与万向轮（2）通过螺栓进行螺纹连接，所述整烫机机体（1）前端面中部设置有柜门（3），且与柜门（3）右端通过合页进行转动连接，所述柜门（3）前端面左端中上部设置有门锁（4），所述控制显示装置（5）设置于柜门（3）前端面中上部，所述整烫机机体（1）顶端面中部设置有整烫装置（6），所述排气装置（7）设置于整烫机机体（1）后端中上部，所述整烫机机体（1）右端中部设置有外接电源线（8），所述控制显示装置（5）由急停按钮（51）、电压表（52）、帽头定型调节（53）、蒸汽时间显示表（54）、定型时间显示表（55）、夹手开关（56）、水位警示灯（57）和开关（58）组成，所述整烫机机体（1）前端面上端中间设置有急停按钮（51），所述柜门（3）前端面上部左端设置有电压表（52），所述帽头定型调节（53）设置于柜门（3）前端面中上部，所述柜门（3）前端面中部左边设置有蒸汽时间显示表（54），所述柜门（3）前端面中部右边设置有定型时间显示表（55），所述夹手开关（56）设置于柜门（3）前端面上部右端，所述夹手开关（56）下端设置有水位警示灯（57），所述水位警示灯（57）下端设置有开关（58），所述整烫装置（6）由启动按钮（61）、第一连接板（62）、尺寸调节旋钮（63）、第一底座（64）、第二连接板（65）、第三连接板（66）、烫帽头（67）、进蒸汽管口（68）、第二底座（69）、转动杆（610）、帽头夹手（611）、握把（612）和橡胶垫（613）组成，所述整烫机机体（1）顶端面前端右部设置有启动按钮（61），所述整烫机机体（1）顶端面中部前端设置有第一连接板（62），所述尺寸调节旋钮（63）贯穿于第一连接板（62）前端面中部，所述整烫机机体（1）顶端面中部焊接有第一底座（64），所述第一底座（64）顶端面与第二连接板（65）进行焊接，所述第二连接板（65）顶端面前后两端通过螺栓与第三连接板（66）进行螺纹连接，所述第三连接板（66）顶端面中部设置有烫帽头（67），所述烫帽头（67）右端下部设置有进蒸汽管口（68），所述整烫机机体（1）顶端面左右两端均通过螺栓与第二底座（69）进行螺纹连接，所述第二底座（69）上端面右端与转动杆（610）底端进行转动连接，所述转动杆（610）外表面中上端设置有帽头夹手（611），所述帽头夹手（611）左端后部设置有握把（612），所述帽头夹手（611）右端呈弧形状，且右端面设置有橡胶垫（613），所述排气装置（7）由控制面板（71）、支撑座（72）、支撑板（73）、电机（74）、第一锥齿轮（75）、第二锥齿轮（76）、齿轮座（77）、滚珠丝杠（78）、轴套（79）、支撑块（710）、限位块（711）、支撑柱（712）、固定板（713）和风机（714）组成，所述整烫机机体（1）右端面前端上部设置有控制面板（71），所述整烫机机体（1）后端面中上部左右两端均焊接有支撑座（72），所述支撑座（72）顶端后部通过连接间与支撑板（73）进行螺栓连接，所述支撑板（73）内底端与电机（74）进行螺栓连接，所述电机（74）前端输出轴贯穿于第一锥齿轮（75）中部，且与第一锥齿轮（75）进行转动连接，所述第一锥齿轮（75）与第二锥齿轮（76）呈相互垂直状态，且与第二锥齿轮（76）相互啮合，所述第二锥齿轮（76）底端设置有齿轮座（77），所述滚珠丝杠（78）底端贯穿于第二锥齿轮（76）中部，所述滚珠丝杠（78）外表面上端设置有轴套（79），且轴套（79）内表面设置有螺纹并与滚珠丝杠（78）进行滑动连接，所述轴套（79）上端与支撑块（710）中部进行螺栓连接，所述滚珠丝杠（78）顶端焊接有限位块（711），所述支撑块（710）顶端面左右两端均与支撑柱（712）进行焊接，所述支撑柱（712）顶端面焊接有固定板（713），所述固定板（713）顶端面中部设置有风机（714），所述控制面板（71）由风机启动按钮（715）、风机停止按钮（716）、电机正转按钮（717）、电机反转按钮（718）和电机停止按钮（719）组成，所述控制面板（71）右端面中部左边设置有风机启动按钮（715），所述风机启动按钮（715）右边设置有风机停止按钮（716），所述电机正转按钮（717）设置于控制面板（71）右端面中下部左边，所述控制面板（71）右端面中下部设置有电机反转按钮（718），所述电机反转按钮（718）右边设置有电机停止按钮（719），所述外接电源线（8）均与急停按钮（51）、夹手开关（56）、开关（58）、启动按钮（61）和控制面板（71）进行电连接，所述控制面板（71）均通过风机启动按钮（715）、风机停止按钮（716）、电机正转按钮（717）、电机反转按钮（718）和电机停止按钮（719）与电机（74）和风机（714）进行电连接。

### 设计方案

1.一种帽子整烫机，包括整烫机机体（1）、万向轮（2）、柜门（3）、门锁（4）、控制显示装置（5）、整烫装置（6）和外接电源线（8），其特征在于：还包括排气装置（7），所述整烫机机体（1）底端面四角均与万向轮（2）通过螺栓进行螺纹连接，所述整烫机机体（1）前端面中部设置有柜门（3），且与柜门（3）右端通过合页进行转动连接，所述柜门（3）前端面左端中上部设置有门锁（4），所述控制显示装置（5）设置于柜门（3）前端面中上部，所述整烫机机体（1）顶端面中部设置有整烫装置（6），所述排气装置（7）设置于整烫机机体（1）后端中上部，所述整烫机机体（1）右端中部设置有外接电源线（8），所述控制显示装置（5）由急停按钮（51）、电压表（52）、帽头定型调节（53）、蒸汽时间显示表（54）、定型时间显示表（55）、夹手开关（56）、水位警示灯（57）和开关（58）组成，所述整烫机机体（1）前端面上端中间设置有急停按钮（51），所述柜门（3）前端面上部左端设置有电压表（52），所述帽头定型调节（53）设置于柜门（3）前端面中上部，所述柜门（3）前端面中部左边设置有蒸汽时间显示表（54），所述柜门（3）前端面中部右边设置有定型时间显示表（55），所述夹手开关（56）设置于柜门（3）前端面上部右端，所述夹手开关（56）下端设置有水位警示灯（57），所述水位警示灯（57）下端设置有开关（58），所述整烫装置（6）由启动按钮（61）、第一连接板（62）、尺寸调节旋钮（63）、第一底座（64）、第二连接板（65）、第三连接板（66）、烫帽头（67）、进蒸汽管口（68）、第二底座（69）、转动杆（610）、帽头夹手（611）、握把（612）和橡胶垫（613）组成，所述整烫机机体（1）顶端面前端右部设置有启动按钮（61），所述整烫机机体（1）顶端面中部前端设置有第一连接板（62），所述尺寸调节旋钮（63）贯穿于第一连接板（62）前端面中部，所述整烫机机体（1）顶端面中部焊接有第一底座（64），所述第一底座（64）顶端面与第二连接板（65）进行焊接，所述第二连接板（65）顶端面前后两端通过螺栓与第三连接板（66）进行螺纹连接，所述第三连接板（66）顶端面中部设置有烫帽头（67），所述烫帽头（67）右端下部设置有进蒸汽管口（68），所述整烫机机体（1）顶端面左右两端均通过螺栓与第二底座（69）进行螺纹连接，所述第二底座（69）上端面右端与转动杆（610）底端进行转动连接，所述转动杆（610）外表面中上端设置有帽头夹手（611），所述帽头夹手（611）左端后部设置有握把（612），所述帽头夹手（611）右端呈弧形状，且右端面设置有橡胶垫（613），所述排气装置（7）由控制面板（71）、支撑座（72）、支撑板（73）、电机（74）、第一锥齿轮（75）、第二锥齿轮（76）、齿轮座（77）、滚珠丝杠（78）、轴套（79）、支撑块（710）、限位块（711）、支撑柱（712）、固定板（713）和风机（714）组成，所述整烫机机体（1）右端面前端上部设置有控制面板（71），所述整烫机机体（1）后端面中上部左右两端均焊接有支撑座（72），所述支撑座（72）顶端后部通过连接间与支撑板（73）进行螺栓连接，所述支撑板（73）内底端与电机（74）进行螺栓连接，所述电机（74）前端输出轴贯穿于第一锥齿轮（75）中部，且与第一锥齿轮（75）进行转动连接，所述第一锥齿轮（75）与第二锥齿轮（76）呈相互垂直状态，且与第二锥齿轮（76）相互啮合，所述第二锥齿轮（76）底端设置有齿轮座（77），所述滚珠丝杠（78）底端贯穿于第二锥齿轮（76）中部，所述滚珠丝杠（78）外表面上端设置有轴套（79），且轴套（79）内表面设置有螺纹并与滚珠丝杠（78）进行滑动连接，所述轴套（79）上端与支撑块（710）中部进行螺栓连接，所述滚珠丝杠（78）顶端焊接有限位块（711），所述支撑块（710）顶端面左右两端均与支撑柱（712）进行焊接，所述支撑柱（712）顶端面焊接有固定板（713），所述固定板（713）顶端面中部设置有风机（714），所述控制面板（71）由风机启动按钮（715）、风机停止按钮（716）、电机正转按钮（717）、电机反转按钮（718）和电机停止按钮（719）组成，所述控制面板（71）右端面中部左边设置有风机启动按钮（715），所述风机启动按钮（715）右边设置有风机停止按钮（716），所述电机正转按钮（717）设置于控制面板（71）右端面中下部左边，所述控制面板（71）右端面中下部设置有电机反转按钮（718），所述电机反转按钮（718）右边设置有电机停止按钮（719），所述外接电源线（8）均与急停按钮（51）、夹手开关（56）、开关（58）、启动按钮（61）和控制面板（71）进行电连接，所述控制面板（71）均通过风机启动按钮（715）、风机停止按钮（716）、电机正转按钮（717）、电机反转按钮（718）和电机停止按钮（719）与电机（74）和风机（714）进行电连接。

2.根据权利要求1所述的一种帽子整烫机，其特征在于：所述支撑座（72）呈直角三角形状，相互左右对称，且支撑板（73）与整烫机机体（1）后端面之间的距离为10cm。

3.根据权利要求1所述的一种帽子整烫机，其特征在于：所述第一锥齿轮（75）和第二锥齿轮（76）形状尺寸均相同，且呈相互垂直状态。

4.根据权利要求1所述的一种帽子整烫机，其特征在于：所述支撑柱（712）呈圆柱体状，形状尺寸均相同，且相互左右对称。

5.根据权利要求1所述的一种帽子整烫机，其特征在于：所述轴套（79）在滚珠丝杠（78）外表面可进行上下滑动的距离为0～50cm。

6.根据权利要求1所述的一种帽子整烫机，其特征在于：所述风机启动按钮（715）、风机停止按钮（716）、电机正转按钮（717）、电机反转按钮（718）和电机停止按钮（719）形状尺寸均相同，且风机启动按钮（715）、电机正转按钮（717）和电机反转按钮（718）呈绿色，风机停止按钮（716）和电机停止按钮（719）呈红色。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型是一种帽子整烫机，属于帽子整烫机领域。

背景技术

整烫工序的目的是使生产的服装具有饱满、平整、立体的感觉，提高产品的质量和外观品位，同时保证产品定型更加持久，随着科学技术的飞速发展，一种帽子整烫机也得到了技术改进，但是现有技术帽子整烫机对帽子整烫完以后，取下帽子时，烫帽头上的高温蒸汽会向四周散开，高温蒸汽容易造成烫伤，且长久过后容易使周围环境变得潮湿。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种帽子整烫机，以解决现有技术帽子整烫机对帽子整烫完以后，取下帽子时，烫帽头上的高温蒸汽会向四周散开，高温蒸汽容易造成烫伤，且长久过后容易使周围环境变得潮湿的问题。

为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种帽子整烫机，包括整烫机机体、万向轮、柜门、门锁、控制显示装置、整烫装置、外接电源线和排气装置，所述整烫机机体底端面四角均与万向轮通过螺栓进行螺纹连接，所述整烫机机体前端面中部设置有柜门，且与柜门右端通过合页进行转动连接，所述柜门前端面左端中上部设置有门锁，所述控制显示装置设置于柜门前端面中上部，所述整烫机机体顶端面中部设置有整烫装置，所述排气装置设置于整烫机机体后端中上部，所述整烫机机体右端中部设置有外接电源线，所述控制显示装置由急停按钮、电压表、帽头定型调节、蒸汽时间显示表、定型时间显示表、夹手开关、水位警示灯和开关组成，所述整烫机机体前端面上端中间设置有急停按钮，所述柜门前端面上部左端设置有电压表，所述帽头定型调节设置于柜门前端面中上部，所述柜门前端面中部左边设置有蒸汽时间显示表，所述柜门前端面中部右边设置有定型时间显示表，所述夹手开关设置于柜门前端面上部右端，所述夹手开关下端设置有水位警示灯，所述水位警示灯下端设置有开关，所述整烫装置由启动按钮、第一连接板、尺寸调节旋钮、第一底座、第二连接板、第三连接板、烫帽头、进蒸汽管口、第二底座、转动杆、帽头夹手、握把和橡胶垫组成，所述整烫机机体顶端面前端右部设置有启动按钮，所述整烫机机体顶端面中部前端设置有第一连接板，所述尺寸调节旋钮贯穿于第一连接板前端面中部，所述整烫机机体顶端面中部焊接有第一底座，所述第一底座顶端面与第二连接板进行焊接，所述第二连接板顶端面前后两端通过螺栓与第三连接板进行螺纹连接，所述第三连接板顶端面中部设置有烫帽头，所述烫帽头右端下部设置有进蒸汽管口，所述整烫机机体顶端面左右两端均通过螺栓与第二底座进行螺纹连接，所述第二底座上端面右端与转动杆底端进行转动连接，所述转动杆外表面中上端设置有帽头夹手，所述帽头夹手左端后部设置有握把，所述帽头夹手右端呈弧形状，且右端面设置有橡胶垫，所述排气装置由控制面板、支撑座、支撑板、电机、第一锥齿轮、第二锥齿轮、齿轮座、滚珠丝杠、轴套、支撑块、限位块、支撑柱、固定板和风机组成，所述整烫机机体右端面前端上部设置有控制面板，所述整烫机机体后端面中上部左右两端均焊接有支撑座，所述支撑座顶端后部通过连接间与支撑板进行螺栓连接，所述支撑板内底端与电机进行螺栓连接，所述电机前端输出轴贯穿于第一锥齿轮中部，且与第一锥齿轮进行转动连接，所述第一锥齿轮与第二锥齿轮呈相互垂直状态，且与第二锥齿轮相互啮合，所述第二锥齿轮底端设置有齿轮座，所述滚珠丝杠底端贯穿于第二锥齿轮中部，所述滚珠丝杠外表面上端设置有轴套，且轴套内表面设置有螺纹并与滚珠丝杠进行滑动连接，所述轴套上端与支撑块中部进行螺栓连接，所述滚珠丝杠顶端焊接有限位块，所述支撑块顶端面左右两端均与支撑柱进行焊接，所述支撑柱顶端面焊接有固定板，所述固定板顶端面中部设置有风机，所述控制面板由风机启动按钮、风机停止按钮、电机正转按钮、电机反转按钮和电机停止按钮组成，所述控制面板右端面中部左边设置有风机启动按钮，所述风机启动按钮右边设置有风机停止按钮，所述电机正转按钮设置于控制面板右端面中下部左边，所述控制面板右端面中下部设置有电机反转按钮，所述电机反转按钮右边设置有电机停止按钮，所述外接电源线均与急停按钮、夹手开关、开关、启动按钮和控制面板进行电连接，所述控制面板均通过风机启动按钮、风机停止按钮、电机正转按钮、电机反转按钮和电机停止按钮与电机和风机进行电连接。

进一步地，所述支撑座呈直角三角形状，相互左右对称，且支撑板与整烫机机体后端面之间的距离为10cm，有利于对支撑板固定的更加稳定。

进一步地，所述第一锥齿轮和第二锥齿轮形状尺寸均相同，且呈相互垂直状态，有利于更好的相互进行配合。

进一步地，所述支撑柱呈圆柱体状，形状尺寸均相同，且相互左右对称，有利于与固定板更好的进行连接固定，使固定板在移动过程中更加平稳。

进一步地，所述轴套在滚珠丝杠外表面可进行上下滑动的距离为0～50cm，有利于根据所需高度对风机进行调节。

进一步地，所述风机启动按钮、风机停止按钮、电机正转按钮、电机反转按钮和电机停止按钮形状尺寸均相同，且风机启动按钮、电机正转按钮和电机反转按钮呈绿色，风机停止按钮和电机停止按钮呈红色，颜色鲜艳醒目，不易使操作者出现失误。

进一步地，所述电机采用Y系列型号，噪音小，使用寿命长。

进一步地，所述支撑柱采用合金钢材质，具有高强度、高韧性、耐磨、耐腐蚀、耐低温、耐高温等性能。

本实用新型的一种帽子整烫机，通过设置了排气装置，有利于启动电机使电机逆时针转动，并带动第一锥齿轮逆时针转动，第一锥齿轮与第二锥齿轮呈垂直状态且相互啮合，则第二锥齿轮顺时针转动，带动滚珠丝杠顺时针转动，滚珠丝杠驱动轴套向上滑动，带动支撑块及支撑柱向上移动，再带动固定板及风机向上移动并移动至适当的高度后使其停止，按压风机启动按钮，即可使风机开始进行工作，解决了现有技术帽子整烫机对帽子整烫完以后，取下帽子时，烫帽头上的高温蒸汽会向四周散开，高温蒸汽容易造成烫伤，且长久过后容易使周围环境变得潮湿的问题。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型的控制显示装置结构示意图；

图3为本实用新型的整烫装置结构示意图；

图4为本实用新型的排气装置结构示意图；

图5为本实用新型的控制面板结构示意图。

图中：整烫机机体-1、万向轮-2、柜门-3、门锁-4、控制显示装置-5、急停按钮-51、电压表-52、帽头定型调节-53、蒸汽时间显示表-54、定型时间显示表-55、夹手开关-56、水位警示灯-57、开关-58、整烫装置-6、启动按钮-61、第一连接板-62、尺寸调节旋钮-63、第一底座-64、第二连接板-65、第三连接板-66、烫帽头-67、进蒸汽管口-68、第二底座-69、转动杆-610、帽头夹手-611、握把-612、橡胶垫-613、排气装置-7、控制面板-71、支撑座-72、支撑板-73、电机-74、第一锥齿轮-75、第二锥齿轮-76、齿轮座-77、滚珠丝杠-78、轴套-79、支撑块-710、限位块-711、支撑柱-712、固定板-713、风机-714、风机启动按钮-715、风机停止按钮-716、电机正转按钮-717、电机反转按钮-718、电机停止按钮-719、外接电源线-8。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1、图2、图3、图4与图5，本实用新型提供一种帽子整烫机：包括整烫机机体1、万向轮2、柜门3、门锁4、控制显示装置5、整烫装置6、外接电源线8和排气装置7，整烫机机体1底端面四角均与万向轮2通过螺栓进行螺纹连接，整烫机机体1前端面中部设置有柜门3，且与柜门3右端通过合页进行转动连接，柜门3前端面左端中上部设置有门锁4，控制显示装置5设置于柜门3前端面中上部，整烫机机体1顶端面中部设置有整烫装置6，排气装置7设置于整烫机机体1后端中上部，整烫机机体1右端中部设置有外接电源线8，控制显示装置5由急停按钮51、电压表52、帽头定型调节53、蒸汽时间显示表54、定型时间显示表55、夹手开关56、水位警示灯57和开关58组成，整烫机机体1前端面上端中间设置有急停按钮51，柜门3前端面上部左端设置有电压表52，帽头定型调节53设置于柜门3前端面中上部，柜门3前端面中部左边设置有蒸汽时间显示表54，柜门3前端面中部右边设置有定型时间显示表55，夹手开关56设置于柜门3前端面上部右端，夹手开关56下端设置有水位警示灯57，水位警示灯57下端设置有开关58，整烫装置6由启动按钮61、第一连接板62、尺寸调节旋钮63、第一底座64、第二连接板65、第三连接板66、烫帽头67、进蒸汽管口68、第二底座69、转动杆610、帽头夹手611、握把612和橡胶垫613组成，整烫机机体1顶端面前端右部设置有启动按钮61，整烫机机体1顶端面中部前端设置有第一连接板62，尺寸调节旋钮63贯穿于第一连接板62前端面中部，整烫机机体1顶端面中部焊接有第一底座64，第一底座64顶端面与第二连接板65进行焊接，第二连接板65顶端面前后两端通过螺栓与第三连接板66进行螺纹连接，第三连接板66顶端面中部设置有烫帽头67，烫帽头67右端下部设置有进蒸汽管口68，整烫机机体1顶端面左右两端均通过螺栓与第二底座69进行螺纹连接，第二底座69上端面右端与转动杆610底端进行转动连接，转动杆610外表面中上端设置有帽头夹手611，帽头夹手611左端后部设置有握把612，帽头夹手611右端呈弧形状，且右端面设置有橡胶垫613，排气装置7由控制面板71、支撑座72、支撑板73、电机74、第一锥齿轮75、第二锥齿轮76、齿轮座77、滚珠丝杠78、轴套79、支撑块710、限位块711、支撑柱712、固定板713和风机714组成，整烫机机体1右端面前端上部设置有控制面板71，整烫机机体1后端面中上部左右两端均焊接有支撑座72，支撑座72顶端后部通过连接间与支撑板73进行螺栓连接，支撑板73内底端与电机74进行螺栓连接，电机74前端输出轴贯穿于第一锥齿轮75中部，且与第一锥齿轮75进行转动连接，第一锥齿轮75与第二锥齿轮76呈相互垂直状态，且与第二锥齿轮76相互啮合，第二锥齿轮76底端设置有齿轮座77，滚珠丝杠78底端贯穿于第二锥齿轮76中部，滚珠丝杠78外表面上端设置有轴套79，且轴套79内表面设置有螺纹并与滚珠丝杠78进行滑动连接，轴套79上端与支撑块710中部进行螺栓连接，滚珠丝杠78顶端焊接有限位块711，支撑块710顶端面左右两端均与支撑柱712进行焊接，支撑柱712顶端面焊接有固定板713，固定板713顶端面中部设置有风机714，控制面板71由风机启动按钮715、风机停止按钮716、电机正转按钮717、电机反转按钮718和电机停止按钮719组成，控制面板71右端面中部左边设置有风机启动按钮715，风机启动按钮715右边设置有风机停止按钮716，电机正转按钮717设置于控制面板71右端面中下部左边，控制面板71右端面中下部设置有电机反转按钮718，电机反转按钮718右边设置有电机停止按钮719，外接电源线8均与急停按钮51、夹手开关56、开关58、启动按钮61和控制面板71进行电连接，控制面板71均通过风机启动按钮715、风机停止按钮716、电机正转按钮717、电机反转按钮718和电机停止按钮719与电机74和风机714进行电连接，支撑座72呈直角三角形状，相互左右对称，且支撑板73与整烫机机体1后端面之间的距离为10cm，第一锥齿轮75和第二锥齿轮76形状尺寸均相同，且呈相互垂直状态，支撑柱712呈圆柱体状，形状尺寸均相同，且相互左右对称，轴套79在滚珠丝杠78外表面可进行上下滑动的距离为0～50cm，风机启动按钮715、风机停止按钮716、电机正转按钮717、电机反转按钮718和电机停止按钮719形状尺寸均相同，且风机启动按钮715、电机正转按钮717和电机反转按钮718呈绿色，风机停止按钮716和电机停止按钮719呈红色，电机74采用Y系列型号，支撑柱712采用合金钢材质。

本专利所述的电机74（英文：Electricmachinery，俗称“马达”）是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机74在电路中是用字母M（旧标准用D）表示，它的主要作用是产生驱动转矩，作为用电器或各种机械的动力源，发电机在电路中用字母G表示，它的主要作用是利用机械能转化为电能；滚珠丝杠78是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杠78是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件，其主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反复作用力，同时兼具高精度、可逆性和高效率的特点。由于具有很小的摩擦阻力，滚珠丝杠78被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。

当使用者想使用本专利的时候，首先将此整烫机通过万向轮2移动至适当的位置，并将外接电源线8与电源进行通电，为设备提供工作所需要的电能，然后将进蒸汽管与进蒸汽管口68相连接，为烫帽提供所需要的蒸汽，并通过尺寸调节旋钮63对烫帽头67进行调节，接着启动开关58，在蒸汽时间显示表54和定型时间显示表55上设定好蒸汽及定型所需要的时间，然后将所要进行整烫的帽子放置于烫帽头67上端外表面，并通过夹手开关56控制帽头夹手611使其对帽子进行夹持，然后按压启动按钮61使机器对帽子进行整烫，在出现紧急情况时，通过按压急停按钮51使机器停止工作；当使用者需要启动排气装置7时，通过按压控制面板71上的电机正转按钮717，使电机74进行逆时针转动，并带动与电机74输出轴相连接的第一锥齿轮75进行逆时针转动，第一锥齿轮75与第二锥齿轮76呈垂直状态且相互啮合，则第一锥齿轮75会带动第二锥齿轮76进行顺时针转动，从而带动与第二锥齿轮76相连接的滚珠丝杠78进行顺时针转动，滚珠丝杠78驱动轴套79向上滑动，从而带动与轴套79相连接的支撑块710以及与支撑块710相连接的支撑柱712向上移动，最终带动与支撑柱712相连接的固定板713以及固定板713上的风机714向上移动，限位块711可以对轴套79起到一定的限位作用，以及对固定板713起到了一定的支撑作用，当使用者将风机714移动至适当的高度以后，通过按压电机停止按钮719停止按钮使电机74停止转动，并按压风机启动按钮715，使风机714开始进行工作，将帽子从烫帽头67上取下后，烫帽头67向四周散去的高温蒸汽会被风机714吸走排出，使高温蒸汽不会散至使用者脸部附近，降低了出现被烫伤的情况，且将高温蒸汽向外排出，可以降低周围工作环境的一定的湿度，解决了现有技术帽子整烫机对帽子整烫完以后，取下帽子时，烫帽头上的高温蒸汽会向四周散开，高温蒸汽容易造成烫伤，且长久过后容易使周围环境变得潮湿的问题。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920004899.2

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209456725U

授权时间:20191001

主分类号:D06C 5/00

专利分类号:D06C5/00

范畴分类:24F;

申请人:东莞市裕昌服饰有限公司

第一申请人:东莞市裕昌服饰有限公司

申请人地址:523000 广东省东莞市石排镇田边村工业区

发明人:萧少勇

第一发明人:萧少勇

当前权利人:东莞市裕昌服饰有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ecb8ad8e10f12080ad22a03.html