# 半再生论文-徐洪君,张海峰

导读:本文包含了半再生论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:催化剂,半再生催化重整,汽油,芳烃

### 半再生论文文献综述

徐洪君,张海峰[1]（2019）在《半再生催化重整催化剂SR-1000的首次工业应用》一文中研究指出中国石化石油化工科学研究院开发的催化剂SR-1000在中国石化青岛石油化工有限责任公司250 kt/a半再生催化重整装置上进行了首次工业应用。结果表明:催化剂SR-1000用于生产高辛烷值汽油调合组分或芳烃,具有良好的活性、选择性和稳定性,再生性能优异。长时间运转后催化剂仍具有很好的提温敏感性。催化剂的积炭速率慢,可以满足重整装置在高苛刻度下长周期稳定运转的需要。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2019年11期）

吕超[2]（2019）在《反应温度、水氯平衡对半再生重整催化剂的影响》一文中研究指出在石油行业中,半再生重整催化剂得到深入研究,通过分析相应的反应数据、参数等,发现这种催化剂再生之后,如果稳定反应温度,对水氯平衡进行调整之后,依然具有较好的催化性能,可以在工业生产中,循环使用。本文针对半再生重整催化剂,分析了反应温度和水氯平衡带来的影响。(本文来源于《石化技术》期刊2019年02期）

仝点子[3]（2019）在《半再生催化重整装置耗能分析及节能措施》一文中研究指出在大型石化公司中,半生催化重整装置是重要的能耗设备,做好节能措施对提升企业经济效益具有重要的意义。本文以300kt/a半生催化重整装置为例,对装置能耗进行了分析,提出了节能措施。(本文来源于《石化技术》期刊2019年02期）

仝点子[4]（2018）在《半再生催化重整催化剂失活的原因及对策》一文中研究指出半再生催化重整催化剂的失活是有原因的,如果找到根本原因,且加以控制,能够延长催化剂的使用寿命。本文分析了催化剂积炭、催化剂烧结以及催化剂中毒,对催化剂的使用条件进行了探讨,以此来提高催化剂的活性。(本文来源于《石化技术》期刊2018年12期）

吕超[5]（2018）在《分析半再生催化重整催化剂器外再生与效果》一文中研究指出催化重整装置是石油生产过程的重要装置,能够实现催化剂的器外再生。本文就半再生催化重整催化剂器外再生与效果做简要分析。(本文来源于《石化技术》期刊2018年12期）

王婷,袁忠勋[6]（2018）在《半再生重整改造为逆流连续重整技术的研究》一文中研究指出以某炼油厂利用半再生重整装置异地改造为逆流连续重整装置为例,从产品质量升级、现有设备改造、公用工程及能耗、投资及技术经济等方面探讨了半再生重整装置改造为逆流连续重整装置的方法及效果。结果表明,将半再生重整装置改造为逆流连续重整装置是对现有半再生装置技术升级的最佳途径之一。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2018年06期）

朱永红,淡勇,王莉莎,李冬,李稳宏[7]（2018）在《煤基石脑油半再生催化重整制芳烃的工艺》一文中研究指出采用工业铂铼双金属重整催化剂Pt-Re/γ-Al_2O_3开展了煤基石脑油半再生固定床催化重整单因素实验,并采用响应面法对工艺参数进行了优化与分析,最后对优化工艺条件下实验产物进行了分析。结果表明:加权平均入口温度(WAIT)、压力(P)、液时空速(LHSV)等操作条件对煤基石脑油芳烃型半再生重整产品质量、芳烃收率和C_(5+)液体收率有很大的影响。煤基石脑油重整合适工艺参数区间:WAIT(500~520℃)、P(1.2~1.6MPa)和LHSV(2.0~3.0h~(–1));最佳工艺条件:WAIT为516℃,P为1.4MPa,LHSV为2.3h~(–1)。优化工艺条件下芳烃收率达到了79.81%,响应面实验操作条件区间内,WAIT、P和LHSV对芳烃收率影响大小顺序为:P>LHSV>WAIT。相比于石油基石脑油重整,煤基石脑油重整不仅纯氢产率和氢气纯度更高,还可获得更高的苯-甲苯-二甲苯(BTX)产率,其中苯收率∶甲苯收率∶二甲苯收率近似为1∶3∶2。(本文来源于《化工进展》期刊2018年03期）

严超宇,魏志刚,宋健斐,魏耀东[8]（2017）在《半再生立管输送催化剂不畅的原因分析和改进措施》一文中研究指出催化裂化装置中半再生立管是重迭式两段再生器之间催化剂循环的输送管。半再生立管在操作中常出现催化剂输送不畅的问题,直接影响到装置的平稳运行和催化剂的再生效果。依据两段再生器之间颗粒循环回路的压力平衡分析,半再生立管输送催化剂不畅的主要原因是立管入口进料、出口排料不畅造成下行回路立管的推动力不足。改进立管的入口进料、出口排料,松动风的设置等可以有效地提高立管输送催化剂的能力,解决半再生立管输送催化剂不畅的问题。(本文来源于《石油炼制与化工》期刊2017年09期）

周祥,王杰广,侯震,BENNET,Craing,A,马爱增[9]（2016）在《半再生重整分子水平反应动力学模型》一文中研究指出根据实验数据建立了半再生重整分子水平反应动力学模型。模型包括305个C_1~C_(12)分子组分及864个化学反应,其中包括数十种烯烃及C_6~C_9所有芳烃异构体的生成与转化。以Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson(LHHW)方程模拟反应速率,采用线性自由能关联方法(LFER)获取动力学参数,利用实验数据对模型进行了校正及检验。结果表明,芳烃脱烷基速率较低,应区分于加氢裂化反应;芳烃甲基迁移速率不容忽视,对C_(8+)芳烃产物分布有影响;模型对贫、富芳烃2种原料在10组不同反应条件下的C_(5+)液收、正构烷烃和环烷烃产率的预测较为准确,对C_6~C_9芳烃组分产率(质量分数)的预测偏差平均值小于3%。(本文来源于《石油学报(石油加工)》期刊2016年04期）

刘鹏飞[10]（2015）在《半再生催化重整全流程模拟与优化》一文中研究指出随着国内汽车消费量逐年攀升,雾霾问题逐渐受到广泛关注。推广清洁汽油对于缓解空气污染具有重要意义,催化重整工艺的主要任务之一就是生产高辛烷值清洁汽油,因此发展前景非常广阔。本文将重点关注某炼厂半再生催化重整装置的全流程模拟,运用系统工程方法分析、优化其反应条件与操作参数,并针对循环氢分离过程进行改进,达到节能降耗的目标。催化重整反应作为重要的炼油工艺,其研究已经比较成熟,但多采取计算机编程或用户模型扩展等方式进行计算,难以在工厂中推广应用。随着技术发展,很多流程模拟软件开发了成熟的炼油反应模块,具有良好的用户界面。本文即采用艾斯本公司开发的HYSYS进行半再生催化重整的全流程模拟,并对其操作参数和工艺过程进行优化与改进,为炼厂生产提供更具实用价值的科学指导。本文应用过程系统工程方法,针对某炼厂半再生催化重整装置,使用HYSYS建立反应和分离模型,对实际生产工况进行模拟。在此基础上,通过灵敏度分析的方法研究了各操作参数对生产的影响。另外,尝试改进循环氢分离过程,强化氢气分离效果,回收装置低温热量,降低压缩机功耗。论文研究特点在于建立包括半再生重整反应与分离全过程的流程模型,实现从原料到产品的完整生产工况模拟。模型经过校准后,可以应用于装置生产操作的优化分析,得到反应温度、反应压力、氢油比、空速以及精馏塔回流量等操作参数对产品收率、催化剂寿命及装置能耗的影响规律,从而为实际生产操作调整提供合理参照。另外,对于重整普遍存在的能耗较高问题,本文尝试将应用于连续重整的节能技术推广到半再生重整,并且借助反应模块计算流程改进后反应产物组成的变化,计算得到工艺调整后装置可以降低压缩机负荷206kW。在现场调研的基础上,本文流程模拟结果与实际生产工况较为吻合,各关键操作参数的灵敏度分析结果与重整反应规律相一致。基本实现了指导生产的预期目标,流程模拟软件的实用性得到很好体现。文章最后通过流程模拟计算了工艺流程改进后的生产与能耗变化,预期可取得良好效益。(本文来源于《大连理工大学》期刊2015-06-06）

### 半再生论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在石油行业中,半再生重整催化剂得到深入研究,通过分析相应的反应数据、参数等,发现这种催化剂再生之后,如果稳定反应温度,对水氯平衡进行调整之后,依然具有较好的催化性能,可以在工业生产中,循环使用。本文针对半再生重整催化剂,分析了反应温度和水氯平衡带来的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 半再生论文参考文献

[1].徐洪君,张海峰.半再生催化重整催化剂SR-1000的首次工业应用[J].石油炼制与化工.2019

[2].吕超.反应温度、水氯平衡对半再生重整催化剂的影响[J].石化技术.2019

[3].仝点子.半再生催化重整装置耗能分析及节能措施[J].石化技术.2019

[4].仝点子.半再生催化重整催化剂失活的原因及对策[J].石化技术.2018

[5].吕超.分析半再生催化重整催化剂器外再生与效果[J].石化技术.2018

[6].王婷,袁忠勋.半再生重整改造为逆流连续重整技术的研究[J].石油炼制与化工.2018

[7].朱永红,淡勇,王莉莎,李冬,李稳宏.煤基石脑油半再生催化重整制芳烃的工艺[J].化工进展.2018

[8].严超宇,魏志刚,宋健斐,魏耀东.半再生立管输送催化剂不畅的原因分析和改进措施[J].石油炼制与化工.2017

[9].周祥,王杰广,侯震,BENNET,Craing,A,马爱增.半再生重整分子水平反应动力学模型[J].石油学报(石油加工).2016

[10].刘鹏飞.半再生催化重整全流程模拟与优化[D].大连理工大学.2015

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f083c53a69506c0667e22db.html