# 钢套管再生混凝土加固柱抗震性能及影响参数研究

### 论文摘要

通过1个未加固的钢筋混凝土柱和9个钢套管加固钢筋混凝土柱的低周反复加载试验,研究了钢套管加固柱的抗震性能。随后在ABAQUS中,利用经试验校验的纤维梁模型,进行钢套管再生混凝土柱的数值模拟,并对相关影响因素进行参数化分析。结果表明:经钢套管再生混凝土加固后,钢筋混凝土柱的抗震性能显著提升;在所研究的参数范围内,轴压比小于0.58时,加固柱抗侧承载力随轴压比的增大而提高,但轴压比大于0.58时,加固柱抗侧承载力随轴压比的增大显著下降,且损伤发展速度加快;钢套管厚度能提升加固柱的抗震性能,但提升幅度随厚度的增加而减缓;原柱轴压比对加固柱的力学性能和破坏模式有较大影响,且初始压弯组合应力显著降低高轴压比加固柱的压弯承载力;在钢套管的有效约束下,再生混凝土对构件整体承载力的影响不明显,但使得构件的抗震性能有所下降。

### 论文目录

- 1 试验研究

- 1.1 试验概况

- 1.2 试验结果

- 2 纤维梁模型及材料本构模型

- 3 有限元模型验证及参数化分析

- 3.1 有限元模型的验证

- 3.2 轴压比的影响

- 3.3 钢套管厚度的影响

- 3.4 再生粗骨料取代率（r）的影响

- 3.5 原柱应力状态的影响

- 3.6 原柱震损情况的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈庆军,梁竣杰,蔡健,黎哲,何岸,左志亮

关键词: 钢套管,再生混凝土,低周反复加载试验,纤维梁模型,参数化分析

来源: 工程力学 2019年12期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 华南理工大学土木与交通学院,华南理工大学亚热带建筑科学国家重点试验室,代尔夫特理工大学土木工程与地球科学学院

基金: 国家自然科学基金项目(51578246),广东省自然科学基金项目(2017A030313263),华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室自主研究课题项目(2018ZC11)

分类号: TU398.9;TU352.11

页码: 206-217+256

总页数: 13

文件大小: 1830K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].核心筒抗震性能水准及变形限值研究[J]. 世界地震工程 2020(02)

- [2].体育场馆的抗震性能探析[J]. 工程抗震与加固改造 2020(04)

- [3].嘉峪关市城建档案馆积极配合城市老旧房屋及市政基础设施抗震性能普查工作[J]. 城建档案 2020(08)

- [4].夹心墙圈梁及构造柱抗震性能研究[J]. 建筑技术 2017(08)

- [5].EVG-3D墙板耐火性能及火灾加固后的抗震性能试验研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [6].建筑幕墙抗震性能指标探讨[J]. 黑龙江科技信息 2014(32)

- [7].泰州某超限高层抗震性能设计[J]. 中国新技术新产品 2020(12)

- [8].特殊大型设备框架基于抗震性能的设计[J]. 石油化工设计 2016(03)

- [9].论建筑物的抗震性能[J]. 企业家天地 2010(10)

- [10].夹头榫抗震性能的实验研究[J]. 建设科技 2020(02)

- [11].装配式建筑抗震性能研究[J]. 建材与装饰 2019(08)

- [12].对抗震性能设计的认识与应用[J]. 门窗 2017(01)

- [13].浅析钢结构建筑的抗震性能[J]. 中国建筑金属结构 2013(02)

- [14].影响住宅抗震性能的因素分析[J]. 中国房地产业 2011(03)

- [15].基于抗震性能的框架结构柱网尺寸优化选择[J]. 山西建筑 2010(26)

- [16].不同抗震设计的砖混结构校舍抗震性能对比[J]. 灾害学 2010(S1)

- [17].城区一般建筑抗震性能调查方法探讨[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2010(04)

- [18].钢-混凝土组合结构抗震性能研究综述[J]. 森林工程 2008(01)

- [19].住房抗震性能成为百姓购房关注点[J]. 西部资源 2008(03)

- [20].基于抗震性能设计简介[J]. 陕西建筑 2010(07)

- [21].河东长江大桥抗震性能研究[J]. 黑龙江交通科技 2019(12)

- [22].摇摆墙布置对框架抗震性能的影响[J]. 建筑结构 2018(S2)

- [23].预应力摇摆自复位框架中低损伤填充墙抗震性能试验研究[J]. 自然灾害学报 2019(05)

- [24].关中地区乡村自建住宅抗震性能研究与分析[J]. 科技风 2018(30)

- [25].改进连体结构连接方式提高抗震性能[J]. 四川建材 2017(02)

- [26].盘海营地区农村住宅的抗震性能调查分析[J]. 震灾防御技术 2017(02)

- [27].防屈曲偏心支撑-钢框架抗震性能研究进展[J]. 吉林建筑大学学报 2017(04)

- [28].分舱板结构对筒型基础的抗震性能影响分析[J]. 中国港湾建设 2020(10)

- [29].宁夏生土建筑抗震性能研究概述[J]. 宁夏工程技术 2014(01)

- [30].提高混凝土短柱抗震性能的研究[J]. 低温建筑技术 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f4b5b70e7555d73ca4307e6.html