# 议多年冻土施工分析及监理工作方法

青海智鑫电力监理咨询有限公司青海西宁810008

摘要：随着国家经济的发展和进步，建设工程在社会经济建设中的作用逐渐得到重视。近年来建设工程监理工作逐渐得到相关部门和单位的关注，其工作质量不仅关系到建筑工程安全，对施工质量也提供了重要保证。本文重点对建设工程监理工作进行研究分析，以期为其实践应用奠定基础。

关键词：建设工程；监理；质量控制

1多年冻土难点分析

1.1对于高温不稳定多年冻土区，季节融化层厚度较大，冻结速度也慢，很容易受天然因素或人为活动的影响而融化产生下沉。在冬季塔位周围岩土中的地下水（原有的水份和外来迁移的水份）在冻结过程中会对基底产生法向冻胀力，以及对基础侧壁的切向冻胀力。冻土区的活动层中每年都发生着季节性融化和冻结，并伴生有各种不良冻土地质形象如冻胀丘、冰椎、融冻泥流、热融滑塌和热融湖塘、沼泽化湿地等。施工时，既要防止不均匀沉降，又要防止冻胀作用。

1.2工程建设对多年冻土环境的影响：

砂石料场、施工场地、营地、便道等，施工将不可避免对多年冻土水热平衡的扰动而造成的高原多年冻土在平面上和垂直剖面上的变化，以及由此而引起高原多年冻土区生态环境的破坏、地表景观的改变以及土壤侵蚀量增加。改变植被、水文及局部微地貌的环境条件，对多年冻土的季节融化深度、地温等产生影响。直接破坏冻土的热稳定状态。直接改变多年冻土区的地表，地下水径流条件。扰动地表、破坏植被，引起冻土上限下降，影响其稳定结构。

2多年冻土的应对措施

1）缩短施工周期：采用“随开挖、随支护、早封闭、快衬砌”的施工方案，采用掺防冻剂的负温混凝土施工，采用负温养护法进行基础养护。采用机械开挖，缩短施工时间。解决“含土冰层”、“富冰冻土”等技术难题。

1.开挖前提前做好基础施工的各项准备（包括人员、机械、原材料全部到位等），并选择最佳时机进行开挖。

2.开挖中采取小型机械开挖。

3.开挖后立即进行钢筋绑扎和混凝土浇制施工，避免冻土开挖后长时间裸露和日光照晒，防止冻土融化坍塌。

2）减少施工扰动

1.选择在气温较低的时段快速施工，对于不可避免的需在暖季施工的基坑，在做好遮阳防雨措施的同时，必要时做好抽水排水、以及防止坑壁坍塌的防护措施。低温和夜间是冻土开挖的最佳时机，减少扰动是保证冻土稳定性的关键。

2.开挖时采取遮阳措施。

3.减缓工程活动对冻土环境影响的措施：对植被应采取分割划块铲起、移植于适当的地方培植，以备用来恢复裸露的多年冻土地表植被。砂石料场取料，应做好河道整理和疏通措施。施工场地充分利用青藏铁路、公路现有和现已废弃的道班、营地等，尽量减少在未经扰动的多年冻土区的场地设置数量。纵向便道尽可能利用青藏公路、公路废弃的便道，线路横向便道应以少布设、拉大间距为原则，并避开环境敏感地区、以减少对沿线冻土环境的扰动。基坑不得积水。施工前做好永久或临时排水系统。

3）保持地基稳定

1.基坑开挖后，如果发现基础全部或部分设在纯冰或含土冰层上，立即建议修改设计，调整基础埋置深度。

2.做好冻土处理，以保证施工区域冻土环境的稳定，并避免因冻土融冻影响基础。填筑各类施工便道时，应贯彻“适当远离、集中取土”的原则。

3.在冻土沼泽化湿地和有冰丘、冰锥发育的地段，做好路基础边缘的地表及地下水的疏通措施。

4.机械、车辆、人员严格固定行走路线，不得随意碾压便道以外的冻土植被。

5.多年冻土区必须设垃圾箱收集，将垃圾集中后运至当地垃圾站处理。

3基础开挖

3.1基础开挖的难点分析

本施工段高温高含冰量多年冻土及厚层地下冰、冰椎、冻胀丘、热融湖塘等不良冻土现象发育，多年冻土工程地质条件复杂。线路沿线地下水埋深多在1.0～2.0m之间，主要为冻结层上水和融区水，每年四月初地表开始解冻，随着土中冰体的融化，冻结层上水便在活动层中逐渐形成，九月底或十月初融化深度达到极限，含水层厚度也最大。十月初地面开始冻结，随着冻结深度逐渐加深，直至来年一月土层完全冻结并与多年冻土衔接起来而结束。

3.2基础开挖的应对措施

采取挖掘机进行机械开挖，开挖有难度时增加冲击锤进行破碎，个别塔位开挖难度特别大时采取爆破作业。对有地下水的塔位采取排水措施降低水位，加强坑壁支护，并采取分级台阶法或沉井法进行施工。

4基础浇筑

4.1基础浇筑的难点分析

施工期间的气温均在0℃以下，混凝土原材料极易冻结成块，由于原材料含有不同比例的水分，原材料冻结以后就变成了冰雪，不采取措施的话就保证不了混凝土的成形质量。混凝土的入模温度难以得到保证，混凝土容易受冻，混凝土的终期强度难以达到设计规范要求。

4.2基础浇筑的应对措施

在施工期间按照冬期施工规程的要求加热浇筑用水，同时对混凝土原材料进行保温，保证混凝土原材料的日常温度在0℃以上。浇筑时改变常规混凝土施工的投料顺序，采取先投细骨料、粗骨料和热水，然后再投水泥的施工顺序。浇筑形成后立即用棉毡对基础外露部分进行覆盖保温，直至混凝土强度达到所要求的最低强度为止，同时按冻土施工工艺导则的要求进行回填。

5监理方法

采用全过程的监理方法，包括从线路分坑、基坑开挖、钢筋绑扎、模板支护、基础浇制、基坑回填、试块制作等各方面进行全过程监理；认真对施工过程进行分析，确定每道工序的合理周期，从而达到减少施工扰动，保持地基稳定，确保质量的目的；认真分析每周的工作计划及安排，根据现场实际情况适时调整，确保工期目标的实现；对地质情况进行认真的核对，确定是否与设计地质资料相符；对开挖过程进行全过程观测，确认现场采取的措施是否有效，主要是档土、排水、遮阳措施等；对钢筋绑扎工序认真进行检查，主要是核对钢筋型号、数量、绑扎工艺等进行检查；对浇制工序全过程旁站监理，主要是对原材料进行认真的计量确保混凝土的质量、进行塌落度的试验、见证混凝土试块的制作、对外界气温随时监测等；认真开展平行检验工作，在浇制完成后认真核对跟开、高差、地脚螺栓的垂直度、露高、混凝土外观质量等；对回填过程进行旁站监理，严格按冻土施工工艺导则的要求进行回填，不能将冻土直接回填，要求把较小含水量粉质土先回填，再回填粉碎的冻土，最后回填熟土，要求四周回填，不能单侧回填，并分层夯实；施工完毕后对现场进行全面检查，做到“工完料尽场地清”，对植被造成影响的要采取措施进行恢复；检查道路开口是否合理，是否对环境影响最小。施工进场道路应充分利用青藏铁路、公路现有和现已废弃的道班、营地等，尽量减少在未经扰动的多年冻土区的场地设置数量。纵向便道尽可能利用青藏公路、公路废弃的便道，线路横向便道应以少布设、拉大间距为原则，并避开环境敏感地区、以减少对沿线冻土环境的扰动；对基础沉降、基础位移等做到随时观测，及时的发现问题并作出相应的处理。

结束语：

由上述分析可知，建设市场监理工作对规范市场秩序、保证建设施工质量具有重要的作用。但当前工作中问题众多，需要加大对监理工作质量的改进和提升力度，采用合理有效的措施提高工作效率，才能更好地服务于市场，促进社会经济发展。

参考文献：

[1]梅少锋,段丽刚,徐军亮.浅论建筑工程监理存在问题及对策[J].建筑工程技术与设计,2015(11):25-27.

[2]向环丽,苏涛.浅谈建设工程监理行业的现存问题、矛盾与发展探讨--基于建设工程监理制度分析的视角[J].房地产导刊,2014(6):128-130.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f55a0b85158c330a9c42e17.html