# 氧化铝基网状多孔陶瓷的制备及性能

### 论文摘要

将质量分数分别为56. 25%的活性氧化铝、15%的高岭土、3. 75%的氧化锆、25%的去离子水,外加0. 2%的FS和0. 4%的CMC制备了涂覆料浆,研究了活性氧化铝粒径（d50=5. 043、2. 934和1. 629μm）对浆料流变性和触变性的影响,发现选用d50=1. 629μm的双峰活性α-Al2O3（AMA-10）较合适。然后以AMA-10、高岭土和氧化锆为主要原料制备二次浸渍料浆,采用有机泡沫浸渍法结合二次真空浸渍技术制备了氧化铝网状多孔陶瓷试样,研究了AMA-10含量对其性能的影响,并对试样的残余应力进行了有限元模拟分析。结果表明:活性氧化铝粒径越小且为多峰分布时,有助于提升涂覆浆料的触变性。采用二次真空浸渍技术可以显著提高氧化铝网状多孔陶瓷的力学性能、抗热震性和残余强度,且随着二次浸渍浆料中氧化铝含量的降低,陶瓷筋体外层残余应力由张应力逐渐变为压应力,有效抑制孔筋表面裂纹的扩展,使网状多孔陶瓷的耐压强度保持率显著提高。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原料

- 1.2 试验步骤与方法

- 1.3 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 活性氧化铝的选用

- 2.2 多孔陶瓷的物理性能

- 2.3 多孔陶瓷的相组成

- 2.4 多孔陶瓷的显微结构

- 2.5 残余应力分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 劳栋,贾文宝,汪瑜凡,陈若愚,李淑静,黑大千,王中华,丁悦,张文浩,刘美琪

关键词: 氧化铝,网状多孔陶瓷,有机泡沫浸渍法,真空浸渍技术,耐压强度,残余应力,抗热震性

来源: 耐火材料 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 南京航空航天大学核分析技术研究所,武汉科技大学材料与冶金学院,无锡晨光耐火材料有限公司

基金: 国家重大科学仪器设备开发专项(2013YQ040861)

分类号: TQ174.1

页码: 283-287+293

总页数: 6

文件大小: 1811K

下载量: 220

### 相关论文文献

- [1].多孔陶瓷砖打蜡工艺探讨[J]. 佛山陶瓷 2016(04)

- [2].多孔陶瓷的制备[J]. 陶瓷 2016(05)

- [3].多孔陶瓷及陶瓷膜过滤材料国内发展现状及问题分析[J]. 现代技术陶瓷 2015(04)

- [4].碳纤维增强碳化硅三维网状多孔陶瓷复合材料的制备[J]. 功能材料信息 2018(01)

- [5].发泡法制备氧化铝基多孔陶瓷(Ⅰ):纯氧化铝多孔陶瓷及其大尺寸样品的制备和工艺优化[J]. 耐火材料 2017(05)

- [6].新型多孔陶瓷的制备工艺与应用[J]. 佛山陶瓷 2015(12)

- [7].冷冻干燥法制备晶须结构的莫来石多孔陶瓷[J]. 陶瓷学报 2016(03)

- [8].熔剂性原料对轻质多孔陶瓷性能影响研究[J]. 陶瓷 2016(08)

- [9].利用粉煤灰制备多孔陶瓷砖的工艺研究[J]. 价值工程 2015(21)

- [10].热裂解多孔陶瓷球负载催化剂制备及物性研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2015(12)

- [11].多孔陶瓷过滤器在联合循环电站中的应用分析[J]. 机械设计与制造 2013(11)

- [12].三维多孔陶瓷骨架增强的复合电解质[J]. 物理学报 2020(22)

- [13].多孔陶瓷膜制备技术研究进展[J]. 化工学报 2013(01)

- [14].多孔陶瓷膜支撑体的制备研究进展[J]. 硅酸盐通报 2012(02)

- [15].两种构型多孔陶瓷膜过滤性能试验[J]. 土木建筑与环境工程 2012(S1)

- [16].梯度多孔陶瓷的制备技术[J]. 中国陶瓷 2011(03)

- [17].粉煤灰在多孔陶瓷中的应用研究[J]. 煤炭技术 2011(10)

- [18].掺锶碳酸化羟基磷灰石多孔陶瓷溶解性能及溶解动力学的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [19].发泡法制备莫来石多孔陶瓷[J]. 硅酸盐学报 2020(09)

- [20].原料配比对工业固废多孔陶瓷性能和形貌的影响[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [21].冷冻浇注制备多孔陶瓷的研究进展[J]. 材料工程 2019(07)

- [22].粉煤灰基轻质多孔陶瓷的制备及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2017(12)

- [23].电解锰渣制备多孔陶瓷及性能表征[J]. 中国陶瓷 2018(04)

- [24].氧化物多孔陶瓷制备工艺的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2013(11)

- [25].多孔陶瓷膜双向过滤阻力试验分析[J]. 后勤工程学院学报 2013(01)

- [26].探密多孔陶瓷纤维过滤技术[J]. 现代技术陶瓷 2012(03)

- [27].镁渣多孔陶瓷滤球气孔率的调控[J]. 陶瓷学报 2010(01)

- [28].梯度多孔陶瓷的研究进展[J]. 武汉工程大学学报 2009(09)

- [29].多孔陶瓷的应用及发展前景[J]. 山东陶瓷 2008(02)

- [30].铜尾矿粉多孔陶瓷制备及其吸附性能研究[J]. 陶瓷 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f8278f9adad2d5c8e2fe7b3.html