# 一种电磁锅炉新型加热结构论文和设计-陈志勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电磁锅炉新型加热结构，包括蒸汽管、出水总管、加热体、线圈绕组、弧形屏蔽罩和送水总管，所述加热体为金属罐体，加热体的顶部设有加热体出口，加热体的底部设有加热体入口，加热体的外壁上包裹保温层，保温层的外壁上缠绕有线圈绕组，蒸汽管、出水总管和送水总管均为金属管，加热体出口的顶部固定安装有气液分离器，气液分离器的气相出口通过导管与蒸汽管连接，气液分离器的液相出口通过导管与出水总管相连接，加热体的外部设有四个弧形屏蔽罩，所述电磁锅炉新型加热结构结构简单，使用方便，加热效率高，电磁屏蔽效果好，同时能够避免金属屏蔽罩受热变形，延长其使用寿命。

### 主设计要求

1.一种电磁锅炉新型加热结构，包括蒸汽管(1)、出水总管(2)、加热体(4)、线圈绕组(5)、弧形屏蔽罩(6)和送水总管(10)，其特征在于，所述加热体(4)为金属罐体，加热体(4)的顶部设有加热体出口(12)，加热体(4)的底部设有加热体入口(13)，加热体(4)的外壁上包裹保温层(7)，保温层(7)的外壁上缠绕有线圈绕组(5)，蒸汽管(1)、出水总管(2)和送水总管(10)均为金属管，加热体出口(12)的顶部固定安装有气液分离器(3)，气液分离器(3)的气相出口通过导管与蒸汽管(1)连接，气液分离器(3)的液相出口通过导管与出水总管(2)相连接，加热体(4)的外部设有四个弧形屏蔽罩(6)，弧形屏蔽罩(6)通过支架(11)固定安装在加热体(4)的外壁上，四个弧形屏蔽罩(6)在圆周向上等间距分布，加热体(4)的底部设有导热盘(8)，导热盘(8)为圆形金属板，导热杆（17）以朝导热盘(8)厚度方向贯穿导热盘(8)的方式与导热盘(8)垂直固接继而在导热盘(8)上方露出的杆段形成上杆段且在导热盘(8)下方露出的杆段形成下杆段，弧形屏蔽罩(6)的底部通过导热杆(17)的上杆段与导热盘(8)的顶部连接，加热体入口(13)的通过导管贯穿导热盘(8)并与送水总管(10)相连接，送水总管(10)的外壁上固定安装散热环套(9)，导热盘(8)的底部通过导热杆(17)的下杆段与散热环套(9)连接，加热体(4)的内部固定安装两个螺旋搅拌器(14)。

### 设计方案

1.一种电磁锅炉新型加热结构，包括蒸汽管(1)、出水总管(2)、加热体(4)、线圈绕组(5)、弧形屏蔽罩(6)和送水总管(10)，其特征在于，所述加热体(4)为金属罐体，加热体(4)的顶部设有加热体出口(12)，加热体(4)的底部设有加热体入口(13)，加热体(4)的外壁上包裹保温层(7)，保温层(7)的外壁上缠绕有线圈绕组(5)，蒸汽管(1)、出水总管(2)和送水总管(10)均为金属管，加热体出口(12)的顶部固定安装有气液分离器(3)，气液分离器(3)的气相出口通过导管与蒸汽管(1)连接，气液分离器(3)的液相出口通过导管与出水总管(2)相连接，加热体(4)的外部设有四个弧形屏蔽罩(6)，弧形屏蔽罩(6)通过支架(11)固定安装在加热体(4)的外壁上，四个弧形屏蔽罩(6)在圆周向上等间距分布，加热体(4)的底部设有导热盘(8)，导热盘(8)为圆形金属板，导热杆（17）以朝导热盘(8)厚度方向贯穿导热盘(8)的方式与导热盘(8)垂直固接继而在导热盘(8)上方露出的杆段形成上杆段且在导热盘(8)下方露出的杆段形成下杆段，弧形屏蔽罩(6)的底部通过导热杆(17)的上杆段与导热盘(8)的顶部连接，加热体入口(13)的通过导管贯穿导热盘(8) 并与送水总管(10)相连接，送水总管(10)的外壁上固定安装散热环套(9)，导热盘(8)的底部通过导热杆(17)的下杆段与散热环套(9)连接，加热体(4)的内部固定安装两个螺旋搅拌器(14)。

2.根据权利要求1所述的电磁锅炉新型加热结构，其特征在于，所述保温层(7)由复合硅酸盐材料制成。

3.根据权利要求1所述的电磁锅炉新型加热结构，其特征在于，所述螺旋搅拌器(14)外部设有罩体，罩体为筒状，罩体的前后侧均固定安装转轴架(15)，转轴架(15)之间转动安装有转轴，转轴上固定安装有螺旋叶片(16)。

4.根据权利要求1所述的电磁锅炉新型加热结构，其特征在于，所述弧形屏蔽罩(6)为不锈钢板制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电磁锅炉领域，具体是一种电磁锅炉新型加热结构。

背景技术

电磁锅炉的核心是采用电磁原理，利用磁力线切割金属发生涡流所产生的热能作为热源，通过热量散发系统（如水暖系统），以达到取暖目的热量发生设备。它的热效率一般约为60-80%。电磁加热是电加热的一种，相对来讲，对技术人员的要求更高。电磁加热根据其频率的大小、用途的范围、设计的选材等又有所区分。

目前，现有电磁锅炉大多为高频线绕铁桶，通过电磁线（涡流磁场）切割筒壁加热。但是筒壁加热常常存在热传导不均衡的弊端，靠近筒壁处热，远离筒壁处不热，会造成热水输出率低等问题，电磁线圈工作时会产生电磁辐射，这种电磁辐射会对周围的电子产品造成一定的干扰，容易导致锅炉中其它电子元件不能正常工作或造成锅炉中其它电子元件失灵，干扰其它电子元件的工作状态，甚至缩短其它电子元件的工作寿命。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种电磁锅炉新型加热结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种电磁锅炉新型加热结构，包括蒸汽管、出水总管、加热体、线圈绕组、弧形屏蔽罩和送水总管，所述加热体为金属罐体，加热体的顶部设有加热体出口，加热体的底部设有加热体入口，加热体的外壁上包裹保温层，保温层的外壁上缠绕有线圈绕组，蒸汽管、出水总管和送水总管均为金属管，加热体出口的顶部固定安装有气液分离器，气液分离器的气相出口通过导管与蒸汽管连接，气液分离器的液相出口通过导管与出水总管相连接，加热体的外部设有四个弧形屏蔽罩，弧形屏蔽罩通过支架固定安装在加热体的外壁上，四个弧形屏蔽罩在圆周向上等间距分布，加热体的底部设有导热盘，导热盘为圆形金属板，导热杆以朝导热盘厚度方向贯穿导热盘的方式与导热盘垂直固接继而在导热盘上方露出的杆段形成上杆段且在导热盘下方露出的杆段形成下杆段，弧形屏蔽罩的底部通过导热杆的上杆段与导热盘的顶部连接，加热体入口的通过导管并贯穿导热盘与送水总管相连接，送水总管的外壁上固定安装散热环套，导热盘的底部通过导热杆的下杆段与散热环套连接，加热体的内部固定安装两个螺旋搅拌器。

作为本实用新型进一步的方案：所述保温层由复合硅酸盐材料制成。

作为本实用新型再进一步的方案：所述螺旋搅拌器外部设有罩体，罩体为筒状，罩体的前后侧均固定安装转轴架，转轴架之间转动安装有转轴，转轴上固定安装有螺旋叶片。

作为本实用新型再进一步的方案：所述弧形屏蔽罩为不锈钢板制成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用结构简单，使用方便，螺旋搅拌器在水流的作用下转动，从而使加热体内部的水螺旋向下，水与加热体的内壁充分接触，从而使水均匀受热，提高加热效率，弧形屏蔽罩起到良好地防止线圈绕组产生在加热体内产生的电磁涡流磁场向外界散播，防止其它电子设备受到干扰，弧形屏蔽罩在吸收并屏蔽加热体内产生的电磁波（电磁涡流磁场）的同时通过导热盘和散热环套对加热体受电磁涡流磁场作用产生的辐射热量进行吸收，一方面能够对经送水总管向加热体入口流动的水起到预热作用，另一方面也能加速弧形屏蔽罩的散热，防止弧形屏蔽罩受热变形，延长其使用寿命。

附图说明

图1为电磁锅炉新型加热结构的结构示意图。

图2为电磁锅炉新型加热结构的剖视图。

图3为电磁锅炉新型加热结构的俯视图。

图4为电磁锅炉新型加热结构中散热环套的结构示意图。

图5为电磁锅炉新型加热结构中螺旋搅拌器的结构示意图。

图中：蒸汽管1、出水总管2、气液分离器3、加热体4、线圈绕组5、弧形屏蔽罩6、保温层7、导热盘8、散热环套9、送水总管10、支架11、加热体出口12、加热体入口13、螺旋搅拌器14、转轴架15、螺旋叶片16和导热杆17。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～5，本实用新型实施例中，一种电磁锅炉新型加热结构，包括蒸汽管1、出水总管2、气液分离器3、加热体4、线圈绕组5、弧形屏蔽罩6、保温层7、导热盘8、散热环套9、送水总管10、支架11、加热体出口12、加热体入口13、螺旋搅拌器14、转轴架15、螺旋叶片16和导热杆17，所述加热体4为金属罐体，加热体4的顶部设有加热体出口12，加热体4的底部设有加热体入口13，加热体4的外壁上包裹保温层7，保温层7的外壁上缠绕有线圈绕组5，蒸汽管1、出水总管2和送水总管10均为金属管，加热体出口12的顶部固定安装有气液分离器3，气液分离器3的气相出口通过导管与蒸汽管1连接，气液分离器3的液相出口通过导管与出水总管2相连接，加热体4的外部设有四个弧形屏蔽罩6，弧形屏蔽罩6通过支架11固定安装在加热体4的外壁上，四个弧形屏蔽罩6在圆周向上等间距分布，加热体4的底部设有导热盘8，导热盘8为圆形金属板，导热杆17以朝导热盘8厚度方向贯穿导热盘8的方式与导热盘8垂直固接继而在导热盘8上方露出的杆段形成上杆段且在导热盘8下方露出的杆段形成下杆段，弧形屏蔽罩6的底部通过导热杆17的上杆段与导热盘8的顶部连接，加热体入口13的通过导管贯穿导热盘8并与送水总管10相连接，送水总管10的外壁上固定安装散热环套9，导热盘8的底部通过导热杆17的下杆段与散热环套9连接，加热体4的内部固定安装两个螺旋搅拌器14，所述保温层7由复合硅酸盐材料制成；所述螺旋搅拌器14外部设有罩体，罩体为筒状，罩体的前后侧均固定安装转轴架15，转轴架15之间转动安装有转轴，转轴上固定安装有螺旋叶片16；所述弧形屏蔽罩6为不锈钢板制成；使用时，水通过送水总管10由加热体入口13加注到另热体内部，线圈绕组5通入高频交变电流，高频交变电流产生交变磁场，从而使加热体4进行加热，螺旋搅拌器14在水流的作用下转动，从而使加热体4内部的水螺旋向下，水与加热体4的内壁充分接触，从而使水均匀受热，提高加热效率，加热后的水与蒸汽经气液分离器3分离后分别由出水总管2和蒸汽管1排出，弧形屏蔽罩6起到良好的屏蔽作用，防止其它电子设备受到干扰，弧形屏蔽罩6在吸收屏蔽的同时会产生热量，弧形屏蔽罩6产生的部分热量经导热盘8进行散热，另一部分热量则被传输至散热环套9中，送水总管10内的水对散热环套9中的热量进行吸收，一方面能够对水起到预热作用，另一方面也加速了弧形屏蔽罩6的散热，防止弧形屏蔽罩6受热变形，延长其使用寿命。

本实用新型的工作原理是：

使用时，水通过送水总管10由加热体入口13加注到加热体4内部，线圈绕组5通入高频交变电流，高频交变电流产生交变磁场，从而使加热体4进行加热，螺旋搅拌器14在水流的作用下转动，从而使加热体4内部的水螺旋向下，水与加热体4的内壁充分接触，从而使水均匀受热，提高加热效率，加热后的水与蒸汽经气液分离器3分离后分别由出水总管2和蒸汽管1排出，弧形屏蔽罩6起到良好的屏蔽作用，防止其它电子设备受到干扰，弧形屏蔽罩6在吸收屏蔽的同时会产生热量，弧形屏蔽罩6产生的部分热量经导热盘8进行散热，另一部分热量则被传输至散热环套9中，送水总管10内的水对散热环套9中的热量进行吸收，一方面能够对水起到预热作用，另一方面也加速了弧形屏蔽罩6的散热，防止弧形屏蔽罩6受热变形，延长其使用寿命。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920000774.2

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209782582U

授权时间:20191213

主分类号:F22B1/28

专利分类号:F22B1/28;F22B37/26;F22B37/36;H05K9/00

范畴分类:35B;

申请人:新疆华达利新能源热力有限责任公司

第一申请人:新疆华达利新能源热力有限责任公司

申请人地址:844000 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡索古鲁克4村4组卫星工厂1号厂房

发明人:陈志勇

第一发明人:陈志勇

当前权利人:新疆华达利新能源热力有限责任公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f8c3da574cdb2a7c1535b64.html