# 一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒论文和设计-田晓丽

### 全文摘要

本实用新型提供了一种适用CAR‑T细胞检测的试剂盒，包括盒盖、盒体，二者上、下嵌合固定，盒体内设试剂瓶架，所述盒体内设发电制冷组件，包括太阳能板、储能液、温差发电片、制冷片、储能电池、流动腔及微型气泵，本试剂盒采用太阳能板给电池充电，充电过程中散逸的热量加热储能液，温差发电片两侧差生温差，继而发电，储能电池启动制冷片，其输出端朝向流动腔，进一步加大温差发电片两侧温差，同时微型气泵启动，将流动腔与盒体腔内气体流通，从而使盒体腔内保持低温，更好地保持试剂瓶内药液性能，另外具备环保的优点，且提高了能源利用率。

### 主设计要求

1.一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，包括盒盖、盒体，二者上、下嵌合固定，盒体内设试剂瓶架，其特征在于，所述盒体内设发电制冷组件，包括太阳能板、储能液、温差发电片、制冷片、储能电池及微型气泵，盒体两侧从外向内依次设太阳能板、温差发电片、制冷片，其中温差发电片与太阳能板之间设储液腔，储液腔内含储能液，温差发电片与制冷片之间设流动腔，且制冷片制冷端朝向温差发电片，流动腔两端设通气腔，连通盒体腔内，其一通气腔上设微型气泵，温差发电片、太阳能板与储能电池连接，储能电池与微型气泵连接。

### 设计方案

1.一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，包括盒盖、盒体，二者上、下嵌合固定，盒体内设试剂瓶架，其特征在于，所述盒体内设发电制冷组件，包括太阳能板、储能液、温差发电片、制冷片、储能电池及微型气泵，盒体两侧从外向内依次设太阳能板、温差发电片、制冷片，其中温差发电片与太阳能板之间设储液腔，储液腔内含储能液，温差发电片与制冷片之间设流动腔，且制冷片制冷端朝向温差发电片，流动腔两端设通气腔，连通盒体腔内，其一通气腔上设微型气泵，温差发电片、太阳能板与储能电池连接，储能电池与微型气泵连接。

2.根据权利要求1所述的一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，其特征在于，所述制冷片采用半导体制冷片。

3.根据权利要求1所述的一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，其特征在于，所述盒体两侧内凹形成安装空间，其中凹槽上槽壁与下槽壁构成太阳能板、温差发电片、制冷片的安装支架。

4.根据权利要求1所述的一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，其特征在于，所述储能电池位于盒体底部。

5.根据权利要求1所述的一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，其特征在于，所述盒体内设温感器。

6.根据权利要求1所述的一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，其特征在于，所述试剂瓶架底部下凸，且其中部内凹，对应的盒体内底部上凸，嵌合固定。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及细胞检测技术领域，尤其涉及一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒。

背景技术

CAR-T疗法在肿瘤临床试验中展现出了极佳的治疗效果，是非常有潜力的癌症治疗新途径，治疗过程中CAR基因比较关键，需持续分析检测，现有的检测试剂普遍需要低温保存，但市面上的检测试剂盒盒体内普遍没有温度调整装置，只能通过外设保温箱或柜进行保存，使用不便，需改进。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型的目的是提供适用CAR-T细胞检测的试剂盒，解决市面上试剂盒无调温装置的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒，包括盒盖、盒体，二者上、下嵌合固定，盒体内设试剂瓶架，所述盒体内设发电制冷组件，包括太阳能板、储能液、温差发电片、制冷片、储能电池及微型气泵，盒体两侧从外向内依次设太阳能板、温差发电片、制冷片，其中温差发电片与太阳能板之间设储液腔，储液腔内含储能液，温差发电片与制冷片之间设流动腔，且制冷片制冷端朝向温差发电片，流动腔两端设通气腔，连通盒体腔内，其一通气腔上设微型气泵，温差发电片、太阳能板与储能电池连接，储能电池与微型气泵连接。

本试剂盒采用太阳能板给电池充电，充电过程中散逸的热量加热储能液，温差发电片两侧差生温差，继而发电，储能电池启动制冷片，其输出端朝向流动腔，进一步加大温差发电片两侧温差，同时微型气泵启动，将流动腔与盒体腔内气体流通，从而使盒体腔内保持低温，更好地保持试剂瓶内药液性能，另外具备环保的优点，且提高了能源利用率。

进一步，所述制冷片采用半导体制冷片，降低成本。

进一步，所述盒体两侧内凹形成安装空间，其中凹槽上槽壁与下槽壁构成太阳能板、温差发电片、制冷片的安装支架。

重新设计盒体结构，以两侧内凹槽体形成温差发电片等的安装空间，槽壁作为安装支架，省去外设的安装架等结构，降低成本，同时一体化结构，提高稳定性。

进一步，所述储能电池位于盒体底部。

进一步，所述盒体内设温感器，通过温感器监测盒体腔内温度，有助维持盒体内温度。

进一步，所述试剂瓶架底部下凸，且其中部内凹，对应的盒体内底部上凸，嵌合固定，提高稳定性。

本试剂盒通过PLC控制端配合温感器控制微型气泵、制冷片的启动与停止，有效维持盒体腔内温度处于一定范围。

本实用新型的有益效果：本试剂盒结构新颖，有效维持试剂盒内温度，具备环保、能源利用率高的优点。

附图说明

图1：实施例1中本实用新型结构图；

图中：1、盒体；2、盒盖；3、试剂瓶架；4、试剂瓶；5、太阳能板；6、储能液；7、温差发电片；8、流动腔；9、制冷片；10、微型气泵；11、储能电池；12、通气腔；13、上凸；14、控制端；21、嵌合凸端；31、弹性层；32、下凸。

具体实施方式

以下结合附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步详述，以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。

实施例1

图1展示了一种适用CAR-T细胞检测的试剂盒的具体结构，包括盒盖2、盒体1，二者上、下嵌合固定，盒盖边沿朝下设嵌合凸端21，对应的盒体边沿位置开槽；

盒体内设试剂瓶架3，试剂瓶架底部下凸32，且其中部内凹，对应的盒体内底部上凸13，嵌合固定，试剂瓶架上具备多个槽，槽内塞入试剂瓶4，更佳地，槽内包覆弹性层31，优选橡胶层，缓震，提高稳定性，试剂瓶优选缓冲液试剂瓶、APCCD3试剂瓶、Biotin-Protein L试剂瓶和SA-PE试剂瓶，以有效检测CAR分子，具体检测技术步骤为公知内容，无需详述；

盒体内设发电制冷组件，包括太阳能板5、储能液6、温差发电片7、制冷片9、储能电池11及微型气泵10，盒体两侧内凹形成安装空间，其中凹槽上槽壁与下槽壁构成太阳能板、温差发电片、制冷片的安装支架，盒体两侧从外向内依次设太阳能板、温差发电片、制冷片，其中温差发电片与太阳能板之间设储液腔，储液腔内含储能液6，选用水，温差发电片与制冷片之间设流动腔8，且制冷片制冷端朝向温差发电片，流动腔两端设通气腔12，连通盒体腔内，其一通气腔上设微型气泵10，储能电池11安装在和底部腔内，温差发电片、太阳能板与储能电池连接，储能电池与微型气泵连接，其中制冷片采用半导体制冷片，温差发电片选用专用温差发电片，盒体腔内一侧壁上设温感器9，通过温感器监测盒体腔内温度。

本试剂盒通过盒体底部的PLC控制端14配合温感器控制微型气泵、制冷片的启动与停止，有效维持盒体腔内温度处于一定范围。

工作过程：采用太阳能板给电池充电，盒体上自带充电口，可预先充电，太阳能板充电过程中散逸的热量加热储能液，温差发电片两侧差生温差，继而发电，储能电池启动制冷片，其输出端朝向流动腔，进一步加大温差发电片两侧温差，同时微型气泵启动，将流动腔与盒体腔内气体流通，从而使盒体腔内保持低温，温感器监测，便于维持盒体腔内温度，更好地保持试剂瓶内药液性能。

当然，以上仅是本实用新型的具体应用范例，对本实用新型的保护范围不构成任何限制。凡采用等同变换或者等效替换而形成的技术方案，均落在本实用新型权利保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822256238.7

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209412194U

授权时间:20190920

主分类号:C12M 1/00

专利分类号:C12M1/00;C12M1/38;C12M1/34

范畴分类:18H;

申请人:上海怡豪生物科技有限公司

第一申请人:上海怡豪生物科技有限公司

申请人地址:200030 上海市徐汇区银都路218号1幢C号楼301室

发明人:田晓丽

第一发明人:田晓丽

当前权利人:上海怡豪生物科技有限公司

代理人:王闯

代理机构:32260

代理机构编号:无锡市汇诚永信专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7f984a8121690d9edae28add.html