# 一种塑胶制品车间生产用工作台论文和设计-林晖

### 全文摘要

本实用新型公开了一种塑胶制品车间生产用工作台，包括基座，所述基座底部中间倒立安装有液压千斤顶，所述液压千斤顶一端固定连接有支撑底板，所述基座底部边角处均固定有支腿，所述基座两边侧呈矩形分布有回收槽，所述回收槽之间通过垃圾投放口相连，所述垃圾投放口正上方水平固定有操作台面板，本实用新型一种塑胶制品车间生产用工作台，通过撑开支撑底板来固定基座和操作台面板，收起支撑底板时，在万向滚轮与地面接触的情况下，握住把手可以调整工作台整体的位置，操作简单，工作产生的废品垃圾可以随手投至垃圾投放口，随后在滑板的作用下落至回收槽底部，最后打开盖板方便对回收槽内侧的垃圾废品进行统一回收处理，节能环保。

### 主设计要求

1.一种塑胶制品车间生产用工作台，包括基座（9），其特征在于，所述基座（9）底部中间倒立安装有液压千斤顶（8），所述液压千斤顶（8）一端固定连接有支撑底板（7），所述基座（9）底部边角处均固定有支腿（12），所述支腿（12）底端安装有万向滚轮（13），所述基座（9）两边侧呈矩形分布有回收槽（10），所述回收槽（10）之间通过垃圾投放口（3）相连，所述垃圾投放口（3）正上方水平固定有操作台面板（2），所述操作台面板（2）两边侧固定连接有与垃圾投放口（3）对应的格挡板条（14），所述格挡板条（14）一边侧固定设有弧形限位凸起（15），所述回收槽（10）内部一侧倾斜设置有滑板（11），所述回收槽（10）底端开有垃圾排出口（16），所述滑板（11）底端通过铰链（6）转动连接有与垃圾排出口（16）一端对应的盖板（5），所述支撑底板（7）的面积等于操作台面板（2）面积的一半。

### 设计方案

1.一种塑胶制品车间生产用工作台，包括基座（9），其特征在于，所述基座（9）底部中间倒立安装有液压千斤顶（8），所述液压千斤顶（8）一端固定连接有支撑底板（7），所述基座（9）底部边角处均固定有支腿（12），所述支腿（12）底端安装有万向滚轮（13），所述基座（9）两边侧呈矩形分布有回收槽（10），所述回收槽（10）之间通过垃圾投放口（3）相连，所述垃圾投放口（3）正上方水平固定有操作台面板（2），所述操作台面板（2）两边侧固定连接有与垃圾投放口（3）对应的格挡板条（14），所述格挡板条（14）一边侧固定设有弧形限位凸起（15），所述回收槽（10）内部一侧倾斜设置有滑板（11），所述回收槽（10）底端开有垃圾排出口（16），所述滑板（11）底端通过铰链（6）转动连接有与垃圾排出口（16）一端对应的盖板（5），所述支撑底板（7）的面积等于操作台面板（2）面积的一半。

2.根据权利要求1所述的一种塑胶制品车间生产用工作台，其特征在于：所述滑板（11）表面抛光处理。

3.根据权利要求1所述的一种塑胶制品车间生产用工作台，其特征在于：所述弧形限位凸起（15）和格挡板条（14）为一体成型的铝合金材质。

4.根据权利要求1所述的一种塑胶制品车间生产用工作台，其特征在于：所述盖板（5）与回收槽（10）之间通过搭扣锁（4）固定。

5.根据权利要求1所述的一种塑胶制品车间生产用工作台，其特征在于：所述基座（9）两端均焊接有把手（1）。

6.根据权利要求1所述的一种塑胶制品车间生产用工作台，其特征在于：所述操作台面板（2）与基座（9）之间通过螺栓固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种工作台，特别涉及一种塑胶制品车间生产用工作台，属于塑胶制品生产设备技术领域。

背景技术

塑胶制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑胶制品的生产在世界各地高速度发展。我国塑胶制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑胶制品产量已经位于全球首位，已经成为世界塑料制品生产大国。

塑胶制品在加工过程中需要放置在平面工作台上进行，现有的大多数塑胶制品加工用工作台移动不方便，并且生产过程中产生的垃圾废品不能与产品单独分隔开来，清理不便，影响工作进度。因此我们对此做出改进，提出一种塑胶制品车间生产用工作台。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种塑胶制品车间生产用工作台，以解决上述背景技术中提出的传统工作台移动不方便，生产过程中产生的垃圾废品不能与产品单独分隔开来，清理不便的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种塑胶制品车间生产用工作台，包括基座，所述基座底部中间倒立安装有液压千斤顶，所述液压千斤顶一端固定连接有支撑底板，所述基座底部边角处均固定有支腿，所述支腿底端安装有万向滚轮，所述基座两边侧呈矩形分布有回收槽，所述回收槽之间通过垃圾投放口相连，所述垃圾投放口正上方水平固定有操作台面板，所述操作台面板两边侧固定连接有与垃圾投放口对应的格挡板条，所述格挡板条一边侧固定设有弧形限位凸起，所述回收槽内部一侧倾斜设置有滑板，所述回收槽底端开有垃圾排出口，所述滑板底端通过铰链转动连接有与垃圾排出口一端对应的盖板，所述支撑底板的面积等于操作台面板面积的一半。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述滑板表面抛光处理。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述弧形限位凸起和格挡板条为一体成型的铝合金材质。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述盖板与回收槽之间通过搭扣锁固定。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述基座两端均焊接有把手。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述操作台面板与基座之间通过螺栓固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种塑胶制品车间生产用工作台，具有工作台移动方便，生产过程中产生的垃圾废品可以与产品单独分隔开来的优点，在具体的使用中，与传统的工作台相比较而言，本实用新型通过撑开支撑底板来固定基座和操作台面板，收起支撑底板时，在万向滚轮与地面接触的情况下，握住把手可以调整工作台整体的位置，操作简单，工作产生的废品垃圾可以随手投至垃圾投放口，随后在滑板的作用下落至回收槽底部，最后打开盖板方便对回收槽内侧的垃圾废品进行统一回收处理，节能环保。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图；

图2为本实用新型的俯视结构示意图；

图3为本实用新型的侧面结构示意图；

图中：1、把手；2、操作台面板；3、垃圾投放口；4、搭扣锁；5、盖板；6、铰链；7、支撑底板；8、液压千斤顶；9、基座；10、回收槽；11、滑板；12、支腿；13、万向滚轮；14、格挡板条；15、弧形限位凸起；16、垃圾排出口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供了一种塑胶制品车间生产用工作台，包括基座9，所述基座9底部中间倒立安装有液压千斤顶8，所述液压千斤顶8一端固定连接有支撑底板7，所述基座9底部边角处均固定有支腿12，所述支腿12底端安装有万向滚轮13，所述基座9两边侧呈矩形分布有回收槽10，所述回收槽10之间通过垃圾投放口3相连，所述垃圾投放口3正上方水平固定有操作台面板2，所述操作台面板2两边侧固定连接有与垃圾投放口3对应的格挡板条14，所述格挡板条14一边侧固定设有弧形限位凸起15，所述回收槽10内部一侧倾斜设置有滑板11，所述回收槽10底端开有垃圾排出口16，所述滑板11底端通过铰链6转动连接有与垃圾排出口16一端对应的盖板5，所述支撑底板7的面积等于操作台面板2面积的一半。

优选的，所述滑板11表面抛光处理，使得操作台面板2上生产操作产生的垃圾自行从垃圾投放口3处滑至回收槽10。

优选的，所述弧形限位凸起15和格挡板条14为一体成型的铝合金材质，避免合理产品落向回收槽10或者地面。

优选的，所述盖板5与回收槽10之间通过搭扣锁4固定，开关方便。

优选的，所述基座9两端均焊接有把手1，便于控制基座9的移动。

优选的，所述操作台面板2与基座9之间通过螺栓固定连接，拆装便捷。

具体使用时，本实用新型一种塑胶制品车间生产用工作台，具有工作台移动方便，生产过程中产生的垃圾废品可以与产品单独分隔开来的优点，启动液压千斤顶8，通过撑开支撑底板7来固定基座9和操作台面板2，收起支撑底板7时，在万向滚轮13与地面接触的情况下，握住把手1可以调整工作台整体的位置，操作简单，工作产生的废品垃圾可以随手投至垃圾投放口3，随后在滑板11的作用下落至回收槽10底部，最后打开盖板5方便对回收槽10内侧的垃圾废品进行统一回收处理，节能环保，提高工作效率，值得进行广泛推广。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920309122.7

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209793652U

授权时间:20191217

主分类号:B25H1/04

专利分类号:B25H1/04

范畴分类:26H;

申请人:福清市巨利塑胶制品有限公司

第一申请人:福清市巨利塑胶制品有限公司

申请人地址:350300 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区福融路

发明人:林晖

第一发明人:林晖

当前权利人:福清市巨利塑胶制品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7fb7aad8cc6e80fd320cbded.html