# 低噪音床垫论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种低噪音床垫，包括床垫本体，所述床垫本体包括上床面、下床面和侧床面，上床面、下床面之间通过若干弹簧支撑，所述弹簧外侧包裹有吸音管，吸音管顶端及底端均为敞口结构，弹簧顶面穿过吸音管顶端敞口并与上床面相抵，弹簧底面穿过吸音管顶端敞口并与下床面相抵；本实用新型结构设计合理，通过吸音管的设置可以降低床垫在使用过程中产生的噪音，保障了用户的睡眠质量。

### 主设计要求

1.一种低噪音床垫，包括床垫本体，所述床垫本体包括上床面、下床面和侧床面，上床面、下床面之间通过若干弹簧支撑，其特征在于：所述弹簧外侧包裹有吸音管，吸音管顶端及底端均为敞口结构，弹簧顶面穿过吸音管顶端敞口并与上床面相抵，弹簧底面穿过吸音管顶端敞口并与下床面相抵。

### 设计方案

1.一种低噪音床垫，包括床垫本体，所述床垫本体包括上床面、下床面和侧床面，上床面、下床面之间通过若干弹簧支撑，其特征在于：所述弹簧外侧包裹有吸音管，吸音管顶端及底端均为敞口结构，弹簧顶面穿过吸音管顶端敞口并与上床面相抵，弹簧底面穿过吸音管顶端敞口并与下床面相抵。

2.根据权利要求1所述的低噪音床垫，其特征在于：所述吸音管侧壁上还设有一用于连接其顶面和底面的开缝或开口。

3.根据权利要求2所述的低噪音床垫，其特征在于：所述开缝或开口轴向分布在吸音管侧壁上。

4.根据权利要求1所述的低噪音床垫，其特征在于：所述吸音管材质为发泡海绵。

5.根据权利要求1所述的低噪音床垫，其特征在于：所述上床面自外侧至内侧分别设有乳胶面料层、按摩海绵层、无纺扣布层、按摩海绵层和至少一层棉单层。

6.根据权利要求1所述的低噪音床垫，其特征在于：所述下床面和侧床面均采用合成面料，其外侧为布料层，其内侧为海绵层。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及床垫加工领域，尤其涉及一种低噪音床垫。

背景技术

现有技术中的弹簧床垫结构中，其上部床面和下部床面之间通过若干弹簧支撑，在使用时，弹簧在压缩及伸张过程中会因形变而相互磨合，从而产生一些的噪音，这种噪音透过床面传出，影响用户的睡眠质量。

发明内容

为了解决现有技术存在的问题，本实用新型提供一种用于保障睡眠质量的低噪音床垫。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种低噪音床垫，包括床垫本体，所述床垫本体包括上床面、下床面和侧床面，上床面、下床面之间通过若干弹簧支撑，其特征在于：所述弹簧外侧包裹有吸音管，吸音管顶端及底端均为敞口结构，弹簧顶面穿过吸音管顶端敞口并与上床面相抵，弹簧底面穿过吸音管顶端敞口并与下床面相抵。

所述吸音管侧壁上还设有一用于连接其顶面和底面的开缝或开口。

所述开缝或开口轴向分布在吸音管侧壁上。

所述吸音管材质为发泡海绵。

所述上床面自外侧至内侧分别设有乳胶面料层、按摩海绵层、无纺扣布层、按摩海绵层和至少一层棉单层。

所述下床面和侧床面均采用合成面料，其外侧为布料层，其内侧为海绵层。

本实用新型的有益效果是：

结构设计合理，通过吸音管的设置可以降低床垫在使用过程中产生的噪音，保障了用户的睡眠质量。

上床面采用双层按摩海绵层结构，可以提高床垫的柔软性及舒适性，有助于提高睡眠质量。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的顶面结构示意图。

图2是本实用新型的侧面结构示意图。

图3是弹簧和消音管的主视结构示意图。

图4是弹簧和消音管的后视剖面结构示意图。

图5是消音管的俯视结构示意图。

图6是图2中“A”的局部放大结构示意图。

图7是图2中“B”的局部放大结构示意图。

图中：1床垫本体、2上床面、3下床面、4侧床面、5弹簧、6吸音管、7 开口、8乳胶面料层、9按摩海绵层、10无纺扣布层、11棉单层、12海绵层、 13布料层。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

根据附图1至图7所示：本实施例提供一种低噪音床垫，包括床垫本体1，所述床垫本体1包括上床面2、下床面3和侧床面4，上床面2、下床面3之间通过若干弹簧5支撑，其中：

所述上床面2自外侧至内侧分别设有乳胶面料层8、按摩海绵层9、无纺扣布层10、按摩海绵层9和两层棉单层11，按摩海绵层9表面波浪状结构的按摩凸起朝上设置，通过采用两层按摩海绵层9的结构设计，用于增加床垫本体1的柔软性和舒适性，有助于提高睡眠质量；

所述下床面3和侧床面4均采用合成面料，其外侧为布料层13，其内侧为海绵层12，布料层13和海绵层12经粘结贴合构成一层整体结构，用于在床垫本体1 侧面及底面上构成装饰结构层；

所述弹簧5通过其安装骨架设置在床垫本体1内部，其安装结构与现有结构相同，其中弹簧5外侧还包裹有纵向分布的吸音管6，吸音管6材质为发泡海绵，吸音管6顶端及底端均为敞口结构，弹簧5顶面穿过吸音管6顶端敞口并与上床面 2相抵，弹簧5底面穿过吸音管6底端敞口并与下床面3相抵；所述吸音管6侧壁上还设有一用于连接其顶面和底面的开口7，开口7宽度为1cm左右，开口7轴向分布在吸音管6侧壁上，通过开口7可以将吸音管6直接套在弹簧5外侧，用于吸收弹簧5产生的噪音。

以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型的目的技术方案，都属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920343188.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209807781U

授权时间:20191220

主分类号:A47C27/22

专利分类号:A47C27/22

范畴分类:15C;

申请人:山东顺翼家具有限公司

第一申请人:山东顺翼家具有限公司

申请人地址:253000 山东省济南市槐荫区段店北路157号209室

发明人:贾春旭

第一发明人:贾春旭

当前权利人:山东顺翼家具有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7fe053cbc85979991de4e63a.html