# ±500kV换流站直流设备过热原因分析及处理

### 论文摘要

换流站设备发热会限制直流输电系统输送功率,甚至会引起直流输电系统临时停电。针对某±500 kV换流站3起直流设备过热问题进行深入分析,根据设备过热原因并结合设备特点提出了对应的处理方法,有效消除了过热缺陷。最后从设计制造、日常运维等方面给出了具体的防范措施,确保了超高压直流输电系统的安全稳定运行。

### 论文目录

- 1 直流设备过热原因分析

- 1.1 接触面积不足

- 1.2 接触面加工不良

- 1.3 接触面安装工艺差

- 1.4 接触面压紧力不足

- 2 过热缺陷分析

- 2.1 交流PLC管母发热

- 2.1.1 原因分析

- 2.1.2 处理措施

- 2.2 直流断路器接线板发热

- 2.2.1 原因分析

- 2.2.2 处理措施

- 2.3 直流场隔离开关过热

- 2.3.1 原因分析

- 2.3.2 处理措施

- 3 防护措施

- 3.1 加强设备设计管控

- 3.2 严格落实规程规定

- 3.3 加强接线端子验收管控

- 3.4 加强设备运维工作

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李应宏,王贵山

关键词: 换流站,直流设备,过热缺陷,防护措施

来源: 广西电力 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局

分类号: TM721.1

DOI: 10.16427/j.cnki.issn1671-8380.2019.06.017

页码: 68-71

总页数: 4

文件大小: 1921K

下载量: 30

### 相关论文文献

- [1].一种多端柔性直流输电系统与交流主网运行方式的配合策略[J]. 电工技术 2020(02)

- [2].多馈入直流输电系统换相失败研究综述[J]. 发电技术 2020(04)

- [3].混合双馈入直流输电系统的交互作用机理研究(二):小干扰稳定裕度分析[J]. 中国电机工程学报 2020(19)

- [4].混合双馈入直流输电系统的交互作用机理研究(一):等值单馈入直流输电模型[J]. 中国电机工程学报 2020(18)

- [5].多端柔性直流输电系统控制方法研究[J]. 电工材料 2020(04)

- [6].浙江大学电气工程学院徐政教授团队最新成果:《柔性直流输电系统(第2版)》正式面世![J]. 高压电器 2017(04)

- [7].《柔性直流输电系统(第2版)》正式面世![J]. 中国电力 2017(04)

- [8].含柔性直流输电系统的交流线路保护适应性分析[J]. 供用电 2017(08)

- [9].一种用于柔性直流输电系统的能效计量方案[J]. 电测与仪表 2017(15)

- [10].多端柔性直流输电系统滑模电流控制策略[J]. 南方电网技术 2017(07)

- [11].柔性直流输电系统启动控制策略研究[J]. 电气时代 2017(08)

- [12].多端柔性直流输电系统中混合运行方式分析[J]. 工程建设与设计 2017(20)

- [13].浅析柔性直流输电系统的防雷装置[J]. 科技与企业 2015(17)

- [14].直流输电系统的结构及优缺点探究[J]. 成功(教育) 2013(22)

- [15].多端柔性直流输电系统直流故障保护策略研究[J]. 科学中国人 2017(21)

- [16].四种典型直流故障处理方案下柔性直流输电系统的故障穿越特性对比研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(05)

- [17].一种用于柔性直流输电系统的能效计量方案[J]. 内燃机与配件 2018(20)

- [18].脉冲注入法用于直流输电系统接地极线路故障测距[J]. 电网与清洁能源 2016(12)

- [19].柔性直流输电系统启动回路中启动电阻的研究[J]. 贵州电力技术 2017(02)

- [20].直流输电系统一起故障跳闸分析[J]. 云南电力技术 2016(S2)

- [21].基于触发角监测的混合直流输电系统功率稳定策略[J]. 电力建设 2016(11)

- [22].柔性直流输电系统的联网和孤岛运行通用控制策略[J]. 电力系统自动化 2015(15)

- [23].基于概率风险评估的直流输电系统短时检修安排[J]. 中国电力 2015(05)

- [24].国家电网直流输电系统降压运行损耗分析[J]. 新疆电力技术 2014(02)

- [25].直流输电系统换相失败研究综述[J]. 电力自动化设备 2013(11)

- [26].柔性直流输电系统风险评估研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2013(05)

- [27].多馈入直流输电系统换相失败影响因素的分析与仿真[J]. 电力科学与工程 2013(11)

- [28].新型双馈入直流输电系统供电无源网络的运行特性研究[J]. 电工技术学报 2012(11)

- [29].±500kV葛南直流输电系统国产化综合改造完成[J]. 华东电力 2010(04)

- [30].新型直流输电系统的非线性控制研究[J]. 计算机仿真 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ffaff574d30189cee77c4c5.html