# 武汉市杨泗港快速通道转体斜拉桥设计

### 论文摘要

武汉市杨泗港快速通道转体斜拉桥为我国首座半漂浮体系独柱塔转体斜拉桥,孔跨布置为（40+88+252+88+40） m。主桥按双向八车道设计并考虑两侧设置人行道,转体质量约1. 75万t,转体半径124 m。主梁为整幅钢箱梁,采用中央双索面,桥塔为独柱形钢筋混凝土结构,斜拉索采用高强度平行钢丝。对主桥地理位置、桥型方案选择、结构设计构造及计算分析进行详细阐述,使用有限元软件对主桥进行整体静力计算、转体结构计算、抗震分析及稳定分析。计算结果表明:本桥各构件受力良好,结构安全可靠,桥梁具有良好的静动力性能。独柱宽幅中央索面转体钢箱梁斜拉桥具有良好的经济性和美观性,可为上跨铁路桥梁桥式方案提供借鉴并可进一步推广。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 建设标准

- 3 桥型方案设计

- 4 结构设计

- 4.1 主梁

- 4.2 桥塔及基础

- 4.3 斜拉索

- 4.4 转体结构

- 4.5 索梁及索塔锚固

- 5 结构分析

- 5.1 静力分析

- 5.1.1 钢箱梁

- 5.1.2 桥塔

- 5.1.3 斜拉索

- 5.2 动力分析

- 5.2.1 结构动力特性

- 5.2.2 抗震分析

- 5.3 稳定性分析

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王新国,周继,严定国,李元俊

关键词: 斜拉桥,半漂浮体系,独柱塔,转体,中央索面,钢箱梁

来源: 铁道标准设计 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁第四勘察设计院集团有限公司

基金: 中铁第四勘察设计院集团有限公司科研课题(2017K004)

分类号: U448.27

DOI: 10.13238/j.issn.1004-2954.201802070001

页码: 70-76

总页数: 7

文件大小: 1596K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].助力曲线斜拉桥的推广应用[J]. 中国公路 2019(11)

- [2].某双层通行部分斜拉桥设计[J]. 现代交通技术 2017(04)

- [3].基于公路工程信息模型的斜拉桥设计应用[J]. 土木建筑工程信息技术 2020(05)

- [4].预应力混凝土无背索斜拉桥设计分析[J]. 交通世界 2019(24)

- [5].我国转体斜拉桥发展综述[J]. 现代交通技术 2017(06)

- [6].斜拉桥的检测与评估[J]. 四川建材 2018(03)

- [7].某景观斜拉桥设计要点[J]. 城市道桥与防洪 2017(04)

- [8].我国铁路斜拉桥的实践与设计参数研究[J]. 铁道建筑 2017(11)

- [9].和林格尔某双塔单背索斜拉桥设计[J]. 城市道桥与防洪 2020(02)

- [10].拱塔斜拉桥的应用和发展[J]. 四川建筑 2019(04)

- [11].黄河下游大跨钢混组合梁斜拉桥设计与施工[J]. 广东公路交通 2019(05)

- [12].预应力混凝土异形斜拉桥设计[J]. 交通科技 2017(02)

- [13].铁路大跨度混凝土部分斜拉桥关键技术研究[J]. 铁道工程学报 2018(04)

- [14].斜拉桥设计中的美学应用分析[J]. 安徽建筑 2020(12)

- [15].龙池路斜拉桥设计方案研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(05)

- [16].龙池路斜拉桥设计方案研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(11)

- [17].浦上大桥斜拉桥设计[J]. 中国西部科技 2011(09)

- [18].设置自复位耗能支撑的斜拉桥横向抗震性能研究[J]. 工程力学 2019(04)

- [19].跨海湾大跨度双线高速铁路斜拉桥方案研究与关键技术分析[J]. 铁道标准设计 2018(06)

- [20].斜拉桥结构检测及受力状态分析与研究[J]. 科技创新导报 2018(06)

- [21].曲线斜拉桥模型设计与试验[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2018(10)

- [22].多塔部分斜拉桥自振频率的实用简化算法[J]. 铁道科学与工程学报 2018(11)

- [23].某跨铁路转体斜拉桥设计研究[J]. 交通科技 2020(02)

- [24].基于CATIA的斜拱塔斜拉桥设计[J]. 福建交通科技 2020(03)

- [25].铁路高低塔斜拉桥受力特性研究[J]. 中国铁道科学 2019(03)

- [26].有限元法分析双边箱梁斜拉桥剪力滞效应[J]. 内蒙古公路与运输 2018(05)

- [27].大跨度混合式叠合梁斜拉桥设计特色与关键技术[J]. 中外公路 2017(01)

- [28].洛溪大桥拓宽工程斜拉桥设计[J]. 广东交通职业技术学院学报 2017(03)

- [29].斜拉桥合理横向抗震约束体系研究[J]. 铁路工程技术与经济 2019(04)

- [30].斜拉桥结构受力特点及施工控制方法研究[J]. 西部交通科技 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/7ffd14ab941834bc73efeac1.html