# 磁化焙烧产品冷却氧化过程中的相变行为研究——菱铁矿

### 论文摘要

磁化焙烧工艺作为处理难选铁矿资源的有效工艺,近年来在菱铁矿资源开发中的应用研究取得了巨大进展。在菱铁矿磁化焙烧的工业化生产中,焙烧产品的冷却是影响焙烧产品品质的重要环节。以西北某矿区菱铁矿为研究对象,通过拣选—强磁选—重选流程得到纯度为80.6%的菱铁矿作为试验物料进行磁化焙烧,考察了惰性气氛冷却、水淬冷却、空气气氛冷却对焙烧产品的影响,深入研究了空气气氛冷却方式下,焙烧产品在不同氧化温度、氧化时间条件下的氧化行为和相变情况。结果表明:焙烧产品在惰性气氛冷却和水淬方式冷却过程中基本不发生氧化反应;在空气冷却方式下,氧化温度和氧化时间对菱铁矿磁化焙烧产品的影响显著;在氧化温度为100℃,焙烧产品基本不发生氧化;在氧化温度高于300℃,焙烧产品开始发生明显氧化;氧化温度为500℃、氧化时间2.5 min时,焙烧产品中的磁铁矿全部被氧化。磁化焙烧产品氧化后生成α-Fe2O3和γ-Fe2O3两种铁物相,在氧化反应过程中先生成γ-Fe2O3,后生成α-Fe2O3。试验结果可以为菱铁矿磁化焙烧工艺的优化提供参考。

### 论文目录

- 1 试验原料及方法

- 1.1 试验原料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 冷却方式对冷却产物的影响

- 2.2 氧化温度对冷却产物的影响

- 2.3 氧化时间对冷却产物的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 秦彩霞,孙永升,陈毅琳,唐晓玲,朱霞丽,秦丽娜

关键词: 菱铁矿,磁化焙烧,冷却,氧化反应

来源: 金属矿山 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 酒泉钢铁集团有限责任公司,东北大学资源与土木工程学院

分类号: TF046.2

DOI: 10.19614/j.cnki.jsks.201912014

页码: 79-83

总页数: 5

文件大小: 2240K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].氧化温度对工业纯钛氧化膜结构及阻氢性能的影响[J]. 金属功能材料 2012(04)

- [2].基于虚拟仪器技术的混凝土氧化温度巡检系统[J]. 天津科技大学学报 2009(05)

- [3].提高有机碳氧化温度快速测定有机-无机复混肥料中有机质的含量[J]. 磷肥与复肥 2011(03)

- [4].氧化温度对X80钢氧化膜结构及阻氢性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(10)

- [5].热氧化温度对Ti6Al4V耐磨性的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2016(06)

- [6].低合金钢氧化过程残余元素的富集[J]. 宽厚板 2009(01)

- [7].氧化温度对TiAlN薄膜成分的影响[J]. 表面技术 2011(05)

- [8].绿茶中茶红色素提取工艺研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [9].硅含量与氧化温度对含Nb高强钢氧化行为的影响[J]. 材料保护 2017(12)

- [10].不同氧化温度和升温速率下煤的活化能研究[J]. 煤炭与化工 2014(03)

- [11].降低二次氧化温度制备高度有序阳极氧化铝模板[J]. 材料导报 2017(S1)

- [12].二步热氧化法制备SnO_2薄膜的特性(英文)[J]. 功能材料与器件学报 2009(04)

- [13].热氧化温度对TC4钛合金在生理盐水中腐蚀磨损性能的影响[J]. 摩擦学学报 2019(04)

- [14].激光增材制造Ti60A钛合金的氧化行为[J]. 中国激光 2018(07)

- [15].氯化亚铁生产高品质氧化铁红的工艺研究[J]. 无机盐工业 2015(05)

- [16].热氧化温度对TA2纯钛组织与耐蚀性的影响[J]. 金属热处理 2010(12)

- [17].12CrMoV钢抗氧化性与稀土元素加入量的关系[J]. 铸造技术 2016(12)

- [18].氧化温度对ZrB_2-YAG-Al_2O_3复相陶瓷表面组成的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2010(05)

- [19].TiB_2粉末的氧化行为研究[J]. 轻金属 2009(10)

- [20].均匀堆积碳黑颗粒氧化特性实验研究[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [21].SnO_2薄膜的制备及其光电特性[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].Fe_2O_3对MgAlON氧化行为的影响[J]. 科技信息 2012(16)

- [23].焦化柴油氧化萃取脱氮技术研究[J]. 应用化工 2011(08)

- [24].油田卤水提溴过程中应注意的几个问题[J]. 盐业与化工 2009(05)

- [25].废旧硬质合金高效氧化行为研究[J]. 稀有金属 2016(11)

- [26].氧化处理工艺对无缝钢管顶头性能的影响[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [27].基于热重法的植物油氧化动力学研究[J]. 食品工业科技 2016(02)

- [28].实验分析铜渣在中低温下氧化改性问题[J]. 世界有色金属 2016(03)

- [29].Ni-W-P/CeO_2-SiO_2纳米复合薄膜的高温氧化动力学特征[J]. 材料热处理学报 2009(04)

- [30].过硫酸钠氧化—水解法脱除硫酸锌溶液中的锰和铁[J]. 有色金属工程 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/802097233cc1d652e02ea481.html