# 民用建筑电气施工接地保护问题浅析

赵捷

威海建设集团股份有限公司山东威海264200

摘要：民用建筑电气施工关系到了群众的切身利益，它是提升民用建筑整体质量的重要因素，是保障各配套管理系统得以运行的前提，因此，在具体的电气施工中需以保障其实用性、安全性为前提。基于民用建筑电气施工接地保护的重要性，在具体的施工管理中，技术人员应结合自身的工作经验来有序的开展施工工作，同时，严格按照施工方案及标准来进行监督管理，从细节中优化和提升整体的施工质量，保障民用建筑电气施工中接地保护价值的实现。

关键词：民用建筑；电气施工；接地保护；问题

1、建筑工程电气接地的类型

1.1工作接地。工作接地是对电路正常工作所提供的一个基准电位，可在电路系统中的某一点或某一段进行设置，通常情况下取值为0。若该基准电位未能与大地相连，则应将其称之为相对零电位，而外界电磁场的变化则会对相对零电位造成改变，该种不稳定的相对零电位则会导致系统参数变化，促使电路无法稳定工作。

1.2保护接地。保护接地是指将高压电气设备外壳连接大地，其目的主要包括三点内容：避免机壳上有电荷积累，有静电放电产生而导致人体触电或设备损坏事故产生，例如：电脑机箱接地，可将聚集在一起的电荷得到有效释放。

1.3防雷接地。若电力电子设备受到雷击时，无论是感应雷击或直接雷击，若未对防范保护措施做好，则会对电气设备造成损坏，甚至直接会出现报废。因此，为了将雷击得到防止，需结合防雷保护装置对防雷接地进行设置，亦不能在烟囱和屋顶顶部等较高部位对避雷针进行设置，使其与大地相连接，对人员与电气设备实施保护，避免其有雷击危害产生。

1.4仪控接地。仪控接地又称之为电子系统接地。主要是为了防止电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管、运动通信系统以及微机型继电保护系统等产生干扰而对接地进行的设置。

2、民用建筑电气施工接地保护发展过程中存在问题

2.1多数民用建筑缺少防雷接地设备

民用建筑在修建的过程中，由于设计方面的原因以及认知方面的原因。对于建筑在进行电气施工过程中的接地保护，存在轻视的现状。此类现状主要突出的具体现象为，多数的民用建筑不存在防雷设备，因此针对防雷设备的接地措施更是缺失。此类现状导致建筑物在雷雨天气，存在较大的安全隐患。

2.2室内插座接地保护缺失

人们在生产生活的过程中，对于电力的应用多数为从插座引电。因此生活中插座的应用也非常多，插座在应用的过程中，具有防止触电保护电路的作用。其内部的接线口分别为：零线、火线、地线，其中地线的接线口为中间接线口。地线在应用的过程中，对于电器设备以及线路，都具有保护的作用。当前多数民用建筑在其内部插座的安装中，缺乏对地线的应用。或者进行了接地措施，但由于接地线路落空，因此也未能到达接地的效果。

2.3接地技术不专业

当前在民用建筑电气施工接地保护出现的问题中，除去不存在接地保护外。针对施工中进行了接地保护，却出现问题的主要原因为：接地技术不专业。民用建筑在接地的过程中，对于接地线路，以及接地的方式都有严格的技术参数规定。但由于技术人员对于技术施工不熟悉，最终导致接地无效也产生了较多的事故。

3、民用建筑电气施工的接地保护措施

电气施工的接地保护，一般是对电气设备的外壳进行接地操作，这项工作危险性比较小，因为设备的外壳一般都有绝缘体，是不带电的。电气设备在运行的过程中，如果绝缘体出现损坏，则可能出现漏电现象，通过接地保护措施，可以有效的减小漏电设备的电压，还能在雷击天气中，防止电气设备出现故障或者损坏等问题。电气设备施工，会使不带电的设备变为导电体，所以，必须做好接地保护工作，使导电的电压降到安全范围之内。如果民用建筑中，没有做好接地保护工作，则可能使建筑内的用户因为漏电，而出现生命危险。

3.1电气施工工作接地

工作接地主要就是为保证系统以及电气设备能够安全合理达到正常工作所做的接地。如电源中性点的直接接地或其他方式接地，使系统在运行中维持电压稳定而不至于出现过电压。

3.2电气施工保护接地

3.2.1保护接地是为了用电安全，预防间接触电而将用电设备外露可导电部分进行可靠接地以达到保障人的生命财产的一种保护措施。其型式有通过各自的PE线或通过公共的PE、PEN线接地。在低压供电系统，其主要供电方式有TN系统、TT系统、IT系统。TN系统属于三相四线制，其中性点直接接地。TT系统属于三相四线制，其中性点也直接接地，用电设备是通过各自的PE线与大地连接，如果设备可导电部分未接地而发生一相故障时，如果故障设备电流不足以使过电流保护装置动作就会危及到人体触电的危险性，如果可靠地安装了触电保护装置，此系统还是有使用的空间。IT系统属于三相三线制，其中性点不接地，如果发生一相接地故障时，另两相对地电压将升到线电压，对人身安全将产生严重威胁，此系统在目

3.2.2民用建筑电气施工接地保护措施。

在现行的设计中，由于照明回路都是设计三根线，因此灯具不存在低于安装高度2.4米以下要接地，既使灯具底座不是金属的接地线也要安装到位以作备用。有的不良承包商一味追求利润，在施工时偷工减料，比如插座穿线的过程中，不断线直接剥去绝缘层接入插座，没有采取拼接搪锡法。实际造成了接地线串接，还有的认为插座回路有漏电保护器保护，对穿线没有严格按规范执行。熟不知漏保只对回路线路漏电起作用。而插座一般使用手提式或移动式用电电气设备，其可导电金属外壳漏电只能通过专用接地PE线散到大地。在电气施工中，很多金属管与箱连接时没有做好跨接，有的跨接所用的材料截面积不足或接触不良都会对人的生命安全产生影响。因此除了不漏掉跨接，还要对接触面进行处理，做好防锈及连接可靠，尽量选择镀锌产品。在箱体接地中应该把接地保护线接入箱内专用接地端子，以保证接地的可靠性，很多施工现场就把接地保护线接在箱体的螺栓上。在地下室设备房内：如泵房、配电房、发电机房做接地保护时，象发电机由于体积大，为了可靠接地应该有两处接地点与接地网连接。而落地配电箱的基础槽钢均应与接地网可靠连接，水泵基座与接地网扁钢应用良好柔性可导电材料连接，以防刚性导电材料受水泵震动而影响接地效果。

3.3电气施工重复接地

在TN系统中为了使公共的PE线或PEN线安全可靠，需要在必要的地方进行重复接地。民用建筑电气安装中，竖井内配电干线都是由供电部门负责施工的，而供电部门往往采用TN-C系统供电，因此为了系统的正常运行，在表箱内需要做重复接地，施工人员不负责任地就重复接地接在镀锌固定板的螺栓上，靠镀锌板去做接地导体，而表箱保护接地也没接在接地端子上，假如固定板螺栓脱落就会造成系统无法工作甚至危及人的生命安全。有的工程即使使用TN-C-S系统，PE线也常常不接到专用接地端子上。到最后验收时，各方把帐都算到总承包方，由于PE线被减短，总包方只好用同PE线径相同的线再从固定板螺栓引至接地端子。以保证供电的可靠性和安全性。因此建筑市场应规范化，明确责任，做到各施其责互不推诿，把工程质量提升到一个层次。

4、结束语

随着社会经济的发展，建筑数量和规模越来越多，电气工程在建筑工程的作用越来越突出，建筑电气工程中质量要求也越来越高，对工作人员的技术水平要求较高，要想做好电气工程的质量管理与控制工作，需要具体问题具体分析，针对民用建筑中的施工特点来进行具体化的施工，建筑电气接地装置施工的主要施工特点在于其严谨性，这个过程是一个统筹兼顾、环环相扣的过程，因此在建筑接地装置安装进行施工的过程必须要对每一个细节都进行细致详尽地控制，只有这样，才能全面详尽有效地做好整个建筑工程电气的安装工作，推动建筑工程电气安装质量的不断提高。

参考文献：

[1]陈建杰.民用建筑电气施工接地保护问题探讨[J].现代物业（上旬刊），2013，07：94-95.

[2]霍毅.民用建筑电气保护接地设计与施工问题[J].门窗，2014，09：226+228.

[3]项璐.解析民用建筑电气保护接地设计与施工[J].科技与创新，2015，10：147+150.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8023fe26729d57b3e3a1d0b0.html