# 新型多功能烤羊排炉论文和设计-张凤亮

### 全文摘要

本实用新型公开了新型多功能烤羊排炉，包括烤炉本体和顶盖，所述顶盖设置在烤炉本体的上表面并与所述烤炉本体的内部相连通，所述烤炉本体的内部设有旋转式羊排悬挂单元和电碳两用式烧烤单元，所述旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机、挂架、圆筒拍子和多个齿槽，其中，所述旋转电机设置在所述顶盖的内表面上，所述旋转电机的旋转端通过连杆与所述挂架固定连接，用于驱动挂架自转；所述挂架上悬挂圆筒拍子，所述圆筒拍子用于放置单只全羊；所述挂架上设置多个所述齿槽，所述齿槽用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。本实用新型的有益效果是，结构简单，实用性强。

### 主设计要求

1.新型多功能烤羊排炉，包括烤炉本体（1）和顶盖（2），其特征在于，所述顶盖（2）设置在烤炉本体（1）的上表面并与所述烤炉本体（1）的内部相连通，所述烤炉本体（1）的内部设有旋转式羊排悬挂单元和电碳两用式烧烤单元，所述旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机（3）、挂架（4）、圆筒拍子（5）和多个齿槽（6），其中，所述旋转电机设置在所述顶盖（2）的内表面上，所述旋转电机的旋转端通过连杆与所述挂架（4）固定连接，用于驱动挂架（4）自转；所述挂架（4）上悬挂圆筒拍子（5），所述圆筒拍子（5）用于放置单只全羊；所述挂架（4）上设置多个所述齿槽（6），所述齿槽（6）用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。

### 设计方案

1.新型多功能烤羊排炉，包括烤炉本体（1）和顶盖（2），其特征在于，所述顶盖（2）设置在烤炉本体（1）的上表面并与所述烤炉本体（1）的内部相连通，所述烤炉本体（1）的内部设有旋转式羊排悬挂单元和电碳两用式烧烤单元，所述旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机（3）、挂架（4）、圆筒拍子（5）和多个齿槽（6），其中，

所述旋转电机设置在所述顶盖（2）的内表面上，所述旋转电机的旋转端通过连杆与所述挂架（4）固定连接，用于驱动挂架（4）自转；

所述挂架（4）上悬挂圆筒拍子（5），所述圆筒拍子（5）用于放置单只全羊；

所述挂架（4）上设置多个所述齿槽（6），所述齿槽（6）用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。

2.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，所述电碳两用式烧烤单元包括碳槽托盒（7）、多个加热管连接端口（8）、多个加热管（9），其中，

所述碳槽托盒（7）设置在烤炉本体（1）的内腔中部的侧壁上，多个所述加热管连接端口（8）设置在烤炉本体（1）的内部后表面上，所述加热管（9）的电源端与加热管连接端口（8）对接。

3.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，还包括橱柜（10），所述橱柜的上表面设有所述烤炉本体（1）。

4.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，所述烤炉本体（1）内设有多个托架（11），所述托架（11），用于盛放块状烤品。

5.根据权利要求4所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，所述托架（11）上设有烤网（12），所述烤网（12）用于放置串状烤品。

6.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，还包括控制器（13），所述控制器（13）的多个输出端分别通过导线与旋转电机的电源端、加热管连接端口电性连接。

7.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，所述烤炉本体（1）的下部设有进风口（14），

所述进风口（14），用于使空气从底部进入，与碳槽内碳接触使碳快速燃烧，增快炉温；

所述烤炉本体（1）的上表面设有与其内部空腔相连通的风机（15），

所述风机（15），用于抽取烤炉本体（1）内部空气，加速气流流动速度。

8.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，还包括橱柜（10），所述橱柜（10）的上表面设有所述烤炉本体（1），

所述橱柜（10），用于放置各种待烤制烤品。

9.根据权利要求1所述的新型多功能烤羊排炉，其特征在于，还包括双层水盒，所述双层水盒（16）位于圆筒拍子（5）的正下方，

所述双层水盒（16）的上层水盒，用于接收圆筒拍子（5）上的烤品滴下的油滴；

所述双层水盒（16）的下层水盒，用于存放冷水，降低烤炉本体内的温度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及烤炉改进，特别是新型多功能烤羊排炉。

背景技术

目前，一般的烤炉结构简单，烧烤种类单一，烧烤方式单一，无法满足各种外界环境下烧烤的要求，设计多功能的烤炉是亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决上述问题，设计了新型多功能烤羊排炉。

实现上述目的本实用新型的技术方案为，新型多功能烤羊排炉，包括烤炉本体和顶盖，所述顶盖设置在烤炉本体的上表面并与所述烤炉本体的内部相连通，所述烤炉本体的内部设有旋转式羊排悬挂单元和电碳两用式烧烤单元，所述旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机、挂架、圆筒拍子和多个齿槽，其中，

所述旋转电机设置在所述顶盖的内表面上，所述旋转电机的旋转端通过连杆与所述挂架固定连接，用于驱动挂架自转；

所述挂架上悬挂圆筒拍子，所述圆筒拍子用于放置单只全羊；

所述挂架上设置多个所述齿槽，所述齿槽用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。

作为优选，所述电碳两用式烧烤单元包括碳槽托盒、多个加热管连接端口、多个加热管，其中，

所述碳槽托盒设置在烤炉本体的内腔中部的侧壁上，多个所述加热管连接端口设置在烤炉本体的内部后表面上，所述加热管的电源端与加热管连接端口对接。

作为优选，还包括橱柜，所述橱柜的上表面设有所述烤炉本体。

作为优选，所述烤炉本体内设有多个托架，所述托架，用于盛放块状烤品。

作为优选，所述托架上设有烤网，所述烤网用于放置串状烤品。

作为优选，还包括控制器，所述控制器的多个输出端分别通过导线与旋转电机的电源端、加热管连接端口电性连接。

作为优选，所述烤炉本体的下部设有进风口，

所述进风口，用于使空气从底部进入，与碳槽内碳接触使碳快速燃烧，增快炉温；

所述烤炉本体的上表面设有与其内部空腔相连通的风机，

所述风机，用于抽取烤炉本体内部空气，加速气流流动速度。

作为优选，还包括橱柜，所述橱柜的上表面设有所述烤炉本体，

作为优选，所述橱柜，用于放置各种待烤制烤品。

作为优选，还包括双层水盒，所述双层水盒位于圆筒拍子的正下方，

所述双层水盒的上层水盒，用于接收圆筒拍子上的烤品滴下的油滴；

所述双层水盒的下层水盒，用于存放冷水，降低烤炉本体内的温度。

利用本实用新型的技术方案制作的新型多功能烤羊排炉，电碳两用，根据需要切换烧烤方式，空间设计合理，节省空间。

附图说明

图1是本实用新型所述新型多功能烤羊排炉内部的结构示意图；

图2是本实用新型所述新型多功能烤羊排炉外部的结构示意图；

图3是本实用新型所述挂架的结构示意图；

图4是本实用新型所述圆筒拍子的结构示意图；

图5是本实用新型所述碳槽托盒的结构示意图；

图6是本实用新型所述烤网的结构示意图；

图中，1、烤炉本体；2、顶盖；3、旋转电机；4、挂架；5、圆筒拍子；6、齿槽；7、碳槽托盒；8、加热管连接端口；9、加热管；10、橱柜；11、托架；12、烤网；13、控制器；14、进风口；15、风机；16、双层水盒。

具体实施方式

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对 本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以 便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进，因此本发 明不受下面公开的具体实施的限制。

需要说明的是，当元件被称为“固定于”另一个元件，它可以直接在另一 个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元 件，它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用 的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目 的，并不表示是唯一的实施方式。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术 语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的 术语“及\/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

下面结合附图对本实用新型进行具体描述，如图1至图6所示，新型多功能烤羊排炉，包括烤炉本体1和顶盖2，顶盖2设置在烤炉本体1的上表面并与烤炉本体1的内部相连通，烤炉本体1的内部设有旋转式羊排悬挂单元和电碳两用式烧烤单元，旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机3、挂架4、圆筒拍子5和多个齿槽6，其中，

旋转电机设置在顶盖2的内表面上，旋转电机的旋转端通过连杆与挂架4固定连接，用于驱动挂架4自转；

挂架4上悬挂圆筒拍子5，圆筒拍子5用于放置单只全羊；

挂架4上设置多个齿槽6，齿槽6用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。

电碳两用式烧烤单元包括碳槽托盒7、多个加热管连接端口8、多个加热管9，其中，

碳槽托盒7设置在烤炉本体1的内腔中部的侧壁上，多个加热管连接端口8设置在烤炉本体1的内部后表面上，加热管9的电源端与加热管连接端口8对接。

还包括橱柜10，橱柜的上表面设有烤炉本体1。

烤炉本体1内设有多个托架11，托架11，用于盛放块状烤品。

托架11上设有烤网12，烤网12用于放置串状烤品。

还包括控制器13，控制器13的多个输出端分别通过导线与旋转电机的电源端、加热管连接端口电性连接。

烤炉本体1的下部设有进风口14，

进风口14，用于使空气从底部进入，与碳槽内碳接触使碳快速燃烧，增快炉温；

烤炉本体1的上表面设有与其内部空腔相连通的风机15，

风机15，用于抽取烤炉本体1内部空气，加速气流流动速度。

还包括橱柜10，橱柜10的上表面设有烤炉本体1，

橱柜10，用于放置各种待烤制烤品。

还包括双层水盒，双层水盒16位于圆筒拍子5的正下方，

双层水盒16的上层水盒，用于接收圆筒拍子5上的烤品滴下的油滴；

双层水盒16的下层水盒，用于存放冷水，降低烤炉本体内的温度。

实施例一：

本技术方案中，该装置使用时，利用外接电源为本装置供电，选择烧烤方式，当需要碳烤的时候，将碳槽托盒7内放入燃烧的碳块，并通过控制器13，开启风机15，外部的空气经由进风口14进入烤炉本体1中，并在风机15的作用下，排出烤炉本体1外，加速烤炉内部空气流动，保证烤炉本体1内空气中氧气含量，加速碳烤燃烧，从而加速烤品烤制速度，保证烤品烤制质量。

在本技术方案中，旋转式羊排悬挂单元包括旋转电机3、挂架4、圆筒拍子5和多个齿槽6，其中，

旋转电机设置在顶盖2的内表面上，旋转电机的旋转端通过连杆与挂架4固定连接，用于驱动挂架4自转；

挂架4上悬挂圆筒拍子5，圆筒拍子5用于放置单只全羊；

挂架4上设置多个齿槽6，齿槽6用于间隔挂钩钩挂羊排或羊腿。

在本技术方案中，碳槽托盒7设置在烤炉本体1的内腔中部的侧壁上。

在本技术方案中，橱柜的上表面设有烤炉本体1。

在本技术方案中，托架11，用于盛放块状烤品，例如锡纸盒、地瓜土豆等烤品。

在本技术方案中，烤网12用于放置串状烤品。

在本技术方案中，控制器13的多个输出端分别通过导线与旋转电机的电源端、加热管连接端口电性连接。

在本技术方案中，进风口14，用于使空气从底部进入，与碳槽内碳接触使碳快速燃烧，增快炉温；风机15，用于抽取烤炉本体1内部空气，加速气流流动速度。

在本技术方案中，橱柜10的上表面设有烤炉本体1，橱柜10，用于放置各种待烤制烤品。

在本技术方案中，双层水盒16位于圆筒拍子5的正下方，

双层水盒16的上层水盒，用于接收圆筒拍子5上的烤品滴下的油滴；双层水盒16的下层水盒，用于存放冷水，降低烤炉本体内的温度。

在本技术方案中，炉腿采用伸缩腿可根据客户需求去调节高低。

实施例二：

本技术方案中，该装置使用时，利用外接电源为本装置供电，选择烧烤方式，当需要电烤的时候，将加热管9可直接与加热管连接端口8连接，并通过控制器13，开启风机15和电加热管9，外部的空气经由进风口14进入烤炉本体1中，并在风机15的作用下，排出烤炉本体1外，加速烤炉内部空气流动，保证烤炉本体1内空气中氧气含量，加速碳烤燃烧，从而加速烤品烤制速度，保证烤品烤制质量。

在本技术方案中，本实施例其他内容与实施例一相同。

上述技术方案仅体现了本实用新型技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本实用新型的原理，属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252292.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209770112U

授权时间:20191213

主分类号:A47J37/06

专利分类号:A47J37/06

范畴分类:15F;

申请人:天津锦星环保科技有限公司

第一申请人:天津锦星环保科技有限公司

申请人地址:300000 天津市北辰区小淀镇云鼎花园25号楼

发明人:张凤亮

第一发明人:张凤亮

当前权利人:天津锦星环保科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/80418f1eab0f5cda31880390.html