# 药物盘点设备论文和设计-胡建文

### 全文摘要

本申请涉及物品盘点相关技术领域，具体涉及一种药物盘点设备。本申请提供的药物盘点设备，包括：数据存储单元、无线传输模块、信息获取器和控制芯片；控制芯片分别连接信息获取器和无线传输模块；控制芯片通过无线传输模块与数据存储单元通信连接；数据存储单元，存储药物信息；其中药物信息包括：药物的名称、数量；信息获取器，获取药物的信息，并向控制芯片发送药物的信息；控制芯片，接收药物的信息，并通过所无线传输模块向数据存储单元发送药物的信息。

### 主设计要求

1.一种药物盘点设备，其特征在于，包括：数据存储单元、无线传输模块、信息获取器和控制芯片；所述控制芯片分别连接所述信息获取器和所述无线传输模块；所述控制芯片通过所述无线传输模块与所述数据存储单元通信连接；所述数据存储单元，存储药物信息；其中药物信息包括：药物的名称、数量；所述信息获取器，获取药物的信息，并向所述控制芯片发送所述药物的信息；所述控制芯片，接收所述药物的信息，并通过所无线传输模块向所述数据存储单元发送所述药物的信息。

### 设计方案

1.一种药物盘点设备，其特征在于，包括：数据存储单元、无线传输模块、信息获取器和控制芯片；

所述控制芯片分别连接所述信息获取器和所述无线传输模块；

所述控制芯片通过所述无线传输模块与所述数据存储单元通信连接；

所述数据存储单元，存储药物信息；其中药物信息包括：药物的名称、数量；

所述信息获取器，获取药物的信息，并向所述控制芯片发送所述药物的信息；

所述控制芯片，接收所述药物的信息，并通过所无线传输模块向所述数据存储单元发送所述药物的信息。

2.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，所述信息获取器包括：激光扫描头；

所述激光扫描头通过扫描药物上的二维码或条形码获取药物的信息。

3.根据权利要求2所述的药物盘点设备，其特征在于，所述控制芯片还用于通过所述无线传输模块与中国电子监管码平台通信连接，更新所述激光扫描头内存储的药品电子监管码信息。

4.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，所述信息获取器包括：射频扫描装置；

所述射频扫描装置通过扫描药物上的射频标签获取药物的信息。

5.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，所述信息获取器包括：按键；

所述按键，通过检测按键动作，获取药物的信息。

6.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，所述数据存储单元包括：本地数据存储单元。

7.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，所述无线传输模块包括：蓝牙单元、无线保真单元、第三代移动通信单元或第四代移动通信单元。

8.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，还包括：与所述控制芯片连接的存储器；

所述控制芯片还用于，控制所述存储器存储所述药物的信息，向所述数据数据存储单元发送存储器存储的药物的信息。

9.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，还包括：与所述控制芯片连接的显示屏；

所述控制芯片还用于控制所述显示屏显示所述药物的信息。

10.根据权利要求1所述的药物盘点设备，其特征在于，还包括：打印设备；

所述控制芯片过所述无线传输模块与所述打印设备通信连接，控制所述打印设备打印所述药物信息。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及物品盘点相关技术领域，具体涉及一种药物盘点设备。

背景技术

在现今的药房、医院，为了方便了解药物的供给和使用状况，需要定期对药房内的药物进行盘点工作。

目前地，盘点的方式为：一遍人工查数药品的数量，一边在固定的个人计算机(personal computer，PC)端上输入药品的信息。将药品的信息输入固定的PC端的数据存储单元内，以完成药品的盘点。

但是，这种方式下，药品的信息需要由工人输入到pc端的数据存储单元，操作繁琐。且人工输入易造成输入数据的错误，错误率较高。

实用新型内容

本申请提供一种药物盘点设备，以药品的信息需要由工人输入pc端的数据存储单元，操作繁琐问题。

本申请提供的药物盘点设备，包括：数据存储单元、无线传输模块、信息获取器、控制芯片；

所述控制芯片分别连接所述信息获取器和所述无线传输模块；

所述控制芯片通过所述无线传输模块与所述数据存储单元通信连接；

所述数据存储单元，存储药物信息；其中药物信息包括：药物的名称、数量；

所述信息获取器，获取药物的信息，并向所述控制芯片发送所述药物的信息；

所述控制芯片，接收所述药物的信息，并通过所无线传输模块向所述数据存储单元发送所述药物的信息。

可选的，所述信息获取器包括：激光扫描头；

所述激光扫描头通过扫描药物上的二维码或条形码获取药物的信息。

可选的，所述信息获取器包括：射频扫描装置；

所述射频扫描装置通过扫描药物上的射频标签获取药物的信息。

可选的，所述信息获取器包括：按键；

所述按键，通过检测按键动作，获取药物的信息。

可选的，所述数据存储单元包括：云数据库或本地数据存储单元。

可选的，所述无线传输模块包括：蓝牙单元、无线保真单元、第三代移动通信单元或第四代移动通信单元。

可选的，所述药物盘点设备还包括：外壳；

所述外壳包裹所述无线传输模块、信息获取器和控制芯片。

可选的，所述药物盘点设备还包括：与所述控制芯片连接的存储器；

所述控制芯片还用于，控制所述存储器存储所述所述药物的信息。

可选的，所述药物盘点设备还包括：与所述控制芯片连接的显示屏；

所述控制芯片还用于控制所述显示屏显示所述药物的信息。

可选的，所述控制芯片还用于通过所述无线传输模块与所述中国电子监管码平台通信连接，向所述中国电子监管码平台发送所述药物的信息，并通过所述显示屏显示所述中国电子监管码平台回传的信息。

可选的，所述药物盘点设备，还包括：打印设备；

所述控制芯片过所述无线传输模块与所述打印设备通信连接，控制所述打印设备打印所述药物信息。

本申请的药物盘点设备，工作人员可以通过信息获取器获取药物的信息，并向控制芯片发送药物的信息；控制芯片，接收药物的信息，并通过所无线传输模块向数据存储单元发送药物的信息。如此数据存储单元存储药物信息，完成药物的盘点。上述过程中，无需将药物的信息人工输入数据存储单元。控制芯片自动通过无线传输模块将药物的信息输入数据存储单元，简化药物盘点时的操作，节省人力，减少出错率。

应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不能限制本申请。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本申请的实施例，并与说明书一起用于解释本申请的原理。

图1为本申请实施例一的提供的药物盘点设备的结构示意图；

图2为本申请实施例二的提供的药物盘点设备的结构示意图；

图3为本申请实施例三的提供的药物盘点设备的结构示意图。

附图标记：1-信息获取器、2-控制芯片、3-无线传输模块、4-数据存储单元、5-存储器、6-显示屏、7-打印设备。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时，除非另有表示，不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反，它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置的例子。

随着医疗水平的发展和提高，药物的种类越来越多，在现今的药房、医院，为了方便了解药物的供给和使用状况，需要定期对药房内的药物进行盘点工作。目前地，盘点的方式为：一遍人工查数药品的数量，一边在固定的个人计算机(personal computer，PC)端上输入药品的信息。将药品的信息输入固定的pc端的数据存储单元内，以完成药品的盘点。但是，这种方式下，药品的信息需要由工人输入到pc端的数据存储单元，操作繁琐。且人工输入易造成输入数据的错误，错误率较高。

为了解决上述问题，发明人提出一种药物盘点设备，下面分别以几个实施例为例进行说明。

实施例一

图1为本申请实施例一的提供的药物盘点设备的结构示意图；参照图1，本申请提供的药物盘点设备包括：数据存储单元4、无线传输模块3、信息获取器1、控制芯片2；控制芯片2分别连接信息获取器1和无线传输模块3；控制芯片2通过无线传输模块与数据存储单元通信连接；数据存储单元4，存储药物信息；其中药物信息包括：药物的名称、数量；信息获取器1，获取药物的信息，并向控制芯片发送药物的信息；控制芯片2，接收药物的信息，并通过所无线传输模块向数据存储单元发送药物的信息。

本申请的药物盘点设备，工作人员通过信息获取器获取药物的信息，并向控制芯片发送药物的信息；控制芯片，接收药物的信息，并通过所无线传输模块向数据存储单元发送药物的信息。如此数据存储单元存储药物信息，完成药物的盘点。上述过程中，无需将药物的信息人工输入数据存储单元。控制芯片自动通过无线传输模块将药物的信息输入数据存储单元，简化药物盘点时的操作，节省人力，减少出错率。实际的工作场景中，工作人员手持可以移动的无线传输模块、信息获取器和控制芯片组成的结构库房内移动着获取药物信息，并通过无线传输模块向数据存储单元传输药物信息。

具体的,信息获取器可以但不限于为：激光扫描头、射频扫描装置或按键。

目前，大部分药物上设置有条形码或二维码。当信息获取器为激光扫描头时，激光扫描头可以扫描条形码或二维码以获取药品的产品编号，之后将编号与激光扫描头内部存储的药品电子监管码信息向比对获取药物信息，并通过扫描到该编码的次数获取该药品的库存数量。其中药物信息包括药物的名称、产地、生产日期、有效期、库存数量等信息。当为了获取准确的药品信息，本申请提供的控制芯片中还用于通过无线传输模块与中国电子监管码平台通信连接，更新激光扫描头内存储的药品电子监管码信息。如此及时的获取药品电子监管码信息的更新，以避免扫描得到的信息与实际信息不匹配的问题，更好的盘点药物。

随着科技的发展，越来越多的药品开始使用射频标签。当信息获取器为射频扫描装置时，射频扫描装置通过扫描药物上的射频标签获取药物的信息。射频(RadioFrequency Identification，RFID)标签无需像条码标签那样瞄准读取，只要被置于读取设备形成的电磁场内就可以准确读到，更加适合与各种自动化的处理设备配合使用，同时减少甚至排除因人工干预数据采集而带来的人力资源、效率降低和产生差错以及纠错的成本；RFID每秒钟可进行上千次的读取，能同时处理许多标签，高效且高度准确，从而使企业能够在既不降低(甚至提高)作业效率，又不增加(甚至减少)管理成本的前提下，大幅度提高管理精细度，让整个作业过程实时透明，创造巨大的经济效益；RFID 标签上的数据可反复修改，既可以用来传递一些关键数据，也使得RFID标签能够在企业内部进行循环重复使用，将一次性成本转化为长期摊销的成本，在进一步节约企业运行成本的同时，降低企业采用RFID技术的风险成本； RFID标签的识读，不需要以目视可见为前提，因为它不依赖于可见光，因而可以在那些条码技术无法适应的恶劣环境下使用，如高粉尘污染、野外等，这样能进一步扩大自动识别技术的应用范围。

当然，药品上的标签可能会由于老旧、损坏等原因而无法被识别。为了获取这一类药品的信息，发明人提出了一种方案：信息获取器为按键，如此当标签无法识别时，相关人员可以通过按键输入编号等，以获取药品信息。

进一步的，信息获取器可以包括：激光扫描头、射频扫描装置和按键中的多个。例如：信息获取器可以包括激光扫描头和按键；如此一般的药品可以通过激光扫描头进行扫描，无法扫描的药品可以通过按键输入药品标签上的编号。同样的，信息获取器可以包括：射频扫描装置和按键；同样的，信息获取器可以包括：激光扫描头、射频扫描装置和按键。

实施例二

图2为本申请实施例二的提供的药物盘点设备的结构示意图；参照图2 和实施例一，本申请提供的药物盘点设备包括：数据存储单元4、无线传输模块3、信息获取器1、控制芯片2和与控制芯片连接的存储器5；

控制芯片2还用于，控制存储器5存储药物的信息；向数据存储单元发送存储器存储的信息。

如此设置，当控制芯片与数据存储单元之间的无线连接状态不好时，存储器可以临时存储药物的信息，当控制芯片与数据存储单元之间的无线连接状态好时向数据存储单元发送存储器存储的信息。以避免因为控制芯片与数据存储单元之间的无线连接状态的好坏二影响药物的盘点工作。

具体的，无线传输模块可以包括：蓝牙单元、无线保真单元、第三代移动通信技和第四代移动通信技中的一种或多种。数据存储单元可以为云数据库或本地数据存储单元。

当数据存储单元为本地数据存储单元时，无线传输模块可以为蓝牙单元、无线保真单元、第三代移动通信技和第四代移动通信技中任一种或多种。较佳的，无线传输模块可以为蓝牙单元、无线保真单元。当数据存储单元为本地数据存储单元，无线传输的距离一般不会太远，在本地数据存储单元在蓝牙单元的有效翻盖范围之内，或通过搭建局域无线保真(WirelessFidelity，WIFI) 网络来实现无线传输。

当数据存储单元为云数据库时时无线传输模块可以为、无线保真单元、第三代移动通信技和第四代移动通信技中任一种或多种。较佳的，无线传输模块可以为无线保真单元，第三代移动通信技和第四代移动通信技。云数据库是指被优化或部署到一个虚拟计算环境中的数据存储单元。云数据库具有一下优点：1、轻松部署，用户能够在RDS控制台轻松的完成数据存储单元申请和创建，RDS实例在几分钟内就可以准备就绪并投入使用。用户通过RDS 提供的功能完善的控制台，对所有实例进行统一管理。2、高可靠，RDS具有故障自动单点切换、数据存储单元自动备份等功能，保证RDS实例高可用和数据安全。RDS免费提供7天数据备份，可恢复或回滚至7天内任意备份点。 3、低成本，RDS支付的费用远低于自建数据存储单元所需的成本，用户可以根据自己的需求选择不同套餐，使用很低的价格得到一整套专业的数据存储单元支持服务。

实施例三

图3为本申请实施例三的提供的药物盘点设备的结构示意图；参照图3、实施例一和实施例二，本申请提供的药物盘点设备包括：数据存储单元4、无线传输模块3、信息获取器1、控制芯片2、与控制芯片连接的显示屏6。

控制芯片2还用于控制显示屏6显示药物的信息。

如此，相关人员在盘货的过程中可以通过显示屏上显示的信息了解药物的基本信息，及时的发现问题(例如发现过期的药品)，并解决问题(剔除过期的药品)。

进一步的，本申请提供的药物盘点设备还包括：打印设备7；控制芯片 2过无线传输模块3与打印设备7通信连接，控制打印设备7打印药物信息。如此设置，盘点药物后控制芯片可以直接控制打印设备打印清单(药物信息)。

当然，本申请提供的药物盘点设备还包括外壳。外壳包裹无线传输模块、信息获取器、控制芯片。以便于保护药物盘点设备除外壳的无线传输模块、信息获取器、控制芯片。增加药物盘点设备的使用寿命。进一步的，外壳的设置也有利于相关人员手持药物盘点设备，以便于相关人员携带药物盘点设备进行药物盘点。

进一步的，控制芯片可以为51单片机，或其他微控制芯片(具体的型号可以但不限于为NCP4326)。51单片机和其他微控制芯片均是现有的成熟的技术，可以完成本身中控制芯片的“接收药物的信息，并通过所无线传输模块向数据存储单元发送药物的信息”、“控制存储器存储药物的信息，向数据存储单元发送存储器存储的药物的信息”等功能。

实施例四

下面以一个具体的实施例对本申请提供的药物盘点设备进行说明：

参照图3，本申请提供的药物盘点设备包括：数据存储单元4、无线传输模块3、信息获取器1、控制芯片2、存储器5、显示屏6、打印设备7。

控制芯片2分别连接数据存储单元4、无线传输模块3、信息获取器1和存储器5；控制芯片2还通过无线传输模块3分别与数据存储单元4和打印设备7通信连接。

具体的，信息获取器1为TD1100系列线性影像接触式扫描枪，控制芯片 2为型号为NCP4326的芯片；数据存储单元4为多个从存储芯片搭建的数据存储装置；无线传输模块3为WiFi模块；存储器5为flash芯片；显示屏6 为液晶显示器；打印设备7为佳能ir2525\/2530打印机。

可以理解的是，上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考，在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。

需要说明的是，在本申请的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是指至少两个。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本申请的限制，本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920052075.2

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:43(湖南)

授权编号:CN209216127U

授权时间:20190806

主分类号:G06K 17/00

专利分类号:G06K17/00

范畴分类:40B;

申请人:湖南世杰信息技术有限公司

第一申请人:湖南世杰信息技术有限公司

申请人地址:425000 湖南省永州市冷水滩区零陵北路舜德摩尔财富中心22层2201

发明人:胡建文

第一发明人:胡建文

当前权利人:湖南世杰信息技术有限公司

代理人:郭亚芳

代理机构:11471

代理机构编号:北京细软智谷知识产权代理有限责任公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/804c7d9613d09eab8a55342b.html