# 一种用于脚手架水平支撑的桁架装置论文和设计-张晓刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，第一立杆、第二立杆、第三立杆和第四立杆构成架体，第一道脚手板和第二道脚手板依次设置在架体内部且第一道脚手板设置在第二道脚手板的下方，水平支撑组件设置有两组且分别设置在第二道脚手板前后两侧下方，每组水平支撑组件包括若干个支撑桁架，支撑桁架包括底板、左支架、右支架、上连接板和侧连接板，底板两端固连有侧连接板，左支架和右支架的下端固连在底板的两端，左支架和右支架的上端均与上连接板固连，上连接板固连在第二道脚手板侧壁上，侧连接板上开设有螺栓孔，相邻的支撑桁架之间通过螺栓固连。本实用新型通过设置支撑桁架，能够有效提高脚手架的结构强度，使结构更加牢固。

### 主设计要求

1.一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：包括第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆、第一道脚手板、第二道脚手板和水平支撑组件，所述第一立杆、所述第二立杆、所述第三立杆和所述第四立杆构成架体，所述第一道脚手板和所述第二道脚手板依次设置在所述架体内部且所述第一道脚手板设置在所述第二道脚手板的下方，所述水平支撑组件设置有两组且分别设置在所述第二道脚手板前后两侧下方，每组所述水平支撑组件包括若干个支撑桁架，所述支撑桁架包括底板、左支架、右支架、上连接板和侧连接板，所述底板两端分别固连有所述侧连接板，所述左支架和所述右支架的下端分别固连在所述底板的两端，所述左支架和所述右支架的上端均与所述上连接板固连，所述上连接板固连在所述第二道脚手板侧壁上，所述侧连接板上开设有螺栓孔，相邻的所述支撑桁架之间通过螺栓固连，最左端的所述支撑桁架的左侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连，最右端的所述支撑桁架的右侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连。

### 设计方案

1.一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：包括第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆、第一道脚手板、第二道脚手板和水平支撑组件，所述第一立杆、所述第二立杆、所述第三立杆和所述第四立杆构成架体，所述第一道脚手板和所述第二道脚手板依次设置在所述架体内部且所述第一道脚手板设置在所述第二道脚手板的下方，所述水平支撑组件设置有两组且分别设置在所述第二道脚手板前后两侧下方，每组所述水平支撑组件包括若干个支撑桁架，所述支撑桁架包括底板、左支架、右支架、上连接板和侧连接板，所述底板两端分别固连有所述侧连接板，所述左支架和所述右支架的下端分别固连在所述底板的两端，所述左支架和所述右支架的上端均与所述上连接板固连，所述上连接板固连在所述第二道脚手板侧壁上，所述侧连接板上开设有螺栓孔，相邻的所述支撑桁架之间通过螺栓固连，最左端的所述支撑桁架的左侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连，最右端的所述支撑桁架的右侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连。

2.根据权利要求1所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述支撑桁架还包括结构相同的第一斜腹杆和第二斜腹杆，所述第一斜腹杆一端与所述左支架通过第一安装孔固连、另一端通过扁头连接端与所述底板固连，所述第二斜腹杆一端与所述右支架通过第三安装孔固连、另一端通过扁头连接端与所述底板固连，所述第一斜腹杆和第二斜腹杆下部均开有第二安装孔，所述第二安装孔内配合安装有螺栓以固定连接所述第一斜腹杆下部和所述第二斜腹杆下部。

3.根据权利要求2所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述扁头连接端与所述底板通过连接螺栓固连。

4.根据权利要求1所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述左支架和所述右支架均为角钢，所述上连接板和所述侧连接板均为钢板。

5.根据权利要求4所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述角钢的尺寸为50×50×3mm，所述钢板厚度为10mm。

6.根据权利要求1所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：每组所述水平支撑组件包括三个所述支撑桁架。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述支撑桁架为所述左支架和所述右支架与所述上连接板和所述侧连接板焊接而成。

8.根据权利要求1-6中任一项所述的用于脚手架水平支撑的桁架装置，其特征在于：所述上连接板上开设有螺栓孔，所述上连接板通过螺栓固连在所述第二道脚手板侧壁上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脚手架技术领域，尤其涉及一种用于脚手架水平支撑的桁架装置。

背景技术

建筑施工中的附着升降脚手架，指的是搭设一定高度并附着于工程结构上，依靠自身的升降设备和装置，可随工程结构逐层爬升或下降，具有防倾覆、防坠落功能的外脚手架。

现有的附着式升降脚手架主要由底部桁架、主框架、导轨、附着支座和防坠落装置等构成，主框架安装在底部桁架上端。底部桁架分为内、外两片，每片是由横杆和立杆通过扣件或其他紧固件构成的矩形框架，内、外两片之间通过纵杆也连接成上、下矩形框，矩形框架内紧固有用于加固框架的斜腹杆。其缺点在于：水平支撑的连接端面积较小，受到荷载后压力大，且连接端易出现断裂、松动等现象。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，解决现有技术中的水平支撑的强度不够的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，包括第一立杆、第二立杆、第三立杆、第四立杆、第一道脚手板、第二道脚手板和水平支撑组件，所述第一立杆、所述第二立杆、所述第三立杆和所述第四立杆构成架体，所述第一道脚手板和所述第二道脚手板依次设置在所述架体内部且所述第一道脚手板设置在所述第二道脚手板的下方，所述水平支撑组件设置有两组且分别设置在所述第二道脚手板前后两侧下方，每组所述水平支撑组件包括若干个支撑桁架，所述支撑桁架包括底板、左支架、右支架、上连接板和侧连接板，所述底板两端分别固连有所述侧连接板，所述左支架和所述右支架的下端分别固连在所述底板的两端，所述左支架和所述右支架的上端均与所述上连接板固连，所述上连接板固连在所述第二道脚手板侧壁上，所述侧连接板上开设有螺栓孔，相邻的所述支撑桁架之间通过螺栓固连，最左端的所述支撑桁架的左侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连，最右端的所述支撑桁架的右侧的所述侧连接板与所述架体通过螺栓固连。

进一步的，所述支撑桁架还包括结构相同的第一斜腹杆和第二斜腹杆，所述第一斜腹杆一端与所述左支架通过第一安装孔固连、另一端通过扁头连接端与所述底板固连，所述第二斜腹杆一端与所述右支架通过第三安装孔固连、另一端通过扁头连接端与所述底板固连，所述第一斜腹杆和第二斜腹杆下部均开有第二安装孔，所述第二安装孔内配合安装有螺栓以固定连接所述第一斜腹杆下部和所述第二斜腹杆下部。

进一步的，所述扁头连接端与所述底板通过连接螺栓固连。

进一步的，所述左支架和所述右支架均为角钢，所述上连接板和所述侧连接板均为钢板。

再进一步的，所述角钢的尺寸为50×50×3mm，所述钢板厚度为10mm。

进一步的，每组所述水平支撑组件包括三个所述支撑桁架。

进一步的，所述支撑桁架为所述左支架和所述右支架与所述上连接板和所述侧连接板焊接而成。

进一步的，所述上连接板上开设有螺栓孔，所述上连接板通过螺栓固连在所述第二道脚手板侧壁上。

与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

本实用新型的一种用于脚手架水平支撑的桁架装置通过设置支撑桁架，能够有效提高脚手架的结构强度，使结构更加牢固。

附图说明

下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型用于脚手架水平支撑的桁架装置的结构示意图；

图2为本实用新型的用于脚手架水平支撑的桁架装置的支撑桁架的结构示意图。

附图标记说明：1、第一立杆；2、第二立杆；3、第三立杆；4、第四立杆；5、第一道脚手板；6、第二道脚手板；7、支撑桁架；71、底板；72、左支架；73、右支架；74、上连接板；75、侧连接板；76、第一斜腹杆；761、第一安装孔；762、第二安装孔；763、扁头连接端；764、连接螺栓；77、第二斜腹杆；771、第三安装孔。

具体实施方式

如图1、图2所示，一种用于脚手架水平支撑的桁架装置，包括第一立杆1、第二立杆2、第三立杆3、第四立杆4、第一道脚手板5、第二道脚手板6和水平支撑组件，所述第一立杆1、所述第二立杆2、所述第三立杆3和所述第四立杆4构成架体，所述第一道脚手板5和所述第二道脚手板6依次设置在所述架体内部且所述第一道脚手板5设置在所述第二道脚手板6的下方，所述水平支撑组件设置有两组且分别设置在所述第二道脚手板6前后两侧下方，每组所述水平支撑组件包括若干个支撑桁架7，所述支撑桁架7包括底板71、左支架72、右支架73、上连接板74和侧连接板75，所述底板71两端分别固连有所述侧连接板75，所述左支架72和所述右支架73的下端分别固连在所述底板71的两端，所述左支架72和所述右支架73的上端均与所述上连接板74固连，所述上连接板74固连在所述第二道脚手板6侧壁上，所述侧连接板75上开设有螺栓孔，相邻的所述支撑桁架7之间通过螺栓固连，最左端的所述支撑桁架7的左侧的所述侧连接板75与所述架体通过螺栓固连，最右端的所述支撑桁架7的右侧的所述侧连接板75与所述架体通过螺栓固连。

本实施例的用于脚手架水平支撑的桁架装置在使用时，通过将水平支撑组件分别设置在第二道脚手板6前后两侧下方，能够提高两侧支撑的稳定性；并且，支撑桁架7整体呈三角形，能够有效增大桁架的承载强度，同时，支撑桁架7之间通过侧连接板75固定连接且两侧的侧连接板75与架体固连，能够提高支撑桁架7间连接的稳定性。

本实施例的用于脚手架水平支撑的桁架装置通过设置支撑桁架7，能够有效提高脚手架的结构强度，使结构更加牢固。

具体的，所述支撑桁架7还包括结构相同的第一斜腹杆76和第二斜腹杆77，所述第一斜腹杆76一端与所述左支架72通过第一安装孔761固连、另一端通过扁头连接端763与所述底板71固连，所述第二斜腹杆77一端与所述右支架73通过第三安装孔771固连、另一端通过扁头连接端763与所述底板71固连，所述第一斜腹杆76和第二斜腹杆77下部均开有第二安装孔762，所述第二安装孔762内配合安装有螺栓以固定连接所述第一斜腹杆76下部和所述第二斜腹杆77下部。

本实施例中，通过设置第一斜腹杆76和第二斜腹杆77，且第一斜腹杆76和第二斜腹杆77下部通过螺栓固连，此时第一斜腹杆76和第二斜腹杆77呈X型交错设置，能够进一步提高支撑桁架7的稳定性；且第一斜腹杆76和第二斜腹杆77底端均通过扁头连接端763与底板71固连，通过设置扁头连接端763能够提高第一斜腹杆76和第二斜腹杆77与底板71连接的稳定性，进一步提高脚手架的结构强度。

具体的，所述扁头连接端763与所述底板71通过连接螺栓764固连。

本实施例中，通过螺栓固连扁头连接端763与底板71，能够提高扁头连接端763与底板71连接的稳固性。

具体的，所述左支架72和所述右支架73均为角钢，所述上连接板74和所述侧连接板75均为钢板。

本实施例中，通过采用角钢和钢板，能够有效降低成本，提高实用性。其中，角钢和钢板均为Q235钢。

具体的，所述角钢的尺寸为50×50×3mm，所述钢板厚度为10mm。

具体的，每组所述水平支撑组件包括三个所述支撑桁架7。

具体的，所述支撑桁架7为所述左支架72和所述右支架73与所述上连接板74和所述侧连接板75焊接而成。

本实施例中，支撑桁架7整体通过焊接连接，能够使整体连接牢靠，延长使用寿命，且加工简单、便于操作。

具体的，所述上连接板74上开设有螺栓孔，所述上连接板74通过螺栓固连在所述第二道脚手板6侧壁上。

以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078301.4

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209397905U

授权时间:20190917

主分类号:E04G 5/04

专利分类号:E04G5/04

范畴分类:36E;

申请人:天津市鑫同益科技有限公司

第一申请人:天津市鑫同益科技有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区生态城动漫中路126号动漫大厦B2区-6F-089

发明人:张晓刚;庞富刚;赵福龙;王红明;王明;王晓明;张莉;常书瑗

第一发明人:张晓刚

当前权利人:天津市鑫同益科技有限公司

代理人:李兴林

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/80ce0b067c76109ddf3aaa28.html