# 一种V型五轴水刀切割装置论文和设计-曾海全

### 全文摘要

本实用新型公开了一种V型五轴水刀切割装置，包括横梁和安装座，横梁顶部的外壁上开有安装槽，且安装槽的内部设置有滚珠丝杠，横梁的安装槽内设置有与滚珠丝杠相平行的滑动导轨，且滑动导轨的数量为两个，滑动导轨顶部的外壁上滑动卡接有滑移卡座，滑移卡座顶部的外壁上设置有刀头滑板总成，刀头滑板总成一侧的外壁上通过螺栓固定有底座，底座顶部的外壁上焊接有电机固定架。本实用新型改变了传统上人工手持切割的工作负担，给人带来极大的便利，提高了对产品水切割的质量，达到人们想要的效果，形式五轴的运动方式，大大提高了高压喷水头运动的自由度，提高了水切割的灵活性。

### 主设计要求

1.一种V型五轴水刀切割装置，包括横梁(1)和安装座(19)，其特征在于，所述横梁(1)顶部的外壁上开有安装槽，且安装槽的内部设置有滚珠丝杠(2)，所述横梁(1)的安装槽内设置有与滚珠丝杠(2)相平行的滑动导轨(3)，且滑动导轨(3)的数量为两个，所述滑动导轨(3)顶部的外壁上滑动卡接有滑移卡座(4)，所述滑移卡座(4)顶部的外壁上设置有刀头滑板总成(5)，所述刀头滑板总成(5)一侧的外壁上通过螺栓固定有底座(12)，所述底座(12)顶部的外壁上焊接有电机固定架(13)，所述电机固定架(13)顶部的外壁上固定设置有推杆电机(14)，所述底座(12)的内部设置有滑道，且滑动的内部通过导向杆滑动连接有滑移块(15)，所述滑移块(15)一侧的外壁上通过螺栓固定有升降板(16)，所述升降板(16)一侧外壁的底部固定有安装板(17)，所述安装座(19)通过螺栓固定在安装板(17)上，所述安装座(19)一侧的外壁上固定安装有第一电机(18)，所述第一电机(18)的输出轴上固定安装有减速机连接板(26)，所述减速机连接板(26)上固定安装有第二电机(20)，所述第二电机(20)的输出轴上固定安装有刀头连接板(27)，所述刀头连接板(27)上固定有高压喷水头(21)。

### 设计方案

1.一种V型五轴水刀切割装置，包括横梁(1)和安装座(19)，其特征在于，所述横梁(1)顶部的外壁上开有安装槽，且安装槽的内部设置有滚珠丝杠(2)，所述横梁(1)的安装槽内设置有与滚珠丝杠(2)相平行的滑动导轨(3)，且滑动导轨(3)的数量为两个，所述滑动导轨(3)顶部的外壁上滑动卡接有滑移卡座(4)，所述滑移卡座(4)顶部的外壁上设置有刀头滑板总成(5)，所述刀头滑板总成(5)一侧的外壁上通过螺栓固定有底座(12)，所述底座(12)顶部的外壁上焊接有电机固定架(13)，所述电机固定架(13)顶部的外壁上固定设置有推杆电机(14)，所述底座(12)的内部设置有滑道，且滑动的内部通过导向杆滑动连接有滑移块(15)，所述滑移块(15)一侧的外壁上通过螺栓固定有升降板(16)，所述升降板(16)一侧外壁的底部固定有安装板(17)，所述安装座(19)通过螺栓固定在安装板(17)上，所述安装座(19)一侧的外壁上固定安装有第一电机(18)，所述第一电机(18)的输出轴上固定安装有减速机连接板(26)，所述减速机连接板(26)上固定安装有第二电机(20)，所述第二电机(20)的输出轴上固定安装有刀头连接板(27)，所述刀头连接板(27)上固定有高压喷水头(21)。

2.根据权利要求1所述的一种V型五轴水刀切割装置，其特征在于，所述刀头滑板总成(5)底部一侧的外壁上通过螺栓固定有锁止板(6)，且锁止板位于横梁(1)的一侧外壁上，刀头滑板总成(5)的底部焊接有底板(7)，底板(7)底部两侧的外壁上均开有卡槽(8)，且滑移卡座(4)固定焊接在卡槽(8)的内部，所述刀头滑板总成(5)的内部设置有空腔(9)，且空腔(9)的形状为“C”型，所述刀头滑板总成(5)底端的位置设置有与横梁(1)形成滑动连接的导向槽(10)，所述刀头滑板总成(5)上开有通孔(11)。

3.根据权利要求1所述的一种V型五轴水刀切割装置，其特征在于，所述高压喷水头(21)包括固定安装在刀头连接板(27)上的高压连接管(22)，且高压连接管(22)的顶端设置有气嘴，高压连接管(22)的一侧设置有进砂管，高压连接管(22)的底端设置有喷砂嘴。

4.根据权利要求1所述的一种V型五轴水刀切割装置，其特征在于，所述第二电机(20)和刀头连接板(27)的一侧外壁上通过螺栓固定有挡水板(23)，且挡水板(23)围挡在高压喷水头(21)的一侧面。

5.根据权利要求1所述的一种V型五轴水刀切割装置，其特征在于，所述高压喷水头(21)上固定套接有砂罩(24)，且砂罩(24)的旋转为空心圆台壳。

6.根据权利要求1所述的一种V型五轴水刀切割装置，其特征在于，所述减速机连接板(26)和刀头连接板(27)均为“V”型，且减速机连接板(26)和刀头连接板(27)上两板之间的夹角为0-180°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水切割技术领域，尤其涉及一种V型五轴水刀切割装置。

背景技术

水切割作为一种新技术新产品，是将水流以高压方式喷出的水柱去切割物体的一种工具。可以在电脑的控制下任意雕琢工件水切割特点在于没有热应力，因此可在无高温的切割过程中，被切割物没有化学变化，也不会变形，这类的水切割应用于不能有火光、高温的场合，所以也被称为“安全水刀”。

而传统上的水切割多为人工对切割头进行控制，随着切割产品需求不断的增加，这种切割的方式已经不能够满足需求，于是人们设计出了流水线的切割方式，虽然能够提高对产品切割加工的效率，但是切割头在运动到时候出现较大的振动，严重影响水切割的质量，且刀头运动的自由度较为限制，只能达到传统机床上的三轴运动，不能够达到多样化切割、雕刻的效果。因此，亟需设计一种V型五轴水刀切割装置来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种V型五轴水刀切割装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种V型五轴水刀切割装置，包括横梁和安装座，所述横梁顶部的外壁上开有安装槽，且安装槽的内部设置有滚珠丝杠，所述横梁的安装槽内设置有与滚珠丝杠相平行的滑动导轨，且滑动导轨的数量为两个，所述滑动导轨顶部的外壁上滑动卡接有滑移卡座，所述滑移卡座顶部的外壁上设置有刀头滑板总成，所述刀头滑板总成一侧的外壁上通过螺栓固定有底座，所述底座顶部的外壁上焊接有电机固定架，所述电机固定架顶部的外壁上固定设置有推杆电机，所述底座的内部设置有滑道，且滑动的内部通过导向杆滑动连接有滑移块，所述滑移块一侧的外壁上通过螺栓固定有升降板，所述升降板一侧外壁的底部固定有安装板，所述安装座通过螺栓固定在安装板上，所述安装座一侧的外壁上固定安装有第一电机，所述第一电机的输出轴上固定安装有减速机连接板，所述减速机连接板上固定安装有第二电机，所述第二电机的输出轴上固定安装有刀头连接板，所述刀头连接板上固定有高压喷水头。

进一步地，所述刀头滑板总成底部一侧的外壁上通过螺栓固定有锁止板，且锁止板位于横梁的一侧外壁上，刀头滑板总成的底部焊接有底板，底板底部两侧的外壁上均开有卡槽，且滑移卡座固定焊接在卡槽的内部，所述刀头滑板总成的内部设置有空腔，且空腔的形状为“C”型，所述刀头滑板总成底端的位置设置有与横梁形成滑动连接的导向槽，所述刀头滑板总成上开有通孔。

进一步地，所述高压喷水头包括固定安装在刀头连接板上的高压连接管，且高压连接管的顶端设置有气嘴，高压连接管的一侧设置有进砂管，高压连接管的底端设置有喷砂嘴。

进一步地，所述第二电机和刀头连接板的一侧外壁上通过螺栓固定有挡水板，且挡水板围挡在高压喷水头的一侧面。

进一步地，所述高压喷水头上固定套接有砂罩，且砂罩的旋转为空心圆台壳。

进一步地，所述减速机连接板和刀头连接板均为“V”型，且减速机连接板和刀头连接板上两板之间的夹角为0-180°。

本实用新型的有益效果为：

1.采用横梁、在滚珠丝杠上滑移的刀头滑板总成以及滑移块，使得高压喷水头能够在X轴和Z轴上进行自由的移动，改变了传统上人工手持切割的工作负担，给人带来极大的便利。

2.通过设置的刀头滑板总成，提高了高压喷水头在X轴上运动的精度，提高了对产品水切割的质量，达到人们想要的效果。

3.通过设置的减速机连接板和刀头连接板共同组成多轴运动结构，让高压喷水头在倾斜的两个轴上进行运动，形式五轴的运动方式，大大提高了高压喷水头运动的自由度，提高了水切割的灵活性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种V型五轴水刀切割装置的X轴和Z轴运动结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种V型五轴水刀切割装置的刀头滑板总成结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种V型五轴水刀切割装置的结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种V型五轴水刀切割装置的结构示意图。

图中：1横梁、2滚珠丝杠、3滑动导轨、4滑移卡座、5刀头滑板总成、6锁止板、7底板、8卡槽、9空腔、10导向槽、11通孔、12底座、13电机固定架、14推杆电机、15滑移块、16升降板、17安装板、18第一电机、19安装座、20第二电机、21高压喷砂头、22高压连接管、23挡水板、24砂罩、25气嘴、26减速机连接板、27刀头连接板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明的是，当组件被称为“固定于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及\/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请同时参见图1至图4，一种V型五轴水刀切割装置，包括横梁1和安装座19，横梁1顶部的外壁上开有安装槽，且安装槽的内部设置有滚珠丝杠2，横梁1的安装槽内设置有与滚珠丝杠2相平行的滑动导轨3，且滑动导轨3的数量为两个，滑动导轨3顶部的外壁上滑动卡接有滑移卡座4，滑移卡座4顶部的外壁上设置有刀头滑板总成5，滚珠丝杠2在外动力源的带动下旋转，使得刀头滑板总成5在横梁1上进行滑动，提高了运动的精度，能够很好的实现水切割的效果，刀头滑板总成5一侧的外壁上通过螺栓固定有底座12，底座12顶部的外壁上焊接有电机固定架13，电机固定架13顶部的外壁上固定设置有推杆电机14，底座12的内部设置有滑道，且滑动的内部通过导向杆滑动连接有滑移块15，滑移块15一侧的外壁上通过螺栓固定有升降板16，推杆电机14的启动，带动滑移板15上下升降，升降板16一侧外壁的底部固定有安装板17，安装座19通过螺栓固定在安装板17上，安装座19一侧的外壁上固定安装有第一电机18，第一电机18的输出轴上固定安装有减速机连接板26，减速机连接板26上固定安装有第二电机20，第二电机20的输出轴上固定安装有刀头连接板27，刀头连接板27上固定有高压喷水头21，用于形成高压，让金刚砂以高压的形式喷出，实现对产品的水切割。

进一步地，刀头滑板总成5底部一侧的外壁上通过螺栓固定有锁止板6，且锁止板位于横梁1的一侧外壁上，通过锁止板6的拆卸，实现刀头滑板总成5的拆装，给人们带来便利，且能够保证运动的精度，刀头滑板总成5的底部焊接有底板7，底板7底部两侧的外壁上均开有卡槽8，且滑移卡座4固定焊接在卡槽8的内部，刀头滑板总成5的内部设置有空腔9，且空腔9的形状为“C”型，减轻了刀头滑板总成5的自重，刀头滑板总成5底端的位置设置有与横梁1形成滑动连接的导向槽10，提高了运动的精度，刀头滑板总成5上开有通孔11。

进一步地，高压喷水头21包括固定安装在刀头连接板27上的高压连接管22，且高压连接管22的顶端设置有气嘴，高压连接管22的一侧设置有进砂管，高压连接管22的底端设置有喷砂嘴。

进一步地，第二电机20和刀头连接板27的一侧外壁上通过螺栓固定有挡水板23，且挡水板23围挡在高压喷水头21的一侧面，起到较好的挡水的效果，为运动部件起到较好的保护的作用。

进一步地，高压喷水头21上固定套接有砂罩24，且砂罩24的旋转为空心圆台壳，用于围挡金刚砂，有利于对金刚砂的回收。

进一步地，减速机连接板26和刀头连接板27均为“V”型，且减速机连接板26和刀头连接板27上两板之间的夹角为0-180°。

工作原理：使用时，操作者把待切割的产品放置在输送线上，启动滚珠丝杠2的动力源，使得滚珠丝杠2带动刀头滑板总成5在X轴上水平滑移，实现高压喷砂头21的位置转换，启动推杆电机14，使得推杆电机14带动滑移块15上下升降，带动高压喷砂头21上下位置的转换，启动第一电机18，使得第一电机18通过减速机带动减速机连接板26旋转，实现对高压喷砂头21在空间位置的转换，启动第二电机20，使得第二电机20带动刀头连接板27旋转，实现高压喷砂头21在空间另一位置的转换，由以上运动实现高压喷砂头21的五个自由度的旋转，大大提高了高压喷砂头21的运动的灵活性，给水切割产品带来极大的便利。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012282.5

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209350085U

授权时间:20190906

主分类号:B24C 5/02

专利分类号:B24C5/02;B24C9/00

范畴分类:26F;

申请人:佛山市海冉机械设备有限公司

第一申请人:佛山市海冉机械设备有限公司

申请人地址:528000 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会细海工业区乐成路5号地欧浦钢铁交易市场D区18号

发明人:曾海全

第一发明人:曾海全

当前权利人:佛山市海冉机械设备有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/80d971eff70791cfb4f06070.html