# 一种电梯的按钮器械论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种电梯的按钮器械，本实用新型涉及电梯技术领域，橡胶垫正上方设置有按键，且按键底端嵌接有橡胶底垫，橡胶底垫与橡胶垫固定连接，且按键内部开有预留槽，凸体标识有明显的下陷感，提高使用者按下正面板时的手感，正面板位于胶垫内侧且与胶垫相互嵌接，且正面板顶端中部嵌入设置有凸体标识，正面板底端焊接有发光灯，且正面板顶端前侧均匀嵌入设置有盲文标，可辅助使用者判别楼层，便于视力障碍的使用者使用；解决了使用者在使用电梯的按键时，按键与电梯面板之间的连接较平面，按键欠缺按压感，使用者按下按钮时没有手感，对于有视力阻碍的使用者，难以按到正确的按键，给特殊的使用者带来不便性的问题。

### 主设计要求

1.一种电梯的按钮器械，所述电梯的按钮器械包括底框(1)、凹槽(102)和橡胶垫(2)，所述凹槽(102)开在底框(1)中部，且橡胶垫(2)嵌接在凹槽(102)内侧，其特征在于：所述橡胶垫(2)正上方设置有按键(3)，且按键(3)底端嵌接有橡胶底垫(303)，所述橡胶底垫(303)与橡胶垫(2)固定连接，且按键(3)内部开有预留槽(301)，所述按键(3)顶端内侧嵌接有胶垫(302)；正面板(4)，所述正面板(4)位于胶垫(302)内侧且与胶垫(302)相互嵌接，且正面板(4)顶端中部嵌入设置有凸体标识(401)，所述正面板(4)底端焊接有发光灯(402)，且正面板(4)顶端前侧均匀嵌入设置有盲文标(403)。

### 设计方案

1.一种电梯的按钮器械，所述电梯的按钮器械包括底框(1)、凹槽(102)和橡胶垫(2)，所述凹槽(102)开在底框(1)中部，且橡胶垫(2)嵌接在凹槽(102)内侧，其特征在于：所述橡胶垫(2)正上方设置有按键(3)，且按键(3)底端嵌接有橡胶底垫(303)，所述橡胶底垫(303)与橡胶垫(2)固定连接，且按键(3)内部开有预留槽(301)，所述按键(3)顶端内侧嵌接有胶垫(302)；

正面板(4)，所述正面板(4)位于胶垫(302)内侧且与胶垫(302)相互嵌接，且正面板(4)顶端中部嵌入设置有凸体标识(401)，所述正面板(4)底端焊接有发光灯(402)，且正面板(4)顶端前侧均匀嵌入设置有盲文标(403)。

2.根据权利要求1所述的一种电梯的按钮器械，其特征在于：所述底框(1)外壁四侧均固定连接有卡边框(101)，且底框(1)通过橡胶垫(2)与按键(3)连接，所述按键(3)位于凹槽(102)内部。

3.根据权利要求1所述的一种电梯的按钮器械，其特征在于：所述按键(3)通过胶垫(302)与正面板(4)连接，且发光灯(402)位于预留槽(301)内部，所述预留槽(301)与凹槽(102)之间相互贯通。

4.根据权利要求1所述的一种电梯的按钮器械，其特征在于：所述发光灯(402)由灯珠和电路板等结构组成，且发光灯(402)的灯珠位于凸体标识(401)内。

5.根据权利要求1所述的一种电梯的按钮器械，其特征在于：所述盲文标(403)对应凸体标识(401)所表达内容，且凸体标识(401)的高度为1mm-3mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电梯技术领域，具体为一种电梯的按钮器械。

背景技术

现有的电梯的按钮器械，使用者在使用电梯的按键时，按键与电梯面板之间的连接较平面，按键欠缺按压感，使用者按下按钮时没有手感，其次，对于有视力阻碍的使用者，难以按到正确的按键，给特殊的使用者带来不便性，故而，我们提出凸体标识有明显的下陷感，提高使用者按下正面板时的手感，可辅助使用者判别楼层，便于视力障碍的使用者使用，来解决上述问题。

实用新型内容

为了解决上述的技术问题，本实用新型的目的是提供一种电梯的按钮器械。

为了实现上述的目的，本实用新型采用了以下的技术方案：一种电梯的按钮器械，所述电梯的按钮器械包括底框、凹槽和橡胶垫，所述凹槽开在底框中部，且橡胶垫嵌接在凹槽内侧，所述橡胶垫正上方设置有按键，且按键底端嵌接有橡胶底垫，所述橡胶底垫与橡胶垫固定连接，且按键内部开有预留槽，所述按键顶端内侧嵌接有胶垫；

正面板，所述正面板位于胶垫内侧且与胶垫相互嵌接，且正面板顶端中部嵌入设置有凸体标识，所述正面板底端焊接有发光灯，且正面板顶端前侧均匀嵌入设置有盲文标。

作为优选的，所述底框外壁四侧均固定连接有卡边框，且底框通过橡胶垫与按键连接，所述按键位于凹槽内部。

作为优选的，所述按键通过胶垫与正面板连接，且发光灯位于预留槽内部，所述预留槽与凹槽之间相互贯通。

作为优选的，所述发光灯由灯珠和电路板等结构组成，且发光灯的灯珠位于凸体标识内。

作为优选的，所述盲文标对应凸体标识所表达内容，且凸体标识的高度为1mm-3mm。

本实用新型由于采用了上述的技术方案，具备以下有益效果：

本实用新型使用者接触到凸体标识上，并且凸体标识被下压，由于凸体标识底端呈中空，凸体标识有明显的下陷感，提高使用者按下正面板时的手感，加上底框通过橡胶垫与按键连接，按键整体下压，通过橡胶垫再次给按键营造出下陷感，增强使用者使用时的手感。

本实用新型凸体标识凸起较高，有视力障碍的使用者使用按键时，可通过触摸凸体标识来判断楼层，加上正面板中有盲文标，可辅助使用者判别楼层，便于视力障碍的使用者使用。

附图说明

图1为本实用新型具体实施方式的整体结构示意图；

图2为本实用新型具体实施方式的底框零件内部结构示意图；

图3为本实用新型具体实施方式的按键零件结构示意图；

图4为本实用新型具体实施方式的正面板零件结构示意图。

图中：1底框；101卡边框；102凹槽；2橡胶垫；3按键；301预留槽；302胶垫；303橡胶底垫；4正面板；401凸体标识；402发光灯；403盲文标。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。

请参阅图1-3所示，一种电梯的按钮器械，电梯的按钮器械包括底框1、凹槽102和橡胶垫2，凹槽102开在底框1中部，且橡胶垫2嵌接在凹槽102内侧，橡胶垫2正上方设置有按键3，且按键3底端嵌接有橡胶底垫303，橡胶底垫303与橡胶垫2固定连接，且按键3内部开有预留槽301，按键3顶端内侧嵌接有胶垫302，使用者在安装按键3时，底框1外壁四侧均固定连接有卡边框101，且底框1通过橡胶垫2与按键3连接，按键3位于凹槽102内部，可通过卡边框101将底框1安装到电梯的显示面板中，底框1通过橡胶垫2与按键3连接，按键3通过胶垫302与正面板4连接，同时按键3被安装；

本实施例中如图1-图4所示，正面板4，正面板4位于胶垫302内侧且与胶垫302相互嵌接，且正面板4顶端中部嵌入设置有凸体标识401，正面板4底端焊接有发光灯402，且正面板4顶端前侧均匀嵌入设置有盲文标403，发光灯402由灯珠和电路板等结构组成，且发光灯402的灯珠位于凸体标识401内，接着使用者可将电梯按钮控制的传感器电源接入到发光灯402中，按键3投入到正常使用中，使用者在按下按键3时，按键3通过胶垫302与正面板4连接，且发光灯402位于预留槽301内部，预留槽301与凹槽102之间相互贯通，由于按键3通过胶垫302与正面板4连接，按键3与正面板4之间的连接较柔性，使用者接触到凸体标识401上，并且凸体标识401被下压，由于凸体标识401底端呈中空，凸体标识401有明显的下陷感，提高使用者按下正面板4时的手感，加上底框1通过橡胶垫2与按键3连接，按键3整体下压，通过橡胶垫2再次给按键3营造出下陷感，增强使用者使用时的手感，在按键3下压后接触到电梯按钮控制的传感器，发光灯402亮起，凸体标识401也会亮起，便于使用者查看楼层，盲文标403对应凸体标识401所表达内容，且凸体标识401的高度为1mm-3mm，且由于凸体标识401凸起较高，有视力障碍的使用者使用按键3时，可通过触摸凸体标识401来判断楼层，加上正面板4中有盲文标403，可辅助使用者判别楼层，便于视力障碍的使用者使用。

其中本实用新型中应用的仪器：

发光灯为ABS+PC型号。

上述实施例对本实用新型的具体描述，只用于对本实用新型进行进一步说明，不能理解为对本实用新型保护范围的限定，本领域的技术工程师根据上述实用新型的内容对本实用新型作出一些非本质的改进和调整均落入本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290671.4

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209515501U

授权时间:20191018

主分类号:H01H 13/02

专利分类号:H01H13/02;H01H13/14;H01H9/18;B66B1/46

范畴分类:38C;

申请人:上海基扬机电有限公司

第一申请人:上海基扬机电有限公司

申请人地址:201611 上海市松江区车墩镇回业路19号2幢

发明人:汤姚君;常连成

第一发明人:汤姚君

当前权利人:上海基扬机电有限公司

代理人:孙益青

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/812a3af24f92b10b0826f94c.html