# 一种基因检测用试剂管消毒清洗设备论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，包括箱体，所述箱体右侧的中轴处设置有电机，所述电机的输出端固定连接有连接轴，所述连接轴的左侧贯穿箱体并延伸至箱体的内腔，所述连接轴的左侧固定连接有放置板，所述放置板的内腔设置有试管，箱体内腔两侧的底部均固定连接有隔板。本实用新型通过设置箱体、电机、连接轴、放置板、试管、卡块、弹簧、隔板、水泵、抽水管、排水管、第一分流管、喷头、风机、排风管、第二分流管、出风头、抽风管、安装板、紫外线杀菌灯、过滤网、出水管和活动门的配合使用，解决了现有的基因检测用试剂管消毒清洗设备消毒清洗效果差的问题，提高了该设备的实用性，方便了使用者的使用。

### 主设计要求

1.一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)右侧的中轴处设置有电机(2)，所述电机(2)的输出端固定连接有连接轴(3)，所述连接轴(3)的左侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述连接轴(3)的左侧固定连接有放置板(4)，所述放置板(4)的内腔设置有试管(5)，所述箱体(1)内腔两侧的底部均固定连接有隔板(8)，所述箱体(1)的左侧固定连接有水泵(9)，所述水泵(9)的底部固定连接有抽水管(10)，所述抽水管(10)远离水泵(9)的一侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述水泵(9)的顶部固定连接有排水管(11)，所述排水管(11)远离水泵(9)的一侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述排水管(11)远离水泵(9)的一侧连通有第一分流管(12)，所述第一分流管(12)的底部固定连接有喷头(13)，所述箱体(1)内腔两侧的顶部均固定连接有安装板(19)，所述安装板(19)远离箱体(1)的一侧固定连接有紫外线杀菌灯(20)。

### 设计方案

1.一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)右侧的中轴处设置有电机(2)，所述电机(2)的输出端固定连接有连接轴(3)，所述连接轴(3)的左侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述连接轴(3)的左侧固定连接有放置板(4)，所述放置板(4)的内腔设置有试管(5)，所述箱体(1)内腔两侧的底部均固定连接有隔板(8)，所述箱体(1)的左侧固定连接有水泵(9)，所述水泵(9)的底部固定连接有抽水管(10)，所述抽水管(10)远离水泵(9)的一侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述水泵(9)的顶部固定连接有排水管(11)，所述排水管(11)远离水泵(9)的一侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述排水管(11)远离水泵(9)的一侧连通有第一分流管(12)，所述第一分流管(12)的底部固定连接有喷头(13)，所述箱体(1)内腔两侧的顶部均固定连接有安装板(19)，所述安装板(19)远离箱体(1)的一侧固定连接有紫外线杀菌灯(20)。

2.根据权利要求1所述的一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，其特征在于：所述箱体(1)的顶部固定连接有风机(14)，所述风机(14)的左侧固定连接有排风管(15)，所述排风管(15)远离风机(14)的一侧贯穿箱体(1)并延伸至箱体(1)的内腔，所述排风管(15)远离风机(14)的一侧连通有第二分流管(16)，所述第二分流管(16)的底部固定连接有出风头(17)，所述风机(14)的右侧固定连接有抽风管(18)，所述箱体(1)右侧的底部连通有出水管(22)，所述箱体(1)的正表面活动连接有活动门(23)。

3.根据权利要求1所述的一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，其特征在于：所述箱体(1)内腔底部的中轴处与隔板(8)底部的中轴处均固定连接有过滤网(21)。

4.根据权利要求1所述的一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，其特征在于：所述试管(5)的两侧均卡接有卡块(6)，所述卡块(6)远离试管(5)的一侧固定连接有弹簧(7)，所述弹簧(7)远离卡块(6)的一侧与放置板(4)固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，其特征在于：所述电机(2)的顶部与底部均固定连接有固定架，且固定架远离电机(2)的一侧与箱体(1)固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及基因检测设备技术领域，具体为一种基因检测用试剂管消毒清洗设备。

背景技术

试剂管用于盛放化学试剂的瓶子，按材质分为玻璃和塑料，按大小可分为广口瓶和细口瓶，按盛放物质可以分为固体和液体试剂瓶，广口瓶盛放固体，细口瓶盛放液体，试剂瓶的瓶口口径小于瓶身的直径，清洗十分不便，由于化学试剂的纯度要求，试剂瓶需要清洗多次，以保证试剂瓶内部的清洁度，清洗完试剂瓶内部以后，还需要将试剂瓶的外侧壁清洗，粘贴试剂标签，现有的试剂瓶清洗时都是需要人工进行翻转、清洗，该清洗装置不能保证清洗后试剂瓶的清洁度，而采用手摇式清洗，无法根据实际情况合理控制转速，会对试剂管内壁造成伤害，造成试剂管报废率变高，不满足生产要求，降低了该设备的实用性，为此，我们提出一种基因检测用试剂管消毒清洗设备。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，具备消毒清洗效果好的优点，解决了现有的基因检测用试剂管消毒清洗设备消毒清洗效果差的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，包括箱体，所述箱体右侧的中轴处设置有电机，所述电机的输出端固定连接有连接轴，所述连接轴的左侧贯穿箱体并延伸至箱体的内腔，所述连接轴的左侧固定连接有放置板，所述放置板的内腔设置有试管，所述箱体内腔两侧的底部均固定连接有隔板，所述箱体的左侧固定连接有水泵，所述水泵的底部固定连接有抽水管，所述抽水管远离水泵的一侧贯穿箱体并延伸至箱体的内腔，所述水泵的顶部固定连接有排水管，所述排水管远离水泵的一侧贯穿箱体并延伸至箱体的内腔，所述排水管远离水泵的一侧连通有第一分流管，所述第一分流管的底部固定连接有喷头，所述箱体内腔两侧的顶部均固定连接有安装板，所述安装板远离箱体的一侧固定连接有紫外线杀菌灯。

优选的，所述箱体的顶部固定连接有风机，所述风机的左侧固定连接有排风管，所述排风管远离风机的一侧贯穿箱体并延伸至箱体的内腔，所述排风管远离风机的一侧连通有第二分流管，所述第二分流管的底部固定连接有出风头，所述风机的右侧固定连接有抽风管，所述箱体右侧的底部连通有出水管，所述箱体的正表面活动连接有活动门。

优选的，所述箱体内腔底部的中轴处与隔板底部的中轴处均固定连接有过滤网。

优选的，所述试管的两侧均卡接有卡块，所述卡块远离试管的一侧固定连接有弹簧，所述弹簧远离卡块的一侧与放置板固定连接。

优选的，所述电机的顶部与底部均固定连接有固定架，且固定架远离电机的一侧与箱体固定连接。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，具备以下有益效果：

1、本实用新型通过设置箱体、电机、连接轴、放置板、试管、卡块、弹簧、隔板、水泵、抽水管、排水管、第一分流管、喷头、风机、排风管、第二分流管、出风头、抽风管、安装板、紫外线杀菌灯、过滤网、出水管和活动门的配合使用，解决了现有的基因检测用试剂管消毒清洗设备消毒清洗效果差的问题，提高了该设备的实用性，方便了使用者的使用，值得推广。

2、本实用新型通过设置过滤网，可以对箱体内腔底部的水进行循环利用，避免了浪费的现象，通过设置卡块与弹簧，对试管进行了固定，避免了试管清洗时出现不稳定的现象，通过设置固定架，稳定了电机的工作，避免了电机工作时出现晃动的现象。

附图说明

图1为本实用新型主视图；

图2为本实用新型箱体内部结构示意图；

图3为本实用新型箱体内部局部侧视图；

图4为本实用新型放置板内部结构示意图。

图中：1箱体、2电机、3连接轴、4放置板、5试管、6卡块、7弹簧、8隔板、9水泵、10抽水管、11排水管、12第一分流管、13喷头、14风机、15排风管、16第二分流管、17出风头、18抽风管、19安装板、20紫外线杀菌灯、21过滤网、22出水管、23活动门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种基因检测用试剂管消毒清洗设备，包括箱体1，箱体1右侧的中轴处设置有电机2，电机2的顶部与底部均固定连接有固定架，且固定架远离电机2的一侧与箱体1固定连接，通过设置固定架，稳定了电机2的工作，避免了电机2工作时出现晃动的现象，电机2的输出端固定连接有连接轴3，连接轴3的左侧贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔，连接轴3的左侧固定连接有放置板4，放置板4的内腔设置有试管5，试管5的两侧均卡接有卡块6，卡块6远离试管5的一侧固定连接有弹簧7，弹簧7远离卡块6的一侧与放置板4固定连接，通过设置卡块6与弹簧7，对试管5进行了固定，避免了试管5清洗时出现不稳定的现象，箱体1内腔两侧的底部均固定连接有隔板8，箱体1内腔底部的中轴处与隔板8底部的中轴处均固定连接有过滤网21，通过设置过滤网21，可以对箱体1内腔底部的水进行循环利用，避免了浪费的现象，箱体1的左侧固定连接有水泵9，水泵9的底部固定连接有抽水管10，抽水管10远离水泵9的一侧贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔，水泵9的顶部固定连接有排水管11，排水管11远离水泵9的一侧贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔，排水管11远离水泵9的一侧连通有第一分流管12，第一分流管12的底部固定连接有喷头13，箱体1内腔两侧的顶部均固定连接有安装板19，安装板19远离箱体1的一侧固定连接有紫外线杀菌灯20，箱体1的顶部固定连接有风机14，风机14的左侧固定连接有排风管15，排风管15远离风机14的一侧贯穿箱体1并延伸至箱体1的内腔，排风管15远离风机14的一侧连通有第二分流管16，第二分流管16的底部固定连接有出风头17，风机14的右侧固定连接有抽风管18，箱体1右侧的底部连通有出水管22，箱体1的正表面活动连接有活动门23。

在使用时，通过活动门23，将试管5安装在放置板4上，通过隔板8内腔右侧开设的通孔，将箱体1内腔底部加入水，通过外设控制器控制水泵9与电机2同时工作，通过电机2带动连接轴3进行转动，连接轴3带动放置板4进行转动，放置板4带动试管5进行转动，水泵9通过抽水管10、排水管11、第一分流管12与喷头13的配合，对试管5进行清洗，清洗后，停止水泵9的工作，控制风机14进行工作，风机14通过排风管15、第二分流管16、出风头17和抽风管18的配合，使得试管5干燥，通过紫外线杀菌灯20对其进行杀菌，方便使用，工作高效。

综上所述，该基因检测用试剂管消毒清洗设备，通过设置箱体1、电机2、连接轴3、放置板4、试管5、卡块6、弹簧7、隔板8、水泵9、抽水管10、排水管11、第一分流管12、喷头13、风机14、排风管15、第二分流管16、出风头17、抽风管18、安装板19、紫外线杀菌灯20、过滤网21、出水管22和活动门23的配合使用，解决了现有的基因检测用试剂管消毒清洗设备消毒清洗效果差的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920312862.6

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209933560U

授权时间:20200114

主分类号:A61L2/10

专利分类号:A61L2/10;B08B9/28

范畴分类:申请人:陈晖

第一申请人:陈晖

申请人地址:225001 江苏省扬州市广陵区南通西路98号苏北人民医院内分泌科

发明人:陈晖;其他发明人请求不公开姓名

第一发明人:陈晖

当前权利人:陈晖

代理人:夏赞希

代理机构:43005

代理机构编号:安化县梅山专利事务所 43005

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81312fe2c409b1a747cc5549.html