# 一种防锅底电磁泄漏锅体及其电磁炉论文和设计-陈通

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防锅底电磁泄漏锅体及其电磁炉，包括有锅体和用于与锅体配合使用的电磁炉，所述锅体底部设有向下延伸的保护环，所述保护环上端与锅体固定连接，所述保护环下端悬空，在所述锅体外底面沿保护环内侧嵌有弹性导电环，所述电磁炉顶面上设有与弹性导电环连接的环形导电支撑圈，所述环形导电支撑圈内设有防水隔热板，锅体底部设置弹性导电环以及在电磁炉顶面上设置环形导电支撑圈，使锅体与电磁炉接触紧密，防电磁泄漏效果好，使用时可紧密接触，要洗锅等需要两者分离时又可方便分离。

### 主设计要求

1.一种防锅底电磁泄漏锅体，其特征在于：包括有锅体(7)，所述锅体(7)底部设有向下延伸的保护环(9)，所述保护环(9)上端与锅体(7)固定连接，所述保护环(9)下端悬空，在所述锅体(7)外底面沿保护环(9)内侧嵌有弹性导电环(8)。

### 设计方案

1.一种防锅底电磁泄漏锅体，其特征在于：包括有锅体(7)，所述锅体(7)底部设有向下延伸的保护环(9)，所述保护环(9)上端与锅体(7)固定连接，所述保护环(9)下端悬空，在所述锅体(7)外底面沿保护环(9)内侧嵌有弹性导电环(8)。

2.根据权利要求1所述的一种防锅底电磁泄漏锅体，其特征在于：所述锅体(7)外底面设有环形凹槽，所述弹性导电环(8)设置于环形凹槽中。

3.根据权利要求2所述的一种防锅底电磁泄漏锅体，其特征在于：所述环形凹槽内圈侧设有多个卡口(10)，所述弹性导电环(8)内圈侧上设有多个嵌入卡口(10)内的凸块(11)，所述卡口(10)的宽度比凸块(11)的宽度宽1mm以上。

4.一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：包括有电磁炉(1)，所述电磁炉(1)用于与权利要求1-3任一项所述的一种防锅底电磁泄漏锅体配合使用，所述电磁炉(1)顶面上设有与弹性导电环(8)连接的环形导电支撑圈(3)，所述环形导电支撑圈(3)内设有防水隔热板(4)。

5.根据权利要求4所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述环形导电支撑圈(3)高于防水隔热板(4)顶面，或所述环形导电支撑圈(3)顶面与防水隔热板(4)顶面平齐。

6.根据权利要求5所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述环形导电支撑圈(3)凸出电磁炉(1)顶面的长度长于保护环(9)向下延伸的长度。

7.根据权利要求4所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述电磁炉(1)顶面设有开口，所述环形导电支撑圈(3)上设有与开口卡合的凸环，所述环形导电支撑圈(3)上设有台肩，所述防水隔热板(4)设置于台肩上。

8.根据权利要求4所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述电磁炉(1)内设有支撑件(5)，所述支撑件(5)用于支撑环形导电支撑圈(3)和电磁线盘(2)。

9.根据权利要求4所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述电磁炉(1)上设有电磁炉把手(6)，所述电磁炉(1)前部底面上设有两个防滑支撑脚(20)，所述电磁炉(1)后部底面上设有两个滚轮支撑脚(21)。

10.根据权利要求9所述的一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，其特征在于：所述电磁炉把手(6)包括有把手主杆(61)，所述把手主杆(61)内设有可调节伸缩长度的伸缩杆(62)。

### 设计说明书

[技术领域]

本实用新型涉及一种防锅底电磁泄漏锅体及其电磁炉。

[背景技术]

电磁炉的发热原理是利用在铁质锅具中产生较高频率的涡流实现直接发热，具有发热效率高，节能效果好等优点，但是由于锅体与电磁炉接触处连接不够紧密，使得电磁泄漏较大；或者是两者分离不方便，不便于搬动电磁炉；电磁炉上没有设置防止人体过于靠近电磁炉的标示；同时随着室内电磁场暴露对人体健康和环境的影响在国内外日益受到重视，已成为公众关注的焦点，因此需要采取更为有效的措施防止电磁泄漏。

另一方面中式炒菜的过程中有需要经常晃锅的匀惯，以便菜品在锅中均匀分布和防止粘锅，锅和电磁炉紧密接触后不便于晃锅操作。

[实用新型内容]

本实用新型克服了上述技术的不足，提供了一种防锅底电磁泄漏锅体及其电磁炉。

为实现上述目的，本实用新型采用了下列技术方案：

一种防锅底电磁泄漏锅体，包括有锅体7，所述锅体7底部设有向下延伸的保护环9，所述保护环9上端与锅体7固定连接，所述保护环9下端悬空，在所述锅体7外底面沿保护环9内侧嵌有弹性导电环8。

所述锅体7外底面设有环形凹槽，所述弹性导电环8设置于环形凹槽中。

所述环形凹槽内圈侧设有多个卡口10，所述弹性导电环8内圈侧上设有多个嵌入卡口10内的凸块11，所述卡口10的宽度比凸块11的宽度宽 1mm以上。

一种防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，包括有电磁炉1，所述电磁炉1用于与上述一种防锅底电磁泄漏锅体配合使用，所述电磁炉1顶面上设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述环形导电支撑圈3内设有防水隔热板4。

所述环形导电支撑圈3高于防水隔热板4顶面，或所述环形导电支撑圈3顶面与防水隔热板4顶面平齐。

所述环形导电支撑圈3凸出电磁炉1顶面的长度长于保护环9向下延伸的长度。

所述电磁炉1顶面设有开口，所述环形导电支撑圈3上设有与开口卡合的凸环，所述环形导电支撑圈3上设有台肩，所述防水隔热板4设置于台肩上。

所述电磁炉1内设有支撑件5，所述支撑件5用于支撑环形导电支撑圈 3和电磁线盘2。

所述电磁炉1上设有电磁炉把手6，所述电磁炉1前部底面上设有两个防滑支撑脚20，所述电磁炉1后部底面上设有两个滚轮支撑脚21。

所述电磁炉把手6包括有把手主杆61，所述把手主杆61内设有可调节伸缩长度的伸缩杆62。

本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型锅体底部设置弹性导电环以及在电磁炉顶面上设置环形导电支撑圈，使锅体与电磁炉接触紧密，防电磁泄漏效果好，使用时可紧密接触，要洗锅等需要两者分离时又可方便分离。

2、本实用新型锅体底部设置保护环保护弹性导电环，结构简单，同时弹性导电环嵌入在锅底内，不影响外观，不易接触到其他物品引起表面变形或受到污染导致接触不良。

3、本实用新型锅体底部设置的弹性导电环的接触面有自洁结构设计，可防止接触面氧化导致接触电阻变大。

4、本实用新型保护环套合在电磁炉的环形导电支撑圈上，使得锅体定位在电磁线盘正上方，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏。

5、本实用新型可避免电磁炉顶面有积水，也防止积水通过防水隔热板的嵌入接口处流入到电磁炉内，也有利于炉面清洁。

6、本实用新型电磁炉设置有把手，方便单手搬动，同时电磁炉把手可伸缩并标有刻度，可设定人体与电磁炉的相隔距离，并且抬起把手还可以晃锅。

[附图说明]

图1为本实用新型实施例一剖视图；

图2为图1中A处放大图；

图3为图1中B处剖视图；

图4为本实用新型实施例一可晃锅结构剖视图；

图5为本实用新型实施例二剖视图；

图6为图5中C处放大图；

图7为本实用新型实施例二可晃锅结构剖视图。

[具体实施方式]

下面结合本实用新型实施例的附图对本实用新型实施例的技术方案进行解释和说明，但下述实施例仅为本实用新型的优选实施例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

实施例一：电磁炉把手长度不可调。

如图1-3所示，一种防锅底电磁泄漏锅体，包括有锅体7，所述锅体7 底部设有向下延伸的保护环9，所述保护环9上端与锅体7固定连接，所述保护环9下端悬空，在所述锅体7外底面沿保护环9内侧嵌有弹性导电环8。

一种与上述锅体配合使用的防锅体锅底电磁泄漏电磁炉，包括有电磁炉1，所述电磁炉1顶面上设有与弹性导电环8连接的环形导电支撑圈3，所述环形导电支撑圈3内设有防水隔热板4，所述电磁炉1上设有电磁炉把手6。

使用时，将锅体7底部的保护环9套合在电磁炉1顶面的环形导电支撑圈3上，使锅体7外底面的弹性导电环8与电磁炉1顶面上的环形导电支撑圈3接触连接，此时锅体7锅底设置于电磁线盘2正上方，设置于电磁炉1顶面的电磁感应区域上，有利于提高发热效率，减少电磁泄漏，使用后可通过电磁炉把手6与锅体把手进行锅炉分离，同时弹性导电环8与环形导电支撑圈3接触后发生相对滑动时，实现接触面的自洁，且有效地防止接触面氧化导致接触电阻变大。

如图4所示，所述电磁炉1上设有电磁炉把手6，所述电磁炉1前部底面上设有两个防滑支撑脚20，所述电磁炉1后部底面上设有两个滚轮支撑脚21。

晃锅时手抓电磁炉把手6，使两个防滑支撑脚20悬空，通过推拉电磁炉把手6，使两个滚轮支撑脚21的滚轮前后滚动，带动锅体7前后晃动，不晃锅时放下电磁炉把手6，两个防滑支撑脚20与台面接触，防止电磁炉在支撑台面上移动，从而防止锅体7晃动。

实施例二：电磁炉把手长度可调。

如图5-6所示，所述电磁炉把手6包括有把手主杆61，所述把手主杆 61内设有可调节伸缩长度的伸缩杆62，所述伸缩杆62上还设有刻度，可用于设定人体与电磁炉的相隔距离，避免人体过于靠近影响人地健康，同时伸缩杆62可完全收缩到把手主杆61上，使伸缩杆62螺纹连接固定于把手主杆61上。

同理如图7所示，晃锅时手抓电磁炉把手6，使两个防滑支撑脚20悬空，通过推拉电磁炉把手6，使两个滚轮支撑脚21的滚轮前后滚动，带动锅体7前后晃动，不晃锅时放下电磁炉把手6，两个防滑支撑脚20与台面接触，防止电磁炉在支撑台面上移动，从而防止锅体7晃动。

其中如图1、图4、图5和图7所示，所述环形导电支撑圈3凸出电磁炉1顶面的长度长于保护环9向下延伸的长度，弹性导电环8与环形导电支撑圈3接触连接后，使得在锅体1的自重作用下，环形导电支撑圈3受力变形，使得弹性导电环8与环形导电支撑圈3接触连接紧密性，进一步防止电磁泄漏。

如图1、图4、图5和图7所示，所述电磁炉1顶面设有开口，所述环形导电支撑圈3上设有与开口卡合的凸环，所述环形导电支撑圈3上设有台肩，所述防水隔热板4设置于台肩上，所述电磁炉1内设有用于支撑环形导电支撑圈3和电磁线盘2的支撑件5，防水隔热板4与环形导电支撑圈 3平齐，或防水隔热板4略高于环形导电支撑圈3，可防止积水通过防水隔热板4的嵌入接口处流入到电磁炉内，也有利于炉面清洁，所述防水隔热板4材质可选用耐火纤维板等耐高温不导电不导磁防水隔热的材质。

如图3所示，所述锅体7外底面设有环形凹槽，所述弹性导电环8设置于环形凹槽中，所述环形凹槽内圈侧设有多个卡口10，所述弹性导电环 8内圈侧上设有多个嵌入卡口10内的凸块11，使得弹性导电环8卡接在锅体7底部不会跌落，所述卡口10的宽度比凸块11的宽度宽1mm以上，凸块11在卡口10内可沿圆周方向有适度活动范围，有利于弹性导电环8与锅体7外底面的接触面及环形导电支撑圈3的接触面的自洁。

如图1和图2所示，保护环9内侧还可设有台肩或者凹槽，使得弹性导电环8外侧嵌入其中，防止弹性导电环8跌落。

所述环形导电支撑圈3或其表面材质可选铝、铜、铁、不锈钢或者是合金等导电金属，所述弹性导电环8材质可选钢铜合金、镀银的铜、铝线编织而成，或导电橡胶、导电硅橡胶，同时电磁炉1的外壳或其内表面可选铝、铜、铁、不锈钢或者是合金等导电金属，使得电磁线盘2被包围在导电金属材质内，防止电磁泄漏，电磁炉1的外壳与其内表面的导电金属层之间还可设置导磁材质层，进一步防止磁泄漏。电磁炉内还设有电源变换控制电路，键盘显示电路、散热风扇。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920032684.1

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209750732U

授权时间:20191210

主分类号:A47J27/00

专利分类号:A47J27/00;A47J36/00;F24C7/00;F24C15/00

范畴分类:15F;

申请人:陈劲游

第一申请人:陈劲游

申请人地址:528400 广东省中山市西区西河东路5号

发明人:陈通;陈劲游

第一发明人:陈通

当前权利人:陈劲游

代理人:谢自安

代理机构:44211

代理机构编号:中山市科创专利代理有限公司 44211

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8135013309ed84cbfcd4eb14.html