# 模板施工技术在水利工程中的应用分析

刘左1朱波2

（江苏宿迁223800）

摘要：在当前的水利工程建设中，如果模板施工技术应用不当，出现质量问题，就有可能造成事故的发生，影响水利工程的整体建设及使用质量。所以，发展和利用模板施工技术，对水利建设至关重要。

关键词：模板施工技术；水利工程；应用

前言

模板施工技术的采用对水利工程的整体建设有着非常重要的作用，高质量的模板施工也能更好地保证水利水电工程的建设质量，所以为了能够达到更好地施工效果，一定要对施工的技术不断地提高，从而更好地促进水利工程的正常运行。

1水利施工中模板工程概述

水利施工中模板工程指的是在混凝土浇筑施工前的一个浇筑模板壳。它分为两大部分：第一部分是模板，第二部分就是支撑。模板是与混凝土直接进行接触的，模板的施工大小主要是根据施工图纸对混凝土的浇筑大小来决定；模板工程的支撑部分就是起到支护模板的作用，让模板安装位置正确，并且能够承受，混凝土浇筑过程中施加给模板的外力载荷。一旦模板工程在施工中，没有很好的固定模板，模板和模板间存在缝隙，这样就会导致混凝土浇筑外漏，使混凝土的表面出现风眼，影响混凝土浇筑的施工强度；一旦模板工程中的支护工作不到位，严重的会引起混凝土浇筑的坍塌事故的发生。所以，我们在水利工程的模板工程施工过程中对于模板工程的要求很高。关于模板施工工程在水利工程中的混凝土浇筑施工中的应用技术的分析，文章主要从两个方面来进行分析，一个是水利工程混凝土浇筑施工中的模板工程的材料性能要求；另一个是水利工程混凝土浇筑施工中的模板工程的相关的安装的基本要求。

2模板施工技术在水利工程中的应用

2.1模板要求及模板设计

模板要求：第一，要确保在混凝土浇筑浇筑施工完成以后要确保混凝土结构和浇筑后的各个部件的形状和大小以及位置都能够符合施工的要求，模板应该更好地保证安全性和稳定性，而且在强度和耐久性上也应该符合施工的标准和要求，在拆装的过程中要保证其便捷性，能够多次重复使用、结构要尽量达到相关部门制定的标准。同时在模板的外观上要保证其表面光滑，接缝也应该非常严密，材料的耐潮性要好，在阴雨天气时不会受天气的影响而发生变形的现象。在模板设计上相关的技术人员应该对施工地点的实际情况进行仔细的调查，依据施工的

要求和当地的具体情况制定科学合理的模板设计方案。在模板设计中一般可以分为三个部分：首先是对配板进行设计，并且还要绘制出配图设计和支撑系统的分布图，要依据施工的具体状况对相关数据进行准确的计算，然后再确定模板的装拆方法。

2.2模板材料的分类

按模板形状分有平面模板和曲面模板。平面模板又称为侧面模板，主要用于结构物垂直面。曲面模板用于廊道、隧洞、溢流面和某些形状特殊的部位，如进水口扭曲面、蜗壳、尾水管等。按模板材料分有木模板、竹模板、钢模板、混凝土预制模板、塑料模板、橡胶模板等。按模板受力条件分有承重模板和侧面模板。承重模板主要承受混凝土重量和施工中的垂直荷载；侧面模板主要承受新浇混凝土的侧压力。侧面模板按其支承受力方式，又分为简支模板、悬臂模板和半悬臂模板。按模板使用特点分有固定式、拆移式、移动式和滑动式。固定式用于形状特殊的部位，不能重复使用。后三种模板都能重复使用，或连续使用在形状一致的部位。但其使用方式有所不同：拆移式模板需要拆散移动；移动式模板的车架装有行走轮，可沿专用轨道使模板整体移动；滑动式模板是以千斤顶或卷扬机为动力，可在混凝土连续浇筑的过程中，使模板面紧贴混凝土面滑动。

2.3模板安装

安装模板之前，要熟练掌握设计图纸的关键点，着重关注建筑的结构形式和具体的大小尺寸，同时还要根据施工现场的具体情况制定施工程序，更好地保证其与钢筋绑扎和混凝土浇筑的协调和配合，防止不同工种之间发生干扰现象在模板安装的过程中应该着重关注以下几方面：

（1）模板在施工现场应用以后，要对其防伪和大小进行及时的校正，为了更好地保证其准确性，在进行校正时要校正两次，这样才能使模板的大小符合施工的要求。

（2）模板的各个结合点之间应该抱着个结合和支撑的稳定性和可靠性，特别是使用振捣器捣固的位置更要严格控制，这样才能更好地确保振捣的质量，尽量减少裂缝的出现。另一方面，为了能够更好地模板拆模过程中的负面影响，模板安装应该更加简便快捷，在加固连接时尽量减少圆钉的使用量。

（3）凡属承重的梁板结构，跨度大于4m以上时，由于地基的沉陷和支撑结构的压缩变形，跨中应预留起拱高度．每米增高3mm，两边逐渐减少，至两端同原设计高程等高。

（4）为了能够更好地防止拆模施工时建筑物受到外力强大的冲击，在安装模板时撑柱的下面应该设置好垫块，支撑物不能直接放在地面上而是应该将其安装在垫板上面，增大其受力面积，这样可以很好地防止模板出现沉降的现象。

2.4模板拆卸

模板拆卸工作应注意以下事项：（1）在拆除模板时一定要注意施工的原则和规范，在拆模时要根据模板结构的具体情况成块将其卸掉，首先应该松掉螺栓等连接件，然后用专业的工具将模板松掉，或者是将木楔放到混凝土施工中预留的缝隙当中，然后再用工具进行相应的处理，使模板和混凝土能够逐渐分离，但是需要注意的是不能用锤子直接敲击，这样可以有效防止强烈的震动损坏模板。（2）拆卸拱形模板时，应先将支柱下的木楔缓慢放松，使拱架徐徐下降，避免新拱因模板突然大幅度下沉而担负全部自重，并应从跨中点向两端同时对称拆卸。拆卸跨度较大的拱模时，则需从拱顶中部分段分期向两端对称拆卸。（3）高空拆卸模板时，不得将模板自高处摔下，而应用绳索吊卸，以防砸坏模板或发生事故。（4）对于大体积混凝土，为了防止拆模后混凝土表面温度骤然下降而产生表面裂缝，应考虑外界温度的变化而确定拆模时间，并应避免早、晚或夜间拆模。

3水利工程模板的应用实例分析

水利工程钢模板的应用，提高了混凝土于河流接触面的平整度，减小了水流应力，避免了发生水蚀。使用钢模板后，减少了模板拼缝，增强了水工建筑的整体性，很大程度上改善了结构表面的质量。

例如：新疆阿克苏河3～4号闸支斗渠改建工程中混凝土渠壁即用钢模板施工，取得了明显的效果。钢模板不仅能保证预留洞口平直，而且漏浆现象极少，方便拆模。水利工程一般都布置有闸室、电梯井道、竖井、门库等工程预留孔洞，对表面的平整度要求较高，利用钢模板可减少结构变形。钢模板具有较大的灵活性，可组成各种型式的模板。柱模板在拼装前要先进行配板设计，各块拼板之间用角钢连接，在拼板外每隔一定距离设置一道柱箍，柱箍间距根据受力大小确

定。柱模安装时，将其就位于用水泥砂浆粉成的坐框上。梁与板，梁与柱连接时，配板设计要考虑相互间的连接方法。目前，水利工程上常用钢管脚手架作为支架，和对拉螺栓相结合的梁支模方法。墙模板由钢模板、内钢楞、外钢楞、对拉螺栓组成。为了确保墙的厚度和抵抗新浇混凝土的侧压力，钢模板之间用长度等于墙后的钢套管撑住，并用对拉螺栓拉紧。对拉螺栓的间距由计算确定。

再比如某水利工程混凝土施工全部采用组合钢模板。已知条件如下：挡土墙立模高度为5m，混凝土坍落度为6～8cm。墙支模系统由立模、拼条、对拉螺栓等组成。为保证模板施工整体性，模板尽量组拼成大块，模板的面板采用6mm钢板，竖肋采用8#槽钢，间距300mm，上下封头为80mm×8mm角钢。模板的主龙骨采用双向10#槽钢焊接而成，槽钢间距50mm，穿墙螺栓从两根槽钢空档穿过，外套防水套管，横楞纵向间隔1000mm。这样足可以保证模板的强度。阴角模尺寸为500mm×500mm，该阴角模选材与大钢模板相同，相对的角模用穿墙螺栓对接。拉紧螺栓选用一级圆钢，由螺母、垫板组成。在装模前根据弹好的墙边线在每隔一定距离，用L30×3的角钢与墙主筋通过短钢筋点焊，作好定位以保证墙模位置。然后清除墙底杂物。其中，一面板在底部留150mm高清扫口，在一面墙模支模完后，还要统一拉线复核。墙模施工时为保证标高，用水准仪将相邻的水准点转移到墙钢筋上，以此标高来控制墙模顶的标高。本工程由于采用了组合钢模技术，不但降低了造价而且缩短了工期，取得了明显的效益。

4结语

在水利工程的建设和施工过程中模板施工的质量对整个水利工程的施工质量都是十分重要的。模板施工的质量高，就可以很好的提升混凝土结构的质量，从而使得整个水利工程的施工质量也得到了提升。因此为了让施工的效果得到更好的展现，在相关的技术方面一定要不断的创新和完善，这样才能保证我国水利工程建设事业的健康发展。

参考文献：

[1]陈海涛，魏海深．模板技术的发展及在水利工程施工中的作用[J]．黑龙江科技信息，2011（2）

[2]周爱群．水利工程施工模板工程技术探析[J]．科技致富向导，2014（11）

[3]周志英．探讨钢筋混凝土对水利工程施工中的重要性[J]．城市建设理论研究（电子版），2013（12）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/817d42fbca1b365b39729d2b.html