# 石墨烯基钴镍合金复合材料的制备及催化性能研究

### 论文摘要

本文采用改进的Hummer法制备氧化石墨烯(GO),通过水热法于温和反应条件下制备了石墨烯基钴镍合金复合材料(GO/Co@Ni)。运用X射线衍射、扫描电镜以及透射电镜对该复合材料进行了表征。研究了该复合材料在对硝基苯酚还原反应中的催化作用。结果表明,在该反应体系中添加GO/Co@Ni与未添加催化剂,以及只添加石墨烯材料或钴镍合金相比,反应速率明显加快。进一步研究表明,当该复合材料中钴、镍的配比为2∶1时,催化效率最高。另外该复合材料中因为添加了钴和镍磁性材料,有利于催化剂的回收再利用。对最佳钴镍比的复合材料进行了4次催化实验,其催化效率仍维持在90%以上,表明该复合材料在实际应用时的循环性能较好,有望发展作为新型的催化材料。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 氧化石墨烯（GO）的制备

- 1.3 GO/Co@Ni的制备

- 1.4 GO/Co@Ni催化性能测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 GO/Co@Ni的物相分析

- 2.2 GO/Co@Ni的形貌分析

- 2.3 CO/Co@Ni的应用研究

- 2.4 复合材料的磁性研究

- 2.5 催化剂的循环利用性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴芳辉,李晓柠,程源晟,王淼,董天涯,周东

关键词: 钴镍合金,石墨烯纳米材料,复合材料,催化

来源: 分析科学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,无机化工,材料科学

单位: 安徽工业大学化学与化工学院

基金: 国家自然科学基金(No.21771003),安徽省自然科学基金(No.1808085MB36),安徽省教育厅自然科学重点基金(No.KJ2015A024),安徽省大学生创新创业训练计划(No.201810360200)

分类号: TQ127.11;TB33;O643.36

DOI: 10.13526/j.issn.1006-6144.2019.05.007

页码: 567-571

总页数: 5

文件大小: 1321K

下载量: 302

### 相关论文文献

- [1].快速测定碱性锌镍合金镀液中锌含量的新方法[J]. 电镀与涂饰 2020(04)

- [2].磷对锌-镍合金耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [3].牙科含镍合金不良反应产生机理及预防[J]. 临床口腔医学杂志 2009(12)

- [4].碱性锌镍合金镀液中锌、镍及氢氧化钠的测定[J]. 电镀与涂饰 2020(15)

- [5].锌-镍合金三价铬钝化工艺的研究[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [6].有机添加剂作用下锌镍合金电沉积机理[J]. 化学试剂 2011(02)

- [7].718镍合金切削过程微结构变化有限元仿真[J]. 机械科学与技术 2016(10)

- [8].酸性锌镍合金镀液中镍、锌和硼酸的分析方法[J]. 涂装与电镀 2011(03)

- [9].镍及镍合金材料的氩弧焊焊接工艺浅析[J]. 川化 2011(03)

- [10].锌镍合金层组织形貌分析[J]. 南方金属 2008(01)

- [11].适用于微机电器件的钯-镍合金膜层的制备[J]. 电镀与环保 2020(02)

- [12].浅析非调整型锌镍合金产品开发及应用[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [13].低成本抗腐蚀286-L镍合金替代A-286合金[J]. 国防制造技术 2009(03)

- [14].用铝-镍合金还原1-萘酚反应的再研究[J]. 有机化学 2008(04)

- [15].含镍合金在正畸治疗中生物安全性的研究进展[J]. 国际口腔医学杂志 2012(02)

- [16].电镀耐蚀性锌镍合金工艺研究[J]. 新技术新工艺 2010(04)

- [17].锌镍合金与锌电镀工艺在生产中的应用对比[J]. 科协论坛(下半月) 2010(12)

- [18].镍合金的耐腐蚀应用[J]. 化肥设计 2008(02)

- [19].镍合金配料系统中控制软件优化设计[J]. 世界有色金属 2016(20)

- [20].电镀耐蚀性锌-镍合金工艺的研究[J]. 电镀与环保 2010(02)

- [21].锌镍合金层的显微组织[J]. 理化检验(物理分册) 2008(06)

- [22].不锈钢和高镍合金长管的生产工艺(下)[J]. 钢管 2009(05)

- [23].锡镍合金纳米阵列的制备与充放电性能研究[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [24].碱性锌镍合金脉冲电镀工艺研究[J]. 江西化工 2013(01)

- [25].不锈钢和高镍合金长管的生产工艺(上)[J]. 钢管 2009(04)

- [26].高速电镀钯-镍合金工艺[J]. 电镀与环保 2009(06)

- [27].重量法测定镧镍合金中稀土总量[J]. 冶金分析 2019(11)

- [28].粗镍合金生产项目的清洁生产分析[J]. 环境保护与循环经济 2013(02)

- [29].镍合金多孔材料力学性能的研究进展[J]. 热加工工艺 2009(10)

- [30].用于大型LNG储罐的低温含镍合金钢国产化[J]. 能源技术 2008(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81c7816a1bcf99ee6cf39753.html