# 热压缩过程中2205双相不锈钢的组织演变和软化机制

### 论文摘要

在不同变形温度和应变速率条件下对2205双相不锈钢进行高温压缩实验,研究了变形温度、应变速率和变形量对其显微组织中铁素体和奥氏体两相的影响,分析了高温变形软化机制。结果表明:随着变形温度的提高这种钢的峰值应力及其对应的应变逐渐减小。随着变形温度从850℃提高到950℃,2205双相不锈钢显微组织中的铁素体向奥氏体的转变占主导地位;变形温度高于950℃时,随着变形温度的提高铁素体与奥氏体之间的强度水平之差逐渐减小,显微组织中的奥氏体向铁素体的转变占主导地位。在本文的热变形条件下2205双相不锈钢的显微组织中铁素体呈现出与奥氏体不同的软化机制,铁素体的软化机制为动态回复和动态再结晶,而奥氏体因层错能较低其软化只能通过有限程度的动态回复进行。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 2 实验结果和分析

- 2.1 流变应力-应变曲线

- 2.2 变形温度及应变速率对2205 DSS显微组织的影响

- 2.3 在高温变形过程中2205 DSS的软化机制

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴天海,王建军,张影,李花兵,范光伟,刘春明

关键词: 金属材料,双相不锈钢,高温压缩,动态再结晶,动态回复

来源: 材料研究学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,机械工业

单位: 东北大学材料科学与工程学院,沈阳市产业转型升级促进中心,东北大学冶金学院,太原钢铁集团有限公司技术中心

基金: 国家自然科学基金(U1860201),辽宁省重点实验室基础研究计划(LZ2015035)~~

分类号: TG142.1

页码: 254-260

总页数: 7

文件大小: 2110K

下载量: 163

### 相关论文文献

- [1].日铁不锈钢公司开发独有双相不锈钢[J]. 轧钢 2019(06)

- [2].00Cr25Ni6Mo3N双相不锈钢的力学性能[J]. 热处理 2020(01)

- [3].微合金化2205双相不锈钢组织及性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [4].氮强化双相不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [5].双相不锈钢焊接性能及试验[J]. 河北农机 2017(12)

- [6].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(02)

- [7].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(10)

- [8].双相不锈钢的研究与发展[J]. 四川水泥 2018(08)

- [9].双相不锈钢材料的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [10].基于热加工图的机床用双相不锈钢的热加工行为研究[J]. 铸造技术 2017(01)

- [11].2205双相不锈钢的抗氢氟酸腐蚀行为[J]. 材料保护 2016(11)

- [12].太钢双相不锈钢挺进欧洲高端市场[J]. 四川冶金 2017(01)

- [13].海水淡化泵用1.4517双相不锈钢组织及硬度研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [14].加工过程温度对双相不锈钢的组织和性能影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [15].2507双相不锈钢钾盐蒸发罐腐蚀的原因分析[J]. 腐蚀与防护 2017(08)

- [16].2205双相不锈钢锻造失效分析[J]. 锻压技术 2017(08)

- [17].时效处理对4A双相不锈钢σ相析出及性能的影响[J]. 材料导报 2017(16)

- [18].铸坯取样位置对经济型双相不锈钢2101热塑性的影响[J]. 工程科学学报 2017(09)

- [19].节约型双相不锈钢组织性能控制与制造技术[J]. 鞍钢技术 2016(02)

- [20].2205双相不锈钢在卤水溶液中腐蚀初探[J]. 全面腐蚀控制 2015(03)

- [21].双相不锈钢2205热轧钢带氧化铁皮显微分析[J]. 钢铁 2015(05)

- [22].电渣重熔超级双相不锈钢用炉渣性能研究[J]. 现代冶金 2020(01)

- [23].时效时间对2101双相不锈钢微观组织和性能的影响[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [24].热轧变形量对铝热法制备的2507双相不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 兰州理工大学学报 2020(04)

- [25].双相不锈钢成分、性能及析出相分析[J]. 特殊钢 2019(03)

- [26].2205双相不锈钢在淡化海水中的点蚀行为[J]. 装备环境工程 2017(02)

- [27].双相不锈钢相分解研究进展[J]. 材料导报 2017(15)

- [28].固溶处理对2205双相不锈钢组织及性能的影响规律研究[J]. 宽厚板 2015(06)

- [29].奥氏体-铁素体双相不锈钢的焊接[J]. 中国特种设备安全 2008(06)

- [30].铁路货车2205双相不锈钢的焊接[J]. 焊接 2011(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/81dcaf4b60c97fd087ad6cc3.html