# 一种环状土壤打孔器论文和设计-罗鼎

### 全文摘要

本实用新型公开了一种环状土壤打孔器，它包括筒体和操作手柄，所述筒体为长圆筒形状结构，在筒体的中间有连通过的圆形状空腔体，在筒体的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段，过渡段的底端为尖端开口，筒体的顶端与操作手柄固定连接。在使用中与直径3cm或者3.5cm的土壤水收集装置一起使用，打孔器外径刚好与土壤收集器的外径相同，在打孔后土壤水收集器可以放入孔中，后期密封方便、对土壤扰动小，能够测量到较为精确的土壤水分数据。打孔深度根据土壤水分收集装置的高度确定。在打孔器上面设置有刻度，在打孔时方便确定打孔深度，这样操作者使用比较方便，取得了很好的使用效果。

### 主设计要求

1.一种环状土壤打孔器，其特征在于：它包括筒体（3）和操作手柄，所述筒体（3）为长圆筒形状结构，在筒体（3）的中间有连通过的圆形状空腔体（2），在筒体（3）的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段（1），过渡段（1）的底端为尖端开口，筒体（3）的顶端与操作手柄固定连接。

### 设计方案

1.一种环状土壤打孔器，其特征在于：它包括筒体（3）和操作手柄，所述筒体（3）为长圆筒形状结构，在筒体（3）的中间有连通过的圆形状空腔体（2），在筒体（3）的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段（1），过渡段（1）的底端为尖端开口，筒体（3）的顶端与操作手柄固定连接。

2.根据权利要求1所述的环状土壤打孔器，其特征在于：所述操作手柄包括一根横柄（4）和两根竖柄（5），所述两根竖柄（5）对称布置在筒体（3）的顶部外侧壁上并与筒体（3）固定连接，横柄（4）固定连接在竖柄（5）的顶端。

3.根据权利要求1所述的环状土壤打孔器，其特征在于：所述操作手柄包括对称布置的两根倒L型手柄（6），所述手柄（6）的底端固定连接在筒体（3）的顶部侧壁上，两根手柄（6）的顶端平齐并在中间固定连接。

4.根据权利要求1所述的环状土壤打孔器，其特征在于：所述操作手柄包括对称布置的两根U型操作柄（8），所述操作柄（8）的开口端固定连接到筒体（3）的顶部侧壁上。

5.根据权利要求1所述的环状土壤打孔器，其特征在于：所述筒体（3）的材料为不锈钢，在筒体（3）的外侧壁上设有长度刻度尺。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种土壤打孔器，尤其涉及一种环状土壤打孔器，属于土壤采集设备技术领域。

背景技术

目前取土常用的具有环形取土工具主要有洛阳铲、土钻、环刀等，其中洛阳铲、土钻在取土时对取土孔洞周围破坏较大，取土后留下的孔洞较大，环刀主要利用在小范围内取土后测量土壤的一些物理指标，标准高度和直径都是5cm。在使用中与土壤水分收集装置一起使用时以上这些装置都不能适应，洛阳铲、土钻导致孔洞过大、土壤结构被破坏严重，不利于密封和数据精确；环刀高度过小、直径过大，也达不到使用要求。

发明内容

本实用新型要解决的技术问题是：提供一种环状土壤打孔器，在使用中与直径3cm或者3.5cm的土壤水收集装置一起使用，打孔器外径刚好与土壤收集器的外径相同，在打孔后土壤水收集器可以放入孔中，后期密封方便、对土壤扰动小，能够测量到较为精确的土壤水分数据。打孔深度根据土壤水分收集装置的高度确定。在打孔器上面设置有刻度，在打孔时方便确定打孔深度。

本实用新型的技术方案为：一种环状土壤打孔器，它包括筒体和操作手柄，所述筒体为长圆筒形状结构，在筒体的中间有连通过的圆形状空腔体，在筒体的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段，过渡段的底端为尖端开口，筒体的顶端与操作手柄固定连接。

所述操作手柄包括一根横柄和两根竖柄，所述两根竖柄对称布置在筒体的顶部外侧壁上并与筒体固定连接，横柄固定连接在竖柄的顶端。

所述操作手柄包括对称布置的两根倒L型手柄，所述手柄的底端固定连接在筒体的顶部侧壁上，两根手柄的顶端平齐并在中间固定连接。

所述操作手柄包括对称布置的两根U型操作柄，所述操作柄的开口端固定连接到筒体的顶部侧壁上。

所述筒体的材料为不锈钢，在筒体的外侧壁上设有长度刻度尺。

本实用新型的有益效果是：与现有技术相比，采用本实用新型的技术方案，在使用中与直径3cm或者3.5cm的土壤水收集装置一起使用，打孔器外径刚好与土壤收集器的外径相同，在打孔后土壤水收集器可以放入孔中，后期密封方便、对土壤扰动小，能够测量到较为精确的土壤水分数据。打孔深度根据土壤水分收集装置的高度确定。在打孔器上面设置有刻度，在打孔时方便确定打孔深度，这样操作者使用比较方便，取得了很好的使用效果。

附图说明

图1为本实用新型实施例1的结构示意图及俯视图；

图2为本实用新型实施例2的结构示意图及俯视图；

图3为本实用新型实施例3的结构示意图及俯视图。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将参照本说明书附图对本实用新型作进一步的详细描述。

实施例1：如附图1所示，一种环状土壤打孔器，它包括筒体3和操作手柄，所述筒体3为长圆筒形状结构，在筒体3的中间有连通过的圆形状空腔体2，在筒体3的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段1，过渡段1的底端为尖端开口，筒体3的顶端与操作手柄固定连接。

进一步的，操作手柄包括一根横柄4和两根竖柄5，所述两根竖柄5对称布置在筒体3的顶部外侧壁上并与筒体3固定连接，横柄4固定连接在竖柄5的顶端。

进一步的，筒体3的规格为φ35×3×1000，材料为不锈钢，在筒体3的外侧壁上设有长度刻度尺。

进一步的，横柄4和竖柄5的外径为φ25mm，材料为不锈钢圆钢棒。

实施例2：如附图2所示，一种环状土壤打孔器，它包括筒体3和操作手柄，所述筒体3为长圆筒形状结构，在筒体3的中间有连通过的圆形状空腔体2，在筒体3的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段1，过渡段1的底端为尖端开口，筒体3的顶端与操作手柄固定连接。

进一步的，操作手柄包括对称布置的两根倒L型手柄6，所述手柄6的底端固定连接在筒体3的顶部侧壁上，两根手柄6的顶端平齐并在中间固定连接。

进一步的，筒体3的规格为φ30×3×500，材料为不锈钢，在筒体3的外侧壁上设有长度刻度尺。

进一步的，手柄6的外径为φ25mm，材料为不锈钢圆钢管。

实施例3：如附图3所示，一种环状土壤打孔器，它包括筒体3和操作手柄，所述筒体3为长圆筒形状结构，在筒体3的中间有连通过的圆形状空腔体2，在筒体3的下端部外侧壁上有圆弧状的过渡段1，过渡段1的底端为尖端开口，筒体3的顶端与操作手柄固定连接。

进一步的，操作手柄包括对称布置的两根U型操作柄8，所述操作柄8的开口端固定连接到筒体3的顶部侧壁上。

进一步的，筒体3的规格为φ35×3×800，材料为不锈钢，在筒体3的外侧壁上设有长度刻度尺。

进一步的，操作柄8的外径为φ25mm，材料为不锈钢圆钢棒或钢管。

在使用中与直径3cm或者3.5cm的土壤水收集装置一起使用，打孔器外径刚好与土壤收集器的外径相同，在打孔后土壤水收集器可以放入孔中，后期密封方便、对土壤扰动小，能够测量到较为精确的土壤水分数据。打孔深度根据土壤水分收集装置的高度确定。在打孔器上面设置有刻度，在打孔时方便确定打孔深度，这样操作者使用比较方便，取得了很好的使用效果。

本实用新型未详述之处，均为本技术领域技术人员的公知技术。最后说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007916.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:52(贵州)

授权编号:CN209296367U

授权时间:20190823

主分类号:G01N 1/08

专利分类号:G01N1/08

范畴分类:31E;

申请人:贵州师范大学

第一申请人:贵州师范大学

申请人地址:550001 贵州省贵阳市宝山北路116号

发明人:罗鼎;熊康宁;李渊;王进;孙建;景建生;蔡路路

第一发明人:罗鼎

当前权利人:贵州师范大学

代理人:商小川

代理机构:52100

代理机构编号:贵阳中新专利商标事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/824d04fcec03dd7afbdae7a3.html