# 一种防火玻璃论文和设计-孙运发

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防火玻璃，属于一种特殊玻璃；其技术方案要点是包括内层玻璃、外层玻璃以及设于内层玻璃和外层玻璃上方的储存箱；内层玻璃和外层玻璃的上端均和储存箱的下端连接在一起；储存箱内部装有干冰，储存箱内部装有干冰，储存箱的下表面开设有多个通孔，储存箱底面还固定连接有能够对通孔进行遮挡的橡胶层。本实用新型解决了常规方式增加防火玻璃的防火性导致防火玻璃透光性下降的问题，达到了增加防火玻璃的防火性，且不会导致防火玻璃的透光性下降的效果。

### 主设计要求

1.一种防火玻璃，其特征在于：包括内层玻璃（2）、外层玻璃（1）以及设于内层玻璃（2）和外层玻璃（1）上方的储存箱（3）；内层玻璃（2）和外层玻璃（1）的上端均和储存箱（3）的下端连接在一起；储存箱（3）内部装有干冰，储存箱（3）的下表面开设有多个通孔（32），储存箱（3）底面还固定连接有能够对通孔（32）进行遮挡的橡胶层（33）。

### 设计方案

1.一种防火玻璃，其特征在于：包括内层玻璃（2）、外层玻璃（1）以及设于内层玻璃（2）和外层玻璃（1）上方的储存箱（3）；

内层玻璃（2）和外层玻璃（1）的上端均和储存箱（3）的下端连接在一起；

储存箱（3）内部装有干冰，储存箱（3）的下表面开设有多个通孔（32），储存箱（3）底面还固定连接有能够对通孔（32）进行遮挡的橡胶层（33）。

2.根据权利要求1所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述储存箱（3）的下端两侧壁上开设有安装槽（31），外层玻璃（1）和内层玻璃（2）的上端处于安装槽（31）内。

3.根据权利要求2所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述内层玻璃（2）以及外层玻璃（1）和安装槽（31）贴合的侧壁上均固定连接有粘结胶层。

4.根据权利要求1所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述内层玻璃（2）以及外层玻璃（1）的竖向侧壁以及下端分别设有竖板（4）以及横板（5），竖板（4）和横板（5）上均开设有能够容纳外层玻璃（1）和内层玻璃（2）边缘的凹槽（51）；

且竖板（4）和横板（5）的端部互相贴合栓接在一起。

5.根据权利要求4所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述竖板（4）和横板（5）处于外层玻璃（1）和内层玻璃（2）之间的部分上均开设有多个均匀分布的消音孔（41）。

6.根据权利要求4所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述横板（5）和竖板（4）上的凹槽（51）内壁上均固定连接有一层防水层（52）。

7.根据权利要求1所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述内层玻璃（2）远离外层玻璃（1）的侧壁上涂抹有能够对紫外线进行过滤的过滤层（22）。

8.根据权利要求1所述的一种防火玻璃，其特征在于：所述外层玻璃（1）远离内层玻璃（2）的侧壁涂抹有变色油墨（11）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种特殊玻璃，更具体的说，它涉及一种防火玻璃。

背景技术

火玻璃，在防火时的作用主要是控制火势的蔓延或隔烟，是一种措施型的防火材料，其防火的效果以耐火性能进行评价。它是经过特殊工艺加工和处理，在规定的耐火试验中能保持其完整性和隔热性的特种玻璃.

现可参考授权公告号为CN203808785U的中国实用新型专利，其公开了一种中空防火玻璃窗。本实用新型的中空防火玻璃窗，包括平行设置的第一玻璃以及第二玻璃，第一玻璃、第二玻璃分别设置于隔条的两侧，第一玻璃的外侧面上、第二玻璃的外侧面上分别设置有第一防火贴片、第二防火贴片。

上述技术中的防水玻璃通过增设的防火贴片来增加防火玻璃的防火性，但是这种设置方式对玻璃的透光性造成了影响，致使玻璃的透光性降低。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种防火玻璃，其通过设于墙体内的储存箱，储存箱内部装有干冰，能够在起火时对防火玻璃起到降温的目的，实现了增加防火玻璃的防火性，且不会造成防火玻璃的透光性降低的目的。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种防火玻璃，包括内层玻璃、外层玻璃以及设于内层玻璃和外层玻璃上方的储存箱；

内层玻璃和外层玻璃的上端均和储存箱的下端连接在一起；

储储存箱内部装有干冰，储存箱的下表面开设有多个通孔，储存箱底面还固定连接有能够对通孔进行遮挡的橡胶层。

通过采用上述技术方案，在起火后，橡胶层在热量的作用会发生融化，则储存箱内部的干冰会从通孔落入内层玻璃和外层玻璃之间，干冰会升华，使内层玻璃以及外层玻璃均处于较低的温度状态，进而防止火势的蔓延，起到增加防火玻璃防火性的目的，且防火玻璃在正常状态下，内层玻璃以及外层玻璃之间不存在任何东西，故不会对防火玻璃的透光性造成影响。

本实用新型进一步设置为：所述储存箱的下端两侧壁上开设有安装槽，外层玻璃和内层玻璃的上端处于安装槽内。

通过采用上述技术方案，粘胶层能够对外层玻璃以及内层玻璃进行初始的固定，提高安装的速度，且粘胶层还能够起到缓冲的作用，避免施工产生的震动力对外层玻璃或内层玻璃造成损坏。

本实用新型进一步设置为：所述内层玻璃以及外层玻璃的竖向侧壁以及下端分别设有竖板以及横板，竖板和横板上均开设有能够容纳外层玻璃和内层玻璃边缘的凹槽；

且竖板和横板的端部互相贴合栓接在一起。

通过采用上述技术方案，更加方便外层玻璃和内层玻璃的固定安装，提高安装的速度，横板和竖板栓接在一起，安装速度更快，且能够提高连接的稳定性。

本实用新型进一步设置为：所述竖板和横板处于外层玻璃和内层玻璃之间的部分上均开设有多个均匀分布的消音孔。

通过采用上述技术方案，消音孔能够对穿过的声音进行吸收，故能够增加防火玻璃的隔音性能。

本实用新型进一步设置为：所述横板和竖板上的凹槽内壁上均固定连接有一层防水层。

通过采用上述技术方案，防水层能够防止水分渗透进外层玻璃和内层玻璃之间，从而避免水分粘结在外层玻璃以及内层玻璃的表面上，避免对防火玻璃的美观性造成影响。

本实用新型进一步设置为：所述内层玻璃远离外层玻璃的侧壁上涂抹有透明的能够对紫外线进行过滤的过滤层。

通过采用上述技术方案，过滤层能够对紫外线进行过滤，从而能够减少紫外线进入室内的部分，减少紫外线对人体造成的伤害。

本实用新型进一步设置为：所述外层玻璃远离内层玻璃的侧壁涂抹有变色油墨。

通过采用上述技术方案，变色油墨能够随着光照强度的变化而变换，光照越强，颜色越深，在光照强度过强时，防火玻璃颜色变深，能够对阳光进行过滤，避免较强的阳光照射对人体造成不适。

综上所述，本实用新型相比于现有技术具有以下有益效果：

1.外层玻璃和内层玻璃的上方连接有埋设于墙体内的储存箱，储存箱内装有干冰，在起火时，干冰能够进入外层玻璃和内层玻璃之间，对防火玻璃进行降温，起到增加防火玻璃防火的性能，且不会对防火玻璃的透光性造成影响；

2.竖板和横板处于外层玻璃和内层玻璃的部分上开设有消音孔，消音孔和通孔的配合，能够对经过防火玻璃的声音进行吸收，达到增加防火玻璃隔音性的目的。

附图说明

图1是实施例的结构图；

图2是实施例中突显安装槽的剖视图；

图3是图2中A部放大图；

图4是图2中B部放大图。

图中：1、外层玻璃；11、变色油墨；2、内层玻璃；21、粘胶层；22、过滤层；3、储存箱；31、安装槽；32、通孔；33、橡胶层；4、竖板；41、消音孔；5、横板；51、凹槽；52、防水层。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

实施例：一种防火玻璃，如图1和图2所示，包括外层玻璃1、内层玻璃2以及设于外层玻璃1以及内层玻璃2上端的储存箱3；外层玻璃1以及内层玻璃2的两侧壁设竖板4，外层玻璃1以及内层玻璃2下端处于横板5，横板5以及竖板4上均开设有两个能够容纳外层玻璃1以及内层玻璃2边缘的凹槽51（参加图4），储存箱3的下端开设有能够容纳外层玻璃1、内层玻璃2以及竖板4上端的安装槽31（参加图3）；横板5的两端分别和两个竖板4的内壁贴合，竖板4的上下两端和横板5以及储存箱3均栓接在一起；储存箱3的下端开设有能够连通储存箱3内部和外层玻璃1以及内层玻璃2之间的通孔32；储存箱3内部中空装有干冰，在起火时，储存箱3内部的干冰会进入外层玻璃1以及内层玻璃2之间，能够对外层玻璃1以及内层玻璃2进行降温，进而提高防火玻璃的防火性，且不会影响防火玻璃的透光性；横板5和竖板4上的凹槽51，储存箱3上的安装槽31均能够使外层玻璃1以及内层玻璃2和三者更加稳定的固定，且方便外层玻璃1以及内层玻璃2的安装，提高安装的速度。

如图3所示，储存箱3内部底面固定连接有能够对通孔32进行遮挡的橡胶层33，橡胶层33能够对通孔32进行遮挡密封，防止在未起火时，干冰的流出，在起火时，橡胶层33融化，使干冰能够流出，对外层玻璃1以及内层玻璃2进行降温。

如图3所示，外层玻璃1以及内层玻璃2和安装槽31贴合的侧壁上均固定连接有粘胶层21，粘胶层21能够对外层玻璃1和内层玻璃2的安装进行初始的固定，方便外层玻璃1以及内层玻璃2的安装，提高安装的速度。

如图4所示，凹槽51的侧壁上均设有和外层玻璃1以及内层玻璃2表面贴合的防水层52，能够防水外界的水分伸入外层玻璃1和内层玻璃2之间，避免外层玻璃1和内层玻璃2中间积蓄水分，对防火玻璃的美观性造成影响。

竖板4以及横板5处于外层玻璃1和内层玻璃2之间的部分上均匀的开设有多个消音孔41，消音孔41以及通孔32均匀能够对外层玻璃1以及内层玻璃2的声音进行吸收增加防火玻璃的隔音性。

如图3所示，外层玻璃1远离内层玻璃2的侧壁上涂抹有一层变色油墨11，变色油墨11能够随着光照强度的增加而变深，故变色油墨11在光照强度较高时，能够使防火玻璃变成深色，减少光照对室内人们造成的不适感；且在阴天时，变色油墨11变浅，使光线能够进入室内；不会造成室内过于阴暗。

如图3所示，内层玻璃2远离外层玻璃1的侧壁上涂抹有一层过滤层22，过滤层22能对阳光中的紫外线进行过滤，避免阳光中的紫外线对人体造成不适感。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010635.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209670808U

授权时间:20191122

主分类号:E06B 5/16

专利分类号:E06B5/16;E06B3/67;E06B3/677;E06B5/20;E06B7/28

范畴分类:36F;

申请人:北京京北华燕玻璃有限公司

第一申请人:北京京北华燕玻璃有限公司

申请人地址:102211 北京市昌平区小汤山镇官牛坊村南

发明人:孙运发;孙鑫

第一发明人:孙运发

当前权利人:北京京北华燕玻璃有限公司

代理人:罗焕清

代理机构:11508

代理机构编号:北京维正专利代理有限公司 11508

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/830cb620a96e42206dd429cb.html