# 应变率历史论文_唐明峰,庞海燕,蓝林钢,温茂萍,李明

导读:本文包含了应变率历史论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:应变,历史,合金,力学,记忆,形状,金森。

### 应变率历史论文文献综述

唐明峰,庞海燕,蓝林钢,温茂萍,李明[1]（2016）在《RDX基PBX的本构行为与应变历史、应变率效应（英文）》一文中研究指出高聚物粘结炸药(PBX)作为一种典型的颗粒填充弹性材料,其力学性能与应变率、应变历史密切相关。利用材料试验机获得了浇注PBX在准静态应变率范围内(10~(-4)~10~(-2)/s)的循环加载、卸载应力-应变曲线。用Dorfmann&Ogden模型分析了PBX的本构行为。结果表明,该PBX具有应变率效应,循环加载过程中存在应力软化和滞回现象,卸载过程中存在残余应变现象。材料损伤可用滞回环和残余应变的大小来表征,损伤程度主要受最大加载应变控制。在Dorfmann&Ogden模型中,只有剪切模量(μ)受加载速率影响。10~(-4),10~(-3),10~(-2)/s下的μ值分别为43.94,56.92,71.93 MPa。该模型可以较好地描述材料的应力软化和残余应变行为。预测结果与试验数据吻合良好。(本文来源于《含能材料》期刊2016年09期）

龚明,陈九磅,蔡盛强,李凯[2]（2010）在《Cu-Al-Mn-Zn合金的应变率和应变历史效应》一文中研究指出本文研究了不同应变率和应变历史对两种不同热处理制度下的Cu-Al-Zn形状记忆合金的力学行为的影响。结果表明,在试验应变率0.001/s～0.1/s范围,只含马氏体母相β的单相合金,是一种应变率相关材料,抗拉强度σb和断裂应变εf随应变率的增加而降低,呈现应变率弱化效应;但是,应变率改变对母相的弹性变形、热弹马氏体相变的起始应力没有显着影响。而含α+β的两相合金则呈现应变率不敏感性。实验结果还表明,β单相合金存在明显的相变诱发应变滞后和应力松弛现象。(本文来源于《2010年海峡两岸材料破坏/断裂学术会议暨第十届破坏科学研讨会/第八届全国MTS材料试验学术会议论文集》期刊2010-09-21）

王国平,陈九磅,龚明[3]（2009）在《应变率和应变历史对β+α双相铜基形状记忆合金力学行为的影响》一文中研究指出本文研究了不同应变率和应变历史对双相Cu-Al-Zn形状记忆合金的力学行为的影响。结果表明,在试验应变率0.001/s~0.1/s范围内,双相记忆合金抗拉强度Rm和断裂应变fε随应变率的增加而不变,呈现应变率不敏感性;实验结果还表明:随着加卸载次数的增加,弹性模量逐渐降低,经过一次较高应力的卸载之后,再次加载时应力应变曲线上伪弹性转变点被淡化。(本文来源于《金属功能材料》期刊2009年05期）

王国平,陈九磅,龚明[4]（2008）在《应变率和应变历史对Cu-Al-Zn形状记忆合金力学行为的影响》一文中研究指出本文研究了不同应变率和应变历史对单相Cu-Al-Zn形状记忆合金的力学行为的影响。结果表明,在试验应变率0.001/s~0.1/s范围,单相记忆合金是一种应变率相关材料,抗拉强度Rm和断裂应变fε随应变率的增加而降低,呈现应变率弱化效应;但是,应变率改变对母相的弹性变形、热弹马氏体相变的起始应力没有显着影响。实验结果还表明,合金存在明显的相变诱发应变滞后和应力松弛现象。(本文来源于《金属功能材料》期刊2008年04期）

翟毅,许金余,李为民,杨进勇,范建设[5]（2008）在《混凝土冲击压缩试验中的应变率历史影响分析》一文中研究指出混凝土是一种应变率敏感性材料,在冲击荷载的作用下表现出明显的应变率效应。在相同的应变率下,由于应变率历史的差异混凝土可能表现出不同的性能。分别利用传统的φ100mm SHPB试验装置和采用波形整形技术的试验装置,研究了C50素混凝土在不同应变率下的冲击压缩力学性能,得到相对应的应力—应变曲线;分析了相近应变率条件下,不同的应变率历史对混凝土各项性能的影响。(本文来源于《第一届全国工程安全与防护学术会议论文集》期刊2008-05-25）

陶俊林,陈裕泽,田常津,陈刚,李思忠[6]（2005）在《应变率历史对应力应变曲线的影响》一文中研究指出利用普通SHPB实验系统、双试件SHPB实验系统,对一特种钢材进行了不同应变率历史的动态压缩实验,获得了不同应变率历史所对应的应力应变曲线。通过量化平均应变率相同的情况下不同应变率历史所对应的应力应变曲线的差别,以及量化应变率历史的恒定程度,初步分析了应变率历史对应力应变曲线的影响。研究结果表明:特别是在较高平均应变率下,应变率历史对试件材料的应力应变曲线有明显的影响,在材料动态本构关系研究中应当考虑应变率历史的影响。(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2005年01期）

佟景伟,高丛峰,李鸿琦,C,Albertini[7]（2002）在《温度和应变率历史对拉伸载荷下铁基记忆合金本构关系影响的研究》一文中研究指出在 2 0～ 5 0 0℃和 0 .0 0 2 0 8～ 193s-1的范围内研究了温度和应变率历史对拉伸载荷下铁基记忆合金本构关系的影响。实验结果表明 ,应变率历史对该材料具有强化作用 ,而且随着预应变率的提高 ,其强度提高 ,延伸率降低。其对应变率历史的敏感性则随着温度的升高而降低(本文来源于《兵器材料科学与工程》期刊2002年01期）

佟景伟,高丛峰,李林安,徐步青[8]（2000）在《温度和剪应变率历史对扭转载荷作用下铁基合金本构关系影响的研究》一文中研究指出用间歇式加载的方法,研究了温度和剪应变率历史在20 ～500℃和0 .00167 ～800s- 1 的范围内对扭转载荷作用下铁基合金本构关系的影响。试验结果表明:应变率历史对该材料具有强化作用,而且其强度随剪预应变率的升高而提高;其对剪应变率历史的敏感性则随着温度的升高而降低(本文来源于《爆炸与冲击》期刊2000年01期）

李林安,佟景伟,李鸿琦,高丛峰[9]（1998）在《应变率历史对记忆合金在高应变率拉伸下力学行为影响的实验研究》一文中研究指出利用分离式拉伸霍布金森杆（ＳＨＳＢ）装置考察了高应变率拉伸作用下形状记忆合金的力学行为，并研究了高应变率历史对高应变率拉伸作用下力学行为的影响．研究表明，记忆合金是一种对应变率非常敏感的材料，与准静态载荷作用下应力应变关系相比，高应变率使屈服应力提高，并随着所经历的应变率水平的升高，同一高应变率下屈服强度明显增加．(本文来源于《实验力学》期刊1998年04期）

李林安[10]（1994）在《应变率历史对材料本构关系影响的实验研究及SHB系统的数值分析》一文中研究指出在本文开始简要综述了霍布金森杆测试技术的研究历史、现状及发展，着重介绍了研究应变率历史影响材料高应变率下本构关系的各种方法，并对霍布金森杆测试中信号记录方法的发展进行了简要总结。在此基础上，利用自制的高频响放大器，实现了霍布金森杆测试中瞬态数据实时A／D采集和计算机分析的一体化，减少了中间环节，使触发更为简单、操作更加方便，并编制了相应的数据分析软件。同时对于扰强烈地区进行霍布金森杆测试中如何克服不利因素的方法进行了有效的探索。然后利用改进记录方法的分离式拉伸霍布金森杆设备研究了形状记忆合金、预应力钢筋和高强度铝合金在高应变率下的本构关系，研究表明：它们都呈现出应变率强化特性，形状记忆合金的延性在高应变率下提高了，而另两种材料的延性降低了。利用该设备还研究了高应变率历史对形状记忆合金和预应力钢筋在另一高应变率下本构关系的影响。研究发现，高应变率历史对材料有强化作用，目前还未见到这一方面的报道。 本文还利用分离式扭—拉复台霍布金森杆设备测试软铝在高应变率扭—拉复合载荷作用下的本构关系，并将该设备经特殊改装测试了蒙纳尔合金在高应变率双向剪切下的力学特性，目前也尚未见这方面的公开资料。 在本文的数值分析中，首先利用一维应力波理论，推导出霍布金森杆在任意加载脉冲下试件和输入、输出杆上任意位置的动力响应，它可以为测试的分析提供参考依据。然后利用快速付里叶方法和动有限元法分析了拉、压霍布金森杆中纵波传播的频散现象，研究发现由于频散的影响，测试圆杆内传播的纵波其上升前沿时间有一下限值，对于直径10mm的弹性钢质测试杆，当传播距离大于200mm时，纵向冲击波上升前沿不可能小于7μs，随着霍布金森测试杆直径的增加，这一下限值还会增大。同时频散的存在还会引起测试杆内冲击波伴有高频振荡成份，但当施加给霍布金森输入杆的冲击波上升前沿大于11μs时，高频振荡基本可以忽略；另外，冲击波在传播过程中随传播距离的增加而变缓，并且变缓的趋势随着继续传播而减弱。 本文利用动有限元法分析了霍布金森杆测试中由于加载杆受力端不均匀受力对冲击波形的影响，研究表明，在加载端附近区域有明显的二维应力效应，但当传播距离大于2倍的杆直径时，应力基本演化为一维应力波。 利用动有限元法，在本文中还模拟实际的分离式拉、压霍布金森杆测试中输入、输出杆与试件采用螺纹连接对实验结果的影响，发现试件和杆在连接区域有较大的二维应力，而离开连接部位2倍的杆半径以后，二维效应就很小了。因此螺纹连接是可靠的。它对实验结果的影响也较小。同时还研究了试件(本文来源于《天津大学》期刊1994-12-01）

### 应变率历史论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文研究了不同应变率和应变历史对两种不同热处理制度下的Cu-Al-Zn形状记忆合金的力学行为的影响。结果表明,在试验应变率0.001/s～0.1/s范围,只含马氏体母相β的单相合金,是一种应变率相关材料,抗拉强度σb和断裂应变εf随应变率的增加而降低,呈现应变率弱化效应;但是,应变率改变对母相的弹性变形、热弹马氏体相变的起始应力没有显着影响。而含α+β的两相合金则呈现应变率不敏感性。实验结果还表明,β单相合金存在明显的相变诱发应变滞后和应力松弛现象。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 应变率历史论文参考文献

[1].唐明峰,庞海燕,蓝林钢,温茂萍,李明.RDX基PBX的本构行为与应变历史、应变率效应（英文）[J].含能材料.2016

[2].龚明,陈九磅,蔡盛强,李凯.Cu-Al-Mn-Zn合金的应变率和应变历史效应[C].2010年海峡两岸材料破坏/断裂学术会议暨第十届破坏科学研讨会/第八届全国MTS材料试验学术会议论文集.2010

[3].王国平,陈九磅,龚明.应变率和应变历史对β+α双相铜基形状记忆合金力学行为的影响[J].金属功能材料.2009

[4].王国平,陈九磅,龚明.应变率和应变历史对Cu-Al-Zn形状记忆合金力学行为的影响[J].金属功能材料.2008

[5].翟毅,许金余,李为民,杨进勇,范建设.混凝土冲击压缩试验中的应变率历史影响分析[C].第一届全国工程安全与防护学术会议论文集.2008

[6].陶俊林,陈裕泽,田常津,陈刚,李思忠.应变率历史对应力应变曲线的影响[J].爆炸与冲击.2005

[7].佟景伟,高丛峰,李鸿琦,C,Albertini.温度和应变率历史对拉伸载荷下铁基记忆合金本构关系影响的研究[J].兵器材料科学与工程.2002

[8].佟景伟,高丛峰,李林安,徐步青.温度和剪应变率历史对扭转载荷作用下铁基合金本构关系影响的研究[J].爆炸与冲击.2000

[9].李林安,佟景伟,李鸿琦,高丛峰.应变率历史对记忆合金在高应变率拉伸下力学行为影响的实验研究[J].实验力学.1998

[10].李林安.应变率历史对材料本构关系影响的实验研究及SHB系统的数值分析[D].天津大学.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/83b57b2c2b92b7f3fe26fbda.html