# 基于最大长度序列的二维绝对位置检测方法的误差分析

### 论文摘要

对基于最大长度序列原理(maximum length sequence,MLS)的二维绝对位置精密视觉检测系统的各种误差源进行了分析和实验。介绍了MLS理论及其序列生成方法,设计了二维视觉靶标,并搭建了可检测两个正交方向线位移的绝对位置非接触检测实验系统。测得系统稳定性在两个正交方向上线位移均不大于0.3 mm RMS。针对应用环境和系统安装工艺需求,基于独立误差分析原理,全面分析探讨了镜头失焦、照明不均匀、靶标偏转以及镜头倾斜等可能造成检测误差的因素对测量精度的影响,开展了相应实验验证,从而提出了改进方法和具体的实施安装工艺技术要求。理论分析和实验表明,镜头失焦和靶标偏转或镜头倾斜不大于1°对测量精度的影响均小于1 mm RMS;而照明不均将影响MLS序列的识别,在改进算法后,其对测量精度的影响也小于1 mm RMS。最终各种因素可能导致的综合误差不大于1.5 mm RMS。该实验结果表明,误差源理论分析与实验相符,验证了该基于最大长度序列的二维绝对位置检测方法具有良好的环境适应性,且对安装工艺要求低、实施方便,可用于精密位移机构的非接触高精度二维绝对位置检测。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 MLS的测量原理

- 2 二维绝对位置测量系统的搭建及稳定性测试

- 2.1 系统的搭建

- 2.2 稳定性测试

- 3 二维绝对位置测量系统误差分析与实验

- 3.1 镜头失焦对测量的影响

- 3.2 照明不均对测量的影响

- 3.3 靶标偏转对测量的影响

- 3.4 镜头安装不正对测量的影响

- 3.5 其他误差

- 1)系统振动的影响。

- 2)温度的影响。

- 3)靶标不平整的影响。

- 4)相机和镜头的畸变。

- 3.6 误差综合

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 魏琦,张少峰,吴常铖,杨德华,Lorenzo Zago

关键词: 最大长度序列,视觉靶标,位置检测,误差源,安装工艺

来源: 电子测量与仪器学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业,计算机软件及计算机应用

单位: 南京航空航天大学自动化学院

基金: 国家自然科学基金(U1531110),南京航空航天大学研究生创新基地(实验室)开放基金(kfjj20180305)资助项目

分类号: TH70;TP391.41

DOI: 10.13382/j.jemi.B1902380

页码: 82-88

总页数: 7

文件大小: 423K

下载量: 43

### 相关论文文献

- [1].可折叠的皮划艇[J]. 中国品牌 2020(10)

- [2].稳态噪声对最大长度序列测量的影响[J]. 电声技术 2009(11)

- [3].基于遗传算法搜索低旁瓣最大长度序列[J]. 计算机应用研究 2012(10)

- [4].新生儿窒息后最大长度序列脑干听觉诱发电位的检查及意义[J]. 中国当代儿科杂志 2008(02)

- [5].圆在生活中的应用[J]. 初中生 2011(33)

- [6].供冷基站直埋供冷管道最大长度计算[J]. 暖通空调 2015(12)

- [7].大块头有大智慧——浅析大幅面印刷[J]. 广东印刷 2009(01)

- [8].最大长度序列脑干听觉诱发电位在头部低温治疗新生猪缺氧缺血性脑损伤中的动态变化[J]. 中国当代儿科杂志 2013(06)

- [9].基于Trie树的最大长度匹配分词的Python实现[J]. 电子制作 2020(18)

- [10].基于最大长度序列的绝对位移精密检测方法[J]. 计算机测量与控制 2017(08)

- [11].KMP算法中一种求相同前后缀子串最大长度的计算方法[J]. 电子制作 2020(12)

- [12].整车CAN总线最大长度和节点数的测算方法[J]. 汽车工程师 2016(04)

- [13].GF(2)上向量的相对长度,Packing及Covering界[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [14].浅谈临氢系统母材对安全生产的影响[J]. 石油技师 2015(00)

- [15].最大长度序列诱发听性脑干反应的线性与非线性成分引出率和稳定性分析[J]. 中国生物医学工程学报 2016(02)

- [16].最大长序列和常规方式诱发的听性脑干反应成分的相关性研究[J]. 航天医学与医学工程 2016(04)

- [17].新发现[J]. 中国矿山工程 2014(06)

- [18].基于有序FP-tree的最大长度频繁项集挖掘算法[J]. 计算机工程与应用 2012(30)

- [19].用微分方程的方法求自然竖放杆件的最大长度[J]. 中国科技信息 2011(08)

- [20].公路下穿通道的封闭引道最大无缝长度研究[J]. 路基工程 2018(S1)

- [21].基于断路器保护的配电线路最大敷设长度研究[J]. 福建建筑 2016(01)

- [22].高速公路直线段最大长度合理取值研究[J]. 公路交通科技 2008(08)

- [23].碧护在猕猴桃上的应用效果[J]. 果树实用技术与信息 2011(06)

- [24].三里坪水电站拱坝悬挑结构施工技术[J]. 水利水电施工 2014(01)

- [25].西部钛业有限责任公司2013年锆材销售领跑全国[J]. 钛工业进展 2014(02)

- [26].长江上游边滩形态及与河道的关系[J]. 武汉大学学报(工学版) 2015(04)

- [27].外脚手架施工要点及安全管理[J]. 安全 2010(07)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8441989d33f4a5d2981483d4.html