# 一种森林防火作业包论文和设计-杨迎彬

### 全文摘要

本实用新型公开了一种森林防火作业包，包括固定连接在一起的第一包体和第二包体，并且所述第一包体和第二包体上均缝制有提手，所述第一包体沿长度方向上缝制有两个第一紧固带，所述第二包体沿长度方向上缝制有两个第二紧固带，所述第二紧固带和第一紧固带的自由端通过插扣连接，所述第一包体或者第二包体的侧面上缝制有长度可调的双肩背带，所述第一包体和第二包体内设置有不同的防火工具安放位。本实用新型基于灭火工具的特殊性、复杂性，创新的研发出一种便于携带、能够盛放各种灭火工具、灭火工具合理分布、便于工具取放的森林防火作业包，本实用新型还可以用于抢险救灾、应急救援等领域。

### 主设计要求

1.一种森林防火作业包，包括固定连接在一起的第一包体(1)和第二包体(2)，所述第一包体(1)和第二包体(2)的非固定边上缝制有拉链，并且所述第一包体(1)和第二包体(2)上均缝制有提手(3)，其特征在于：所述第一包体(1)沿长度方向上缝制有两个第一紧固带(5)，所述第二包体(2)沿长度方向上缝制有两个第二紧固带(4)，沿长度方向上的所述第二紧固带(4)和第一紧固带(5)的位置一一对应，并且所述第二紧固带(4)和第一紧固带(5)的自由端通过插扣(6)连接；所述提手(3)位于两个所述插扣(6)之间；所述第一包体(1)或者第二包体(2)的侧面上缝制有长度可调的双肩背带(7)，所述第一包体(1)和第二包体(2)内设置有不同的防火工具安放位。

### 设计方案

1.一种森林防火作业包，包括固定连接在一起的第一包体(1)和第二包体(2)，所述第一包体(1)和第二包体(2)的非固定边上缝制有拉链，并且所述第一包体(1)和第二包体(2)上均缝制有提手(3)，其特征在于：所述第一包体(1)沿长度方向上缝制有两个第一紧固带(5)，所述第二包体(2)沿长度方向上缝制有两个第二紧固带(4)，沿长度方向上的所述第二紧固带(4)和第一紧固带(5)的位置一一对应，并且所述第二紧固带(4)和第一紧固带(5)的自由端通过插扣(6)连接；

所述提手(3)位于两个所述插扣(6)之间；

所述第一包体(1)或者第二包体(2)的侧面上缝制有长度可调的双肩背带(7)，所述第一包体(1)和第二包体(2)内设置有不同的防火工具安放位。

2.根据权利要求1所述的森林防火作业包，其特征在于：所述第一包体(1)内缝制有铁锹盛放袋(8)和洋镐盛放袋(10)，所述铁锹盛放袋(8)的开口侧沿长度方向依次设置有两个固定铁锹手柄的第一尼龙魔术贴(9)，所述洋镐盛放袋(10)的开口侧沿长度方向设置有固定洋镐的第二尼龙魔术贴(11)。

3.根据权利要求1所述的森林防火作业包，其特征在于：所述第二包体(2)内沿宽度方向依次缝制有通用手柄袋(12)、洋镐手柄袋(13)和撬杠袋(14)，所述洋镐手柄袋(13)的开口侧缝制有斧头盛放袋(17)，所述斧头盛放袋(17)的开口处设置有固定斧头的第三尼龙魔术贴(16)，所述洋镐手柄袋(13)和撬杠袋(14)之间设置有两个固定斧子手柄的第四尼龙魔术贴(15)。

4.根据权利要求1所述的森林防火作业包，其特征在于：所述第一包体(1)和第二包体(2)之间缝制有多个中间夹层(20)，所述中间夹层(20)的两侧均设置有不同的防火工具安放位。

5.根据权利要求4所述的森林防火作业包，其特征在于：所述中间夹层(20)的数量为一个，并且所述中间夹层(20)的一侧面上设置有砍柴刀安放位(18)和五齿耙安放位(19)，另一侧面缝制有手板锯盛放袋(21)。

6.根据权利要求5所述的森林防火作业包，其特征在于：所述砍柴刀安放位(18)、五齿耙安放位(19)采用缝制尼龙魔术贴或者盛放袋。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及森林防火器材领域，尤其涉及一种森林防火作业包。

背景技术

当前，森林消防人员在执行灭火任务时没有配备专用的防火工具包，消防人员无法迅速的获取所需的防火器材，严重延误火灾的救助时间，消防人员在执行灭火任务时，常需要携带铁锹、洋镐、手板锯、灭火拍、砍柴刀、撬杠等多种灭火工具，虽然市场上已经出现机械工具包、电工包等其它种类的工具包，但是针对消防灭火工具的特殊性、复杂性，市场上还没有一种工具包能完全满足盛放上述的消防灭火工具。基于以上问题，有必要研发一种便于携带、能够盛放各种灭火工具、灭火工具合理分布、便于工具取放的森林防火作业包。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种森林防火作业包，解决现有市场上没有专门盛放消防灭火工具的工具包问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型一种森林防火作业包，包括固定连接在一起的第一包体和第二包体，所述第一包体和第二包体的非固定边上缝制有拉链，并且所述第一包体和第二包体上均缝制有提手，所述第一包体沿长度方向上缝制有两个第一紧固带，所述第二包体沿长度方向上缝制有两个第二紧固带，沿长度方向上的所述第二紧固带和第一紧固带的位置一一对应，并且所述第二紧固带和第一紧固带的自由端通过插扣连接；所述提手位于两个所述插扣之间；

所述第一包体或者第二包体的侧面上缝制有长度可调的双肩背带，所述第一包体和第二包体内设置有不同的防火工具安放位。

进一步的，所述第一包体内缝制有铁锹盛放袋和洋镐盛放袋，所述铁锹盛放袋的开口侧沿长度方向依次设置有两个固定铁锹手柄的第一尼龙魔术贴，所述洋镐盛放袋的开口侧沿长度方向设置有固定洋镐的第二尼龙魔术贴。

进一步的，所述第二包体内沿宽度方向依次缝制有通用手柄袋、洋镐手柄袋和撬杠袋，所述洋镐手柄袋的开口侧缝制有斧头盛放袋，所述斧头盛放袋的开口处设置有固定斧头的第三尼龙魔术贴，所述洋镐手柄袋和撬杠袋之间设置有两个固定斧子手柄的第四尼龙魔术贴。

进一步的，所述第一包体和第二包体之间缝制有多个中间夹层，所述中间夹层的两侧均设置有不同的防火工具安放位。

进一步的，所述中间夹层的数量为一个，并且所述中间夹层的一侧面上设置有砍柴刀安放位和五齿耙安放位，另一侧面缝制有手板锯盛放袋。

进一步的，所述砍柴刀安放位、五齿耙安放位采用缝制尼龙魔术贴或者盛放袋。

与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

本实用新型一种森林防火作业包，包括第一包体和第二包体，通过在包体上设置通过插扣连接的第二紧固带和第一紧固带，使得第一包体和第二包体连接的牢固性，同时在第二包体的侧面上缝制有长度可调的双肩背带，提高本包的可携带性，通过在第一包体和第二包体内设置不同防火工具安放位，将种类、形状复杂的灭火工具有序合理的放置在包中，使得消防员取用更加方便快捷。本实用新型基于灭火工具的特殊性、复杂性，创新的研发出一种便于携带、能够盛放各种灭火工具、灭火工具合理分布、便于工具取放的森林防火作业包，有效的解决了市场上没有专门盛放消防灭火工具的工具包问题。本实用新型还可以用于抢险救灾、应急救援等领域。

附图说明

下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型森林防火作业包的结构示意图；

图2为本实用新型森林防火作业包打开状态示意图一；

图3为本实用新型森林防火作业包打开状态示意图二。

附图标记说明：1、第一包体；2、第二包体；3、提手；4、第二紧固带；5、第一紧固带；6、插扣；7、双肩背带；8、铁锹盛放袋；9、第一尼龙魔术贴；10、洋镐盛放袋；11、第二尼龙魔术贴；12、通用手柄袋；13、洋镐手柄袋；14、撬杠袋；15、第四尼龙魔术贴；16、第三尼龙魔术贴；17、斧头盛放袋；18、砍柴刀安放位；19、五齿耙安放位；20、中间夹层；21、手板锯盛放袋。

具体实施方式

如图1至3所示，一种森林防火作业包，包括缝制在一起的第一包体1和第二包体2，第一包体1和第二包体2的非固定边上缝制有拉链，并且第一包体1和第二包体2上均缝制有提手3；第一包体1沿长度方向上缝制有两个第一紧固带5，同样第二包体2沿长度方向上缝制有两个第二紧固带4，沿长度方向上的第二紧固带4和第一紧固带5的位置一一对应，并且第二紧固带4和第一紧固带5的自由端通过插扣6连接，插扣6在市面上可以购买到，具体的使用方法，本领域的技术人员完全可以实施，在此不再赘述。当第一包体1和第二包体2通过拉链拉合后，将第二紧固带4和第一紧固带5通过插扣6连接，增加了第一包体1和第二包体2连接的牢固性，即便是包内的工具将拉链撑开，第二紧固带4和第一紧固带5还能保证第一包体1和第二包体2不会分开。为了便于对本包的提放，提手3位于两个插扣6之间。

为了进一步的提高本包的可携带性，在第一包体1或者第二包体2的侧面上缝制有长度可调的双肩背带7，在本实施例中，双肩背带7缝制在第二包体2的侧面上，双肩背带7长度的具体调节方式与普通双肩书包的背带长度调节方式相同，在此不再赘述，本包背带长度调节的调节扣为钢制材料，以增强其结构强度。

消防人员在执行灭火任务时，常需要携带铁锹、洋镐、手板锯、灭火拍、砍柴刀、撬杠等多种灭火工具，因此在第一包体1和第二包体2内均设置有不同的防火工具安放位，具体来说，第一包体1内缝制有铁锹盛放袋8和洋镐盛放袋10，铁锹盛放袋8的开口侧沿长度方向依次设置有两个固定铁锹手柄的第一尼龙魔术贴9，洋镐盛放袋10的开口侧沿长度方向依次设置有固定洋镐的第二尼龙魔术贴11；第二包体2内沿宽度方向依次缝制有通用手柄袋12、洋镐手柄袋13和撬杠袋14，在本实施例中，通用手柄袋12可以装通用手柄，通用手柄既可以安装灭火拍又可以安装五齿耙。洋镐手柄袋13的开口侧缝制有斧头盛放袋17，斧头盛放袋17的开口处设置有固定斧头的第三尼龙魔术贴16，洋镐手柄袋13和撬杠袋14之间设置有两个固定有斧子手柄的第四尼龙魔术贴15。在本实施例中，第一尼龙魔术贴9、第二尼龙魔术贴11、第三尼龙魔术贴16和第四尼龙魔术贴15均缝制在包体上，尼龙魔术贴包括毛面和钩面，毛面和钩面沾合在一起用于固定防火工具，尼龙魔术贴为现有产品，其具体的使用方法本领域的技术人员完全可以实施，在此就不再过于繁琐的描述了。

如图2和3所示，为了使得本包能够盛放更多的灭火工具，在第一包体1和第二包体2之间缝制有多个中间夹层20，中间夹层20的两侧均设置有不同的防火工具安放位。在本实施例中，中间夹层20的数量为一个，并且中间夹层20的一侧面上设置有砍柴刀安放位18和五齿耙安放位19，另一侧面设置有手板锯盛放袋21，手板锯盛放袋21开口处缝制有固定手板锯的尼龙魔术贴，砍柴刀安放位18、五齿耙安放位19采用缝制尼龙魔术贴或者盛放袋。在本实施例中，砍柴刀安放位18、五齿耙安放位19采用缝制尼龙魔术贴，根据砍柴刀和五齿耙的形状，缝制有两个尼龙魔术贴。灭火拍等无尖锐部位的工具，可以直接平整的放置在该作业包的内部。

以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920102880.1

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209575568U

授权时间:20191105

主分类号:A62C 8/00

专利分类号:A62C8/00;A45F3/00

范畴分类:16H;

申请人:杨迎彬

第一申请人:杨迎彬

申请人地址:054000 河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村0644号

发明人:杨迎彬

第一发明人:杨迎彬

当前权利人:杨迎彬

代理人:李兴林

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/848a15f2bd6e54b5607099d0.html