# 一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置论文和设计-何牮石

### 全文摘要

本实用新型提供了一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，包括控制盒、单机集液瓶和分类集液箱；单机集液瓶包括瓶盖、瓶体和支撑腿，瓶盖内设有喷淋装置，喷淋装置上方的进水管上设有电磁阀，瓶体侧面上部设有进液口，进液口通过排液管与液相色谱仪的废液出口连接，瓶体底部设有排液口，排液口下方连接有一进三出分水阀，排液口与一进三出分水阀之间的管路上设有水流开关器，水流开关器与电磁阀电性连接，一进三出分水阀的三个出口分别通过管路连接至分类集液箱的三个储液桶，一进三出分水阀的三个出口均设有电磁阀芯，电磁阀芯与控制盒电性连接；本装置能够同时对多台液相色谱仪的废液进行自动化分类收集。

### 主设计要求

1.一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：包括控制盒、单机集液瓶和分类集液箱；所述单机集液瓶包括瓶盖、瓶体和支撑腿，所述瓶盖内设有喷淋装置，所述喷淋装置上方的进水管上设有电磁阀，所述瓶体侧面上部设有进液口，所述进液口通过排液管与液相色谱仪的废液出口连接，所述瓶体底部设有排液口，所述排液口下方连接有一进三出分水阀，所述排液口与一进三出分水阀之间的管路上设有水流开关器，所述水流开关器与所述电磁阀电性连接，所述一进三出分水阀的三个出口分别通过管路连接至所述分类集液箱的三个储液桶，所述一进三出分水阀的三个出口均设有电磁阀芯，所述电磁阀芯与所述控制盒电性连接。

### 设计方案

1.一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：包括控制盒、单机集液瓶和分类集液箱；所述单机集液瓶包括瓶盖、瓶体和支撑腿，所述瓶盖内设有喷淋装置，所述喷淋装置上方的进水管上设有电磁阀，所述瓶体侧面上部设有进液口，所述进液口通过排液管与液相色谱仪的废液出口连接，所述瓶体底部设有排液口，所述排液口下方连接有一进三出分水阀，所述排液口与一进三出分水阀之间的管路上设有水流开关器，所述水流开关器与所述电磁阀电性连接，所述一进三出分水阀的三个出口分别通过管路连接至所述分类集液箱的三个储液桶，所述一进三出分水阀的三个出口均设有电磁阀芯，所述电磁阀芯与所述控制盒电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：所述瓶盖下表面靠近边缘位置具有一圈凸缘，所述凸缘外侧套装有密封圈，所述密封圈与所述瓶体密封接触。

3.根据权利要求1所述的一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：所述瓶体底部沿其中轴线方向向下面积逐渐变小。

4.根据权利要求1所述的一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：所述喷淋装置包括进水管和与所述进水管连接的圆台形喷水盘，所述喷水盘周侧设有喷淋孔，所述进水管与自来水管路连接。

5.根据权利要求1所述的一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，其特征在于：所述控制盒上设有3个控制按钮，分别控制所述一进三出分水阀三个出口处的电磁阀芯。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及废液收集技术领域，尤其涉及一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置。

背景技术

液相色谱仪是利用混合物在液-固或不互溶的两种液体之间分配比的差异，对混合物进行先分离，而后分析鉴定的仪器，在化工、生物领域应用广泛，液相色谱仪使用过程会产生废液，废液量比较小，比如就是做分析型色谱的，就要收集后送到专门的废液处理站，因此分类收集更合理，含甲醇、乙腈等有机相比较高的，可以收集后到安全的地方焚烧；含酸的收集后用废碱中和再倒掉，含盐的可以收集后在进行后续处理，因此就需要在液相色谱仪排放废液时进行分类收集，便于废液的处理。现有公告号为CN201720336913.X的专利公开了一种液相色谱仪废液收集装置，其采取的技术方案为：包括带有四个车轮的架体和电动抽液装置，收集瓶上方的支撑板一侧为水箱，另一侧竖直设置有抽液装置安装板，电动抽液装置由安装在抽液装置安装板后部的驱动电机和安装在抽液装置安装板前部的活塞套筒组成，出水直管上还设置有出水阀门，进液直管和出水直管分别与环形吸头的两侧连通，环形吸头的下端则设置有进液孔，滑动槽的一端贯穿进液孔，滑动槽内设置有可在其内部滑动的弧形挡板，滑动槽外侧的环形吸头外侧壁还留有弧形的滑块槽，弧形挡板上固定设置的推动块位于滑块槽内。通过驱动电机驱动的电动抽液装置可将不同的液相色谱仪废液分别抽到不同的收集瓶中。

然而上述废液收集装置一次只能收集一台液相色谱仪的废液，且装置整体体积较大，结构笨重需要专人操作。实际使用中，企业实验室内通常具有多台液相色谱仪，并且经常会同时启用，在这种情况下就需要一种能够同时对多台液相色谱仪的废液进行自动化分类收集的装置。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种能够同时对多台液相色谱仪的废液进行自动化分类收集的装置。

本实用新型采用的技术方案为：一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，包括控制盒、单机集液瓶和分类集液箱；所述单机集液瓶包括瓶盖、瓶体和支撑腿，所述瓶盖内设有喷淋装置，所述喷淋装置上方的进水管上设有电磁阀，所述瓶体侧面上部设有进液口，所述进液口通过排液管与液相色谱仪的废液出口连接，所述瓶体底部设有排液口，所述排液口下方连接有一进三出分水阀，所述排液口与一进三出分水阀之间的管路上设有水流开关器，所述水流开关器与所述电磁阀电性连接，所述一进三出分水阀的三个出口分别通过管路连接至所述分类集液箱的三个储液桶，所述一进三出分水阀的三个出口均设有电磁阀芯，所述电磁阀芯与所述控制盒电性连接。

在一些优选实施方式中，所述瓶盖下表面靠近边缘位置具有一圈凸缘，所述凸缘外侧套装有密封圈，所述密封圈与所述瓶体密封接触。

在一些优选实施方式中，所述瓶体底部沿其中轴线方向向下面积逐渐变小，这种结构有利于废液彻底排出。

在一些优选实施方式中，所述喷淋装置包括进水管和与所述进水管连接的圆台形喷水盘，所述喷水盘周侧设有喷淋孔，所述进水管与自来水管路连接。

在一些优选实施方式中，所述控制盒上设有3个控制按钮，分别控制所述一进三出分水阀三个出口处的电磁阀芯。

所述分类集液箱的三个储液桶上均贴有标记用于区分废液种类，所述控制盒上的3个控制按钮也设有对应的标记，用于打开电磁阀芯将废液排入对应的储液桶内。

液相色谱仪实用完毕后，产生的废液收集在下方的单机集液瓶内，操作人员根据废液的类别按下控制盒中对应的控制按钮，控制按钮控制其对应的电磁阀芯打开，废液通过管路自动排入对应的储液桶内；所述水流开关器能够采集废液流动的信号，当废液排尽停止流动时发送信号打开喷淋装置进水管上的电磁阀，喷淋装置对单机集液瓶进行喷水清洗，所述喷淋装置进水管上的电磁阀具有延时功能，可以调整喷淋持续时间。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）本实用新型的自动化液相色谱仪废液分类收集装置，能够同时对多台液相色谱仪的废液进行自动化分类收集，省时省力、操作方便。

（2）本实用新型的自动化液相色谱仪废液分类收集装置，还具有自动喷淋清洗功能。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图和实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

本实用新型披露了一种自动化液相色谱仪废液分类收集装置，如图1所示：包括控制盒1、单机集液瓶2和分类集液箱3；所述单机集液瓶2包括瓶盖4、瓶体5和支撑腿6，所述瓶盖4内设有喷淋装置7，所述喷淋装置7上方的进水管上设有电磁阀8，所述瓶体5侧面上部设有进液口9，所述进液口9通过排液管与液相色谱仪的废液出口10连接，所述瓶体5底部设有排液口，所述排液口下方连接有一进三出分水阀11，所述排液口与一进三出分水阀11之间的管路上设有水流开关器12，所述水流开关器12与所述电磁阀8电性连接，所述一进三出分水阀11的三个出口分别通过管路连接至所述分类集液箱3的三个储液桶，所述一进三出分水阀11的三个出口均设有电磁阀芯，所述电磁阀芯与所述控制盒1电性连接。

在一些优选实施方式中，所述瓶盖4下表面靠近边缘位置具有一圈凸缘，所述凸缘外侧套装有密封圈，所述密封圈与所述瓶体5密封接触。

在一些优选实施方式中，所述瓶体5底部沿其中轴线方向向下面积逐渐变小，这种结构有利于废液彻底排出。

在一些优选实施方式中，所述喷淋装置7包括进水管和与所述进水管连接的圆台形喷水盘，所述喷水盘周侧设有喷淋孔，所述进水管与自来水管路连接。

在一些优选实施方式中，所述控制盒1上设有3个控制按钮，分别控制所述一进三出分水阀11三个出口处的电磁阀芯。

所述分类集液箱3的三个储液桶上均贴有标记用于区分废液种类，所述控制盒1上的3个控制按钮也设有对应的标记，用于打开电磁阀芯将废液排入对应的储液桶内。

液相色谱仪实用完毕后，产生的废液收集在下方的单机集液瓶2内，操作人员根据废液的类别按下控制盒1中对应的控制按钮，控制按钮控制其对应的电磁阀芯打开，废液通过管路自动排入对应的储液桶内；所述水流开关器12能够采集废液流动的信号，当废液排尽停止流动时发送信号打开喷淋装置7进水管上的电磁阀8，喷淋装置7对单机集液瓶2进行喷水清洗，所述喷淋装置7进水管上的电磁阀8具有延时功能，可以调整喷淋持续时间。

上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，如前所述，应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围，则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920054223.4

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209513734U

授权时间:20191018

主分类号:G01N 30/02

专利分类号:G01N30/02;B01D15/08

范畴分类:31E;

申请人:江苏科本药业有限公司

第一申请人:江苏科本药业有限公司

申请人地址:226200 江苏省南通市启东市滨江精细化工园区

发明人:何牮石;季向飞;王君;周飞丹

第一发明人:何牮石

当前权利人:江苏科本药业有限公司

代理人:钟廷良

代理机构:11316

代理机构编号:北京一格知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/848ea08402a51a2cc3ba76cf.html