# 冷却水系统绿色复合阻垢缓蚀剂的性能及机理研究

### 论文摘要

为了解决目前循环冷却水系统中结垢和多金属的腐蚀问题以及传统化学加药处理法中存在普遍含磷、加药复杂等问题,通过系列筛选和优化试验得到了一种具有优良阻垢效果,并同时对铜、铁和铝3种材质具有良好缓蚀作用的复合绿色水处理剂。采用静态阻垢法、旋转挂片法、电化学测试(极化曲线)、表面分析技术对其阻垢缓蚀性能及机理进行了研究。结果表明:复合药剂的阻垢率高达96.2%,对Q235碳钢、T2紫铜和6063铝合金的缓蚀率分别达到94.0%、95.5%和93.4%,是一种性能优良的阻垢缓蚀剂;它通过吸附在CaCO3晶面的活性生长点,使晶格发生扭曲、分散而不能形成垢,达到阻垢效果;电化学测试结果显示该复合绿色水处理剂通过同时抑制阴阳极反应从而降低Q235、T2紫铜和6063铝合金的腐蚀速度;热力学计算结果表明,该复合绿色水处理剂对于Q235碳钢是化学吸附方式;对于T2和6063是以化学吸附为主的混合型吸附方式。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验

- 1.1 试材

- 1.2 试验水质及水处理剂

- 1.3 测试分析

- 1.3.1 阻垢性能

- 1.3.2 缓蚀性能

- 1.3.3 电化学性能

- 1.3.4 吸附热力学

- 1.3.5 组织结构

- 2 结果与讨论

- 2.1 阻垢性能

- 2.2 缓蚀性能

- 2.3 电化学性能

- 2.4 吸附热力学

- 2.5 垢样组织结构

- 2.5.1 形貌

- 2.5.2 物相

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 喻强,朱志平,田龙标,黄萍

关键词: 循环冷却水,复合型水处理剂,阻垢,缓蚀,吸附

来源: 材料保护 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工,金属学及金属工艺

单位: 长沙理工大学化学与生物工程学院

基金: 国家质检总局科技项目(2014QK168)资助

分类号: TG174.42;TQ085.4

DOI: 10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2019.02.007

页码: 30-36

总页数: 7

文件大小: 482K

下载量: 161

### 相关论文文献

- [1].环保型聚环氧琥珀酸阻垢缓蚀剂的研制[J]. 清洗世界 2017(03)

- [2].复配阻垢缓蚀剂用于石化循环冷却水性能研究[J]. 广州化工 2018(24)

- [3].一种环保型阻垢缓蚀剂的性能[J]. 化工进展 2014(01)

- [4].多功能阻垢缓蚀剂在水处理领域的广泛应用[J]. 化工管理 2013(08)

- [5].一种新型低磷阻垢缓蚀剂的试验分析[J]. 山西电力 2009(04)

- [6].无磷阻垢缓蚀剂在石化循环水系统中的应用[J]. 石油化工技术与经济 2017(04)

- [7].新型工业循环水阻垢缓蚀剂成本低无污染[J]. 水处理技术 2009(11)

- [8].火电厂循环冷却水阻垢方法研究进展[J]. 广州化工 2017(24)

- [9].绿色无磷高效阻垢缓蚀剂的制备及性能研究[J]. 工业用水与废水 2017(01)

- [10].有机磷系阻垢缓蚀剂的降解对循环冷却水系统影响的预测[J]. 工业水处理 2015(06)

- [11].无磷阻垢缓蚀剂在电厂循环冷却水中的应用[J]. 工业用水与废水 2018(01)

- [12].低磷阻垢缓蚀剂的研制及其在武钢钢电循环水中的应用[J]. 硅谷 2012(16)

- [13].高效、耐氯循环水阻垢缓蚀剂的研制[J]. 江西化工 2010(03)

- [14].冷却水用无磷阻垢缓蚀剂的研制[J]. 化工进展 2009(S2)

- [15].阻垢缓蚀剂检测分析方法的优化[J]. 齐鲁石油化工 2011(02)

- [16].无磷环保阻垢缓蚀剂在循环水系统中的应用[J]. 清洗世界 2018(12)

- [17].国内外阻垢缓蚀剂检测方法各有侧重[J]. 精细与专用化学品 2015(02)

- [18].高硬度、高碱度循环水阻垢缓蚀剂研制与应用[J]. 清洗世界 2008(09)

- [19].一种无磷环保型阻垢缓蚀剂的研制及应用研究[J]. 清洗世界 2010(03)

- [20].一种水处理阻垢缓蚀剂及其制备方法和应用——陈洪龄,蒋银峰.CN101244869[J]. 工业水处理 2009(12)

- [21].无磷阻垢剂在循环水处理中的推广及应用[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [22].新型高效阻垢缓蚀剂NH-05在宁夏石化公司的应用[J]. 石油化工应用 2010(04)

- [23].电厂专用无磷阻垢缓蚀剂WL-5007A的性能评价[J]. 净水技术 2019(S1)

- [24].某厂循环水阻垢缓蚀剂的评价筛选[J]. 东北电力技术 2012(09)

- [25].NJ-213C阻垢缓蚀剂性能评价及应用[J]. 安徽化工 2018(06)

- [26].QS-18阻垢缓蚀剂的工业应用试验[J]. 齐鲁石油化工 2018(02)

- [27].某电厂循环冷却水阻垢防腐的试验与运行效果分析[J]. 山东化工 2018(22)

- [28].阻垢缓蚀剂ZH516在化纤循环水场的应用[J]. 河南化工 2017(10)

- [29].一种应用于闭路软水系统缓蚀阻垢剂的筛选实验[J]. 冶金动力 2019(09)

- [30].联合站注水处理用缓蚀阻垢剂试验研究[J]. 化工管理 2018(25)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/849410ab3b1e4065eaf58b6a.html