# 一种应用于建筑工程的磨墙机论文和设计-谭添尹

### 全文摘要

本实用新型属于建筑技术领域，尤其涉及一种应用于建筑工程的磨墙机，包括平移装置；平移装置的上端与升降装置固定连接，升降装置的上端与壳体固定连接，壳体内设置有两根平行设置的传动轴，每组传动轴的一端均与一组磨轮键连接，每组传动轴的中部还分别设置有一组同步带轮，两组同步带轮通过皮带连接，其中一组传动轴上还设置有第一斜齿轮，第一斜齿轮与第二斜齿轮啮合，第二斜齿轮与第一旋转电机的主轴键连接，本实用新型通过设置第一旋转电机，第一旋转电机能够带动第二斜齿轮转动，第二斜齿轮带动第一斜齿轮的转动进而带动传动轴的转动，最终带动磨轮的转动，传动轴与磨轮的键连接能够保证磨轮始终保持垂直，防止因为手工打磨影响墙面平整度。

### 主设计要求

1.一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，包括平移装置(1)、升降装置(2)、壳体(3)、传动轴(4)、磨轮(5)、同步带轮(6)、第一斜齿轮(7)、第二斜齿轮(8)、第一旋转电机(9)和吸尘风机(10)；所述平移装置(1)的上端与所述升降装置(2)固定连接，所述升降装置(2)的上端与所述壳体(3)固定连接，所述壳体(3)内设置有两根平行设置的传动轴(4)，每组所述传动轴(4)的一端均与一组所述磨轮(5)键连接，每组所述传动轴(4)的中部还分别设置有一组所述同步带轮(6)，两组所述同步带轮(6)通过皮带(11)连接，其中一组所述传动轴(4)上还设置有所述第一斜齿轮(7)，所述第一斜齿轮(7)与所述第二斜齿轮(8)啮合，所述第二斜齿轮(8)与所述第一旋转电机(9)的主轴键连接，所述第一旋转电机(9)设置在旋转电机底座上，所述壳体(3)的一侧与保护壳(12)固定连接，所述保护壳(12)的内部设置有所述吸尘风机(10)，所述吸尘风机(10)的进风口与吸风管(13)的一端连通，所述吸风管(13)的另一端与所述壳体(3)连通。

### 设计方案

1.一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，包括平移装置(1)、升降装置(2)、壳体(3)、传动轴(4)、磨轮(5)、同步带轮(6)、第一斜齿轮(7)、第二斜齿轮(8)、第一旋转电机(9)和吸尘风机(10)；所述平移装置(1)的上端与所述升降装置(2)固定连接，所述升降装置(2)的上端与所述壳体(3)固定连接，所述壳体(3)内设置有两根平行设置的传动轴(4)，每组所述传动轴(4)的一端均与一组所述磨轮(5)键连接，每组所述传动轴(4)的中部还分别设置有一组所述同步带轮(6)，两组所述同步带轮(6)通过皮带(11)连接，其中一组所述传动轴(4)上还设置有所述第一斜齿轮(7)，所述第一斜齿轮(7)与所述第二斜齿轮(8)啮合，所述第二斜齿轮(8)与所述第一旋转电机(9)的主轴键连接，所述第一旋转电机(9)设置在旋转电机底座上，所述壳体(3)的一侧与保护壳(12)固定连接，所述保护壳(12)的内部设置有所述吸尘风机(10)，所述吸尘风机(10)的进风口与吸风管(13)的一端连通，所述吸风管(13)的另一端与所述壳体(3)连通。

2.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，所述平移装置(1)包括辅助导轨(15)、固定底座(16)、丝杠(17)、第二旋转电机(18)和滚珠丝杠螺母(19)；所述第二旋转电机(18)通过联轴器与所述丝杠(17)固定连接，所述丝杠(17)设置在所述固定底座(16)内部，且所述丝杠(17)两端分别设置有一根辅助导轨(15)，所述丝杠(17)上设置有一组与所述丝杠(17)匹配的滚珠丝杠螺母(19)，所述滚珠丝杠螺母(19)外端套设有一组移动滑座(20)，所述移动滑座(20)上还加工有与所述辅助导轨(15)匹配的移动光孔，所述移动滑座(20)还通过所述移动光孔设置在所述辅助导轨(15)上，所述移动滑座(20)上端与所述升降装置(2)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，所述升降装置(2)包括固定框(21)、自锁滑轮(22)、连接杆(23)、第一升降杆(24)和第二升降杆(25)；所述固定框(21)的两侧加工有轨道槽(26)，两组所述自锁滑轮(22)的一端分别与所述轨道槽(26)滑动连接，两组所述自锁滑轮(22)通过所述连接杆(23)固定连接，所述连接杆(23)与液压缸(27)固定连接，所述自锁滑轮(22)的另一端与所述第一升降杆(24)的一端固定连接，所述第一升降杆(24)与所述第二升降杆(25)铰接，所述第一升降杆(24)的另一端与所述第二升降杆(25)的一端均与所述壳体(3)固定连接，所述第二升降杆(25)的另一端与所述固定框(21)铰接。

4.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，所述吸风管(13)的两侧与所述磨轮(5)在同一水平线上。

5.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程的磨墙机，其特征在于，所述壳体(3)一侧加工有通风孔，所述通风孔的外侧通过法兰固定设置有集尘布袋(14)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于建筑工程技术领域，尤其涉及一种应用于建筑工程的磨墙机。

背景技术

在室内装修的过程中，为了让油漆能够均匀地附着于墙面上，施工人员通常会人工对墙面进行研磨，直到将墙面研磨至具有足够的平整度之后，才会开始对墙面进行后续的油漆工程。

当下装修行业，墙面磨平技术一直停留在传统的手工操作上，装修工人手持砂纸或简单磨墙机打磨墙面，不仅效率低下，而且存在打磨难度大、手工打磨的墙面平整度差的问题。

实用新型内容

本实用新型克服了上述现有技术的不足，提供了一种应用于建筑工程的磨墙机，本实用新型通过设置旋转电机，旋转电机能够带动第二斜齿轮转动，第二斜齿轮带动第一斜齿轮的转动进而带动传动轴的转动，最终带动磨轮的转动，传动轴与磨轮的键连接能够保证磨轮始终保持垂直，防止因为手工打磨影响墙面平整度。

本实用新型的技术方案：

一种应用于建筑工程的磨墙机，包括平移装置、升降装置、壳体、传动轴、磨轮、同步带轮、第一斜齿轮、第二斜齿轮、第一旋转电机和吸尘风机；所述平移装置的上端与所述升降装置固定连接，所述升降装置的上端与所述壳体固定连接，所述壳体内设置有两根平行设置的传动轴，每组所述传动轴的一端均与一组所述磨轮键连接，每组所述传动轴的中部还分别设置有一组所述同步带轮，两组所述同步带轮通过皮带连接，其中一组所述传动轴上还设置有所述第一斜齿轮，所述第一斜齿轮与所述第二斜齿轮啮合，所述第二斜齿轮与所述第一旋转电机的主轴键连接，所述第一旋转电机设置在旋转电机底座上，所述壳体的一侧与保护壳固定连接，所述保护壳的内部设置有所述吸尘风机，所述吸尘风机的出风口与吸风管的一端连通，所述吸风管的另一端与所述壳体连通。

进一步的，所述平移装置包括辅助导轨、固定底座、丝杠、第二旋转电机和丝杠螺母；所述第二旋转电机通过联轴器与所述丝杠固定连接，所述丝杠设置在所述固定底座内部，所述丝杠螺母与所述丝杠螺纹连接，所述丝杠螺母的两侧分别加工有一组通孔，两组所述辅助导轨别穿过丝杠螺母的通孔与所述固定底座固定连接。

进一步的，所述升降装置包括固定框、自锁滑轮、连接杆、第一升降杆和第二升降杆；所述固定框的两侧加工有轨道槽，两组所述自锁滑轮的一端分别与所述轨道槽滑动连接，两组所述自锁滑轮通过所述连接杆固定连接，所述连接杆与液压缸固定连接，所述自锁滑轮的另一端与所述第一升降杆的一端固定连接，所述第一升降杆与所述第二升降杆铰接，所述第一升降杆的另一端与所述第二升降杆的一端均与所述壳体固定连接，所述第二升降杆的另一端与所述固定框铰接。

进一步的，所述吸风管的两侧与所述磨轮在同一水平线上。

进一步的，所述壳体一侧加工有通风孔，所述通风孔的外侧通过法兰固定设置有集尘布袋。

本实用新型的有益效果为：

1)本实用新型通过设置第一旋转电机，第一旋转电机能够带动第二斜齿轮转动，第二斜齿轮带动第一斜齿轮的转动进而带动传动轴的转动，最终带动磨轮的转动，传动轴与磨轮的键连接能够保证磨轮始终保持垂直，防止因为手工打磨影响墙面平整度。

2)本实用新型通过设置升降装置，升降装置中的液压缸伸缩带动连接杆两端自锁滑轮靠近或者偏离液压缸方向移动，进而带动第一升降杆的高度变化，最终带动第二升降杆高度的同时升降，从而带动整个装置的升降，从而全方面的磨除墙面。

3)本实用新型通过设置吸尘风机，吸尘风机通过吸风管能够吸收工作时产生的灰尘，防止灰尘进入人体呼吸道，对人体身体健康造成伤害。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是本实用新型中壳体的俯视图；

图3是本实用新型的侧视图；

图4是本实用新型中平移装置的俯视图；

图5是本实用新型中局部放大图；

图中：1-平移装置；2-升降装置；3-壳体；4-传动轴；5-磨轮；6-同步带轮；7-第一斜齿轮；8-第二斜齿轮；9-第一旋转电机；10-吸尘风机；11-皮带；12-保护壳；13-吸风管； 14-集尘布袋；15-辅助导轨；16-固定底座；17-丝杠；18-第二旋转电机；19-滚珠丝杠螺母； 20-移动滑座；21-固定框；22-自锁滑轮；23-连接杆；24-第一升降杆；25-第二升降杆；26- 轨道槽；27-液压缸。

具体实施方式

以下将结合附图，对本实用新型进行详细说明：

结合图1至图5所示，本实施例公开的一种应用于建筑工程的磨墙机，包括平移装置1、升降装置2、壳体3、传动轴4、磨轮5、同步带轮6、第一斜齿轮7、第二斜齿轮8、第一旋转电机9和吸尘风机10；所述平移装置1的上端与所述升降装置2固定连接，所述升降装置2的上端与所述壳体3固定连接，所述壳体3内设置有两根平行设置的传动轴 4，每组所述传动轴4的一端均与一组所述磨轮5键连接，每组所述传动轴4的中部还分别设置有一组所述同步带轮6，两组所述同步带轮6通过皮带11连接，其中一组所述传动轴4上还设置有所述第一斜齿轮7，所述第一斜齿轮7与所述第二斜齿轮8啮合，所述第二斜齿轮8与所述第一旋转电机9的主轴键连接，所述第一旋转电机9设置在旋转电机底座上，所述壳体3的一侧与保护壳12固定连接，所述保护壳12的内部设置有所述吸尘风机10，所述吸尘风机10的进风口与吸风管13的一端连通，所述吸风管13的另一端与所述壳体3连通；驱动第一旋转电机9，所述第一旋转电机9的主轴通过与第二斜齿轮8 键连接进而带动第二斜齿轮8转动，第二斜齿轮8通过与第一斜齿轮7的啮合能够带动第一斜齿轮7的转动，第一斜齿轮7通过与一组传动轴键4连接能够带动传动轴4转动，进而带动磨轮5和同步带轮6旋转，磨除墙面不光滑颗粒，一组同步带轮6的转动通过皮带 11能够带动另一组同步带轮6的转动，进而带动另一组传动轴4进行转动，最终带动磨轮5进行磨除墙面，驱动第一旋转电机9的同时，启动吸尘风机10，磨轮工作时产生的灰尘通过吸风管13将灰尘吸入到吸尘风机10内进行处理，防止灰尘对人体造成伤害。

具体的，所述平移装置1包括辅助导轨15、固定底座16、丝杠17、第二旋转电机18和滚珠丝杠螺母19；所述第二旋转电机18通过联轴器与所述丝杠17固定连接，所述丝杠17设置在所述固定底座16内部，且所述丝杠17两端分别设置有一根辅助导轨15，所述丝杠17上设置有一组与所述丝杠17匹配的滚珠丝杠螺母19，所述滚珠丝杠螺母19外端套设有一组移动滑座20，所述移动滑座20上还加工有与所述辅助导轨15匹配的移动光孔，所述移动滑座20还通过所述移动光孔设置在所述辅助导轨15上，所述移动滑座 20上端与所述升降装置2固定连接；通过驱动第二旋转电机18，第二旋转电机18的主轴通过联轴器能够带动丝杠17进行转动，丝杠17通过与丝杠螺母19螺纹连接能够带动丝杠螺母19的平移，丝杠螺母19的移动通过带动移动滑座20的移动，移动滑座20两端的辅助导轨15能够使平移装置1更稳定，传动更平稳。

具体的，所述升降装置2包括固定框21、自锁滑轮22、连接杆23、第一升降杆24 和第二升降杆25；所述固定框21的两侧加工有轨道槽26，两组所述自锁滑轮22的一端分别与所述轨道槽26滑动连接，两组所述自锁滑轮22通过所述连接杆23固定连接，所述连接杆23与液压缸27固定连接，所述自锁滑轮22的另一端与所述第一升降杆24的一端固定连接，所述第一升降杆24与所述第二升降杆25铰接，所述第一升降杆24的另一端与所述第二升降杆25的一端均与所述壳体3固定连接，所述第二升降杆25的另一端与所述固定框21铰接；通过驱动液压缸，当液压缸27的杆伸长时，液压缸27通过连接杆 23带动自锁滑轮22偏离液压缸27方向移动，进而带动第一升降杆24的高度下降，第一升降杆24通过与第二升降杆25的铰接能够带动第二升降杆25高度的同时下降，从而带动整个装置的下降，当液压缸27伸长时，液压缸27通过连接杆23带动自锁滑轮22靠近液压缸27方向移动，进而带动第一升降杆24的高度上升，第一升降杆24通过与第二升降杆25的铰接能够带动第二升降杆25高度的同时上升，从而带动整个装置的上升，通过升降装置2能够使磨轮5进行上升或者下降，从而全方面的磨除墙面。

具体的，所述吸风管13的两侧与所述磨轮5在同一水平线上；吸风管13的两侧与磨轮5在同一水平线上，能够将磨轮5在工作时产生的灰尘短时间内通过吸尘风机10处理，防止进入到空气中传播，危害工作人员的健康。

具体的，所述壳体3一侧加工有通风孔，所述通风孔的外侧通过法兰固定设置有集尘布袋14；佛山市宝峰高温除尘设备有限公司生产的集尘布袋14不仅能够防止灰尘进入到空气中，还能避免吸尘风机10的工作将壳体内部变成负压的环境，影响本实用新型的工作。

本装置的工作过程为：

首先，通过升降装置确定磨轮的高度，通过驱动升降装置中的液压缸27，当液压缸27伸长时，液压缸27通过连接杆23带动自锁滑轮22偏离液压缸23方向移动，进而带动第一升降杆24的高度下降，第一升降杆24通过与第二升降杆25的铰接能够带动第二升降杆25高度的同时下降，从而带动整个装置的下降，当济南双力升降机械有限公司生产的单耳式的液压缸27伸长时，液压缸27通过连接杆23带动自锁滑轮22靠近液压缸 27方向移动，进而带动第一升降杆24的高度上升，第一升降杆24通过与第二升降杆25 的铰接能够带动第二升降杆25高度的同时上升，从而带动整个装置的上升，通过升降装置2能够使磨轮5进行上升或者下降，从而全方面的磨除墙面，确定磨轮5的位置后，驱动第一旋转电机9，所述第一旋转电机9的主轴通过与第二斜齿轮8键连接进而带动第二斜齿轮8转动，第二斜齿轮8通过与第一斜齿轮7的啮合能够带动第一斜齿轮7的转动，第一斜齿轮7通过与一组传动轴键4连接能够带动传动轴4转动，进而带动磨轮5和同步带轮6旋转，磨除墙面不光滑颗粒，一组同步带轮6的转动通过皮带11能够带动另一组同步带轮6的转动，进而带动另一组传动轴4进行转动，最终带动磨轮5进行磨除墙面，驱动第一旋转电机9的同时，启动上海全风实业有限公司生产的吸尘风机10，磨轮工作时产生的灰尘通过吸风管13将灰尘吸入到吸尘风机10内进行处理，防止灰尘对人体造成伤害，当需要平移磨轮5时，通过驱动第二旋转电机18，第二旋转电机18的主轴通过联轴器能够带动丝杠17进行转动，丝杠17通过与丝杠螺母19螺纹连接能够带动丝杠螺母 19的平移，丝杠螺母19的移动通过带动移动滑座20的移动，移动滑座20两端的辅助导轨15能够使平移装置1更稳定，传动更平稳，从而全方面的磨除墙面。

以上实施例只是对本专利的示例性说明，并不限定它的保护范围，本领域技术人员还可以对其局部进行改变，只要没有超出本专利的精神实质，都在本专利的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920046939.X

申请日:2019-01-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209349983U

授权时间:20190906

主分类号:B24B 7/18

专利分类号:B24B7/18;B24B55/06;B24B41/02;B24B47/12

范畴分类:26F;

申请人:齐齐哈尔工程学院

第一申请人:齐齐哈尔工程学院

申请人地址:161000 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区喜庆路一号

发明人:谭添尹;任若男;张昊;田春英;徐蕊

第一发明人:谭添尹

当前权利人:齐齐哈尔工程学院

代理人:陈润明

代理机构:23209

代理机构编号:哈尔滨市伟晨专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/84ea5c4e9c5d316b5b0a397e.html