# 售面机的注水结构论文和设计-陈汉良

### 全文摘要

本实用新型涉及自动售货机的技术领域，公开了售面机的注水结构，包括给面注水的注水管、提供水分的水箱以及为水箱内的水进行加热的热水器，热水器分别具有供冷水进入的冷水进水口以及供热水流出的热水出水口，热水器的冷水进水口与水箱通过供水软管连接，热水器的热水出水口与注水管通过进水软管连接；通过在机体内设置的热水器，可以对水箱内提供的水进行加热，在通过热水供水管将热水通过注水管排入面内，以便于快速的微波加热。

### 主设计要求

1.售面机的注水结构，其特征在于，包括给面注水的注水管、提供水分的水箱以及为所述水箱内的水进行加热的热水器，所述热水器分别具有供冷水进入的冷水进水口以及供热水流出的热水出水口，所述热水器的冷水进水口与所述水箱通过供水软管连接，所述热水器的热水出水口与所述注水管通过进水软管连接。

### 设计方案

1.售面机的注水结构，其特征在于，包括给面注水的注水管、提供水分的水箱以及为所述水箱内的水进行加热的热水器，所述热水器分别具有供冷水进入的冷水进水口以及供热水流出的热水出水口，所述热水器的冷水进水口与所述水箱通过供水软管连接，所述热水器的热水出水口与所述注水管通过进水软管连接。

2.如权利要求1所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述冷水进水口具有远离热水进水口的进水端，所述冷水进水的进水端处设置有插入水箱内的进水导管，所述进水导管的顶部呈尖端状。

3.如权利要求2所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述水箱具有供进水导管插入的水箱口，且所述水箱口处设置有插入掉落进水箱内的胶盖。

4.如权利要求1至3任一项所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述注水管远离热水进水管的底部呈尖端状。

5.如权利要求1至3任一项所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述冷水进水口处设置有打开或关闭冷水进水口的冷水进水阀。

6.如权利要求1至3任一项所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述热水出水口处设置有打开或关闭热水出水口的热水出水阀。

7.如权利要求1至3任一项所述的售面机的注水结构，其特征在于，所述热水器还具有排污口，所述排污口处设置有打开或关闭排污口的排污阀。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及自动售货机的技术领域，尤其是售面机的注水结构。

背景技术

自动售货机是能根据投入的钱币自动付货的机器，是商业自动化的常用设备，它不受时间、地点的限制，能节省人力、方便交易。

常见的自动售货机包括饮料自动售货机、食品自动售货机、综合自动售货机、化妆品自动售卖机，其中，食品自动售货机，通过选择，可贩卖包装食品，以便于快速充饥。

在售卖面的售卖机中，为了对面进行熟食加工，一般会同时注入水分，以供微波箱微波加热，但是，所注入的水一般为冷水，这样，降低微波箱熟食加工效率。

实用新型内容

本实用新型提出的售面机的注水结构，旨在解决现有技术中售面机内的微波加热效率低的问题。

本实用新型是这样实现的，售面机的注水结构，包括给面注水的注水管、提供水分的水箱以及为所述水箱内的水进行加热的热水器，所述热水器分别具有供冷水进入的冷水进水口以及供热水流出的热水出水口，所述热水器的冷水进水口与所述水箱通过供水软管连接，所述热水器的热水出水口与所述注水管通过进水软管连接。

进一步地，所述热水进水管具有远离热水进水口的进水端，所述热水进水管的进水端处设置有插入水箱内的进水导管，所述进水导管的顶部呈尖端状。

进一步地，所述水箱具有供进水导管插入的水箱口，且所述水箱口处设置有插入掉落进水箱内的胶盖。

进一步地，所述注水管远离冷水进水管的底部呈尖端状。

进一步地，所述冷水进水口处设置有打开或关闭冷水进水口的冷水进水阀。

进一步地，所述热水出水口处设置有打开或关闭热水出水口的热水出水阀。

进一步地，所述热水器还具有排污口，所述排污口处设置有打开或关闭排污口的排污阀。

与现有技术相比，本实用新型提供的售面机的注水结构，通过在机体内设置的热水器，可以对水箱内提供的水进行加热，在通过热水供水管将热水通过注水管排入面内，以便于快速的微波加热；解决了现有技术中售面机内的微波加热效率低的问题。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的售面机的注水结构的机体的立体示意图。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细的描述。

本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本实用新型的描述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

参照图1所示，为本实用新型提供的较佳实施例。

本实用新型提出的售面机的微波结构，可以自本实施例给出的带煮食功能的自动售面机得到，通过在微波箱14两侧分别设置取面结构以及进面结构，取面时不会与放面位置冲突，操作方便。

本实施例提供的带煮食功能的自动售面机，包括机体11，机体11具有储存面的储存区12、对面进行熟食加工的微波箱14以及传输结构，微波箱14内具有容纳面的微波腔，传输结构将储存区12内的面传输到微波腔进行熟食加工；微波箱14的一侧设置有供取面的取面结构。

这样，机体11的储存区12储存面，通过传输结构可将面传输到微波腔内，微波箱14则对面进行熟食加工，取面结构内则进行取出，以供食用，自带的煮食功能，可以直接提供熟食用以食用，使用简单，且机体11可以在不同的位置摆放使用，适用范围更加的广。

而为了面自传输结构运输到微波腔内，微波箱14的另一侧具有供面进入微波腔内的进面结构。

这样，上述取面结构包括形成在微波箱14一侧且连通微波腔的出物口以及与微波箱14活动连接的出物盖1411，出物盖1411封盖出物口或使出物口与外部连通，即可以通过打开出物盖1411，进而取出微波腔内煮好的面。

具体的，上述出物盖1411是沿竖直方向平滑上下移动的，即在微波箱14的两侧分别设置有出物传送带，传送带缠绕在上下布置的两个出物滑轮上，通过出物滑轮的转动带动出物传送带上下移动，在微波箱14上则设置有出物电机，出物电机带动一侧的出物传送带上下移动，出物盖1411的两侧则分别固定在两侧的出物传送带上，进而带动出物盖1411相对于微波箱14上下移动，以实现封盖出物口或打开；同时，在微波箱14的两侧分别设置有竖直布置的出物导轨，出物导轨的竖向截面呈V字状，对应的出物盖1411两侧则设置有竖向延伸布置的V字状出物导杆，以保持出物盖1411稳定的上下移动；此外，为了避免出物导轨移位过度，在微波箱14的一侧还设有两个竖直间隔布置的槽型光电传感器，出物盖1411的一侧则伸出有出物定位片，当出物定位片到达上方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止出物电机的转动，同样，当出物定位片移至下方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止出物电机的转动，以实现限位作用；当然，为了更加安全，位于出物盖1411的下方，在机体11上设有多个出物挡块，以抵接出物盖1411，防止继续下移，而在出物盖1411上方则朝微波箱14凸出有出物挡片，以抵接微波箱14的上端部设置的出物挡板，同时，保证微波箱14的密封。

另外，为了便于直接观测到微波箱14内部的加工情况，出物盖1411具有叠合布置的透明板以及网格板，透明板位于远离微波箱14的一侧。

为了面能够进入微波腔进行熟食加工，进面结构包括形成在微波箱14另一侧且连通微波腔的进物口以及与微波箱14活动连接的进物盖，进物该封盖进物口或使进物口与外部连通，即与传输结构连通，进物盖、出物盖1411围合使微波腔封闭，以便于微波加热。

具体的，上述进物盖是沿竖直方向平滑上下移动的，即在微波箱14的两侧分别设置有进物传送带，进物传送带缠绕在上下布置的两个进物滑轮上，通过进物滑轮的转动带动进物传送带上下移动，在微波箱14上则设置有进物电机，进物电机带动一侧的进物传送带上下移动，进物盖的两侧则分别固定在两侧的进物传送带上，进而带动进物盖相对于微波箱14上下移动，以实现封盖进物口或打开；同时，在微波箱14的两侧分别设置有竖直布置的进物导轨，进物导轨的竖向截面呈V字状，对应的进物盖两侧则设置有竖向延伸布置的V字状进物导杆，以保持进物盖稳定的上下移动；此外，为了避免进物导轨移位过度，在微波箱14的一侧还设有两个竖直间隔布置的槽型光电传感器，进物盖1411的一侧则伸出有进物定位片，当进物定位片到达上方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止进物电机的转动，同样，当进物定位片移至下方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止进物电机的转动，以实现限位作用；当然，为了更加安全，在进物盖上方则朝微波箱14凸出有进物挡片，以抵接微波箱14的上端部设置的进物挡板，同时，保证微波箱14的密封。

另外，微波腔的顶部设置有通过刺入面内注水的注水管1431，当面置于微波腔内时，注水管1431底端的尖端状刺入面的薄膜，进而可沿注水管1431朝面内注水，以便于微波腔内微波加热，进行熟食蒸煮。

具体的，在微波箱14的上方设置有竖直布置的注水导轨，注水块则沿注水导轨上下移动，通过注水导轨顶部设置的注水气缸驱动注水块上下移动，且注水块的侧边则与注水管1431固定连接，微波箱14上则具有贯通至微波腔内的注水孔，注水管1431穿过注水孔通过注水气缸驱动上下移动，实现刺破面的薄膜；此外，为了避免注水管1431移位过度，在注水导轨的侧边还设有两个竖直间隔布置的槽型光电传感器，注水块的一侧则伸出有注水定位片，当注水定位片到达上方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止注水气缸的驱动，同样，当注水定位片移至下方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止注水气缸的驱动，以实现限位作用。

而注水管1431的顶端则和进水软管相连，进水软管则连接至热水器162，以提供热水，注入热水，微波时间更快。

这样，在机体11内还具有储存水箱161的热水区16，热水区16位于微波箱14的下方，热水器162位于热水区16内，且热水器162的冷水进水口通过供水导管与水箱161连接，热水区16的热水出水口则通过进水软管与注水管1431连接，在热水区16具有多个水箱161，其中一个为热水器162提供水分，另外的则作为储备。

并且，水箱161具有供进水导管插入的水箱161口，且所述水箱161口处设置有插入掉落进水箱161内的胶盖，通过捅掉胶盖，使冷水进水管与水箱161连通，冷水进水管具有远离热水进水口的进水端，冷水进水的进水端处设置有插入水箱161内的进水导管，进水导管的顶部呈尖端状，从而可快速更换水箱161，以提供水分。

此外，上述冷水进水口处设置有打开或关闭冷水进水口的冷水进水阀，热水出水口处设置有打开或关闭热水出水口的热水出水阀，用以控制加水以及供水，并且，在热水器162上还具有排污口，排污口处设置有打开或关闭排污口的排污阀，排污口通过排污管道与机体11外部连通，用以清洗热水器162，并排出污水。

另外，储存区12具有多条储存面的储存导轨，多个面沿储存导轨的延伸方向排列布置，且储存导轨朝下倾斜延伸，储存导轨朝下延伸的一端具有供面移出储存导轨并移动至传输结构的下物口，多个储存导轨可分别储放多种不同的面种类，以便于选择不同的口味，且呈倾斜的储存导轨，更便于面移至传输结构供传输，同时，同种类的多个面沿储存导轨排列布置，通过重力面会向下滑动，排列紧凑，极大的节省了储存区12的内部空间，以容纳更多的面。

这样，为了方便选择，上述储存区12与微波箱14是置于同侧的，在选择对应的面，并经自动煮食后，即可在同侧取出，方便购买，本实施例中，储存区12与微波箱14均设置在机体11内的前部，机体11的前部设置有正对微波箱14以及储存区12的置物门，通过打开置物门，使储存区12与外部连通，以便于补充面，方便置物人员快速置物，无论机体11的其他面是否抵接墙面等位置，均可方便置物人员置物；本实施例中，储存导轨是背离机体11的前部朝下倾斜延伸的，这样，储存导轨远离下物口的一端朝上开口形成上物口，上物口位于机体11内的前部，通过上物口可将多个面依次倾斜排列布置置于储存导轨内，实现置物。

并且，储存导轨朝下延伸的一端设置有与储存导轨活动连接的挡盘，挡盘摆动至封堵下物口或使下物口与外部连通，本实施例中是与传输结构连通，即通过设置的挡盘，防止面掉落，方便储存，在选择对应的储存导轨后，挡盘将下物口打开，以传输面。

这样，在传输结构中具有盛接面的承载盘，承载盘沿储存区12与微波箱14之间移动，承载盘用以承接面，当承载盘移动至储存导轨时，挡盘摆动至使下物口与承载盘连通，面自下物口移动至承载盘，承载盘则将面传输到微波腔内进行熟食加工。

本实施例中，承载盘的侧部设置有将挡盘打开的托起结构，即当承载盘移动到对应的储存导轨的下物口时，通过托起结构将承载盘托起打开，面沿倾斜的储存导轨滑下，即落到承载盘上，以传输到微波腔内。

具体的，挡盘是铰接在储存导轨的下端部，通过向下转动封堵下物口，向上转动，使下物口连通，在挡盘远离储存导轨的外端部凸设有托起片，托起结构则包括设置在承载盘侧边的托起导轨、沿托起导轨上下移动的托起块以及设置在托起块上横向延伸的托起杆，托起块通过托起导轨底部的托起气缸驱动，带动托起杆上下移动，当承载盘移至储存导轨的下物口位置时，托起杆朝上移动托起挡盘的托起片，使挡盘朝上转动，进而打开下物口，当面滑至承载盘上时，托起杆朝下移动，挡盘回位，继续阻挡储存导轨内的面掉落；托起杆的外周套设有转动的托环，以便于面进入；此外，为了避免托起杆移位过度，在托起导轨的侧边还设有两个竖直间隔布置的槽型光电传感器，托起块的一侧则伸出有托起定位片，当托起定位片到达上方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止托起气缸的驱动，同样，当托起定位片移至下方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止托起气缸的驱动，以实现限位作用；另外，在储存导轨的侧边设置有限制挡盘转动的挡盘限位结构，具体的，挡盘限位结构包括设置在储存导轨侧边的挡盘限位块以及设置在挡盘转轴上呈夹角的两个挡针，这样，在挡盘转动的过程中，两个挡针会分别抵接挡盘限位块以限位。

当然，在其他实施例中，也可通过电机的转动轴驱动挡盘转动打开或关闭。

另外，为了使面沿储存导轨滑动至承载盘上时，使面的正面即薄膜位置朝上，避免倾倒，上述储存导轨具有容纳面的储存槽，且储存槽沿垂直与储存导轨的延伸方向倾斜布置，储存槽朝上开口供面部分漏出，且分别沿储存导轨的延伸方向贯通上物口以及下物口，多个面倾斜排布置，面的正面倾斜朝上布置，面的重心线经过面的底面，这样，在面沿储存导轨移至承载盘上时，面在水平落入承载盘上，倾斜朝上的薄膜会翻转至竖直朝上布置，以保证面的位置，便于后续微波箱14的熟食加工。

这样，上述储存导轨包括沿储存导轨延伸方向布置的第一侧板、第二侧板以及储存底板，第一侧板、第二侧板沿垂直于储存导轨延伸方向倾斜布置，第一侧板抵接面的底面，另外为了配合面的结构在第二侧板与储存底板之间设置有倾斜布置的储存侧板，第一侧板、第二侧板、储存底板以及储存侧板围合形成上述储存槽，储存侧板抵接面的侧部，以保证面的倾斜方向与储存槽的倾斜方向一致，同时面的底部稳定搁置在第一侧板上；此外，第一侧板远离储存底板的顶部朝储存槽倾斜弯折形成第一侧挡板，第一侧挡板沿储存槽延伸布置，通过第一侧挡板进而限制面朝上脱出储存槽；第一侧板、第二侧板以及储存底板一体成型；具体的，储存底板的一端朝上垂直弯折，并朝背离储存底板的方向倾斜朝上弯折形成第一侧板，储存底板的另一端朝上垂直弯折，并朝向储存底板的方向倾斜朝上弯折形成第二侧板，第一侧板与储存底板之间设置有沿第一侧板倾斜方向布置的储存抵接板，储存抵接板用以抵接面的地面，这样，储存侧板与底板围合的腔室以及储存抵接板与底板围合的腔室用于通过螺栓固定在机体11上。

具体的，储存区12包括多个倾斜布置竖向排列的储存支撑板，上述多个储存导轨沿储存支撑板依次横向排列布置，并通过底板内围合形成的腔室内的螺栓与储存支撑板固定连接，另外，上述第一侧板与第二侧板是平行布置的，以便于多个储存导轨的第一侧板与第二侧板并列排放，进而最大限度利用储存空间。

本实施例所给的面呈倒圆台状，且面正面的薄膜位于大圆面位置，即面的正面朝上倾斜布置，在面沿储存导轨移至承载盘上时，面是滚落至承载盘上的，以避免卡住。

这样，配合着面的形状，挡盘则具有朝向储存槽的弧形槽，挡盘的两侧分别与第一侧板以及第二侧板铰接，在挡盘封堵下物口时，置于储存导轨底部的面抵接着挡盘的弧形槽以避免掉落，且当挡盘朝上转动时，挡盘的上部朝上翻转，且置于底部的面和与底部面相邻的面之间，这样，当底部的面顺着下物口滑出时，与底部面相邻的面则不会向下滑动，进而起到逐个下物的作用。

另外，承载盘具有盛接上述面的上端面，承载盘的上端面外周设置有挡架，挡架的一侧具有承载口，具体挡架朝向储存导轨开口形成承载口，面自承载口进入或离开承载盘，以供面进入承载盘或移出承载盘，这样，上述托起杆是横设在承载口处上下移动的，托起杆托起挡盘转动时，下物口与承载口连通，面落入承载盘内，在承载盘拖动面移动的过程中，作为挡位作用，避免面的掉落；并且，挡架是呈镂空状的，且低于面的高度，以便于面的稳定放置，同时减小重量，方便承载盘的转动。

本实施例中，承载盘的底部设置有承载底座，承载盘与承载底座铰接连接，承载盘摆动至与承载底座叠合，或摆动至呈倾斜状；当承载盘移动至微波箱14时，承载盘摆动至呈倾斜状，使面滑入微波箱14内，以供微波箱14的熟食加工，并且，托起结构也是设置在承载底座上的。

具体的，为了实现承载盘的转动，本实施例中，承载盘朝向微波箱14的一侧与承载底座铰接，且承载座远离微波箱14的一端延伸出承载底座，且当承载盘移至正对微波箱14时，在承载盘延伸出承载底座的下方设置有顶升结构，用以将承载盘顶起，承载盘转动与承载底座呈一定夹角，进而倾斜布置，供面滑至微波腔内；具体的，上述顶升结构包括顶升驱动电机以及通过顶升驱动电机驱动转动的顶升片，在未顶升时，顶升片处于水平状，当顶升承载盘时，顶升片的头部朝上翻转呈竖直状将承载盘顶起；此外，为了避免顶升片转动过度，在顶升驱动电机的侧边还设有两个垂直布置的槽型光电传感器，顶升片的另一侧则背离顶升头伸出有顶升定位片，当顶升定位片摆动至达下方的槽型光电传感器的槽之间时，则停止顶升驱动电机的驱动，同样，当顶升定位片摆动至上方的槽型光电传感器的槽之间时，顶升片回位，停止顶升驱动电机的驱动，以实现限位作用。

上述顶升片的头部设置有转动的橡胶轮，顶升片转动顶升时，以实现平稳顶升，避免承载盘损坏。

本实施例中承载底座通过传输结构进行横向以及竖向移动，实现将储存区12内的面传输到微波箱14内进行熟食加工。

具体的，上述承载底座设置在横向传输导轨上进行横向移动的，横向传输导轨的两端分别设置有横向滑轮以及缠绕在两个横向滑轮上移动的横向传送带，一端的横向滑轮通过设置在机体11上的横向驱动电机驱动转动，上述承载底座的侧边则与横向传送带固定连接，进而通过横向驱动电机驱动承载底座移动，并带动承载盘横向移动；此外，为了避免承载底座移位过度，在横向传输导轨的侧边还设有两个横向间隔布置的槽型光电传感器，承载底座的一侧的两端朝下分别延伸有承载定位片，当任一承载定位片到达槽型光电传感器的槽之间时，则停止横向驱动电机的驱动，以实现限位作用；上述顶升结构则是固定设置在横向传输导轨上的。

另外，横向传输导轨的两端是设置在机体11内两侧的竖向传输导轨移动的，竖向传输导轨的上下两端分别设置有竖向滑轮以及缠绕在两个竖向滑轮上移动的竖向传送带，一端的竖向滑轮通过设置在机体11上的竖向驱动电机驱动转动，上述横向传输导轨的两侧则与竖向传送带固定连接，进而通过竖向驱动电机驱动横向传输导轨上下移动；此外，为了避免横向传输导轨移位过度，在竖向传输导轨的侧边还设有竖向间隔布置的槽型光电传感器，横向传输导轨的一侧的朝横向朝上导轨延伸有横向定位片，当横向定位片到达槽型光电传感器的槽之间时，则停止竖向驱动电机的驱动，以实现限位作用。

同时，在两侧的竖向传输带上分别固定设置有配重块，配重块设置在横向传输导轨固定连接位置的对侧竖向传送带，这样，以保持横向传输导轨上升或下降的平稳移动；并且，上述配重块是沿与竖向传输导轨并列平行布置的次级竖向导轨移动的；配重块套设有多片可拆卸的配重片，进而可改变配重块的重量，以保持平衡。

另外，微波箱14与承载盘之间还设置有固定在机体11上的进物传输结构，具体的，进物传输结构包括两个并列间隔布置的倾斜导杆，倾斜导杆的一端向下延伸至正对微波箱14，倾斜导杆的另一端向上延伸至正对传输结构，两个所述倾斜导杆一体成型，当承载盘移动至正对微波箱14时，承载盘摆动至呈倾斜状，面滑出承载盘，落入两个倾斜导杆之间，由于面呈倒圆台状，两个倾斜导杆将面夹起，面则沿着倾斜导杆的延伸方向向下滑动，直至落入微波箱14的微波腔内，实现传输，另外，微波腔的底部具有限制面移动的微波槽，且微波槽的侧壁贴合面的底部，微波槽朝向进物口的一侧朝上平滑过渡直至与微波腔的底部平齐，通过微波槽的抵接进行限位，使面滑动至固定位置正对顶部的注水管1431；这样，本实施例所给出的面的上端部的外周朝外延伸有支撑环，在面落入两个倾斜导轨之间时，两个倾斜导轨分别支撑着支撑环的两端，实现向下滑动运输，运输时更稳定，不易翻倒。

此外，机体11上还设置有储存筷子的储筷箱，储筷箱设置在置物门上，以便于取拿，可以即买即吃。

本实施例中，在热水区16相邻的位置还设置有控制区，控制区内固定设置有电控箱，控制区位于微波箱14体以及储存区12的下方，传输结构则设置在机体11的后部，置物门正对微波箱14具有微波开口，以供面取拿，热水区16的位置设置有换水门，以便于更换热水，控制区的位置设置有第一维修门，以对电控箱进行维修，另外，在机体11的后部正对微波箱14以及储存区12的位置还设置有第二维修门，以对机体11内后部的传输结构进行维修，并且，在机体11的两侧正对控制区的位置还设置有次级维修门，以对机体11内部进行维修；上述换水门、第一维修门、第二维修门以及次级维修门均通过电磁锁打开或关闭。

上述电控箱分别与上述各个驱动气缸、驱动电机以及槽型光电传感器电性连接，实现面的传输移动以及取拿；电控箱同时控制热水器162，以加热、供水以及排污。

另外，在置物门上设置有操控屏，操控屏位于微波箱14的上方以及储存区12的侧边，操控屏与电控箱信号连接，通过操控屏可以使用手机进行支付以及在操控屏上选择面的种类；另外，在置物门正对储存区12的位置则设置有广告屏，广告屏可显示广告，并且，在操控屏操控期间显示面额种类，以供选择；并且，置物门朝向机体11的外周设置有密封层，置物门关闭时，通过密封层保证机体11内部密封。

以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920038259.3

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:61(陕西)

授权编号:CN209357162U

授权时间:20190906

主分类号:G07F 11/72

专利分类号:G07F11/72

范畴分类:40F;

申请人:张小斌

第一申请人:张小斌

申请人地址:721499 陕西省宝鸡市凤翔县虢王镇郭家凹村二组46号

发明人:陈汉良;钟华昌;张小斌

第一发明人:陈汉良

当前权利人:张小斌

代理人:江文鑫;周婷

代理机构:44356

代理机构编号:深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/85509abc19e2d0c1d731b24f.html