# 计算机电源控制电路及计算机电源系统论文和设计-秦建军

### 全文摘要

本实用新型涉及一种计算机电源控制电路及计算机电源系统，本计算机电源控制电路包括：连接电源端的DC\/DC变换电路、与所述DC\/DC变换电路电性相连的过功率保护电路和接地电路；其中所述DC\/DC变换电路适于根据负载提供相应电压等级，并在供电超压和\/或负载短路时，由所述过功率保护电路进行切断电源；所述接地电路适于将DC\/DC变换电路进行接地，以抑制高频开关噪声；本实用新型通过自动根据负载运行时所需电压等级进行供压，提高了电源的供电效率，并能够在供电超压和\/或负载短路时及时切断电源以保护电路、负载，提高计算机电源供电安全性，同时进行合理接地，有效抑制高频开关噪声。

### 设计方案

1.一种计算机电源控制电路，其特征在于，包括：

连接电源端的DC\/DC变换电路、与所述DC\/DC变换电路电性相连的过功率保护电路和接地电路；其中

所述DC\/DC变换电路适于根据负载提供相应电压等级，并在供电超压和\/或负载短路时，由所述过功率保护电路进行切断电源；

所述接地电路适于将DC\/DC变换电路进行接地，以抑制高频开关噪声。

2.如权利要求1所述的计算机电源控制电路，其特征在于，

所述DC\/DC变换电路包括：电压比较器、与所述电压比较器电性相连的基准电压源和负载驱动电路；

所述电压比较器对基准电压源和电源输入电压进行比较后输出至负载驱动电路，以对负载供电。

3.如权利要求2所述的计算机电源控制电路，其特征在于，

所述DC\/DC变换电路还包括：误差放大器和振荡器；

所述误差放大器适于采集驱动电路输出端电压和基准电压源的基准电压之间的误差信号，并发送至振荡器；

所述振荡器根据该误差信号提供锯齿波和\/或方波至电压比较器，即

所述电压比较器适于调整输出至负载的电压等级。

4.如权利要求1所述的计算机电源控制电路，其特征在于，

所述DC\/DC变换电路还包括：与所述电压比较器电性相连的启动电路；

所述启动电路适于控制电源输入电压的上升速度。

5.如权利要求1所述的计算机电源控制电路，其特征在于，

所述过功率保护电路包括：控制芯片和与所述控制芯片电性相连的高压三极管组；

所述高压三极管组与电源电性相连；

所述控制芯片适于通过两检测电阻获取负载供电状态，当负载处于供电超压和\/或负载短路时，控制芯片控制高压三极管组切断电源。

6.如权利要求2所述的计算机电源控制电路，其特征在于，

所述接地电路包括：设置在负载驱动电路中的若干共模电容和若干差模电容；

各共模电容和各差模电容进行接地，以抑制高频开关噪声。

7.一种计算机电源系统，其特征在于，包括：如权利要求1-6任一项所述的计算机电源控制电路。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种计算机电源领域，尤其涉及一种计算机电源控制电路及计算机电源系统。

背景技术

计算机是一种高精密电子产品，计算机电源在长时间供电过程中会产生热量，从而导致温度升高，计算机电源内部零件损坏、短路等问题，若不及时处理会产生比较严重的后果。

因此，亟需开发一种新的计算机电源控制电路及计算机电源系统，以解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种计算机电源控制电路及计算机电源系统，以解决如何提高计算机电源供电安全性的问题。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种计算机电源控制电路，其包括：连接电源端的DC\/DC变换电路、与所述DC\/DC变换电路电性相连的过功率保护电路和接地电路；其中所述DC\/DC变换电路适于根据负载提供相应电压等级，并在供电超压和\/或负载短路时，由所述过功率保护电路进行切断电源；所述接地电路适于将DC\/DC变换电路进行接地，以抑制高频开关噪声。

进一步，所述DC\/DC变换电路包括：电压比较器、与所述电压比较器电性相连的基准电压源和负载驱动电路；所述电压比较器对基准电压源和电源输入电压进行比较后输出至负载驱动电路，以对负载供电。

进一步，所述DC\/DC变换电路还包括：误差放大器和振荡器；所述误差放大器适于采集驱动电路输出端电压和基准电压源的基准电压之间的误差信号，并发送至振荡器；所述振荡器根据该误差信号提供锯齿波和\/或方波至电压比较器，即所述电压比较器适于调整输出至负载的电压等级。

进一步，所述DC\/DC变换电路还包括：与所述电压比较器电性相连的启动电路；所述启动电路适于控制电源输入电压的上升速度。

进一步，所述过功率保护电路包括：控制芯片和与所述控制芯片电性相连的高压三极管组；所述高压三极管组与电源电性相连；所述控制芯片适于通过两检测电阻获取负载供电状态，当负载处于供电超压和\/或负载短路时，控制芯片控制高压三极管组切断电源。

进一步，所述接地电路包括：设置在负载驱动电路中的若干共模电容和若干差模电容；各共模电容和各差模电容进行接地，以抑制高频开关噪声。

另一方面，本实用新型提供一种计算机电源系统，其包括：如上述的计算机电源控制电路。

本实用新型的有益效果是，本实用新型通过自动根据负载运行时所需电压等级进行供压，提高了电源的供电效率，并能够在供电超压和\/或负载短路时及时切断电源以保护电路、负载，提高计算机电源供电安全性，同时进行合理接地，有效抑制高频开关噪声。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的计算机电源控制电路的原理框图；

图2是本实用新型的DC\/DC变换电路的原理框图；

图3是本实用新型的过功率保护电路的原理框图；

图4是本实用新型的过功率保护电路的电路图。

具体实施方式

现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

实施例1

图1是本实用新型的计算机电源控制电路的原理框图。

在本实施例中，如图1所示，本实施例提供了一种计算机电源控制电路，其包括：连接电源端的DC\/DC变换电路、与所述DC\/DC变换电路电性相连的过功率保护电路和接地电路；其中所述DC\/DC变换电路适于根据负载提供相应电压等级，并在供电超压和\/或负载短路时，由所述过功率保护电路进行切断电源；所述接地电路适于将DC\/DC变换电路进行接地，以抑制高频开关噪声。

在本实施例中，本实施例通过自动根据负载运行时所需电压等级进行供压，提高了电源的供电效率，并能够在供电超压和\/或负载短路时及时切断电源以保护电路、负载，提高计算机电源供电安全性，同时进行合理接地，有效抑制高频开关噪声。

图2是本实用新型的DC\/DC变换电路的原理框图。

为了能够自动根据负载运行时所需电压等级进行供压，如图2所示，所述DC\/DC变换电路包括：电压比较器、与所述电压比较器电性相连的基准电压源和负载驱动电路；所述电压比较器对基准电压源和电源输入电压进行比较后输出至负载驱动电路，以对负载供电。

为了调整输出至负载的电压等级，所述DC\/DC变换电路还包括：误差放大器和振荡器；所述误差放大器适于采集驱动电路输出端电压和基准电压源的基准电压之间的误差信号，并发送至振荡器；所述振荡器根据该误差信号提供锯齿波和\/或方波至电压比较器，即所述电压比较器适于调整输出至负载的电压等级。

为了能够控制电源输入电压的上升速度，提高供电的稳定性和安全性，所述DC\/DC变换电路还包括：与所述电压比较器电性相连的启动电路；所述启动电路适于控制电源输入电压的上升速度。

图3是本实用新型的过功率保护电路的原理框图；

图4是本实用新型的过功率保护电路的电路图。

为了能够在故障时及时切断电源，如图3、图4所示，所述过功率保护电路包括：控制芯片和与所述控制芯片电性相连的高压三极管组；所述高压三极管组与电源电性相连；所述控制芯片适于通过两检测电阻获取负载供电状态，当负载处于供电超压和\/或负载短路时，控制芯片控制高压三极管组切断电源。

在本实施例中，控制芯片可以采用但不限于是STC89C51单片机。

在本实施例中，作为一种实施方式，如图4所示，高压三极管组包括：三极管Q1、三极管Q2、三极管Q3、三极管Q4；控制芯片通过检测电阻R3、检测电阻R4检测负载供电状态信号，相应三极管Q1、三极管Q2驱动的高电平有效时间加长，确保三极管Q3、三极管Q4同步驱动加强，使变压器T3输出当前负载功率；随着三极管Q1、三极管Q2驱动加强，则三极管Q3、三极管Q4对应的电源端电流也逐渐加大；随着三极管Q3、三极管Q4对应的电源端电流逐渐加大，变压器T2_2流过的电流能量映射到变压器T2_0中；三极管Q1、三极管Q2导通，使得输入电压VA的电位降低，即输入电压VB增加；随着输入电压VB增加，电阻R5、电阻R6分压抬高，即控制芯片驱动三极管Q1、三极管Q2关闭，以切断电源。

为了抑制高频开关噪声，所述接地电路包括：设置在负载驱动电路中的若干共模电容和若干差模电容；各共模电容和各差模电容进行接地，以抑制高频开关噪声。

实施例2

在实施例1的基础上，本实施例提供一种计算机电源系统，其包括：如实施例1所提供的计算机电源控制电路。

在本实施例中，计算机电源控制电路已在上述实施例中阐述清楚。

综上所述，本实用新型通过自动根据负载运行时所需电压等级进行供压，提高了电源的供电效率，并能够在供电超压和\/或负载短路时及时切断电源以保护电路、负载，提高计算机电源供电安全性，同时进行合理接地，有效抑制高频开关噪声。

以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921200161.X

申请日:2019-07-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209895302U

授权时间:20200103

主分类号:G06F1/26

专利分类号:G06F1/26

范畴分类:40B;

申请人:宜兴高等职业技术学校

第一申请人:宜兴高等职业技术学校

申请人地址:214200 江苏省无锡市宜兴市宜城街道荆邑南路97号

发明人:秦建军;俞丽锋;何朝光;朱虹辉;闵文彬;刘刃陶;陈安平;谈俊

第一发明人:秦建军

当前权利人:宜兴高等职业技术学校

代理人:王杰

代理机构:33269

代理机构编号:杭州聚邦知识产权代理有限公司 33269

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8561580a327682d10f2c3af8.html