# 西曲矿远红外线热风输送系统研究

### 论文摘要

以西曲矿XDH远红外线热风输送系统为研究对象,阐述了远红外线的定义与优点,对设备的组成及控制原理进行了详细的介绍,并指出设备监控系统运行稳定可靠,后台操作方便快捷,具有Web发布功能。这些工作可为今后类似的研究提供借鉴。

### 论文目录

- 引言

- 1 红外线加热

- 1.1 远红外线的加热作用

- 1.2 远红外线加热的优点

- 2 设备选型

- 3 改造目的

- 3.1 响应政策, 满足要求

- 3.2 推动无人值守进度

- 4 设备组成及原理

- 4.1 系统组成

- 4.2 高压部分

- 4.3 PLC控制柜

- 4.4 监控与报警

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李德坤

关键词: 远红外线,热风输送系统,热风炉,无人值守

来源: 机械管理开发 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 山西焦煤西山煤电股份有限公司西曲矿

分类号: TD724

DOI: 10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2019.01.058

页码: 136-137

总页数: 2

文件大小: 47K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].预热式天然气热风炉在预干燥生产中的应用[J]. 铜业工程 2020(02)

- [2].热风炉热风出口组合砖的设计、生产与组装[J]. 山东冶金 2018(05)

- [3].大宗茶鲜叶杀青新型高效热风炉设计与试验[J]. 绿色科技 2018(14)

- [4].密集烤房洁净煤反烧热风炉[J]. 绿色科技 2017(10)

- [5].内窥镜在热风炉修理中的应用[J]. 四川蚕业 2017(03)

- [6].热风炉助燃风机智能调速控制改造实现方法[J]. 变频器世界 2016(03)

- [7].500T型热风炉燃烧通道结构设计及试验研究[J]. 机械工程师 2019(05)

- [8].沙钢2500m~3高炉热风炉改造实践[J]. 工业炉 2017(06)

- [9].间接链排式秸秆热风炉的研究与开发[J]. 农机科技推广 2016(01)

- [10].一种热风炉改造系统[J]. 科技资讯 2016(11)

- [11].一种热风炉改造系统[J]. 科技资讯 2016(13)

- [12].生物质燃料热风炉换热器的设计与研究[J]. 中国农机化学报 2016(09)

- [13].热风炉燃烧系统的节能研究[J]. 变频器世界 2016(10)

- [14].热风炉以煤代气后的结焦问题及其分析处理[J]. 水泥工程 2015(01)

- [15].卡鲁金热风炉流场特性研究[J]. 工业炉 2015(02)

- [16].酒钢1#高炉新增热风炉改造设计[J]. 甘肃冶金 2013(06)

- [17].冬季畜禽舍供暖热风炉设计与运行管理[J]. 养殖技术顾问 2014(02)

- [18].大型立式燃煤热风炉的研发及应用[J]. 水泥 2014(01)

- [19].5LMS型热风炉改进前后热效率对比分析[J]. 新疆农机化 2014(02)

- [20].浅谈热风炉阀门的使用与维护[J]. 冶金丛刊 2014(03)

- [21].5LDRF-4型日光温室专用热风炉的研制[J]. 新疆农机化 2013(04)

- [22].立式燃煤热风炉[J]. 水泥技术 2013(06)

- [23].热风炉组热工过程模拟研究[J]. 钢铁 2011(12)

- [24].热风炉炉壳破裂的原因及处理[J]. 炼铁技术通讯 2010(01)

- [25].一种降低热风炉煤耗的方法[J]. 干燥技术与设备 2009(02)

- [26].热风炉拱顶砖衬破损的原因分析及对策[J]. 炼铁技术通讯 2008(11)

- [27].热风炉出风管失效分析[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [28].大型高炉热风炉系统设备运行控制之探索[J]. 冶金动力 2017(03)

- [29].热风炉管网系统耐材内衬的破损及热态修复研究[J]. 工业炉 2015(03)

- [30].应用在线热风炉处理高湿黏物料[J]. 水泥 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/861d92771a6b190b93a68327.html