# 浙江省H市供水系统消毒副产物及其健康风险评价

### 论文摘要

以浙江省H市供水系统为调查对象,采用配有电子捕获器的气相色谱（GC-ECD）检测2座水厂及相应供水管网中18种消毒副产物（DBPs）的含量,深入探讨了DBPs导致的饮用水健康风险及前体物指标与各类DBPs的相关性.结果发现H市饮用水中检出三卤甲烷（THMs）、卤乙酸（HAAs）、卤乙腈（HANs）和三氯硝基甲烷（HNMs）等类消毒副产物,THMs含量最高,HAAs次之.CX水厂出水和供水管网中THMs分别为7. 70～32. 73μg·L-1和9. 00～51. 42μg·L-1,HAAs分别为3. 05～21. 30μg·L-1和6. 00～26. 79μg·L-1. TH水厂出水和供水管网中THMs分别为8. 65～38. 76μg·L-1和12. 09～42. 04μg·L-1,HAAs分别为2. 42～14. 79μg·L-1和2. 80～33. 40μg·L-1,2家水厂出厂水和供水管网中消毒副产物浓度均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）.采用溶解性有机碳（DOC）和UV254表征水样有机物,分析有机物与DBPs的相关性,发现管网水中三氯甲烷（TCM）与DOC和UV254呈显著负相关性.基于EPA推荐的健康风险评价模型对经口摄取途径时氯消毒副产物的致癌和非致癌风险进行计算,发现H市出厂水和管网水中消毒副产物引起的致癌风险分别为5. 94×10-6～4. 76×10-5和5. 94×10-6～5. 56×10-5,非致癌风险分别为0. 91×10-2～4. 20×10-2和1. 26×10-2～4. 72×10-2.致癌风险主要来自THMs,一溴二氯甲烷（BDCM）贡献了最高的致癌风险,非致癌风险主要来自TCM.

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 主要仪器与试剂

- 1.2 样品的采集与保存

- 1.3 实验方法

- 1.4 相关性分析

- 1.5 健康风险模型

- 1.5.1 致癌风险

- 1.5.2 非致癌风险

- 1.5.3 参考剂量

- 2 结果与讨论

- 2.1 常规受控与非受控DBPs的种类和存在水平

- 2.2 水样理化指标与DBPs的相关性

- 2.3 DBPs健康风险评估

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘俊萍,于建全,李青松,马晓雁,杨玉龙,贾佳

关键词: 饮用水,消毒副产物,前体物,相关性分析,健康风险

来源: 环境科学 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 环境科学与资源利用,建筑科学与工程

单位: 浙江工业大学建筑工程学院,厦门理工学院水资源环境研究所福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心,浙江大学建筑工程学院,浙江省环境工程技术评估中心

基金: 国家自然科学基金项目(51678527,51878582),国家水体污染控制与治理科技重大专项(2017ZX07201003),浙江省自然科学基金项目(LY19E080019),福建省农村污水处理与用水安全工程研究中心开放课题项目(RST201803)

分类号: TU991.25;X824

DOI: 10.13227/j.hjkx.201907083

页码: 5302-5308

总页数: 7

文件大小: 461K

下载量: 342

### 相关论文文献

- [1].碘代消毒副产物生成影响与控制[J]. 上海电力学院学报 2020(01)

- [2].饮用水中卤代苯酚类消毒副产物的生成条件研究[J]. 环境科学与管理 2020(01)

- [3].高锰酸钾预氧化法降低出厂水消毒副产物风险的研究[J]. 工程技术研究 2020(13)

- [4].次氯酸钠对常规水处理工艺消毒副产物的影响研究[J]. 供水技术 2018(05)

- [5].污水内源性消毒副产物前体物的生成与识别[J]. 环境科学与技术 2018(S2)

- [6].饮用水中含氮消毒副产物的生成特性及研究进展[J]. 绿色科技 2018(04)

- [7].日本消毒副产物及其前体物的现状及研究进展[J]. 环境化学 2018(08)

- [8].饮用水中含氮消毒副产物的形成与控制[J]. 中国资源综合利用 2016(12)

- [9].从生成机制谈饮用水中新型消毒副产物的控制策略[J]. 给水排水 2017(02)

- [10].东太湖原水臭氧氧化过程中溴酸盐及溴代有机消毒副产物的控制[J]. 净水技术 2017(06)

- [11].饮用水中消毒副产物卤代乙醛毒性研究进展[J]. 食品界 2017(04)

- [12].饮用水中典型含氮消毒副产物的生成与控制研究进展[J]. 环境工程学报 2020(10)

- [13].新型含氮消毒副产物的生成机制及毒性研究进展[J]. 生态毒理学报 2020(01)

- [14].饮用水消毒副产物控制研究进展[J]. 广东化工 2019(01)

- [15].饮用水处理消毒副产物产生及控制研究进展[J]. 中国资源综合利用 2019(07)

- [16].液氯与次氯酸钠生成消毒副产物超标风险评估分析[J]. 城镇供水 2019(03)

- [17].饮用水消毒副产物控制技术专利状况分析[J]. 化工管理 2018(12)

- [18].城市供水管网消毒副产物及多级加氯消毒[J]. 净水技术 2018(S1)

- [19].毒性效应引导的高风险消毒副产物识别方法[J]. 中国科学:化学 2018(10)

- [20].微絮凝-大梯度磁滤工艺对消毒副产物前驱物控制的研究[J]. 给水排水 2017(07)

- [21].碘代消毒副产物研究进展[J]. 江西化工 2017(05)

- [22].二氧化氯消毒无机消毒副产物控制技术进展研究[J]. 环境科学与管理 2017(10)

- [23].固相萃取-离子色谱法测定水中5种消毒副产物[J]. 理化检验(化学分册) 2016(10)

- [24].游泳池水中无机消毒副产物的离子色谱测定法[J]. 职业与健康 2013(19)

- [25].饮用水消毒副产物的危害及去除途径[J]. 水科学与工程技术 2008(01)

- [26].城市污水处理厂二级出水碳、氮消毒副产物生成特性研究[J]. 天津建设科技 2020(01)

- [27].离子色谱法测定消毒副产物亚氯酸盐的不确定度评定[J]. 广州化工 2020(07)

- [28].Q市给水系统中消毒副产物的变化研究[J]. 中国给水排水 2018(09)

- [29].余氯检测技术使水消毒副产物危害更可控[J]. 首都食品与医药 2016(23)

- [30].含氮消毒副产物形成及控制研究进展[J]. 广东化工 2015(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/863931f291c361177245133b.html