# 一种加热釜用热能转换装置论文和设计-周璞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种加热釜用热能转换装置，包括加热釜，所述加热釜的出液口处固定连接有第一出液管，所述第一出液管上设有电磁阀，所述第一出液管的一端与保温罐上的进液口相连接，所述保温罐的底部固定安装在支撑座上，所述保温罐上的出液口处连接有第二出液管。本实用新型通过在加热釜上通过第一出液管与保温罐相连接，保温罐对加热釜中排出的液体进行保温作用，当需要使用时，可通过第一液泵排入到加热罐中，加热罐再进行加热处理，保温罐的作用可以避免排出的液体中热量的流失，加热罐不仅可以对排出的液体进行加热，然后输送到加热釜中，这样就可以省掉在加热釜中加热的时间，从而提高生产的效率，对能量进行转化作用。

### 主设计要求

1.一种加热釜用热能转换装置，包括加热釜(1)，其特征在于：所述加热釜(1)的出液口处固定连接有第一出液管(2)，所述第一出液管(2)上设有电磁阀，所述第一出液管(2)的一端与保温罐(4)上的进液口相连接，所述保温罐(4)的底部固定安装在支撑座(3)上，所述保温罐(4)上的出液口处连接有第二出液管(5)，所述第二出液管(5)的一端与第一液泵(6)的一端相连接，所述第一液泵(6)的另一端固定连接有进液管(7)，所述进液管(7)的一端与加热罐(8)上的进液口相连接，所述加热罐(8)的底部固定安装在支撑座(3)上，所述加热罐(8)上位于顶端处设有进水管(11)，所述加热罐(8)上位于底端处设有出水管(10)，所述加热罐(8)的顶部固定安装有第二液泵(9)，所述第二液泵(9)上设有控制面板(17)，所述控制面板(17)上设有显示屏和功能按钮，所述控制面板(17)与外界的电源相连接。

### 设计方案

1.一种加热釜用热能转换装置，包括加热釜(1)，其特征在于：所述加热釜(1)的出液口处固定连接有第一出液管(2)，所述第一出液管(2)上设有电磁阀，所述第一出液管(2)的一端与保温罐(4)上的进液口相连接，所述保温罐(4)的底部固定安装在支撑座(3)上，所述保温罐(4)上的出液口处连接有第二出液管(5)，所述第二出液管(5)的一端与第一液泵(6)的一端相连接，所述第一液泵(6)的另一端固定连接有进液管(7)，所述进液管(7)的一端与加热罐(8)上的进液口相连接，所述加热罐(8)的底部固定安装在支撑座(3)上，所述加热罐(8)上位于顶端处设有进水管(11)，所述加热罐(8)上位于底端处设有出水管(10)，所述加热罐(8)的顶部固定安装有第二液泵(9)，所述第二液泵(9)上设有控制面板(17)，所述控制面板(17)上设有显示屏和功能按钮，所述控制面板(17)与外界的电源相连接。

2.根据权利要求1所述的一种加热釜用热能转换装置，其特征在于：所述保温罐(4)和加热罐(8)的内侧壁上包覆有保温石棉(13)，所述保温石棉(13)为三层设置。

3.根据权利要求1所述的一种加热釜用热能转换装置，其特征在于：所述第二液泵(9)的一端固定连接有输液管，且输液管的一端延伸进入到加热罐(8)的内部。

4.根据权利要求3所述的一种加热釜用热能转换装置，其特征在于：所述第二液泵(9)上固定连接有第三出液管(12)，所述第三出液管(12)的一端与加热釜(1)的上的进液口相连接。

5.根据权利要求1所述的一种加热釜用热能转换装置，其特征在于：所述加热罐(8)的内部侧壁上设有温度传感器(16)，所述温度传感器(16)与控制面板(17)电性连接。

6.根据权利要求1所述的一种加热釜用热能转换装置，其特征在于：所述加热罐(8)的内部底端固定安装有第一电加热器(14)和第二电加热器(15)，所述第一电加热器(14)和第二电加热器(15)均为“U”型加热管，所述第一电加热器(14)和第二电加热器(15)通过导线与电源相连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及能量转换装置领域，特别涉及一种加热釜用热能转换装置。

背景技术

加热釜在食品、医药、化工等行业的应用十分广泛，加热釜一般为多层保温密闭罐体，罐体夹层能有流动的加热介质；加热釜在使用的过程中会排出一定的液体，这些液体一般都是直接排出的回收箱中，待下次使用时再拿取，这个过程中存在一定的不足，加热釜中排出的液体具有一定的温度，在收集箱中收集后只能任其冷却，下次使用时需要消耗较大的热量进行加热，使得能量不能很好的进行转化作用，实用性较低。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种加热釜用热能转换装置，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种加热釜用热能转换装置，包括加热釜，所述加热釜的出液口处固定连接有第一出液管，所述第一出液管上设有电磁阀，所述第一出液管的一端与保温罐上的进液口相连接，所述保温罐的底部固定安装在支撑座上，所述保温罐上的出液口处连接有第二出液管，所述第二出液管的一端与第一液泵的一端相连接，所述第一液泵的另一端固定连接有进液管，所述进液管的一端与加热罐上的进液口相连接，所述加热罐的底部固定安装在支撑座上，所述加热罐上位于顶端处设有进水管，所述加热罐上位于底端处设有出水管，所述加热罐的顶部固定安装有第二液泵，所述第二液泵上设有控制面板，所述控制面板上设有显示屏和功能按钮，所述控制面板与外界的电源相连接。

进一步地，所述保温罐和加热罐的内侧壁上包覆有保温石棉，所述保温石棉为三层设置。

进一步地，所述第二液泵的一端固定连接有输液管，且输液管的一端延伸进入到加热罐的内部。

进一步地，所述第二液泵上固定连接有第三出液管，所述第三出液管的一端与加热釜的上的进液口相连接。

进一步地，所述加热罐的内部侧壁上设有温度传感器，所述温度传感器与控制面板电性连接。

进一步地，所述加热罐的内部底端固定安装有第一电加热器和第二电加热器，所述第一电加热器和第二电加热器均为“U”型加热管，所述第一电加热器和第二电加热器通过导线与电源相连接。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型通过在加热釜上通过第一出液管与保温罐相连接，保温罐对加热釜中排出的液体进行保温作用，当需要使用时，可通过第一液泵排入到加热罐中，加热罐再进行加热处理，保温罐的作用可以避免排出的液体中热量的流失，加热罐不仅可以对排出的液体进行加热，然后输送到加热釜中，这样就可以省掉在加热釜中加热的时间，从而提高生产的效率，对能量进行转化作用。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型的局部结构示意图。

图中：1、加热釜；2、第一出液管；3、支撑座；4、保温罐；5、第二出液管；6、第一液泵；7、进液管；8、加热罐；9、第二液泵；10、出水管；11、进水管；12、第三出液管；13、保温石棉；14、第一电加热器；15、第二电加热器；16、温度传感器；17、控制面板。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-2所示，一种加热釜用热能转换装置，包括加热釜1，所述加热釜1的出液口处固定连接有第一出液管2，所述第一出液管2上设有电磁阀，所述第一出液管2的一端与保温罐4上的进液口相连接，所述保温罐4的底部固定安装在支撑座3上，所述保温罐4上的出液口处连接有第二出液管5，所述第二出液管5的一端与第一液泵6的一端相连接，所述第一液泵6的另一端固定连接有进液管7，所述进液管7的一端与加热罐8上的进液口相连接，所述加热罐8的底部固定安装在支撑座3上，所述加热罐8上位于顶端处设有进水管11，所述加热罐8上位于底端处设有出水管10，所述加热罐8的顶部固定安装有第二液泵9，所述第二液泵9上设有控制面板17，所述控制面板17上设有显示屏和功能按钮，所述控制面板17与外界的电源相连接。

其中，所述保温罐4和加热罐8的内侧壁上包覆有保温石棉13，所述保温石棉13为三层设置。

其中，所述第二液泵9的一端固定连接有输液管，且输液管的一端延伸进入到加热罐8的内部。

其中，所述第二液泵9上固定连接有第三出液管12，所述第三出液管12的一端与加热釜1的上的进液口相连接。

其中，所述加热罐8的内部侧壁上设有温度传感器16，所述温度传感器16与控制面板17电性连接，温度传感器16对内部的温度进行检测作用。

其中，所述加热罐8的内部底端固定安装有第一电加热器14和第二电加热器15，所述第一电加热器14和第二电加热器15均为“U”型加热管，所述第一电加热器14和第二电加热器15通过导线与电源相连接，第一电加热器14和第二电加热器15对内部的液体进行加热作用。

需要说明的是，本实用新型为一种加热釜用热能转换装置，使用时，当需要对加热釜1中的液体排出时，打开电磁阀，加热釜1中的液体通过第一出液管2进入到保温罐4中，保温罐4可以对加热釜1中输出的液体进行保温作用，可以避免输出液体热量的流失，当加热釜1中需要填充液体时，首先将保温罐4中的液体抽入到加热罐8中，加热罐8中的第一电加热器14和第二电加热器15对液体进行加热处理，温度传感器16对内部液体的温度进行检测，使其加热到合适的温度，然后在第二液泵9的作用下通过第三出液管12进入到加热釜1中，这样可以避免直接在加热釜1中加热，可以减少热量的损耗，实现能量的的转换，提高实用效果。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259742.2

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209524631U

授权时间:20191022

主分类号:F24H 1/20

专利分类号:F24H1/20;F24H9/18;F24H9/20;B01J19/00

范畴分类:35C;

申请人:宜宾金通化工科技有限公司

第一申请人:宜宾金通化工科技有限公司

申请人地址:644200 四川省宜宾市江安县阳春镇工业园区

发明人:周璞

第一发明人:周璞

当前权利人:宜宾金通化工科技有限公司

代理人:杨保刚

代理机构:51230

代理机构编号:成都弘毅天承知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8652ca3cd02bfb25a826b00c.html